# 钳式多功能拔钉器论文和设计-柳发毅

### 全文摘要

本实用新型涉及一种钳式多功能拔钉器，属于建筑工程施工设备技术领域。本实用新型包括左边钳口件和右边钳口件，左边钳口件顶端和右边钳口件顶端铰接、左边钳口件底端和右边钳口件底端配合形成夹持结构，左边钳口件顶端固定连接有把杆，左边钳口件的外侧设置有支撑件，支撑件顶端与右边钳口件顶端固定连接，支撑件配设有供左边钳口件活动的空间。实施时，通过钳口夹住需要拔出的钢钉，此时将把杆向左移动，以支撑件为支点，运用杠杆原理便可将钢钉拔出。此外，为方便拔除与模板齐平的钢钉，左边钳口件底端和右边钳口件底端均为弧形件，并收缩形成刃口。本实用新型还可作为锤子和撬杆使用。

### 主设计要求

1.钳式多功能拔钉器，其特征在于：包括左边钳口件(1)和右边钳口件(2)，左边钳口件(1)顶端和右边钳口件(2)顶端铰接、左边钳口件(1)底端和右边钳口件(2)底端配合形成夹持结构，左边钳口件(1)顶端固定连接有把杆(3)，左边钳口件(1)的外侧设置有支撑件(4)，支撑件(4)顶端与右边钳口件(2)顶端固定连接，支撑件(4)配设有供左边钳口件(1)活动的空间。

### 设计方案

1.钳式多功能拔钉器，其特征在于：包括左边钳口件(1)和右边钳口件(2)，左边钳口件(1)顶端和右边钳口件(2)顶端铰接、左边钳口件(1)底端和右边钳口件(2)底端配合形成夹持结构，左边钳口件(1)顶端固定连接有把杆(3)，左边钳口件(1)的外侧设置有支撑件(4)，支撑件(4)顶端与右边钳口件(2)顶端固定连接，支撑件(4)配设有供左边钳口件(1)活动的空间。

2.如权利要求1所述的钳式多功能拔钉器，其特征在于：左边钳口件(1)底端和右边钳口件(2)底端设置为朝向对方弯曲的弧形件，并且端部均收缩形成刃口。

3.如权利要求1所述的钳式多功能拔钉器，其特征在于：支撑件(4)底端设置为向左弯曲的弧形件。

4.如权利要求1所述的钳式多功能拔钉器，其特征在于：左边钳口件(1)顶端和右边钳口件(2)顶端之间的铰接通过螺栓(5)连接实现。

5.如权利要求1至4中任意一项所述的钳式多功能拔钉器，其特征在于：把杆(3)顶端固定连接有锤头(6)，把杆(3)底端与左边钳口件(1)顶端为可拆卸连接。

6.如权利要求5所述的钳式多功能拔钉器，其特征在于：把杆(3)底端具有与把杆(3)同轴设置的螺纹孔，左边钳口件(1)顶端具有与该螺纹孔相适配的螺纹杆。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种钳式多功能拔钉器，属于建筑工程施工设备技术领域。

背景技术

钉子是连接木头等物体的基本工具，目前在建筑工程中大量使用，属于最常用的建筑材料之一。施工中常常需要对其进行拔除和回收，而目前常用的拔钉器仍是传统的钉锤，但钉锤在使用过程中存在很大的局限性，对没有钉帽的断头钉或钉帽与模板齐平的钢钉的拔除比较困难，增加了工作难度和工作负担，操作不便。

公告号为CN204686823U的专利文本公开了一种新型拔钉器，运用杠杆原理实现拔除钉子，但其只是对传统的拔钉器进行了结构的改变，原理和方式并没有改变，在实际运用中对没有钉帽的断头钉和与模板齐平的钢钉拔除困难问题并没有得到解决。

实用新型内容

本实用新型所要解决的第一个技术问题是：提供一种钳式多功能拔钉器，方便拔除没有钉帽的断头钉。

为解决上述技术问题本实用新型所采用的技术方案是：钳式多功能拔钉器，包括左边钳口件和右边钳口件，左边钳口件顶端和右边钳口件顶端铰接、左边钳口件底端和右边钳口件底端配合形成夹持结构，左边钳口件顶端固定连接有把杆，左边钳口件的外侧设置有支撑件，支撑件顶端与右边钳口件顶端固定连接，支撑件配设有供左边钳口件活动的空间。

此外，为方便拔除与模板齐平的钢钉，左边钳口件底端和右边钳口件底端设置为朝向对方弯曲的弧形件，并且端部均收缩形成刃口。

进一步的是：支撑件底端设置为向左弯曲的弧形件。

进一步的是：左边钳口件顶端和右边钳口件顶端之间的铰接通过螺栓连接实现。

进一步的是：把杆顶端固定连接有锤头，把杆底端与左边钳口件顶端为可拆卸连接。

进一步的是：把杆底端具有与把杆同轴设置的螺纹孔，左边钳口件顶端具有与该螺纹孔相适配的螺纹杆。

本实用新型的有益效果是：实施时，通过钳口夹住需要拔出的钢钉，此时将把杆向左移动，以支撑件为支点，运用杠杆原理便可将钢钉拔出。与现有的拔钉器相比，本实用新型在使用过程中，改变传统的拔钉方式，通过钳式装置可以运用杠杆原理轻松的拔起没有顶帽的断头钉，而且对于与模板齐平的钢钉，只需要通过刃口往下凿出一点缺口，便可将钢钉拔出，大大减小了工作难度，提升工作效率。本实用新型结构简单，操作便捷，解决了没有顶帽的断头钉或钉帽与模板齐平的钢钉拔除困难问题，省时省力，降低工作难度和工作负担，提升了工作效率和钢钉的回收率。此外，本实用新型设置有锤头，当未连接钳口装置时，即可作为锤子使用。本实用新型还可作为撬杆使用，将支撑件下端卡入需要撬动的结构下，将把杆向右移动时，左边钳口件向左转动，待旋转到一定角度时，与支撑件接触抵死，便形成勾状撬杆，可以在拆除模板等结构时使用。

附图说明

图1为本实用新型作为拔钉器使用时的结构示意图。

图2为本实用新型作为撬杆使用时的结构示意图。

图3为本实用新型作为锤子使用时的结构示意图。

图4为本实用新型中左边钳口件的结构示意图。

图5为本实用新型中支撑件与右边钳口件的组合结构示意图。

图6为本实用新型中螺栓的结构示意图。

图中标记：1-左边钳口件、2-右边钳口件、3-把杆、4-支撑件、5-螺栓、6-锤头。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

如图1至图6所示，本实用新型包括左边钳口件1和右边钳口件2，左边钳口件1顶端和右边钳口件2顶端铰接、左边钳口件1底端和右边钳口件2底端配合形成夹持结构，左边钳口件1顶端固定连接有把杆3，左边钳口件1的外侧设置有支撑件4，支撑件4顶端与右边钳口件2顶端固定连接，支撑件4配设有供左边钳口件1活动的空间。实施时，如图1所示，通过钳口夹住需要拔出的钢钉，此时将把杆3向左移动，以支撑件4为支点，运用杠杆原理便可将钢钉拔出。支撑件4与右边钳口件2可制作成一体结构的整体部件，如图5所示。

此外，为方便拔除与模板齐平的钢钉，左边钳口件1底端和右边钳口件2底端设置为朝向对方弯曲的弧形件，并且端部均收缩形成刃口。对于与模板齐平的钢钉，只需要通过刃口往下凿出一点缺口，便可将钢钉拔出。

如图2所示，本实用新型还可作为撬杆使用，将支撑件4下端卡入需要撬动的结构下，将把杆3向右移动时，左边钳口件1向左转动，待旋转到一定角度时，与支撑件4接触抵死，便形成勾状撬杆，可以在拆除模板等结构时使用。支撑件4底端一方面在装置作为拔钉器使用时起支点作用，另一方面在装置作为撬杆使用时起撬动作用；为方便工作，支撑件4底端设置为向左弯曲的弧形件。

为方便装配，左边钳口件1顶端和右边钳口件2顶端之间的铰接通过螺栓5连接实现。螺栓5的结构如图6所示。

把杆3顶端固定连接有锤头6，把杆3底端与左边钳口件1顶端为可拆卸连接。对于把杆3底端与左边钳口件1之间的可拆卸连接，可以采用螺钉连接、螺栓连接、螺纹连接等方式方式。为方便装配，本实用新型优选采用螺纹连接的方式，如图1至图4所示，把杆3底端具有与把杆3同轴设置的螺纹孔，左边钳口件1顶端具有与该螺纹孔相适配的螺纹杆。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920003243.9

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209239960U

授权时间:20190813

主分类号:B25C 11/00

专利分类号:B25C11/00;B25C11/02;B25F1/00

范畴分类:26G;

申请人:中国十九冶集团有限公司

第一申请人:中国十九冶集团有限公司

申请人地址:617000 四川省攀枝花市炳草岗中国十九冶集团有限公司

发明人:柳发毅;冯超;郑楠

第一发明人:柳发毅

当前权利人:中国十九冶集团有限公司

代理人:成杰

代理机构:51124

代理机构编号:成都虹桥专利事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d1d1211313850075e01c0937.html