# 浅谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术叶怡柱

广东省第五建筑工程有限公司广东广州510000

摘要：框架剪力墙结构是建筑工程中的重要组成部分，其施工技术直接影响着整个建筑工程的质量。本文就框架剪力墙结构建筑施工技术进行了探讨。

关键词：建筑工程；框架剪力墙；施工技术

引言

随着社会经济建设，现在高层建筑数量的增加，框架剪力墙在建筑工程施工环节中所起到的作用越加重要，它不仅可以简化建筑工程项目的施工步骤，还可以提升项目整体的安全性、稳定性。因此，对框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用进行探讨，有着重要的意义。

1.框架剪力墙结构工程概述

框剪力墙结构体系主要是通过钢筋混凝土墙板的方式建设墙体结构，从而取代框架结构体系，使建筑内部的承受力得到进一步的提高，进而有效的控制结构体系的发挥空间。钢筋混凝土墙的水平力与垂直力的大小是受框架剪力墙刚度的直接影响，当期刚度越高时，水平力与垂直力越大。在框架剪力墙结构体系中，框剪结构的空间效果较好，不会使横梁等其他锋利的边缘暴露在外面，一般多用于室内装饰中，进而达到人们对居住环境的要求。因此，框架剪力墙结构体系是现阶段高层建筑工程中应用非常广泛的一种结构。

2.建筑施工技术要点分析

2.1模板工程施工技术

2.1.1混凝土模板施工

在模板工程实际施工的过程中，混凝土模板施工占据十分中的位置，是确保框架剪力墙结构建筑施工质量的主要条件之一。但由于混凝土模板施工以外观及结构质量为主要的标准，因此，要满足混凝土模板施工的要求，需要优化其施工过程中的细部节点，并结合框架剪力墙结构的特点及模板工程施工的实际状况，采用科学合理的方法，选择符合其工程项目建设要求的板、墙、梁、柱模板，为其施工的质量创造一个有利的条件。通常情况下，混凝土模板施工过程中，选用的模板厚度一般是18mm，且多为新多层胶合模板。在进行混凝土模板实际施工时，根据该工程项目层高的分布状况，归纳其分布的特点，采用层高分别的方式，完成模板组拼装的相关工作。施工期间还需要主要的技术要点有以下几个方面。

①内外侧模板的设计，在设计这种模板时，相关的设计人员要控制好内侧模板的长度，尽量不要使内侧模板的长度数值高于外侧模板的总长度，一般长度的控制在300mm以内。为了提高配板的准确性，在开展支模的相关工作过程中，可以将已完成浇筑的墙体作为内外侧模板长度设计的主要依据，尽量缩小外侧模板与墙体之间的距离。另外，为了保证墙体的完整性，可以在模板与墙体的接触空间内放进足够的海绵。

②内侧模板的固定。固定内侧模板是确保墙体与模板安全性的重要条件，可以将内侧模板与短钢筋头进行连接，对其固定的位置进行有效的控制，进而达到提高内侧模板稳定性的目的。

③保证墙模和楼板的紧密型。假如墙模与楼板之间的紧密度不高，存在明显的缝隙，其裂缝的距离越宽，对模板工程质量的影响越大。因此，要缩小墙模与楼板之间的距离，可以在两者之间的缝隙处加入水泥及砂浆，采用缝填的方式，提高墙模与楼板之间的紧密度。

④墙模吊装。墙模吊装对于模板的稳定性和精确性都有着较高的要求，因此在进行吊装时应保障光线充足，以免钢筋与墙模的接触和碰撞，避免吊装位置偏离。图1为框架剪力墙结构混凝土模板施工示意图。

2.1.2高支模板支撑架体系施工

一般情况下，高支模板支撑架体系主要应用于高度在5m以上的框架剪力墙结构建筑工程施工过程中，其主要的目的是确保框架剪力墙结构建筑工程的稳定性及安全性，使工程施工安全进行中不可缺失的一种支撑架体系。高支模板支撑架体系施工主要采用相关的计算机程序，以高支顶板支护系统作为模拟分析的参照物。高支模板支撑架体系施工通过碗架相扣的形式进行支撑与连接，立杆与水平剪刀撑连接的规律是以每隔4行为主要的依据。在完成相关的连接工作后，在沿支架的周围全部采用剪刀撑进行加固，进一步的提高沿支架的闹固性。通常情况下，在制定高支模板支撑架体系施工方案前，先需要获得技术主管的允许，在完成相关的设计施工方案后，由工程项目的总监对其施工的全过程进行监督及管理。

图1模板施工示意图

2.2钢筋工程的施工技术

在框架剪力墙结构建筑工程过程中，钢筋工程项目的施工占据十分重要的位置，对框架剪力墙结构建筑工程的施工质量具有关键性的作用。钢筋工程在实际施工的过程中，需要根据框架剪力墙结构建筑工程施工的情况及要求，选用合理的施工设计方案，严格把控施工流程，目前钢筋工程施工技术要点主要可以从以下几个方面进行探析。

①对箍筋框的固定工作。在钢筋工程实际施工期间，可以将实体放样作为钢筋建设模型的参照物，根据钢筋模型确定框架的位置。另外，相关的工作人员还可以通过平衡对等的方式，对钢筋的位置进行适当的调整，进而有效的避免钢筋工程项目在施工阶段出现框架位移的情况。

②定位钢筋梁柱节点。在楼层高度高于5m的框架剪力墙建筑中，钢筋具有提高其稳定性的作用。但由于节点处的钢筋比较复杂，导致该工程施工期间产生了非常多的密集梁柱节点，所以，要保证该工程施工过程中各节点钢筋的稳定性，在准备施工前，相关的工作人员需要根据施工现场钢筋分布的实际状况及特征进行绘图，制图的比例为1∶1。工程施工技术的管理人员在梁柱节点处钢筋施工过程中给予施工人员指导性的意见。

③实行样板引路。在钢筋施工的实际过程中，为了进一步提高钢筋的稳定性及施工质量，相关的施工人员必须根据施工现场的钢筋实体样板来完成相应的施工内容，同时施工人员还要根据施工的具体流程进行作业，进而提高钢筋工程项目施工的效率，为其施工的质量奠定了一个良好的基础。

2.3防水工程施工技术要点

在框架剪力墙结构防水施工过程中，主要的施工技术要点有以下几个方面。

图2基础底板防水构造图

①基层清理，主要是对建筑工程中基础建设物进行清理，确保基础建筑的干净。在基层清理的过程中，为了确保切口圆滑，需要在框架剪力墙结构建筑工程施工过程中切掉钢筋地锚，其切面的面积不能超过顶板。

②根据1∶2的比例将水泥与砂浆搅拌在一起，并将其混合物涂刷在基层上，厚度尽量控制在2mm~3mm以内，避免涂刷过程中出现漏刷的现象。

③附加层处理。在管道根部及阴阳角的位置设置1个附加层，提高压实度，使其更加稳固。

④滚压处置。为了确保卷材粘结的紧实度，可以在卷材的外部，通过外包橡皮的方式，用铁棍在其外部进行滚压，一般滚压的次数不超出2遍。

⑤保护层施工。在完成相关的防水层施工内容后，可以按照防水工程施工的标准制定相应的保护层措施，用的混凝土必须是50厚细石。如图2所示，防水工程项目施工过程中，基础底板防水构造环境。

3.结语

综上所述，在现代高层建筑结构的建设施工中，由于框架剪力墙结构具有布置灵活和抗震能力好等多方面的优点，受到了建筑业的青睐，因此我们要不断的加大对框架剪力墙施工技术的研究力度，从而保证高层建筑工程中的施工质量，进而推动我国建筑行业快速、健康的发展。

参考文献：

[1]框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用探析[J].丁茂喜.山东工业技术.2015（19）

[2]试论框架剪力墙结构建筑施工技术[J].刘青.江西建材.2015（04）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d2248c533b1aaa150262468a.html