# 多功能的建筑设备橡胶隔振装置论文和设计-秘越阳

### 全文摘要

本实用新型提供多功能的建筑设备橡胶隔振装置，包括活动孔，隔振架，隔振度可调螺杆，可调螺母，缓冲弹簧，安装座，L型支撑架，稳固底座，橡胶垫，太阳能供电板，倒U型护罩，隔振缓冲吸振架，可调节安装支撑架，夜间防护安全性提示牌结构和防混淆辅助旋转牌结构。本实用新型活动孔，隔振架，隔振度可调螺杆和可调螺母的设置，有利于通过逆时针或者顺时针旋转可调螺母即可使得隔振架通过活动孔在隔振度可调螺杆之间的外壁下移，此时即可改变隔振的幅度，以满足不同需求。

### 主设计要求

1.多功能的建筑设备橡胶隔振装置，其特征在于，该多功能的建筑设备橡胶隔振装置包括活动孔(1)，隔振架(2)，隔振度可调螺杆(3)，可调螺母(4)，缓冲弹簧(5)，安装座(6)，L型支撑架(7)，稳固底座(8)，橡胶垫(9)，太阳能供电板(10)，倒U型护罩(11)，隔振缓冲吸振架(12)，可调节安装支撑架(13)，夜间防护安全性提示牌结构(14)和防混淆辅助旋转牌结构(15)，所述的活动孔(1)分别开设在隔振架(2)的内部左右两侧中间位置；所述的隔振度可调螺杆(3)分别纵向螺纹连接在可调螺母(4)的内部中间位置；所述的隔振度可调螺杆(3)还分别纵向活动贯穿活动孔(1)的内部中间位置；所述的缓冲弹簧(5)分别纵向套接在隔振度可调螺杆(3)的外壁下侧；所述的隔振度可调螺杆(3)分别纵向下端螺栓安装在安装座(6)的上部左右两侧中间位置；所述的L型支撑架(7)分别纵向一端螺栓安装在安装座(6)的左右两端中间位置，另一端分别螺栓安装在稳固底座(8)的上部左右两侧中间位置；所述的稳固底座(8)的底部横向螺钉连接有橡胶垫(9)；所述的太阳能供电板(10)横向螺栓连接在倒U型护罩(11)的顶部中间位置；所述的隔振缓冲吸振架(12)安装在隔振架(2)和安装座(6)之间；所述的可调节安装支撑架(13)和隔振架(2)相连接；所述的夜间防护安全性提示牌结构(14)和L型支撑架(7)相连接；所述的防混淆辅助旋转牌结构(15)和倒U型护罩(11)相连接；所述的隔振缓冲吸振架(12)包括衔接座(121)，缓冲杆(122)，固定套管(123)，挡圈(124)，支撑衬架(125)，对接座(126)，隔振弹簧(127)和隔振套(128)，所述的衔接座(121)横向螺栓安装在缓冲杆(122)的上端；所述的缓冲杆(122)纵向活动插接在固定套管(123)的内部中间位置；所述的挡圈(124)卡接在缓冲杆(122)的下端外壁开设的环形凹槽内部；所述的支撑衬架(125)分别纵向一端螺钉连接在固定套管(123)的左右两侧下部中间位置；所述的支撑衬架(125)分别纵向下端螺栓安装在对接座(126)的上部左右两侧中间位置；所述的隔振弹簧(127)设置在挡圈(124)和对接座(126)之间；所述的隔振弹簧(127)的外壁套接有隔振套(128)。

### 设计方案

1.多功能的建筑设备橡胶隔振装置，其特征在于，该多功能的建筑设备橡胶隔振装置包括活动孔(1)，隔振架(2)，隔振度可调螺杆(3)，可调螺母(4)，缓冲弹簧(5)，安装座(6)，L型支撑架(7)，稳固底座(8)，橡胶垫(9)，太阳能供电板(10)，倒U型护罩(11)，隔振缓冲吸振架(12)，可调节安装支撑架(13)，夜间防护安全性提示牌结构(14)和防混淆辅助旋转牌结构(15)，所述的活动孔(1)分别开设在隔振架(2)的内部左右两侧中间位置；所述的隔振度可调螺杆(3)分别纵向螺纹连接在可调螺母(4)的内部中间位置；所述的隔振度可调螺杆(3)还分别纵向活动贯穿活动孔(1)的内部中间位置；所述的缓冲弹簧(5)分别纵向套接在隔振度可调螺杆(3)的外壁下侧；所述的隔振度可调螺杆(3)分别纵向下端螺栓安装在安装座(6)的上部左右两侧中间位置；所述的L型支撑架(7)分别纵向一端螺栓安装在安装座(6)的左右两端中间位置，另一端分别螺栓安装在稳固底座(8)的上部左右两侧中间位置；所述的稳固底座(8)的底部横向螺钉连接有橡胶垫(9)；所述的太阳能供电板(10)横向螺栓连接在倒U型护罩(11)的顶部中间位置；所述的隔振缓冲吸振架(12)安装在隔振架(2)和安装座(6)之间；所述的可调节安装支撑架(13)和隔振架(2)相连接；所述的夜间防护安全性提示牌结构(14)和L型支撑架(7)相连接；所述的防混淆辅助旋转牌结构(15)和倒U型护罩(11)相连接；所述的隔振缓冲吸振架(12)包括衔接座(121)，缓冲杆(122)，固定套管(123)，挡圈(124)，支撑衬架(125)，对接座(126)，隔振弹簧(127)和隔振套(128)，所述的衔接座(121)横向螺栓安装在缓冲杆(122)的上端；所述的缓冲杆(122)纵向活动插接在固定套管(123)的内部中间位置；所述的挡圈(124)卡接在缓冲杆(122)的下端外壁开设的环形凹槽内部；所述的支撑衬架(125)分别纵向一端螺钉连接在固定套管(123)的左右两侧下部中间位置；所述的支撑衬架(125)分别纵向下端螺栓安装在对接座(126)的上部左右两侧中间位置；所述的隔振弹簧(127)设置在挡圈(124)和对接座(126)之间；所述的隔振弹簧(127)的外壁套接有隔振套(128)。

2.如权利要求1所述的多功能的建筑设备橡胶隔振装置，其特征在于，所述的可调节安装支撑架(13)包括可调节移动架(131)，U型滑块(132)，直线滑轨(133)，一级螺杆(134)，调节螺母(135)，二级螺杆(136)，固定衬座(137)和旋转柄(138)，所述的可调节移动架(131)横向螺栓连接在U型滑块(132)之间的内侧中间位置；所述的U型滑块(132)分别滑动卡接在直线滑轨(133)的内壁上侧；所述的一级螺杆(134)分别纵向一端螺纹连接在调节螺母(135)的内部上端，另一端螺栓安装在可调节移动架(131)的下部中间位置；所述的二级螺杆(136)纵向一端螺栓安装在固定衬座(137)的上部中间位置，另一端螺纹连接在调节螺母(135)的内部下端；所述的旋转柄(138)分别横向内端焊接在调节螺母(135)的左右两侧中间位置。

3.如权利要求1所述的多功能的建筑设备橡胶隔振装置，其特征在于，所述的夜间防护安全性提示牌结构(14)包括警示片(141)，粘贴板(142)，电池组板(143)，警示灯(144)，拉环(145)和拉绳(146)，所述的警示片(141)粘贴在粘贴板(142)的正表面中间位置；所述的粘贴板(142)横向螺钉连接在电池组板(143)的正表面中间位置；所述的电池组板(143)的正表面上下两部从左到右依次焊接有警示灯(144)；所述的拉环(145)分别螺钉连接在电池组板(143)的左右两侧中间位置；所述的拉绳(146)分别横向内端系接在拉环(145)的内部外侧中间位置。

4.如权利要求1所述的多功能的建筑设备橡胶隔振装置，其特征在于，所述的防混淆辅助旋转牌结构(15)包括安装螺杆(151)，深沟球轴承(152)，旋转座(153)，锁紧螺母(154)，内螺纹管(155)，旋转板(156)和防混淆记录片(157)，所述的安装螺杆(151)纵向一端通过深沟球轴承(152)和旋转座(153)相连接，另一端贯穿锁紧螺母(154)的内部中间位置并与内螺纹管(155)的内部下侧相连接；所述的旋转板(156)分别横向内端螺钉连接在旋转座(153)的左右两端；所述的旋转板(156)的正表面中间位置分别横向粘贴有防混淆记录片(157)。

5.如权利要求1所述的多功能的建筑设备橡胶隔振装置，其特征在于，所述的隔振弹簧(127)一端螺栓连接挡圈(124)的下端，另一端螺栓连接对接座(126)的上部中间位置。

6.如权利要求1所述的多功能的建筑设备橡胶隔振装置，其特征在于，所述的隔振套(128)具体采用圆柱形橡胶套。

7.如权利要求1所述的多功能的建筑设备橡胶隔振装置，其特征在于，所述的衔接座(121)横向螺栓安装在隔振架(2)的下表面中间位置。

8.如权利要求1所述的多功能的建筑设备橡胶隔振装置，其特征在于，所述的对接座(126)横向螺栓安装在安装座(6)的上表面中间位置。

9.如权利要求1所述的多功能的建筑设备橡胶隔振装置，其特征在于，所述的隔振弹簧(127)具体采用圆柱形不锈钢弹簧。

10.如权利要求2所述的多功能的建筑设备橡胶隔振装置，其特征在于，所述的直线滑轨(133)分别纵向下端螺栓安装在隔振架(2)的左右两端中间位置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于建筑设备技术领域，尤其涉及多功能的建筑设备橡胶隔振装置。

背景技术

建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动，是各类建筑物的建造过程，也可以说是把设计图纸上的各种线条，在指定的地点，变成实物的过程，它包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工等，施工作业的场所称为“建筑施工现场”或叫“施工现场”，也叫工地。

中国专利公开号为CN108331880A，发明创造名称为一种建筑设备橡胶隔振装置，其结构包括预埋筋、套筒、预埋钢筋、连接钢板、橡胶保护层、封板、缓冲装置、内连接螺栓、底座、下面板、固定孔、钢板层、橡胶层，缓冲装置包括受撞头、活塞杆、逆止阀、外壳、蓄压器、孔、密封圈、增压活塞、液压缸、弹簧、活塞、缓冲垫。但是现有的建筑设备橡胶隔振装置还存在着隔振效果不理想，无法根据建筑设备的安装需求进行调节高度，建筑设备众多容易混淆故而不具备标识功能和不具备安全提示功能的问题。

因此，发明多功能的建筑设备橡胶隔振装置显得非常必要。

实用新型内容

为了解决上述技术问题，本实用新型提供多功能的建筑设备橡胶隔振装置，以解决现有的建筑设备橡胶隔振装置存在着隔振效果不理想，无法根据建筑设备的安装需求进行调节高度，建筑设备众多容易混淆故而不具备标识功能和不具备安全提示功能的问题。多功能的建筑设备橡胶隔振装置，包括活动孔，隔振架，隔振度可调螺杆，可调螺母，缓冲弹簧，安装座，L型支撑架，稳固底座，橡胶垫，太阳能供电板，倒U型护罩，隔振缓冲吸振架，可调节安装支撑架，夜间防护安全性提示牌结构和防混淆辅助旋转牌结构，所述的活动孔分别开设在隔振架的内部左右两侧中间位置；所述的隔振度可调螺杆分别纵向螺纹连接在可调螺母的内部中间位置；所述的隔振度可调螺杆还分别纵向活动贯穿活动孔的内部中间位置；所述的缓冲弹簧分别纵向套接在隔振度可调螺杆的外壁下侧；所述的隔振度可调螺杆分别纵向下端螺栓安装在安装座的上部左右两侧中间位置；所述的L型支撑架分别纵向一端螺栓安装在安装座的左右两端中间位置，另一端分别螺栓安装在稳固底座的上部左右两侧中间位置；所述的稳固底座的底部横向螺钉连接有橡胶垫；所述的太阳能供电板横向螺栓连接在倒U型护罩的顶部中间位置；所述的隔振缓冲吸振架安装在隔振架和安装座之间；所述的可调节安装支撑架和隔振架相连接；所述的夜间防护安全性提示牌结构和L型支撑架相连接；所述的防混淆辅助旋转牌结构和倒U型护罩相连接；所述的隔振缓冲吸振架包括衔接座，缓冲杆，固定套管，挡圈，支撑衬架，对接座，隔振弹簧和隔振套，所述的衔接座横向螺栓安装在缓冲杆的上端；所述的缓冲杆纵向活动插接在固定套管的内部中间位置；所述的挡圈卡接在缓冲杆的下端外壁开设的环形凹槽内部；所述的支撑衬架分别纵向一端螺钉连接在固定套管的左右两侧下部中间位置；所述的支撑衬架分别纵向下端螺栓安装在对接座的上部左右两侧中间位置；所述的隔振弹簧设置在挡圈和对接座之间；所述的隔振弹簧的外壁套接有隔振套。

优选的，所述的可调节安装支撑架包括可调节移动架，U型滑块，直线滑轨，一级螺杆，调节螺母，二级螺杆，固定衬座和旋转柄，所述的可调节移动架横向螺栓连接在U型滑块之间的内侧中间位置；所述的U型滑块分别滑动卡接在直线滑轨的内壁上侧；所述的一级螺杆分别纵向一端螺纹连接在调节螺母的内部上端，另一端螺栓安装在可调节移动架的下部中间位置；所述的二级螺杆纵向一端螺栓安装在固定衬座的上部中间位置，另一端螺纹连接在调节螺母的内部下端；所述的旋转柄分别横向内端焊接在调节螺母的左右两侧中间位置。

优选的，所述的夜间防护安全性提示牌结构包括警示片，粘贴板，电池组板，警示灯，拉环和拉绳，所述的警示片粘贴在粘贴板的正表面中间位置；所述的粘贴板横向螺钉连接在电池组板的正表面中间位置；所述的电池组板的正表面上下两部从左到右依次焊接有警示灯；所述的拉环分别螺钉连接在电池组板的左右两侧中间位置；所述的拉绳分别横向内端系接在拉环的内部外侧中间位置。

优选的，所述的防混淆辅助旋转牌结构包括安装螺杆，深沟球轴承，旋转座，锁紧螺母，内螺纹管，旋转板和防混淆记录片，所述的安装螺杆纵向一端通过深沟球轴承和旋转座相连接，另一端贯穿锁紧螺母的内部中间位置并与内螺纹管的内部下侧相连接；所述的旋转板分别横向内端螺钉连接在旋转座的左右两端；所述的旋转板的正表面中间位置分别横向粘贴有防混淆记录片。

优选的，所述的隔振弹簧一端螺栓连接挡圈的下端，另一端螺栓连接对接座的上部中间位置。

优选的，所述的隔振套具体采用圆柱形橡胶套。

优选的，所述的衔接座横向螺栓安装在隔振架的下表面中间位置。

优选的，所述的对接座横向螺栓安装在安装座的上表面中间位置。

优选的，所述的隔振弹簧具体采用圆柱形不锈钢弹簧。

优选的，所述的直线滑轨分别纵向下端螺栓安装在隔振架的左右两端中间位置。

优选的，所述的固定衬座横向螺栓安装在隔振架的上部中间位置。

优选的，所述的倒U型护罩螺栓安装在可调节移动架的上部中间位置。

优选的，所述的拉绳分别外端系接在L型支撑架的外表面中间位置。

优选的，所述的拉绳和L型支撑架之间还螺栓连接设置。

优选的，所述的警示片具体采用长方形黄白相间反光片。

优选的，所述的警示灯采用蓝色LED灯或者红色LED灯，所述的警示灯设置有多个。

优选的，所述的安装螺杆的下端与深沟球轴承的内圈过盈配合设置。

优选的，所述的深沟球轴承的外圈和旋转座的内部中间位置镶嵌设置。

优选的，所述的安装螺杆和锁紧螺母之间螺纹连接设置，所述的安装螺杆和内螺纹管之间螺纹连接设置。

优选的，所述的内螺纹管纵向上端螺栓安装在倒U型护罩的内部顶侧中间位置。

优选的，所述的防混淆记录片具体采用长方形便利贴片。

优选的，所述的太阳能供电板，电池组板和警示灯串联导线连接设置，

优选的，所述的太阳能供电板具体采用单晶硅太阳能板，所述的电池组板具体采用18650型12V锂离子电池板。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

1.本实用新型中，所述的旋转柄，转轴和进气控制塞的设置，有利于装置向下受力时，会使得可调节安装支撑架下移，此时使得隔振架在隔振度可调螺杆之间移动，此时会有衔接座通过缓冲杆在固定套管内部移动，并通过隔振弹簧进行减震缓冲工作，通过隔振套进行吸振隔振工作，以保证隔振效果。

2.本实用新型中，所述的活动孔，隔振架，隔振度可调螺杆和可调螺母的设置，有利于通过逆时针或者顺时针旋转可调螺母即可使得隔振架通过活动孔在隔振度可调螺杆之间的外壁下移，此时即可改变隔振的幅度，以满足不同需求。

3.本实用新型中，所述的缓冲弹簧的设置，有利于起到辅助减震效果，以保证隔振能力。

4.本实用新型中，所述的可调节移动架，U型滑块，直线滑轨，一级螺杆，调节螺母，二级螺杆，固定衬座和旋转柄的设置，有利于在不同建筑设备固定或者安装时，可通过手持旋转柄旋转调节螺母在一级螺杆和二级螺杆之间的位置，此时会使得可调节移动架通过U型滑块在直线滑轨之间的外壁进行移动，以应对不同的高度需求，以保证建筑设备的安装或者调节，满足使用需求。

5.本实用新型中，所述的警示片，电池组板和警示灯的设置，有利于在夜间使用该装置，通过太阳能供电板白天对阳光的吸收，并不断进行电能的转化，此时会有电池组板为警示灯进行供电，以使得警示灯进行警示工作，通过警示片可进行辅助警示工作，保证操作使用安全性。

6.本实用新型中，所述的拉环和拉绳的设置，有利于固定安装电池组板，便于进行拆卸维护，保证操作的便捷性。

7.本实用新型中，所述的安装螺杆，深沟球轴承，旋转座，旋转板和防混淆记录片的设置，有利于增加风速辅助指示功能，建筑设备在大风中会不断吹动旋转板和防混淆记录片，此时旋转座会在深沟球轴承的配合下，不断在安装螺杆下端旋转，此时操作人员可以确定风速大小，但仅仅起到辅助确定风速的作用，只确定风流大小，建筑设备操作时，若旋转座还处于旋转状态，此时可以借助外力控制旋转座停转，并可通过防混淆记录片确定建筑设备的使用情况以及操作情况，可避免出现建筑设备使用操作混淆的问题。

8.本实用新型中，所述的安装螺杆，锁紧螺母和内螺纹管的设置，有利于通过放松锁紧螺母即可将安装螺杆从内螺纹管内部下端取下，以便进行更换或者清理旋转板，同时可便于在防混淆记录片正表面进行记录建筑设备的使用情况以及操作情况，保证操作便捷性。

9.本实用新型中，所述的太阳能供电板和倒U型护罩的设置，有利于通过太阳能供电板起到电力供应的作用，通过倒U型护罩可起到辅助防尘的作用，保证装置的可调节安装支撑架使用干净性。

10.本实用新型中，所述的稳固底座和橡胶垫的设置，有利于起到防滑支撑的作用，保证装置的稳固性。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是本实用新型的隔振缓冲吸振架的结构示意图。

图3是本实用新型的可调节安装支撑架的结构示意图。

图4是本实用新型的夜间防护安全性提示牌结构的结构示意图。

图5是本实用新型的防混淆辅助旋转牌结构的结构示意图。

图中：

1、活动孔；2、隔振架；3、隔振度可调螺杆；4、可调螺母；5、缓冲弹簧；6、安装座；7、L型支撑架；8、稳固底座；9、橡胶垫；10、太阳能供电板；11、倒U型护罩；12、隔振缓冲吸振架；121、衔接座；122、缓冲杆；123、固定套管；124、挡圈；125、支撑衬架；126、对接座；127、隔振弹簧；128、隔振套；13、可调节安装支撑架；131、可调节移动架；132、U型滑块；133、直线滑轨；134、一级螺杆；135、调节螺母；136、二级螺杆；137、固定衬座；138、旋转柄；14、夜间防护安全性提示牌结构；141、警示片；142、粘贴板；143、电池组板；144、警示灯；145、拉环；146、拉绳；15、防混淆辅助旋转牌结构；151、安装螺杆；152、深沟球轴承；153、旋转座；154、锁紧螺母；155、内螺纹管；156、旋转板；157、防混淆记录片。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型进行具体描述，如附图1和附图2所示，多功能的建筑设备橡胶隔振装置，包括活动孔1，隔振架2，隔振度可调螺杆3，可调螺母4，缓冲弹簧5，安装座6，L型支撑架7，稳固底座8，橡胶垫9，太阳能供电板10，倒U型护罩11，隔振缓冲吸振架12，可调节安装支撑架13，夜间防护安全性提示牌结构14和防混淆辅助旋转牌结构15，所述的活动孔1分别开设在隔振架2的内部左右两侧中间位置；所述的隔振度可调螺杆3分别纵向螺纹连接在可调螺母4的内部中间位置；所述的隔振度可调螺杆3还分别纵向活动贯穿活动孔1的内部中间位置；所述的缓冲弹簧5分别纵向套接在隔振度可调螺杆3的外壁下侧；所述的隔振度可调螺杆3分别纵向下端螺栓安装在安装座6的上部左右两侧中间位置；所述的L型支撑架7分别纵向一端螺栓安装在安装座6的左右两端中间位置，另一端分别螺栓安装在稳固底座8的上部左右两侧中间位置；所述的稳固底座8的底部横向螺钉连接有橡胶垫9；所述的太阳能供电板10横向螺栓连接在倒U型护罩11的顶部中间位置；所述的隔振缓冲吸振架12安装在隔振架2和安装座6之间；所述的可调节安装支撑架13和隔振架2相连接；所述的夜间防护安全性提示牌结构14和L型支撑架7相连接；所述的防混淆辅助旋转牌结构15和倒U型护罩11相连接；所述的隔振缓冲吸振架12包括衔接座121，缓冲杆122，固定套管123，挡圈124，支撑衬架125，对接座126，隔振弹簧127和隔振套128，所述的衔接座121横向螺栓安装在缓冲杆122的上端；所述的缓冲杆122纵向活动插接在固定套管123的内部中间位置；所述的挡圈124卡接在缓冲杆122的下端外壁开设的环形凹槽内部；所述的支撑衬架125分别纵向一端螺钉连接在固定套管123的左右两侧下部中间位置；所述的支撑衬架125分别纵向下端螺栓安装在对接座126的上部左右两侧中间位置；所述的隔振弹簧127设置在挡圈124和对接座126之间；所述的隔振弹簧127的外壁套接有隔振套128，装置向下受力时，会使得可调节安装支撑架13下移，此时使得隔振架2在隔振度可调螺杆3之间移动，此时会有衔接座121通过缓冲杆122在固定套管123内部移动，并通过隔振弹簧127进行减震缓冲工作，通过隔振套128进行吸振隔振工作，以保证隔振效果，通过逆时针或者顺时针旋转可调螺母4即可使得隔振架2通过活动孔1在隔振度可调螺杆3之间的外壁下移，此时即可改变隔振的幅度，以满足不同需求。

本实施方案中，结合附图3所示，所述的可调节安装支撑架13包括可调节移动架131，U型滑块132，直线滑轨133，一级螺杆134，调节螺母135，二级螺杆136，固定衬座137和旋转柄138，所述的可调节移动架131横向螺栓连接在U型滑块132之间的内侧中间位置；所述的U型滑块132分别滑动卡接在直线滑轨133的内壁上侧；所述的一级螺杆134分别纵向一端螺纹连接在调节螺母135的内部上端，另一端螺栓安装在可调节移动架131的下部中间位置；所述的二级螺杆136纵向一端螺栓安装在固定衬座137的上部中间位置，另一端螺纹连接在调节螺母135的内部下端；所述的旋转柄138分别横向内端焊接在调节螺母135的左右两侧中间位置，在不同建筑设备固定或者安装时，可通过手持旋转柄138旋转调节螺母135在一级螺杆134和二级螺杆136之间的位置，此时会使得可调节移动架131通过U型滑块132在直线滑轨133之间的外壁进行移动，以应对不同的高度需求，以保证建筑设备的安装或者调节，满足使用需求。

本实施方案中，结合附图4所示，所述的夜间防护安全性提示牌结构14包括警示片141，粘贴板142，电池组板143，警示灯144，拉环145和拉绳146，所述的警示片141粘贴在粘贴板142的正表面中间位置；所述的粘贴板142横向螺钉连接在电池组板143的正表面中间位置；所述的电池组板143的正表面上下两部从左到右依次焊接有警示灯144；所述的拉环145分别螺钉连接在电池组板143的左右两侧中间位置；所述的拉绳146分别横向内端系接在拉环145的内部外侧中间位置，在夜间使用该装置，通过太阳能供电板10白天对阳光的吸收，并不断进行电能的转化，此时会有电池组板143为警示灯144进行供电，以使得警示灯144进行警示工作，通过警示片141可进行辅助警示工作，保证操作使用安全性。

本实施方案中，结合附图5所示，所述的防混淆辅助旋转牌结构15包括安装螺杆151，深沟球轴承152，旋转座153，锁紧螺母154，内螺纹管155，旋转板156和防混淆记录片157，所述的安装螺杆151纵向一端通过深沟球轴承152和旋转座153相连接，另一端贯穿锁紧螺母154的内部中间位置并与内螺纹管155的内部下侧相连接；所述的旋转板156分别横向内端螺钉连接在旋转座153的左右两端；所述的旋转板156的正表面中间位置分别横向粘贴有防混淆记录片157，可增加风速辅助指示功能，建筑设备在大风中会不断吹动旋转板156和防混淆记录片157，此时旋转座153会在深沟球轴承152的配合下，不断在安装螺杆151下端旋转，此时操作人员可以确定风速大小，但仅仅起到辅助确定风速的作用，只确定风流大小，建筑设备操作时，若旋转座153还处于旋转状态，此时可以借助外力控制旋转座153停转，并可通过防混淆记录片157确定建筑设备的使用情况以及操作情况，可避免出现建筑设备使用操作混淆的问题，通过放松锁紧螺母154即可将安装螺杆151从内螺纹管155内部下端取下，以便进行更换或者清理旋转板156，同时可便于在防混淆记录片157正表面进行记录建筑设备的使用情况以及操作情况，保证操作便捷性。

本实施方案中，具体的，所述的隔振弹簧127一端螺栓连接挡圈124的下端，另一端螺栓连接对接座126的上部中间位置。

本实施方案中，具体的，所述的隔隔振套128具体采用圆柱形橡胶套。

本实施方案中，具体的，所述的隔衔接座121横向螺栓安装在隔振架2的下表面中间位置。

本实施方案中，具体的，所述的隔对接座126横向螺栓安装在安装座6的上表面中间位置。

本实施方案中，具体的，所述的隔隔振弹簧127具体采用圆柱形不锈钢弹簧。

本实施方案中，具体的，所述的隔直线滑轨133分别纵向下端螺栓安装在隔振架2的左右两端中间位置。

本实施方案中，具体的，所述的隔固定衬座137横向螺栓安装在隔振架2的上部中间位置。

本实施方案中，具体的，所述的隔倒U型护罩11螺栓安装在可调节移动架131的上部中间位置。

本实施方案中，具体的，所述的隔拉绳146分别外端系接在L型支撑架7的外表面中间位置。

本实施方案中，具体的，所述的隔拉绳146和L型支撑架7之间还螺栓连接设置。

本实施方案中，具体的，所述的隔警示片141具体采用长方形黄白相间反光片。

本实施方案中，具体的，所述的隔警示灯144采用蓝色LED灯或者红色LED灯，所述的警示灯144设置有多个。

本实施方案中，具体的，所述的隔安装螺杆151的下端与深沟球轴承152的内圈过盈配合设置。

本实施方案中，具体的，所述的隔深沟球轴承152的外圈和旋转座153的内部中间位置镶嵌设置。

本实施方案中，具体的，所述的隔安装螺杆151和锁紧螺母154之间螺纹连接设置，所述的安装螺杆151和内螺纹管155之间螺纹连接设置。

本实施方案中，具体的，所述的隔内螺纹管155纵向上端螺栓安装在倒U型护罩11的内部顶侧中间位置。

本实施方案中，具体的，所述的隔防混淆记录片157具体采用长方形便利贴片。

本实施方案中，具体的，所述的太阳能供电板10，电池组板143和警示灯144串联导线连接设置，

本实施方案中，具体的，所述的太阳能供电板10具体采用单晶硅太阳能板，所述的电池组板143具体采用18650型12V锂离子电池板。

工作原理

本实用新型中，根据建筑设备的大小将其安装在可调节移动架131上部，不可接触防混淆辅助旋转牌结构15，装置向下受力时，会使得可调节安装支撑架13下移，此时使得隔振架2在隔振度可调螺杆3之间移动，此时会有衔接座121通过缓冲杆122在固定套管123内部移动，并通过隔振弹簧127进行减震缓冲工作，通过隔振套128进行吸振隔振工作，以保证隔振效果，通过逆时针或者顺时针旋转可调螺母4即可使得隔振架2通过活动孔1在隔振度可调螺杆3之间的外壁下移，此时即可改变隔振的幅度，以满足不同需求，在不同建筑设备固定或者安装时，可通过手持旋转柄138旋转调节螺母135在一级螺杆134和二级螺杆136之间的位置，此时会使得可调节移动架131通过U型滑块132在直线滑轨133之间的外壁进行移动，以应对不同的高度需求，以保证建筑设备的安装或者调节，满足使用需求，在夜间使用该装置，通过太阳能供电板10白天对阳光的吸收，并不断进行电能的转化，此时会有电池组板143为警示灯144进行供电，以使得警示灯144进行警示工作，通过警示片141可进行辅助警示工作，保证操作使用安全性；为了增加风速辅助指示功能，建筑设备在大风中会不断吹动旋转板156和防混淆记录片157，此时旋转座153会在深沟球轴承152的配合下，不断在安装螺杆151下端旋转，此时操作人员可以确定风速大小，但仅仅起到辅助确定风速的作用，只确定风流大小，建筑设备操作时，若旋转座153还处于旋转状态，此时可以借助外力控制旋转座153停转，并可通过防混淆记录片157确定建筑设备的使用情况以及操作情况，可避免出现建筑设备使用操作混淆的问题，通过放松锁紧螺母154即可将安装螺杆151从内螺纹管155内部下端取下，以便进行更换或者清理旋转板156，同时可便于在防混淆记录片157正表面进行记录建筑设备的使用情况以及操作情况，保证操作便捷性。

利用本实用新型所述的技术方案，或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下，设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920314525.0

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209801063U

授权时间:20191217

主分类号:F16M11/22

专利分类号:F16M11/22;F16M11/04;F16F15/08;G09F13/22

范畴分类:27H;

申请人:秘越阳

第一申请人:秘越阳

申请人地址:251800 山东省滨州市阳信县温店镇幸福四路17号7排9号

发明人:秘越阳;董建民;张倩倩

第一发明人:秘越阳

当前权利人:秘越阳

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d2f18ff67e44d562526336a3.html