# 水利工程施工中防渗技术解析高金华

高金华1郑振亮2

1身份证号码：35042519xxxx102929;2身份证号码：3501221990xxxx5214

摘要：我国的水利工程数量众多、结构各异，对于防洪灌溉和提供水源有着极其重要的作用和意义。然而，当前的水利工程施工存在难以避免的渗漏问题，对于工程安全和人们的生命财产安全危害极大，为此，要注重水利工程中的防渗技术的应用，全面把握防渗技术的种类和特点，在分析水利工程渗漏原因的前提下，针对性地采用有效的防渗技术，以更好地促进水利工程的安全有序进行，确保水利工程的施工整体质量。

关键词：水利工程施工；防渗技术；控制要点

1导言

随着我国社会经济及科学技术的不断发展，大多数的施工技术应用在水利工程施工中，所以在一定程度上推动了水利工程的不断发展，同时有效的改善了水利工程的施工质量和后续的使用时间，水利工程的质量对施工的进程有着决定性的影响，是一个重要的基础保证，也是一个前提的支撑。但是，对于目前的情况看来，很多的水利工程施工中存在多方面的问题，对水利工程的发展有着直接的影响，这些影响因素具有两面的作用。比如，水利工程施工中渗漏的问题，出现渗漏的情况，不仅对水利工程的质量及施工时间造成影响，还对施工企业的经济效益及社会效益有着直接的影响。所以，加强水利工程施工防渗技术有着重要的意义。

2水利工程防渗技术的重要性探讨

众所周知，水利工程是人们维持生活生产的重要工程，其施工的质量直接关系人们生命财产安全。我国目前存在的很多水利工程的运行时间较长，在运行的过程中存在一些隐藏的问题，再加上修缮工作完成不到位，甚至还有出现渗透的情况，诸多问题导致水利工程无法实现正常的运转，不但耗费了不少资金，还影响了工程应用的效率。水利工程应用过程中出现各种质量问题，还给生活在周边的百姓生命财产造成损失，所以水利工程防渗漏工作非常重要，积极应用有效的工程防渗技术，才能保障工程运行的质量，解决渗漏等问题，为周边生活的人们提供生命财产的保障，也确保了水利工程运行的经济效益与社会效益。

3水利工程中的渗漏现象及原因

3.1设计存在问题

工程设计方案会对工程的整体质量产生直接影响。如果一个水利工程项目设计之初，设计人员没有充分考虑到工程防渗问题，导致工程实际的防渗效果不佳，进而引起防渗性能不达到指标要求，一旦出现洪水高峰期等突发情况，就有可能造成大面积渗漏，威胁到下游人民的生命财产安全。

3.2施工缝出现渗水的情况

在水利工程进行施工的过程中，为了比较方便的施工，可以将整体的工程分为不同部分的小工程进行分步的施工，这就造成了诸多小部分施工完成之后，会存在拼接缝，而混凝土拼接缝是比较容易出现渗水的位置。在进行水利工程施工过程中，如果不能合理的固定止水带，将会使中心出现偏移。混凝土的搅拌不均匀等也会造成变形缝的出现，同时，施工材料的质量也是造成出现施工缝的主要因素，热胀冷缩，就会很容易出现变形，产生裂缝，最后发生渗水情况。

2.3施工材料发生渗水情况

相对来讲，水利工程施工中所使用的材料要求比较高，所以，在水利工程施工之前，要严格的选择施工的材料，必须要保证材料质量是不容易出现变形的，并对材料进行严格的检测，只有在合格之后，才可以投入施工中使用。但是，在一定的条件基础下，尽管材料的质量符合相应的施工规定，但是由于材料一致浸泡在水中，会受到水力的不断冲击，出现诸多的不确定因素影响，所以就造成了材料变形，引起渗水的情况。

2.4工程结构变化影响

水利工程的施工工作中因为管理因素或其他质量因素等，导致材料的质量没能达到相关的标准要求，于是水利项目施工材料变形，超出设计预期而引发渗漏。还有就是建筑物所处的环境较为恶劣，受到水压力和浸泡的影响也会发生变形的情况。如果水利结构因微小的变形而导致和原有的基础位置不相符，发生位移，就会引发渗水的情况。有很多工程由于建设时间早，建设时期使用的技术相对落后，或是工程老化出现缝隙，导致应用后期出现不少渗漏。

3水利工程施工过程中防渗技术要点

3.1高压喷射灌浆技术

高压喷射灌浆技术也是水利工程防渗施工常用的技术，通常包括无损贴嘴灌浆法和打孔埋管灌浆法两种。无损贴嘴灌浆法主要通过加工注浆嘴，进行打磨以后清理注浆位置，对准注浆嘴与裂缝，以高压喷射灌浆的方式对裂缝进行处理。打孔埋管灌浆法则是根据工程施工的具体图纸要求完成打孔工作，将孔内的杂物清除干净，进行埋管，再通过预埋管做好注浆封缝。采用高压喷射注浆法能够穿透已经施工完成的结构物或路基，在加固处理基础部位时，对地上水利工程施工面占用较少，也不会对基础上面结构产生破开处理，所以灵活性与可操作性比较强。与水利工程传统应用方法深层搅拌法相比，这种方法可以适用于不同的地质，尤其是一些含水率较低的地基，效果更好。但在采用高压喷射注浆法的过程中要考虑到对水利工程扰动的作用，还要保证有科学合理的施工方案与各种情况的预防方案，才能开展施工，否则不但难以起到加固的作用，还会直接威胁到水利结构安全的问题。

3.2卵砾石层帷幕灌浆技术

卵砾石层帷幕灌浆技术与我们目前常见的灌浆技术有着较大的不同，这一技术在原料选择的水利与黏土的混合物。卵砾石层帷幕灌浆技术在一般情况下主要应用在水利工程中的卵砾石层，对于实现卵砾石层缝隙的封堵，提高卵砾石层的严密性，从而提高防渗能力有着十分显著的作用。在这一技术的应用中，由于根据目前掌握的相关技术对于卵砾石层的钻孔往往比较困难，耗时耗力，因此对于混合浆液的注入，在施工过程中可以使用打管灌浆或套阀灌浆的形式。此外，为了提高灌浆的效率与质量，在实际的水利工程卵砾石层防渗处理中往往需要使用三排以上的灌浆口进行灌浆。

3.3土坝坝体劈裂灌浆技术

坝坝体劈裂灌浆技术提高了水利工程中大坝的坝体严密性，在水利工程防渗应用效果明显。要使用该技术首先需要对地层或坝体应力的分布规律进行详细的了解，再利用灌浆压力，沿着坝体轴线布孔，将浆液灌注到孔内，堵塞漏洞、裂缝，改善坝体应力的分布情况，达到防渗的目的，加固水利工程施工坝体。在实际情况下要根据坝体的条件和裂缝状况，有针对性选择土坝坝体劈裂灌浆技术。如果坝体的裂缝仅仅分布于工程的部分区域，只要使用部分灌浆方式就可以对其进行处理;如果坝体质量较差，多处都出现裂缝现象，应采用全线劈裂灌浆方式进行处理，将坝体沿一定方向劈裂，然后注入适量的泥浆，就会形成一道连续的泥墙，从而起到防渗的作用。土坝坝体劈裂灌浆技术在我国当前的水利工程施工中的改，具有良好的建设意义。

3.4防渗墙技术

防渗墙是水利工程的施工建设过程中常用一种防渗措施。按照墙体结构形式防渗墙分为槽孔型防渗墙、桩柱型防渗墙和混合型防渗墙三种类型，而按照墙体材料的不同可将其分为混凝土防渗墙、钢筋混凝土防渗墙、黏土混凝土防渗墙、塑性混凝土防渗墙和灰浆防渗墙五类。防渗墙的工作原理是利用墙内顶喷桩、板桩、旋喷桩等防渗材料形成的坚固的混凝土防渗墙达到防渗目的，这些防渗材料都具有较强的耐久性，防渗效果显著。例如:黏土混凝土防渗墙最大可以达到20m以上，最大渗水系数可以达到10cm/s。因为其施工过程较为简单，又节能环保，而受到多数水利工程施工企业的青睐。

4结论

综上所述，在水利工程项目施工的过程中，防渗漏技术得到了广泛的运用，水利工程施工项目防渗漏的工作人员在进行防渗漏工作的过程中，要不断引进先进的科学技术，不断对我国现有的防渗漏技术进行创新，并把水利工程施工项目防渗漏施工技术的每一个环节都做到实处，从而保证我国水利工程施工项目的质量，从而促进我国水利工程施工项目防渗漏技术的不断发展。

参考文献：

[1]杨全斌.水利工程施工中防渗技术要点的探讨[J].科技风,2017(21):182.

[2]李媛媛.水利工程施工中防渗技术分析[J].南方农业,2017,11(23):117-118.

[3]赵磊.水利工程施工中防渗技术探究[J].南方农业,2017,11(32):111+113.

[4]叶华明.关于水利工程施工中防渗技术的分析[J].江西建材,2016(18):143+140.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d2f8ca869d5280d0bf2427fa.html