# 一种多功能吸尘器论文和设计-李一峰

### 全文摘要

本实用新型公开一种多功能吸尘器，包括主机以及与主机相连的旋风过滤器，该主机包括具有第一旋风通道的支撑杆以及设置在支撑杆上的风机腔体，该风机腔体内设有风机，且风机具有外置的电源线，在支撑杆与风机腔体之间设有提供电源线收纳的横杆使电源线可缠绕在横杆与旋风过滤器的下末端之间。本实用新型在使用吸尘器的过程中可以将电源线缠绕在横杆与旋风过滤器之间进行收纳且电源线不易滑落，使用方便且横杆不会影响吸尘器的外形，吸尘器整体外形美观，并提供外接吸头、二合一刷头或除螨刷头满足用户的各种使用需求。

### 主设计要求

1.一种多功能吸尘器，其特征在于，包括主机（3）以及与主机（3）相连的旋风过滤器（6），该主机（3）包括具有第一旋风通道（311）的支撑杆（31）以及设置在支撑杆（31）上的风机腔体（33），该风机腔体（33）内设有用于产生真空吸力的风机，且风机具有外置的电源线（5），在支撑杆（31）与风机腔体（33）之间设有提供电源线（5）收纳的横杆（32）使电源线（5）可缠绕在横杆（32）与旋风过滤器（6）的下末端之间。

### 设计方案

1.一种多功能吸尘器，其特征在于，包括主机（3）以及与主机（3）相连的旋风过滤器（6），该主机（3）包括具有第一旋风通道（311）的支撑杆（31）以及设置在支撑杆（31）上的风机腔体（33），该风机腔体（33）内设有用于产生真空吸力的风机，且风机具有外置的电源线（5），在支撑杆（31）与风机腔体（33）之间设有提供电源线（5）收纳的横杆（32）使电源线（5）可缠绕在横杆（32）与旋风过滤器（6）的下末端之间。

2.根据权利要求1所述多功能吸尘器，其特征在于，横杆（32）的位置低于风机腔体（33）的上末端设置，横杆（32）在支撑杆（31）与风机腔体（33）之间形成一个收纳电源线（5）的台阶部。

3.根据权利要求1所述多功能吸尘器，其特征在于，支撑杆（31）的上末端延伸设置的把手（34），把手（34）呈朝向风机腔体（33）下弯的弧形使把手（34）与风机腔体（33）上末端之间具有让电源线（5）进入的间隙。

4.根据权利要求1所述多功能吸尘器，其特征在于，支撑杆（31）、风机腔体（33）及横杆（32）三者采用一体成型结构。

5.根据权利要求1所述多功能吸尘器，其特征在于，旋风过滤器（6）包括带有入风口（611）的集尘杯（61）、设置在集尘杯（61）内的海帕过滤器（62）、设置在海帕过滤器（62）下末端以将海帕过滤器（62）下末端封闭的下盖（63）以及设置在海帕过滤器（62）上末端的周缘以将海帕过滤器（62）固定在集尘杯（61）内的上盖（64），该入风口（611）与第一旋风通道（311）的上末端，而海帕过滤器（62）的上末端与风机腔体（33）相连通。

6.根据权利要求5所述多功能吸尘器，其特征在于，在上盖（64）下侧面往集尘杯（61）内延伸设有使从入风口（611）进入的旋风产生离心力的挡板（65）。

7.根据权利要求5所述多功能吸尘器，其特征在于，集尘杯（61）的下末端设有内凹的扣位（612），支撑杆（31）上末端设有外凸设置的卡扣（312），通过卡扣（312）对旋风过滤器提供支撑并与扣位（612）扣合相连使旋风过滤器可拆卸的安装在支撑杆（31）上。

8.根据权利要求1-7任何一项所述多功能吸尘器，其特征在于，支撑杆（31）的下末端外接吸头（11）、二合一刷头（12）或除螨刷头（13）其中之一。

9.根据权利要求8所述多功能吸尘器，其特征在于，支撑杆（31）的下末端通过具有伸缩调节结构的推杆（2）与吸头（11）、二合一刷头（12）或除螨刷头（13）其中之一相连，该推杆（2）内设有与第一旋风通道（311）相连通的第二旋风通道。

10.根据权利要求9所述多功能吸尘器，其特征在于，伸缩调节结构包括设置在下推杆（21）上的处于不同高度的多个定位槽（211）以及设有在上推杆（22）上的调节按钮（221），该调节按钮（221）的下末端可限位在其中一个定位槽（211）之中从而将下推杆（21）与上推杆（22）固定相连。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及清洁电器，尤其是涉及一种多功能吸尘器。

背景技术

推杆式吸尘器因其外形小巧、整体轻便从而得到广大用户的喜爱。由于推杆式吸尘器不同于卧式吸尘器的内置式收线结构，目前的推杆式吸尘器在外壳上设置有上收线挂钩及下收线挂钩等外置式收线结构以将电源线收纳。然而，现有推杆式吸尘器的收线结构分体设计的零部件较多，模具成本及组装成本较高，甚至尺寸超过机体尺寸从而影响吸尘器的外形美观度。

实用新型内容

本实用新型提出一种多功能吸尘器，在主机上设置横杆以方便电源线缠绕，结构简单且吸尘器的整体外形美观。

本实用新型采用如下技术方案实现：一种多功能吸尘器，包括主机3以及与主机3相连的旋风过滤器6，该主机3包括具有第一旋风通道311的支撑杆31以及设置在支撑杆31上的风机腔体33，该风机腔体33内设有用于产生真空吸力的风机，且风机具有外置的电源线5，在支撑杆31与风机腔体33之间设有提供电源线5收纳的横杆32使电源线5可缠绕在横杆32与旋风过滤器6的下末端之间。

其中，横杆32的位置低于风机腔体33的上末端设置，横杆32在支撑杆31与风机腔体33之间形成一个收纳电源线5的台阶部。

其中，支撑杆31的上末端延伸设置的把手34，把手34呈朝向风机腔体33下弯的弧形使把手34与风机腔体33上末端之间具有让电源线5进入的间隙。

其中，支撑杆31、风机腔体33及横杆32三者采用一体成型结构。

其中，旋风过滤器6包括带有入风口611的集尘杯61、设置在集尘杯61内的海帕过滤器62、设置在海帕过滤器62下末端以将海帕过滤器62下末端封闭的下盖63以及设置在海帕过滤器62上末端的周缘以将海帕过滤器62固定在集尘杯61内的上盖64，该入风口611与第一旋风通道311的上末端，而海帕过滤器62的上末端与风机腔体33相连通。

其中，在上盖64下侧面往集尘杯61内延伸设有使从入风口611进入的旋风产生离心力的挡板65。

其中，集尘杯61的下末端设有内凹的扣位612，支撑杆31上末端设有外凸设置的卡扣312，通过卡扣312对旋风过滤器提供支撑并与扣位612扣合相连使旋风过滤器可拆卸的安装在支撑杆31上。

其中，支撑杆31的下末端外接吸头11、二合一刷头12或除螨刷头13其中之一。

其中，支撑杆31的下末端通过具有伸缩调节结构的推杆2与吸头11、二合一刷头12或除螨刷头13其中之一相连，该推杆2内设有与第一旋风通道相连通的第二旋风通道。

其中，伸缩调节结构包括设置在下推杆21上的处于不同高度的多个定位槽211以及设有在上推杆22上的调节按钮221，该调节按钮221的下末端可限位在其中一个定位槽211之中从而将下推杆21与上推杆22固定相连。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

本实用新型在支撑杆与风机腔体之间设有横杆，横杆对电源线提供了收纳空间，因此，在使用吸尘器的过程中可以将电源线缠绕在横杆与旋风过滤器之间进行收纳且电源线不易滑落，从而方便用户使用，且横杆不会影响吸尘器的外形，吸尘器整体外形美观。并且，提供外接吸头、二合一刷头或除螨刷头满足用户的各种使用需求。

附图说明

图1是吸尘器的分解结构示意图。

图2是电源线缠绕在主机上的结构状态示意图。

图3是主机的分解结构示意图。

图4是旋风过滤器的分解结构示意图。

图5是吸尘器另一种实施例的立体分解结构示意图。

图6是推杆式吸尘器的立体结构示意图。

具体实施方式

为更进一步阐述本申请为达成预定目的所采取的技术手段及功效，以下结合附图及较佳实施例，对依据本申请的具体实施方式、结构、特征及其功效，详细说明如后。在下述说明中，不同的“一实施例”或“实施例”指的不一定是同一实施例。此外，一或多个实施例中的特定特征、结构、或特点可由任何合适形式组合。

如图1所示，本实用新型公开一种多功能吸尘器（简称“吸尘器”），该吸尘器包括主机3以及与主机3相连的旋风过滤器6；主机3包括支撑杆31、风机腔体33以及连接在支撑杆31与风机腔体33之间的横杆32，风机腔体33下末端具有吸风口311，且风机腔体33内设有用于通过吸风口311产生真空吸力的风机，且风机具有外置的电源线5；支撑杆31内设有第一旋风通道311，该第一旋风通道311的上末端与旋风过滤器6的入风口611相连通。

结合图2所示，本实用新型由于在支撑杆31与风机腔体33之间设有横杆32，横杆32对电源线5提供了收纳空间，因此，在使用吸尘器的过程中可以将电源线5缠绕在横杆32与旋风过滤器6之间。为了防止电源线5缠绕在横杆32与旋风过滤器6之间时滑出掉落，设置横杆32的位置低于风机腔体33的上末端从而横杆32相对在支撑杆31与风机腔体33之间形成一个收纳电源线5的台阶部。并且，为了方便使用，支撑杆31的上末端延伸设有把手34，还可以设置把手34呈朝向风机腔体33下弯的弧形，使把手34与风机腔体33上末端之间的间隙较小，让电源线5可以从该间隙缠绕在横杆32与风过滤器6之间进行收纳，较小的间隙可以降低电源线5滑落的概率。

结合图3所示，支撑杆31、风机腔体33及横杆32三者采用一体成型结构。具体来说，主机3由左壳体301、右壳体302及上壳体303拼接构成即可，从而方便将风机放入风机腔体33内。

进一步结合图1和图4所示。旋风过滤器6包括带有入风口611的集尘杯61、设置在集尘杯61上末端为圆柱形或圆锥形的海帕过滤器62、设置在海帕过滤器62下末端以将海帕过滤器62下末端封闭的下盖63以及设置在海帕过滤器62上末端的周缘以将海帕过滤器62固定在集尘杯61上末端内的上盖64，该入风口611与第一旋风通道311的上末端，而海帕过滤器62的上末端与风机腔体33下末端的吸风口311相连通。为了提高旋风过滤器6对灰尘的分离能力，在上盖64下侧面往集尘杯61内延伸设有使从入风口611进入的旋风产生离心力的挡板65，通过挡板65让旋风带着灰尘产生离心力促进灰尘在离心力作用下从旋风中得以分离。

并且，旋风过滤器6与支撑杆31可拆卸相连，以方便使用过程中用户取下旋风过滤器6后，取下海帕过滤器62清除灰尘并冲洗集尘杯61。具体来说，集尘杯61的下末端设有内凹的扣位612，支撑杆31上末端设有外凸设置的卡扣312，且支撑杆31上设有外露的第一旋风通道311上末端。当旋风过滤器安装在支撑杆31上时，卡扣312对旋风过滤器提供支撑并与扣位612扣合相连从而将旋风过滤器固定在支撑杆31上，此时，第一旋风通道311的上末端与入风口611相连通且吸风口331与海帕过滤器62的上末端相连通。

当风机工作时通过吸风口331产生抽吸真空力时，灰尘和空气从支撑杆31的下末端进入第一旋风通道311后，然后旋风带着灰尘从入风口611进入旋风过滤器内部，灰尘在旋风过滤器6内被分离后，干净的空气从海帕过滤器62的上末端进入吸风口331后排出，完成吸尘操作且吸尘效果佳。

本实用新型的吸尘器具有多种用途。如图5所示，支撑杆31的下末端还可以外接吸头11、二合一刷头12或除螨刷头13其中之一。并且，为了满足吸尘器可以多种空间使用，支撑杆31的下末端还可以通过推杆2与吸头11、二合一刷头12或除螨刷头13其中之一相连，其中，推杆2内设有第二旋风通道，该第二旋风通道的下末端与吸头11二合一刷头12或除螨刷头13各自的吸尘口相连通，而第二旋风通道的上末端与支撑杆31内的第一旋风通道相连通。

其中，推杆2具有伸缩调节结构。比如，推杆2包括与吸头11相连的下推杆21以及通过伸缩调节结构与下推杆21的上末端相连的上推杆22，该上推杆22的上末端与支撑杆31的下末端相连并让第二旋风通道与第二旋风通道相连通。具体来说，伸缩调节结构包括设置在下推杆21上的处于不同高度的多个定位槽211以及设有在上推杆22上的调节按钮221，该调节按钮221的下末端可限位在其中一个定位槽211之中从而将下推杆21与上推杆22固定相连。

如图6所示乃吸尘器当做推杆式吸尘器使用，即支撑杆31的下末端通过推杆2与吸头11相连。灰尘从吸尘口进入吸头11后在推杆2的第二旋风通道内以及支撑杆31的第一旋风通道311内形成带着灰尘的旋风，然后旋风带着灰尘从入风口611进入旋风过滤器内部，灰尘在旋风过滤器被分离后，干净的空气从海帕过滤器62的上末端进入吸风口331后排出，完成吸尘操作且吸尘效果佳。

以上所述仅为本申请的较佳实施例而已，并不用以限制本申请，凡在本申请的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本申请的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822278697.5

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209518828U

授权时间:20191022

主分类号:A47L 5/24

专利分类号:A47L5/24;A47L9/00;A47L9/26;A47L9/06

范畴分类:13C;

申请人:小熊电器股份有限公司

第一申请人:小熊电器股份有限公司

申请人地址:528318 广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地

发明人:李一峰;余水勇

第一发明人:李一峰

当前权利人:小熊电器股份有限公司

代理人:杨乐兵

代理机构:44339

代理机构编号:佛山市广盈专利商标事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d3000e586bb8865feb823ef4.html