# 一种双效浓缩器的水垢清理机构论文和设计-唐续

### 全文摘要

本实用新型涉及加热室清理结构技术领域，具体的说是一种双效浓缩器的水垢清理机构，包括加热室壳体，所述加热室壳体内外侧等距焊接有竖直状的加热管束，所述加热室壳体顶端安装有的密封盖板，所述加热室壳体外壁上端左右两侧均螺接有支板，且支板上端均螺接有伺服电机，所述伺服电机输出端均通过联轴器安装有滚珠丝杠副，两个所述滚珠丝杠副自带的滚珠螺母间均通过螺栓安装有活动板，清洗效果较好，借助伺服电机带动滚珠丝杠副向下移动，从而能够使得活动板进行向下移动，从而能够主转轴和所有副转轴端部的主钻头和副钻头进行机械旋转，同时伴着机械本身的振动，进而能够使得加热管束内壁长期积累的水垢进行快速搅碎并下落。

### 主设计要求

1.一种双效浓缩器的水垢清理机构，包括加热室壳体（1），其特征在于：所述加热室壳体（1）内外侧等距焊接有竖直状的加热管束（2），所述加热室壳体（1）顶端安装有的密封盖板（3），所述加热室壳体（1）外壁上端左右两侧均螺接有支板（4），且支板（4）上端均螺接有伺服电机（5），所述伺服电机（5）输出端均通过联轴器安装有滚珠丝杠副（6），两个所述滚珠丝杠副（6）自带的滚珠螺母间均通过螺栓安装有活动板（7），所述活动板（7）上部左侧螺接有驱动电机（8），所述驱动电机（8）输出端通过联轴器安装有主转轴（9），所述主转轴（9）通过轴承和活动板（7）安装并延伸至其下方，且所述主转轴（9）末端均通过螺栓安装有主钻头（10），所述主转轴（9）外壁还焊接有位于活动板（7）上方的主齿轮（11），所述活动板（7）上部外圈还通过轴承转动连接有副转轴（12），所有所述副转轴（12）底端还均通过螺栓安装有副钻头（13），所有所述副转轴（12）外部还均焊接有相互啮合的副齿轮（16），所述主齿轮（11）和相邻两个所述副齿轮（16）啮合连接，所述密封盖板（3）中间安装有高压冲洗机构（14）。

### 设计方案

1.一种双效浓缩器的水垢清理机构，包括加热室壳体（1），其特征在于：所述加热室壳体（1）内外侧等距焊接有竖直状的加热管束（2），所述加热室壳体（1）顶端安装有的密封盖板（3），所述加热室壳体（1）外壁上端左右两侧均螺接有支板（4），且支板（4）上端均螺接有伺服电机（5），所述伺服电机（5）输出端均通过联轴器安装有滚珠丝杠副（6），两个所述滚珠丝杠副（6）自带的滚珠螺母间均通过螺栓安装有活动板（7），所述活动板（7）上部左侧螺接有驱动电机（8），所述驱动电机（8）输出端通过联轴器安装有主转轴（9），所述主转轴（9）通过轴承和活动板（7）安装并延伸至其下方，且所述主转轴（9）末端均通过螺栓安装有主钻头（10），所述主转轴（9）外壁还焊接有位于活动板（7）上方的主齿轮（11），所述活动板（7）上部外圈还通过轴承转动连接有副转轴（12），所有所述副转轴（12）底端还均通过螺栓安装有副钻头（13），所有所述副转轴（12）外部还均焊接有相互啮合的副齿轮（16），所述主齿轮（11）和相邻两个所述副齿轮（16）啮合连接，所述密封盖板（3）中间安装有高压冲洗机构（14）。

2.按照权利要求1所述的一种双效浓缩器的水垢清理机构，其特征在于：所述高压冲洗机构（14）包括有冲洗硬管（1401）和高压喷头（1402），所述冲洗硬管（1401）弯曲环设在密封盖板（3）外壁周侧，且所述高压喷头（1402）焊接并连通在冲洗硬管（1401）底部，若干个所述高压喷头（1402）底端对应朝向加热管束（2）内部，所述冲洗硬管（1401）外端延伸出密封盖板（3）并通过快速接头安装有冲洗软管（1403），所述冲洗软管（1403）与外部高压冲洗机连通。

3.按照权利要求1所述的一种双效浓缩器的水垢清理机构，其特征在于：所述主钻头（10）和若干个副钻头（13）分别正对应下方的加热管束（2），所述主钻头（10）和若干个副钻头（13）的外径与对应的加热管束（2）内壁为接触式设置，所述主转轴（9）和副转轴（12）的长度大于加热管束（2）的高度，且所述主钻头（10）和若干个副钻头（13）处于最高端时位于密封盖板（3）的正上方。

4.按照权利要求1所述的一种双效浓缩器的水垢清理机构，其特征在于：所述加热室壳体（1）底端为圆弧形设置，所述加热室壳体（1）最底部还连通有出料管道（15），且出料管道（15）上安装有闸阀。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及加热室清理结构技术领域，具体的说是一种双效浓缩器的水垢清理机构。

背景技术

加热室是双效浓缩器中的重要组件，其内部外圈通常均匀焊接有围绕中央循环管组成的加热管束，在加热管束的长期使用过程中极易产生粘附在其内壁的水垢，水垢具体为硬水煮沸后所含矿质附着在容器内逐渐形成的白色块状或粉末状的物质，其导热能力很差，如果加热管束内形成的水垢过厚则会导致加热效率降低，重则会引起加热室爆管造成锅炉事故。而现有技术中所采用的加热室难以对加热管束内壁上期积累的水垢进行处理，因而还需改进处理。

实用新型内容

为了弥补以上不足，本实用新型提供了一种双效浓缩器的水垢清理机构，以解决上述背景技术中的问题。

本实用新型的技术方案是：一种双效浓缩器的水垢清理机构，包括加热室壳体，加热室壳体是双效浓缩器中的重要组件，所述加热室壳体内外侧等距焊接有竖直状的加热管束，所述加热室壳体顶端安装有的密封盖板，密封盖板和加热室壳体顶部的安装方式属于市场上通用的安装方式，所述加热室壳体外壁上端左右两侧均螺接有支板，支板底部还焊接有用于加固的斜撑板，且支板上端均螺接有伺服电机，伺服电机采用型号为JSDEP-20A，所述伺服电机输出端均通过联轴器安装有滚珠丝杠副，两个所述滚珠丝杠副自带的滚珠螺母间均通过螺栓安装有活动板，所述活动板上部左侧螺接有驱动电机，驱动电机采用型号为FL42BLS，所述驱动电机输出端通过联轴器安装有主转轴，所述主转轴通过轴承和活动板安装并延伸至其下方，且所述主转轴末端均通过螺栓安装有主钻头，所述主转轴外壁还焊接有位于活动板上方的主齿轮，所述活动板上部外圈还通过轴承转动连接有副转轴，所有所述副转轴底端还均通过螺栓安装有副钻头，所有所述副转轴外部还均焊接有相互啮合的副齿轮，所述主齿轮和相邻两个所述副齿轮啮合连接，所述密封盖板中间安装有高压冲洗机构。

优选的，所述高压冲洗机构包括有冲洗硬管和高压喷头，所述冲洗硬管弯曲环设在密封盖板外壁周侧，且所述高压喷头焊接并连通在冲洗硬管底部，若干个所述高压喷头底端对应朝向加热管束内部，所述冲洗硬管外端延伸出密封盖板并通过快速接头安装有冲洗软管，所述冲洗软管与外部高压冲洗机连通。

优选的，所述主钻头和若干个副钻头分别正对应下方的加热管束，所述主钻头和若干个副钻头的外径与对应的加热管束内壁为接触式设置，所述主转轴和副转轴的长度大于加热管束的高度，且所述主钻头和若干个副钻头处于最高端时位于密封盖板的正上方。

优选的，所述加热室壳体底端为圆弧形设置，所述加热室壳体最底部还连通有出料管道，且出料管道上安装有闸阀。

本申请的有益效果：

清洗效果较好，首先打开密封盖板，然后去借助伺服电机带动滚珠丝杠副上自带的滚珠螺母进行向下移动，从而能够使得与滚珠螺母通过螺栓安装的活动板进行向下移动，而活动板上部安装有驱动电机以及带主转轴和副转轴转动的主齿轮和副齿轮，所以在向下移动的过程中可借助驱动电机带动啮合连接的主齿轮和所有副齿轮进行旋转，从而能够主转轴和所有副转轴端部的主钻头和副钻头进行机械旋转，同时伴着机械本身的振动，进而能够使得加热管束内壁长期积累的水垢进行快速搅碎并下落，待到主钻头和副钻头将加热管束内壁水垢处理完毕后，再控制伺服电机带动滚珠丝杠副向上移动，从而使得主钻头和副钻头移动至最上端，然后盖上密封盖板并开启外置的高压冲洗机，同时借助环设在冲洗硬管底部的高压喷头将加热管束内搅碎后剩余的水垢进行冲洗，从而便能够使得加热管束重新变得洁净，然后打开出料管道上的闸阀使得冲洗后的水垢渣沿其流出。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型密封盖板底端面和高压冲洗机构之间的位置关系结构示意图；

图3为本实用新型活动板上驱动电机和副转轴之间的位置关系结构示意图；

图4为本实用新型图1中的A处局部放大结构示意图。

其中，附图标记汇总如下：1、加热室壳体；2、加热管束；3、密封盖板；4、支板；5、伺服电机；6、滚珠丝杠副；7、活动板；8、驱动电机；9、主转轴；10、主钻头；11、主齿轮；12、副转轴；13、副钻头；14、高压冲洗机构；1401、冲洗硬管；1402、高压喷头；1403、冲洗软管；15、出料管道；16、副齿轮。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例进一步说明本实用新型。

参考图1-4可知，本实用新型一种双效浓缩器的水垢清理机构，包括加热室壳体1，所述加热室壳体1内外侧等距焊接有竖直状的加热管束2，所述加热室壳体1顶端安装有的密封盖板3，所述加热室壳体1外壁上端左右两侧均螺接有支板4，且支板4上端均螺接有伺服电机5，所述伺服电机5输出端均通过联轴器安装有滚珠丝杠副6，两个所述滚珠丝杠副6自带的滚珠螺母间均通过螺栓安装有活动板7，所述活动板7上部左侧螺接有驱动电机8，所述驱动电机8输出端通过联轴器安装有主转轴9，所述主转轴9通过轴承和活动板7安装并延伸至其下方，且所述主转轴9末端均通过螺栓安装有主钻头10，所述主转轴9外壁还焊接有位于活动板7上方的主齿轮11，所述活动板7上部外圈还通过轴承转动连接有副转轴12，所有所述副转轴12底端还均通过螺栓安装有副钻头13，所有所述副转轴12外部还均焊接有相互啮合的副齿轮16，所述主齿轮11和相邻两个所述副齿轮16啮合连接，所述密封盖板3中间安装有高压冲洗机构14。

所述高压冲洗机构14包括有冲洗硬管1401和高压喷头1402，所述冲洗硬管1401弯曲环设在密封盖板3外壁周侧，且所述高压喷头1402焊接并连通在冲洗硬管1401底部，若干个所述高压喷头1402底端对应朝向加热管束2内部，所述冲洗硬管1401外端延伸出密封盖板3并通过快速接头安装有冲洗软管1403，所述冲洗软管1403与外部高压冲洗机连通。所述主钻头10和若干个副钻头13分别正对应下方的加热管束2，所述主钻头10和若干个副钻头13的外径与对应的加热管束2内壁为接触式设置，所述主转轴9和副转轴12的长度大于加热管束2的高度，且所述主钻头10和若干个副钻头13处于最高端时位于密封盖板3的正上方。所述加热室壳体1底端为圆弧形设置，所述加热室壳体1最底部还连通有出料管道15，且出料管道15上安装有闸阀。

本实施例在实施的时候，清洗效果较好，首先打开密封盖板3，然后去借助伺服电机5带动滚珠丝杠副6上自带的滚珠螺母进行向下移动，从而能够使得与滚珠螺母通过螺栓安装的活动板7进行向下移动，而活动板7上部安装有驱动电机8以及带主转轴9和副转轴12转动的主齿轮11和副齿轮16，所以在向下移动的过程中可借助驱动电机8带动啮合连接的主齿轮11和所有副齿轮16进行旋转，从而能够主转轴9和所有副转轴12端部的主钻头10和副钻头13进行机械旋转，同时伴着机械本身的振动，进而能够使得加热管束2内壁长期积累的水垢进行快速搅碎并下落，待到主钻头10和副钻头13将加热管束2内壁水垢处理完毕后，再控制伺服电机5带动滚珠丝杠副6向上移动，从而使得主钻头10和副钻头13移动至最上端，然后盖上密封盖板3并开启外置的高压冲洗机，同时借助环设在冲洗硬管1401底部的高压喷头1402将加热管束2内搅碎后剩余的水垢进行冲洗，从而便能够使得加热管束2重新变得洁净，然后打开出料管道15上的闸阀使得冲洗后的水垢渣沿其流出。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征及本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920079561.3

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209820249U

授权时间:20191220

主分类号:F28G1/08

专利分类号:F28G1/08;F28G1/16

范畴分类:35F;

申请人:精诚徽药药业股份有限公司

第一申请人:精诚徽药药业股份有限公司

申请人地址:233000 安徽省蚌埠市长青南路36号

发明人:唐续;年国;孙寅生;吕小辉

第一发明人:唐续

当前权利人:精诚徽药药业股份有限公司

代理人:王琪

代理机构:34102

代理机构编号:蚌埠鼎力专利商标事务所有限公司 34102

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d31fbbc6a617ccd301486fd7.html