# 电力系统继电保护的常见事故及如何预防刘占强

黑龙江省宝泉岭电业局黑龙江154211

摘要：随着社会的发展，科技的进步，国家电网建设规模也在不断扩大。为了能够更好的稳定电力系统的正常运转，必须要加强对于继电保护的管理。由于继电保护系统自身的结构非常复杂，经常会在运行过程中产生各种问题造成电力系统的工作出现故障。本文对电力系统中继电保护的应用进行研究，并提出维护继电保护技术的措施，确保电力系统的安全运行。

关键词：电力系统；继电保护；常见事故；预防措施

引言

在整个国家和社会的发展过程中，不能缺少电力资源的帮助和支持，不论是在社会生产还是平日生活中，都离不开电力支持。电力系统的安全性和稳定性，对促进国家的快速发展非常重要。通过研究发现，继电保护故障对生产工作产生很大影响，并且极大程度地制约了人们提高生活水平。处理好电力系统继电保护问题，是现在电力系统发展中的重要问题。

1电力系统继电保护的意义

在电力系统当中，继电保护系统能够很好地满足系统对可靠性、安全性等方面的要求，它的基本原理是当电力系统中某些元件出现故障时系统会自动开启保护措施。而且从设计的角度来讲，继电保护装置并不是紧密连接的整体，而是由多个独立的系统相连接构成的整体，因此，增强继电保护装置功能也可以有效提高电气设备的安全性，并促进供电系统稳定运行。

1）在电力系统的实际运行过程中，随着系统使用年限的增长，必然会产生各类隐患，这样就容易造成安全事故。通过应用继电保护装置，能够对电力系统起到良好的保护作用，对系统运行中的故障进行分析，并发出警报，将故障与系统进行隔离，避免故障的连带性，及时恢复正常供电。

2）在继电保护装置的应用中，还可以对电力系统进行实时监控管理，通过应用录波设备对系统运行情况进行检测，进而提升电力输出控制水平，保证电力输出的均衡性。

2电力系统继电保护的常见事故

2.1硬件故障

在继电保护系统中，硬件设备能够有效的对电力系统进行保护。但是如果继电保护的硬件发生故障或者损坏，则很容易失去应有的保护效果。例如继电保护的插件发生故障或者显示屏以及按键发生故障，都会导致继电保护系统无法正常运转。硬件故障的主要原因在于目前大部分的电路电容运行时间过久、使用寿命和使用质量下降。另外电源芯片经常会被损坏，导致插件出现问题。由于显示屏的液晶面板受潮，造成液晶面板无法正常显示，或者是由于长时间的按键导致机械案件内部连线断开。

2.2软件问题

在继电保护装置中有相应的程序设置，程序的设置同样也会影响继电保护工作的展开。继电保护软件在编写阶段容易在设计上出现一系列的误差，这就会导致一点保护的运行处于不稳定状态，对于电力系统的保护功能难以真正发挥。

2.3继电保护设备的问题

在继电保护故障中经常有设备故障的问题发生。继电保护设备的工作原理和理论都很成熟，在工作中故障检测办法大致一样，其不同主要表现在不同电力系统中工作负荷不同，对继电保护设备的要求也会不同。所以在对继电保护设备进行安装时，要与电力系统工作负荷相结合选择适当的设施。可是在实际工作中，经常有设备不达标的情况，从而使整个继电保护设备不能正常运行，对继电保护系统的工作效果造成影响。

3电力系统继电保护的常见事故的预防措施

3.1硬件故障处理措施

1）检查二次线及PT（PotentialTransformer，电压互感器），CT

这条看似简单，但往往是事故起始点。在近几年的电气事故中，总能看到由于CT开路、二次线松动等类似情况引发的故障。这些问题必须在平时检修中仔细检查，对重要CT，PT二次线逐一紧固，做细做实。

2）参照对比方法进行故障处理

设备出现问题，我们可以选择同型号的设备运行，得出相关的数据进行对比，哪些数据不一致，就说明这个元件出现了问题，就可以发现故障。

3）运用置换方法进行故障处理

设备已在检查的过程中出现了问题，疑似存在问题，但没有发现具体的故障，或者是不能确定故障的原因。就可以拆除原来的设备，用同型号的设备替代。这样能够确定这个故障原件是否存在问题，这种办法能够缩小故障的范围，在一定程度上节省故障检查花费的时间。

3.2加强技术改造

随着当前网络技术的不断发展和信息化程度的提高，继电保护中应用到的技术也越来越多，当前的继电保护技术也正在向着一个新的方向不断发展，继电保护系统自动化水平也在不断的提高。为了能够更好地适应社会的需要，跟随时代的步伐，相关的工作人员也应该不断提高自己的知识能力，在有关继电保护系统的设计当中要从多方面进行考虑，努力将技术改造的工作做好。

3.3采用先进的设备

随着科学技术的快速发展，继电保护设备质量越来越高。在电力系统施工中，应该积极引进先进的继电保护设备，这样不仅能够降低故障发生率，同时还能够达到良好的能源节约效益，提升电力系统运行稳定性。例如通过采取实时在线监测系统针对故障信息进行及时排查，还可以将继电保护与实时在线系统的模块进行充分连接，保证相对的子系统能够及时的将故障信息进行采集与整理，起到有效的故障信息干预录播功能。

3.4规范工作人员的操作标准

电力系统中继电保护技术的实施，对电力系统的寿命有极大影响，因此，作为维护系统的工作人员，规范自己的操作标准十分重要。电力系统中，每套设备都有自己的维护方法，正常对这些设备进行维护，是保证设备和系统寿命的最佳途径，定期检查设备也是维护设备的基础，工作人员要对潜在细节严密勘察，一旦发现设备中的小问题，便要及时处理，确保该问题不会影响到整个系统，设备的安全隐患要完全解除后，才能继续投入使用，在投入使用后，工作人员追踪该安全隐患的情况，确保设备始终处于安全隐患影响最小的状态。

3.5加强事故诊断检查

在电力系统继电保护装置的事故检查中，常用检查方式有逆序检查、顺序检查以及整组试验检查，具体如下：①逆序检查方式指的是一项逆向思维检查法，可对继电保护装置中的故障进行快速准确定位，根据微机所提供的信息，可能无法快速确定事故的发生原因，对此，可采用逆序检查方式，采用逆向思维模式，从事故的发生开始逐层查找故障产生根源，有利于缩短故障诊断和处理所需时间。②顺序检查方式是一种比较常见的故障检查法，其指的是应用试验调试的方式，逐层往下查找故障的产生原因，这一检查方式适用于微机保护拒动情况。③整组试验法可以有效节约继电保护事故的处理时间，这一检查方式主要被应用于继电保护装置动作检查中，可检查出继电保护装置的动作是否符合正常运行要求，进而快速找出故障源。

结语

总之，随着我国科技行业的不断发展，我国科学技术的普及率越来越广，国内外的继电保护技术也在不断向着更加人工智能化、科学化的方向发展。这也使得继电保护工作对相关的工作人员背负的任务有了更高的要求，所以必须要加强对于信息内容的分析与处理，并且通过科学合理的方式来提高继电保护的性能。

参考文献：

[1]董云波.电力系统继电保护不稳定所产生的原因及事故处理方法[J].电子技术与软件工程，2015（12）：252.

[2]陈静，侯彦虹.电力系统继电保护不稳定运行因素及相关处理方法的探讨与研究[J].中国设备工程，2018（1）：79-80.

[3]冯磊.浅析电力系统继电保护及故障检测［J］.电子测试，2016，46（12）：134，142.

[4]原云周.继电保护系统的可靠性分析及在电网中的应用[D].天津：天津大学，2008.

[5]张志林.论电力系统继电保护技术及配置应用[J].中国新技术新产品，2011（17）：133.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d32dbb533a327c099461e97a.html