# 基于聚吡咯的导电聚合物驱动器的制备及驱动特性研究

### 论文摘要

利用电化学沉积法制备了聚吡咯（Polypyrrole,PPy）驱动器,考察了制备过程中沉积温度、电流密度、沉积时间等工艺参数对结构形貌和导电性的影响,发现当沉积温度在-25～-30℃之间、聚合时间10 h、电流密度为0.1 mA/cm2时,得到的PPy薄膜均匀致密且导电性好。利用微型激光传感器、数据采集器、电化学工作站和测量显微镜等仪器搭建了驱动器位移测试平台,采用正交实验测试不同结构参数和工艺参数与偏转位移的依赖关系,从而得到聚吡咯驱动器的驱动特性:尖端偏转位移与驱动电压成正比;尖端偏转位移与驱动器长度及宽度有关,长度越长偏转位移越大,宽度越大偏转位移越大;并且从驱动性能的角度优化选择了工艺参数,为PPy驱动器的优化制备和实际应用提供了完整的参数模型。本研究可为PPy驱动器在人工肌肉、传感器和执行器及微纳操纵系统中的应用提供理论基础。

### 论文目录

- 1 引 言

- 2 实验部分

- 2.1 仪器与试剂

- 2.2 驱动器结构和驱动机理

- 2.3 PPy驱动器制备过程

- 2.4 测试表征

- 3 结果与讨论

- 3.1 PPy驱动器结构和形貌表征

- 3.1.1 聚合温度对形貌的影响

- 3.1.2 沉积时间对形貌的影响

- 3.1.3 电流密度对形貌的影响

- 3.2 PPy驱动器位移测试

- 3.2.1 不同电解液浓度偏转位移

- 3.2.2 不同长度下的偏转位移

- 3.2.3 不同宽度下的偏转位移

- 3.2.4 不同沉积电流密度的偏转位移

- 3.2.5 不同沉积时间下的偏转位移

- 3.2.6 不同沉积方式下的偏转位移

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 左双双,习爽

关键词: 聚吡咯,导电聚合物驱动器,电化学沉积

来源: 分析化学 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 有机化工,材料科学,自动化技术

单位: 南京林业大学机械电子工程学院

基金: 江苏省自然科学基金(No.BK20160934),南京林业大学校青年科技创新基金(No.CX2017008),江苏高校品牌专业建设工程项目资助~~

分类号: TP212;TQ317;TB383.1

DOI: 10.19756/j.issn.0253-3820.191323

页码: 1960-1966

总页数: 7

文件大小: 2046K

下载量: 276

### 相关论文文献

- [1].气动柔性轴向驱动器结构与特性研究[J]. 液压与气动 2020(02)

- [2].一种新型柔顺驱动器的设计与应用研究[J]. 机械设计与研究 2020(01)

- [3].压电低频旋转驱动器的设计与实验[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(04)

- [4].阴阳互补策略用于双重响应驱动器的设计与制备[J]. 科学通报 2020(24)

- [5].基于克里金模型的微电热驱动器优化设计[J]. 浙江大学学报(工学版) 2020(08)

- [6].三维气动软体驱动器弯曲建模与分析[J]. 机械工程学报 2020(15)

- [7].单通道和多通道LED驱动器的加速应力测试[J]. 中国照明电器 2018(07)

- [8].气动驱动器种类及特点[J]. 吉林化工学院学报 2017(03)

- [9].一种适用于FPGA的可配置、兼容多标准差分驱动器电路[J]. 微电子学与计算机 2015(12)

- [10].日本：索尼推出第三代光盘档案驱动器[J]. 陕西档案 2020(01)

- [11].气动网格软体驱动器弯曲变形预测方法[J]. 中国机械工程 2020(09)

- [12].Infineon TLE9879单片三相马达驱动器解决方案[J]. 世界电子元器件 2019(11)

- [13].欧盟新规涉及驱动器用户[J]. 变频器世界 2015(04)

- [14].交流可调速驱动器[J]. 软件 2008(03)

- [15].考虑驱动器参数的混合式步进电动机精细化模型[J]. 微特电机 2019(12)

- [16].高集成式驱动器在变桨系统中的应用分析[J]. 风能 2019(05)

- [17].单通道和多通道驱动器的加速应力测试(3)[J]. 中国照明电器 2018(10)

- [18].永磁驱动器斜极参数对齿槽转矩的影响及优化[J]. 电机与控制学报 2015(09)

- [19].如何安全地移除USB驱动器?[J]. 微电脑世界 2013(12)

- [20].基于模糊数学算法的超声驱动器振动自动控制模型构建[J]. 自动化与仪器仪表 2020(11)

- [21].电力驱动器效率的研究[J]. 软件 2009(11)

- [22].针对应用选择正确的MOSFET驱动器[J]. 今日电子 2009(12)

- [23].中压驱动器[J]. 软件 2008(06)

- [24].压电式旋转驱动器的设计与实验[J]. 压电与声光 2018(02)

- [25].空间大载荷石蜡驱动器研制[J]. 北京航空航天大学学报 2017(05)

- [26].介电型电活性聚合物圆柱形驱动器结构参数分析[J]. 农业机械学报 2016(04)

- [27].导电聚合物驱动器力学模型建立的研究[J]. 机械科学与技术 2016(06)

- [28].介电型电活性聚合物圆柱驱动器特性[J]. 机械工程学报 2014(19)

- [29].纤维素基电致驱动器结构可能性与影响因素分析[J]. 高分子通报 2010(08)

- [30].中小屏幕TFT-LCD源驱动器电路设计[J]. 液晶与显示 2009(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d33684a66f5102dbf83d4587.html