# 一种拼装式PCB板论文和设计-王丰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种拼装式PCB板，涉及电子设备应用技术领域，该拼装式PCB板包括PCB基板，所述PCB基板的一侧连接有固定块，固定块的一侧面具有凹槽以形成台阶状，所述固定块的另一侧面连接有固定条，固定条与凹槽水平位置对应，固定条的表面连接有块体，块体表面开设有盲孔，盲孔内插入连接有限位块，限位块延伸出外部的一端呈朝向固定条的侧面为平面而背离的一面为弧面的形状，限位块的另一端通过弹性件与盲孔连接，所述凹槽的表面开设有可以容纳块体插入的容纳槽，容纳槽的内壁开设有容纳限位块插入的限位槽；拼接的PCB基板连接牢固，在任意方向均不能发生相对移动，从而完成拼接，具有很好的牢固连接效果，并且结构简单、使用方便。

### 主设计要求

1.一种拼装式PCB板，包括PCB基板(1)，其特征是，所述PCB基板(1)的一侧连接有固定块(2)，固定块(2)的一侧面具有凹槽(22)以形成台阶状，所述固定块(2)的另一侧面连接有固定条(4)，固定条(4)与凹槽(22)水平位置对应，固定条(4)的表面连接有块体(5)，块体(5)表面开设有盲孔(7)，盲孔(7)内插入连接有限位块(6)，限位块(6)延伸出外部的一端呈朝向固定条(4)的侧面为平面而背离的一面为弧面的形状，限位块(6)的另一端通过弹性件与盲孔(7)连接，所述凹槽(22)的表面开设有可以容纳块体(5)插入的容纳槽(9)，容纳槽(9)的内壁开设有容纳限位块(6)插入的限位槽(91)。

### 设计方案

1.一种拼装式PCB板，包括PCB基板(1)，其特征是，所述PCB基板(1)的一侧连接有固定块(2)，固定块(2)的一侧面具有凹槽(22)以形成台阶状，所述固定块(2)的另一侧面连接有固定条(4)，固定条(4)与凹槽(22)水平位置对应，固定条(4)的表面连接有块体(5)，块体(5)表面开设有盲孔(7)，盲孔(7)内插入连接有限位块(6)，限位块(6)延伸出外部的一端呈朝向固定条(4)的侧面为平面而背离的一面为弧面的形状，限位块(6)的另一端通过弹性件与盲孔(7)连接，所述凹槽(22)的表面开设有可以容纳块体(5)插入的容纳槽(9)，容纳槽(9)的内壁开设有容纳限位块(6)插入的限位槽(91)。

2.根据权利要求1所述的拼装式PCB板，其特征是，与固定条(4)同侧的所述PCB基板(1)的侧面连接有插入件(3)，插入件(3)呈靠近PCB基板(1)的一端小而远离的一端大的形状，固定块(2)远离PCB基板(1)的侧面开设有插入槽(21)，插入槽(21)延伸至凹槽(22)，插入槽(21)的内壁的部分位置与插入件(3)的表面吻合接触。

3.根据权利要求2所述的拼装式PCB板，其特征是，所述插入件(3)呈凸台形状。

4.根据权利要求1所述的拼装式PCB板，其特征是，所述弹性件为压缩弹簧(8)，压缩弹簧(8)的两端分别与限位块(6)和盲孔(7)的内壁连接。

5.根据权利要求2所述的拼装式PCB板，其特征是，所述插入件(3)设置有若干且位于PCB基板(1)侧面靠近中间处，所述块体(5)设置有若干且位于插入件(3)的两侧。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电子设备应用技术领域，具体是一种拼装式PCB板。

背景技术

线路板以高集成的方式将各电气零件集合设置在一张板材上，即方便了电气零件的焊接，也优化了线路的布置，减小所占用的空间。目前，有许多线路布置相同的模块线路会在同一电子线路中多次被使用，因此需要在线路板上设置多组模块线路，但是真正投入使用的模块线路会根据实际情况而出现变化，若线路板上的模块线路未全部投入使用，则会浪费大量的空间资源，若线路板上的模块线路不足以实际所需，则会为电子线路的布置带来不便。

在授权公告号为CN206380181U的中国专利中公开了一种拼装式PCB板，包括板体，板体上设有焊接盘，所述板体一侧设有安装块，该安装块上设有卡接块，板体上与设有安装块的侧边对称的另外一侧边装设有固定块，该固定块内设有槽腔，该槽腔中上下对称设有压紧机构，该压紧机构由压板和弹簧构成，弹簧一端与压板连接、另一端与槽腔内壁连接，固定块上设有与槽腔连通的入口，该入口的形状与卡接块的端口形状相匹配。

由于在上述技术方案中通过与弹簧连接的压板和卡接块进行卡接，并且使用两块磁铁相互磁吸来进行连接，以实现PCB板的拼接能力，但是这种连接方式存在连接不稳定的问题，在受到震动等外力作用下很容易分离，连接不可靠。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种拼装式PCB板，解决了现有技术中连接方式存在连接不稳定的问题，在受到震动等外力作用下很容易分离，连接不可靠的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种拼装式PCB板，包括PCB基板，所述PCB基板的一侧连接有固定块，固定块的一侧面具有凹槽以形成台阶状，所述固定块的另一侧面连接有固定条，固定条与凹槽水平位置对应，固定条的表面连接有块体，块体表面开设有盲孔，盲孔内插入连接有限位块，限位块延伸出外部的一端呈朝向固定条的侧面为平面而背离的一面为弧面的形状，限位块的另一端通过弹性件与盲孔连接，所述凹槽的表面开设有可以容纳块体插入的容纳槽，容纳槽的内壁开设有容纳限位块插入的限位槽。

作为本实用新型再进一步的方案：与固定条同侧的所述PCB基板的侧面连接有插入件，插入件呈靠近PCB基板的一端小而远离的一端大的形状，固定块远离PCB基板的侧面开设有插入槽，插入槽延伸至凹槽，插入槽的内壁的部分位置与插入件的表面吻合接触。

作为本实用新型再进一步的方案：所述插入件呈凸台形状。

作为本实用新型再进一步的方案：所述弹性件为压缩弹簧，压缩弹簧的两端分别与限位块和盲孔的内壁连接。

作为本实用新型再进一步的方案：所述插入件设置有若干且位于PCB基板侧面靠近中间处，所述块体设置有若干且位于插入件的两侧。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：当需要对PCB板进行拼接时，块体插入到容纳槽内，由于限位块的下表面呈弧面形状，因此当限位块的下表面受到向上的反作用力时，使限位块受到朝向侧面移动的分力，因此使限位块回缩到盲孔内，则使块体继续在容纳槽内移动，直至限位块与限位槽对应，则由于弹性件的作用，使限位块复位并伸出到限位槽内，由于限位块的上表面为平面，因此限位块不能向上移动，从而使对应的PCB基板不能向上移动，并且此时的两个拼接的PCB基板连接牢固，在任意方向均不能发生相对移动，从而完成拼接，具有很好的牢固连接效果，并且结构简单、使用方便。

附图说明

图1为一种拼装式PCB板的主视示意图；

图2为图1所述的拼装式PCB板的左视图；

图3为图2所的结构示意图；

图4为图1所述的拼装式PCB板的右视图；

图5为图4中Ⅰ的放大图。

具体实施方式

下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-5所示，一种拼装式PCB板，包括PCB基板1，所述PCB基板1的一侧连接有固定块2，固定块2的一侧面具有凹槽22以形成台阶状，所述固定块2的另一侧面连接有固定条4，固定条4与凹槽22水平位置对应，固定条4的表面连接有块体5，块体5表面开设有盲孔7，盲孔7内插入连接有限位块6，限位块6延伸出外部的一端呈朝向固定条4的侧面为平面而背离的一面为弧面的形状，限位块6的另一端通过弹性件与盲孔7连接，所述凹槽22的表面开设有可以容纳块体5插入的容纳槽9，容纳槽9的内壁开设有容纳限位块6插入的限位槽91；

当需要对PCB板进行拼接时，将一个PCB基板1带有固定条4的一端向下卡入到另一个PCB基板1的凹槽22内，则此时块体5插入到容纳槽9内，由于限位块6的下表面呈弧面形状，因此当限位块6的下表面受到向上的反作用力时，使限位块6受到朝向侧面移动的分力，因此使限位块6回缩到盲孔7内，则使块体5继续在容纳槽9内移动，直至限位块6与限位槽91对应，则由于弹性件8的作用，使限位块6复位并伸出到限位槽91内，由于限位块6的上表面为平面，因此限位块6不能向上移动，从而使对应的PCB基板1不能向上移动，并且此时的两个拼接的PCB基板1连接牢固，在任意方向均不能发生相对移动，从而完成拼接，具有很好的牢固连接效果，并且结构简单、使用方便。

进一步的，与固定条4同侧的所述PCB基板1的侧面连接有插入件3，插入件3呈靠近PCB基板1的一端小而远离的一端大的形状，固定块2远离PCB基板1的侧面开设有插入槽21，插入槽21延伸至凹槽22，插入槽21的内壁的部分位置与插入件3的表面吻合接触；

在将块体5插入到容纳槽9内来完成两块PCB板拼接时，此时的插入件3也从上至下插入到插入槽21内，由于插入件3呈靠近PCB基板1的一端小而远离的一端大的形状，则插入件3只能朝向运动拔出，其他方向均不能拔出，因此进一步提高了若干块PCB板之间拼接的牢固能力。

可选的，所述插入件3呈凸台形状。

优选的，所述弹性件为压缩弹簧8，压缩弹簧8的两端分别与限位块6和盲孔7的内壁连接，压缩弹簧8具有足够的伸缩量和复位能力，满足使用。

优选的，所述插入件3设置有若干且位于PCB基板1侧面靠近中间处，所述块体5设置有若干且位于插入件3的两侧，使若干块PCB板相互拼接时连接位置分布更加均匀。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822248065.4

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209914188U

授权时间:20200107

主分类号:H05K1/14

专利分类号:H05K1/14

范畴分类:39D;

申请人:东莞市兴联电子科技有限公司

第一申请人:东莞市兴联电子科技有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市万江区谷涌社区谷涌第二工业区

发明人:王丰

第一发明人:王丰

当前权利人:东莞市兴联电子科技有限公司

代理人:田小红

代理机构:44424

代理机构编号:东莞市奥丰知识产权代理事务所(普通合伙) 44424

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d39ec88914afb2b52c8122f4.html