# 一种碳纸尿垫封口机论文和设计-褚艳玲

### 全文摘要

本实用新型公开了一种碳纸尿垫封口机，包括控制箱、传送带、第一支撑架和第二支撑架，控制箱在传送带的上方，第一支撑架在第传送带的前端，第二支撑架在传送带的后端。控制成的内部设有第一气缸和第二气缸，第一气缸上设有热封口器，第二气缸上设有裁刀。控制成的外部两侧设有第三支撑架和第四支撑架，第三支撑架在第四支撑架的前端。传送带的中间两端设有第一旋转轴，第一旋转轴上设有滚筒，传送带安装在滚筒上，第一旋转轴的两端设有第一支撑柱，第一支撑柱上设有横杆，横杆上设有电机，电机通过皮带与第一旋转轴连接。传送带上设有尿垫槽。该碳纸尿垫封口机结构简单，使用方便，封口速度快，有效的提高了生产效率。

### 主设计要求

1.一种碳纸尿垫封口机，包括控制箱、传送带、第一支撑架和第二支撑架，其特征在于，所述第一支撑架安装在所述传送带的前端，所述第二支撑架安装在所述传送带的后端，所述第一支撑架上设有第一旋转杆，所述第二支撑架上设有第二旋转杆，所述第二支撑架与传送带之间设有收纳箱，所述传送带的中间两端设有第一旋转轴，所述第一旋转轴上设有滚筒，所述传送带套在所述滚筒上，所述第一旋转轴的两端设有第一支撑柱，其中一个所述第一旋转轴上设有从动轮，所述第一支撑柱上设有横杆，所述横杆设置在所述传送带的两端，所述横杆上设有电机，所述电机上设有电机杆，所述电机杆上设有主动轮，所述主动轮与从动轮之间通过皮带连接，所述控制箱的下端设有第二支撑柱，所述第二支撑柱安装在所述横杆上，所述控制箱的两侧设有第三支撑架和第四支撑架，所述第三支撑架在所述控制箱的后端，所述第四支撑架在所述控制箱的前端，所述第三支撑架上设有第三旋转杆，所述第四支撑架上设有第四旋转杆，所述控制箱的内部设有第一气缸和第二气缸，所述第一气缸上设有第一气缸杆，所述第一气缸杆的下端设有热封口器，所述第二气缸上设有第二气缸杆，所述第二气缸杆的下端设有裁刀。

### 设计方案

1.一种碳纸尿垫封口机，包括控制箱、传送带、第一支撑架和第二支撑架，其特征在于，所述第一支撑架安装在所述传送带的前端，所述第二支撑架安装在所述传送带的后端，所述第一支撑架上设有第一旋转杆，所述第二支撑架上设有第二旋转杆，所述第二支撑架与传送带之间设有收纳箱，所述传送带的中间两端设有第一旋转轴，所述第一旋转轴上设有滚筒，所述传送带套在所述滚筒上，所述第一旋转轴的两端设有第一支撑柱，其中一个所述第一旋转轴上设有从动轮，所述第一支撑柱上设有横杆，所述横杆设置在所述传送带的两端，所述横杆上设有电机，所述电机上设有电机杆，所述电机杆上设有主动轮，所述主动轮与从动轮之间通过皮带连接，所述控制箱的下端设有第二支撑柱，所述第二支撑柱安装在所述横杆上，所述控制箱的两侧设有第三支撑架和第四支撑架，所述第三支撑架在所述控制箱的后端，所述第四支撑架在所述控制箱的前端，所述第三支撑架上设有第三旋转杆，所述第四支撑架上设有第四旋转杆，所述控制箱的内部设有第一气缸和第二气缸，所述第一气缸上设有第一气缸杆，所述第一气缸杆的下端设有热封口器，所述第二气缸上设有第二气缸杆，所述第二气缸杆的下端设有裁刀。

2.根据权利要求1所述的碳纸尿垫封口机，其特征在于，所述第一支撑柱上设有安装座，所述传送带上方设有第一压辊和第二压辊，所述第一压辊和第二压辊通过所述安装座固定在所述第一支撑柱上，所述第一压辊安装在所述控制箱的前端，所述第二压辊安装在所述控制箱的后端。

3.根据权利要求1所述的碳纸尿垫封口机，其特征在于，所述第二支撑柱的中间设有第三压辊和第四压辊，所述第三压辊在所述第四压辊的前端，所述第三压辊和第四压辊在所述传送带的上方。

4.根据权利要求1所述的碳纸尿垫封口机，其特征在于，所述传送带上设有尿垫槽。

5.根据权利要求1所述的碳纸尿垫封口机，其特征在于，所述控制箱的内部还设有计数器，所述计数器通过固定杆安装在所述控制箱中。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及宠物尿垫加工设备技术领域，尤其涉及一种碳纸尿垫封口机。

背景技术

宠物尿垫是给宠物使用的尿垫，使得宠物在尿垫上撒尿，不会弄脏家里的底板。而在生产的过程中，尿垫的加工完成之后，需要人工进行包装，进行人工包装的时候需要两个工作人员进行操作，即一个工作人员将袋口打开，另外一个工作人员将加工好的尿垫放入到包装袋中，然后再进行手动封口。采用这种方式封装尿垫，生产效率较低，放置尿垫时不方便，消耗了大量的劳动力。

实用新型内容

为了解决上述现有技术存在的缺陷，本实用新型提出了一种碳纸尿垫封口机。

本实用新型的技术方案是这样实现的：

一种碳纸尿垫封口机，包括控制箱、传送带、第一支撑架和第二支撑架，其特征在于，所述第一支撑架安装在所述传送带的前端，所述第二支撑架安装在所述传送带的后端，所述第一支撑架上设有第一旋转杆，所述第二支撑架上设有第二旋转杆，所述第二支撑架与传送带之间设有收纳箱，所述传送带的中间两端设有第一旋转轴，所述第一旋转轴上设有滚筒，所述传送带套在所述滚筒上，所述第一旋转轴的两端设有第一支撑柱，其中一个所述第一旋转轴上设有从动轮，所述第一支撑柱上设有横杆，所述横杆设置在所述传送带的两端，所述横杆上设有电机，所述电机上设有电机杆，所述电机杆上设有主动轮，所述主动轮与从动轮之间通过皮带连接，所述控制箱的下端设有第二支撑柱，所述第二支撑柱安装在所述横杆上，所述控制箱的两侧设有第三支撑架和第四支撑架，所述第三支撑架在所述控制箱的后端，所述第四支撑架在所述控制箱的前端，所述第三支撑架上设有第三旋转杆，所述第四支撑架上设有第四旋转杆，所述控制箱的内部设有第一气缸和第二气缸，所述第一气缸上设有第一气缸杆，所述第一气缸杆的下端设有热封口器，所述第二气缸上设有第二气缸杆，所述第二气缸杆的下端设有裁刀。

在本实用新型的这种碳纸尿垫封口机中，所述第一支撑柱上设有安装座，所述传送带上方设有第一压辊和第二压辊，所述第一压辊和第二压辊通过所述安装座固定在所述第一支撑柱上，所述第一压辊安装在所述控制箱的前端，所述第二压辊安装在所述控制箱的后端。

在本实用新型的这种碳纸尿垫封口机中，所述第二支撑柱的中间设有第三压辊和第四压辊，所述第三压辊在所述第四压辊的前端，所述第三压辊和第四压辊在所述传送带的上方。

在本实用新型的这种碳纸尿垫封口机中，所述传送带上设有尿垫槽。

在本实用新型的这种碳纸尿垫封口机中，所述控制箱的内部还设有计数器，所述计数器通过固定杆安装在所述控制箱中。

实施本实用新型的这种碳纸尿垫封口机，具有以下有益效果：碳纸尿垫封口机结构简单，使用方便，能够快速的将尿垫将封口包装。通过在尿垫上下设置包装袋，在进行热封，裁剪，将尿垫进行封口。该碳纸尿垫封口机封口速度快，只需要两名工作人员便可以操作，节省了大量的劳动力，同时还提高了工作效率。

附图说明

图1为本实用新型的碳纸尿垫封口机结构示意图；

图2为图1的前视图；

图3为图1中的部分结构示意图；

图4为图3的俯视图；

图5为图3中的部分结构示意图；

图6为图6中的部分结构示意图；

图7为图6的另一方向示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

如图1至7所示，本实用新型的这种碳纸尿垫封口机，包括控制箱10、传送带11、第一支撑架12和第二支撑架13，控制箱10是用于控制内部的第一气缸14和第二气缸15的。而传送带11是用于输送尿垫的。第一支撑架12是用于放置包装袋的，而第二支撑架13则是用于回收已经使用过的包装袋的。第一支撑架12安装在传送带11的前端，第二支撑架13安装在传送带11的后端，通过第一支撑架12将包装袋输送带传送带11上，然后通过热封和裁剪之后将废弃的包装袋收集到第二支撑架13上。

第一支撑架12上设有第一旋转杆121，第一旋转杆121是用于放置包装袋的。第二支撑架13上设有第二旋转杆131，第二旋转杆131也是用于放置包装袋的。同时在第二支撑架13与传送带11之间设有收纳箱16，收纳箱16是用于放置已经包装好的尿垫。将尿垫封口之后，通过传送带11的输送，会直接的落到收纳箱16中。

而传送带11的中间两端设有第一旋转轴17，第一旋转轴17上设有滚筒18，传送带11套在滚筒18上。第一旋转轴17的两端设有第一支撑柱19，传送带11是通过第一旋转轴17安装在第一支撑柱19上。同时在其中一个第一旋转轴17上设有从动轮，而第一支撑柱19上设有横杆20，横杆20是固定在传送带11的前后两个第一支撑柱19的中间，横杆20设置在传送带11的两端。在横杆20上设有电机21，电机21上设有电机杆，电机杆上设有主动轮，主动轮与从动轮之间通过皮带22连接。通过电机21的旋转带动传送带11旋转，从而将尿垫输送。

在传送带11上设有设有尿垫槽111，尿垫槽111是用于放置尿垫的，在将尿垫放置到尿垫槽111中的时候，首先是需要将第一支撑架12上的包装袋铺设到传送带11上，然后将尿垫放置到这个包装袋上，同时对应的放置到尿垫槽111中。

第一支撑柱19上设有安装座23，传送带11上方设有第一压辊24和第二压辊25，第一压辊24和第二压辊25通过安装座23固定在第一支撑柱19上，第一压辊24安装在控制箱10的前端，第二压辊25安装在控制箱10的后端。第一压辊24是用于压住第一支撑架12上的包装袋，而第二压辊25也是用于压住从第一支撑架12上输送过来的包装袋，使得第一支撑架12上的包装袋在传送带11上，然后通过第二支撑架13上的第二旋转杆131收卷废弃的包装袋。

在控制箱10的下端设有第二支撑柱26，第二支撑柱26安装在横杆20上，第二支撑柱26是用于支撑着控制箱10的。控制箱10的两侧设有第三支撑架27和第四支撑架28，第三支撑架27在控制箱10的后端，第四支撑架28在控制箱10的前端，第三支撑架27是用于放置包装袋的，而第四支撑架28是用于收集已经使用过的包装袋。第三支撑架27上设有第三旋转杆271，第四支撑架28上设有第四旋转杆281。在第二支撑柱26的中间设有第三压辊29和第四压辊30，第三压辊29在第四压辊30的前端，第三压辊29和第四压辊30在传送带11的上方。第三压辊29和第四压辊30是用于将第二支撑架13上的包装袋压住，使得上下两层包装袋能够紧密的将中间的尿垫覆盖。在包装尿垫时，是先将第一支撑架12上的包装袋放置到传送带11上，然后再将尿垫对应的放置到传送带11上的尿垫槽111上，当尿垫到了控制箱10下端的时候，第三支撑架27上的包装袋会盖在尿垫上，这样使得上层包装袋和下层的包装袋将尿垫盖住。

控制箱10的内部设有第一气缸14和第二气缸15，第一气缸14上设有第一气缸杆141，第一气缸杆141的下端设有热封口器142，第二气缸15上设有第二气缸杆151，第二气缸杆151的下端设有裁刀152。裁刀152的大小是大于热封口器142的大小，这样才能够便于将密封好的封口外部进行裁剪，不会裁剪到封口处。通过第一气缸14下端的热封口器142将尿垫上下两层的包装袋进行热封，再通过第二气缸15下端的裁刀152将热封好的尿垫将裁剪，然后通过传送带11输送到收纳箱16中。同时第四支撑架28收集尿垫上层的包装袋，第二支撑架13收集尿垫下端的包装袋。

控制箱10的内部还设有计数器31，计数器31通过固定杆32安装在控制箱10中。计数器31是用于计算传送带11上尿垫的数量。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改，等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920001394.0

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209305973U

授权时间:20190827

主分类号:B65B 51/10

专利分类号:B65B51/10;B65B61/06

范畴分类:34A;

申请人:江西百伊宠物用品有限公司

第一申请人:江西百伊宠物用品有限公司

申请人地址:332399 江西省九江市武宁县工业园

发明人:褚艳玲

第一发明人:褚艳玲

当前权利人:江西百伊宠物用品有限公司

代理人:邓秋星

代理机构:36130

代理机构编号:南昌汇智合诚知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d3b7fab778ec8523e48016a1.html