# 配电网通信相关业务需求探讨牧元利

（国网郑州供电公司）

摘要：配网是电网的重要组成部分。电网供电质量、供电可靠性、线损等一系列影响用户用电的重要指标均与配网密切相关。配网通信网作为保障配网正常运行、故障快速隔离和消除、生产营销业务实时实现、资源高效利用的信息通道，随着电网智能化水平不断提升，其作用也将越来越重要和明显，其在保障供电可靠性、提高能源效率、满足多样化业务需求、实现电路大数据下的数字化电网等方面具有重要支撑作用。

关键字：配电网；通信；业务需求

配网业务特性及带宽是实现优化配网通信网络规划和建设的重要基础，对此，本文系统分析配网各项业务分类、流向、特性及流量，并初步计算配网通信业务带宽。

1配电网通信技术

1.1EPON技术

EPON技术主要是一种点对多点的网络技术，他的特点就是可以灵活的组成各种的拓展组合，只要利用光分支器，便可以让其正常的运行，而这种技术也帮助我们节约了一部分的光缆和带宽的资源。值得注意的是，这种技术的安全性还是比较高的，建网的速度也相对较快并且他们的建设成本也相对较低。它可靠的确保了配电网的正常运行。在组网的过程中，它还可以避免电磁的干扰，减少设备发生故障的概率，这样才能帮助我们降低了运维成本。这种设备比较简单，所需要投入的成本较，字组网时也十分的灵活，安装方便，只需要通过我们的光分支器，它便可以分配所需要的功率，在实践中，我们也可以发现，这种几乎的损耗还是比较低的，即便是在相对恶劣的工作环境中，这项技术依然坚挺。由于扩容比较方便，对于将来需要改造和升级也提供了有效的基础，它可以非常有效的提升配电网的通道，加快通信信息的传送。

1.2PLC技术

PLC是我们发展智能配电网主要需要研究的对象，由于这项技术的应用，可以减少我们分布的线路，也可以降低我们的投入资本。它可支撑的接入用户高达1万多，这种技术的组网方式也非常的简便，这类技术的广泛应用可以有效的提高我国配电网智能化发展的步伐。

2配网业务需求分析

2.1业务类型分析

配网业务是为了实现配电网“可靠、安全、经济、智能化”运行而传输的生产性和管理性的实时和非实时信息。随着电网信息化的发展，配网业务的进一步多样化，极大地增加了配网业务信息的传输量。

按照信息类型区分，其业务主要分为两类。一类是常规业务:包括配网实时运行信息、计量信息、电能质量信息、视频信息等;另一类为智能业务信息:包括分布式能源接入实时运行信息、微网实时运行信息、微网非实时信息、电动车充电站实时运行信息、智能用户非实时信息等。上述业务从电网管理角度，可以分为用电信息采集、配电自动化、管理类信息及智能化业务信息四类。

2.2业务流向分析

不同类型的业务源宿点有所不同，配网信息流主要涵盖三个层次，即包括家庭/小区能源服务、工厂/工业园区能源服务等用户侧信息流等;变电站信息出口到用户侧的信息流的中压侧信息流;变电站(35kV或者110kV的变电站)到配电自动化系统主站、用电信息采集系统主站的信息流。

2.3业务特性分析

配网通信网作为保障配网正常运行、故障快速响应、资源高效利用、业务实时实现、电力生产可持续的信息通道，应当具备高可靠性、安全性、实时性和灵活性的特点:高可靠性:数据信息能够在任何环境下传输到控制中心或者传输给子站及智能电力设备。实时性:满足实时控制以及紧急控制的要求。安全性:通信网络安全性，尤其是无线公用网络的安全问题。灵活性:适应配网的结构改变，方便扩展，且易于管理和维护。

3配电网自动化通信管理模式探讨

3.1配电网通信系统管理模式解决方案

主要从规划阶段、建设阶段以及日常维护这三个方面一一探讨配网通信系统中存在的问题，并提出一种有别于主干通信网的管理模式，以期望能够加强配电通信网的管理水平。虽然配网通信与主干网通信在规划、建设和日常运维等方面存在诸多差异，且面临一系列问题，但归根究底，主要是因为公司对配电网通信的管理尚且停留在主干通信网管理模式下，并没有制定一套针对性且规范化的管理模式。鉴于配电通信网涉及站点众多，覆盖密度大，日常运维繁琐，需要我们更加注重日常工作中的沟通和协调作用，并贯穿于配电网通信系统的整个规划、建设和日常运维等阶段。

在规划阶段，工程人员除了应掌握新建站点附近的光缆路由情况、施工难易程度之外，还需要考虑相邻站点光功率大小，上联变电站OLT的PON口使用情况，后续有可能接入的点等，做到统筹分析，合理规划光缆路由。

在建设阶段，需要安排专门人员与建设单位沟通，及时掌握新增站点的建设进度，严格审核新增站点是否具备双路由、双电源等接入条件，满足要求后方可入网。设备一旦上线后，严禁随意断电，若确有需要，应向相关供电部门提交断电申请，待审批通过后应在供电部门相关人员陪同下进行断电操作。在日常运维时，可以从以下三个方面加强管理，逐渐形成一套完整的规范化配电网通信管理模式。

（1）建立有效的工作监护制度。涉及配网通信现场工作应至少由两人进行且不少于一名工作负责人，工作中需要加强监护并做好相应的安全措施，工作流程严格执行通信检修标准。

（2）建立联合巡视机制。目前配电侧站点的通信设备相对简单，软件侧故障可以从网管的日常巡视中发现，而站点环境情况、设备硬件工作状态及光缆异常情况，不需要很高的专业知识即可判断，所以可以将配网通信设备的日常巡视纳入到配电运维的巡视中去，建立联合的巡视机制减少巡视人力的开销，并且能及早发现问题杜绝故障发生。

（3）设置专人负责配网通信设备资料的记录备案。配网通信设备验收过程中，严格执行相关标准，把关质量，检查各种资料是否齐全，现场光纤配线架标签是否完整、通信设备是否做到可靠接地、电源走线、机柜穿线以及孔洞的封堵是否规范以及光缆衰耗是否符合标准等，对位置隐蔽的站点应做好记录整理。发现缺陷后，积极协助配合施工单位进行消缺整改，做到小问题当场解决，大问题提早处理，确保配网通信系统验收合格。验收后要设置专人及时做好相关档案的录入工作，保证后续有新设备新站点接入时，可以持续更新资料，确保设备的运行有案可查。

3.2配电网通信系统管理流程

为了进一步规范配电网自动化通信系统的管理，本文特地制定了一套详细的配电网自动化通信系统管理流程。该流程图涵盖了配网通信系统的规划、建设和运维三个阶段，主要涉及到公司管理部门以及其他相关的设计单位、建设单位和用户。

总之，智能配电网在电力通信中非常关键，是电力行业不可忽视的重点。我国的经济在飞速的发展，对电力的需求呈指数式的增长趋势，智能配电网急需要我们进行深入研究来满足发展的需要。通信组网的技术更是提高配电网效率的关键，它的发展可以不断满足智能配电网业务在未来的拓宽，配合全社会的配网供电需求。

参考文献

[1]李得利.智能配电网通信系统探讨与性能分析[D].重庆大学,2012.

[2]李军.城市低压配电网通信组网技术研究[D].华北电力大学,2012.

[3]薛佳妮.智能配电网通信组网模式研究[D].华南理工大学,2014.

[4]颜旭东.智能配电网通信方式及其应用研究[D].江苏大学,2016.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d3e0eda035ed0135c3901848.html