# 一种用于升降脚手架挂吊装置的附着支座论文和设计-陈勇

### 全文摘要

本实用新型提供的一种用于升降脚手架挂吊装置的附着支座，在附墙座上设置铰接于附墙座的防坠摆块，通过锁紧锁轴将防坠摆块和附墙座锁定，使防坠摆块与附墙座之间形成一个尺寸相对固定的夹持空间用于夹持附墙导轨。在建筑结构上安装附墙导轨时，可以先在建筑结构上沿竖直方向安装附墙座，然后将铰接于附墙座的防坠摆块打开使防坠摆块与附墙座之间形成一个较大的角度以便于附墙导轨的第一侧贴合于附墙座，在附墙导轨设置到位后将防坠摆块贴合于附墙导轨的第二侧，再将定位件插设于第一锁附孔和第二锁附孔中固定防坠摆块和附墙座，从而避免了附墙导轨安装于传统的附墙座时必须从附墙导轨的底部套入的问题，方便了附墙导轨的安装，提供了施工效率。

### 主设计要求

1.一种用于升降脚手架挂吊装置的附着支座，用于安装附墙导轨及附墙支座，其特征在于：所述附墙支座包括：附墙座、通过摆块轴与附墙座固定连接的防坠摆块、及通过导轮轴固定安装于附墙座上的导轮、及通过支撑座与附墙座活动连接的支撑头，所述附墙座上还固定设有两相对的凹槽，导轮分别设置于凹槽的两侧。

### 设计方案

1.一种用于升降脚手架挂吊装置的附着支座，用于安装附墙导轨及附墙支座，其特征在于：所述附墙支座包括：附墙座、通过摆块轴与附墙座固定连接的防坠摆块、及通过导轮轴固定安装于附墙座上的导轮、及通过支撑座与附墙座活动连接的支撑头，所述附墙座上还固定设有两相对的凹槽，导轮分别设置于凹槽的两侧。

2.根据权利要求1所述的一种用于升降脚手架挂吊装置的附着支座，其特征在于：所述支撑座与支撑头之间还固定设有调节杆，所述调节杆的两端分别设有一正旋外螺纹及一反旋外螺纹，所述支撑座的一端设有转轴连接孔，通过转轴与附墙座连接，另一端设有一正向旋内螺纹，与调节杆的正旋外螺纹螺旋连接，所述支撑头的一端内设有一反旋内螺纹，与调节杆的反旋外螺纹螺旋连接。

3.根据权利要求2所述的一种用于升降脚手架挂吊装置的附着支座，其特征在于：所述调节杆的正旋外螺纹与反旋外螺纹之间还固定设有一限位凸台。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种建筑施工设备用的提升吊挂系统，尤其涉及一种用于升降脚手架挂吊装置的附着支座。

背景技术

脚手架是建筑施工，装饰工程和维修工程中经常使用的一种施工装备，主要用来提供人行通道和小量堆物放料及安全防护，随着国家城镇化建设步伐的加快，高层和超高层建筑大量涌现，附着式升降脚手架的使用也越来越广泛。传统的附着式升降脚手架通过附墙导轨实现升降。而附墙导轨则通过附墙支座安装于建筑结构上。在将附墙导轨安装于传统的附墙支座时，附墙支座必须从附墙导轨的底部向上滑动，然后才能将附墙支座安装于建筑结构上，这种附墙支座的安装施工效率低，影响施工进程。

实用新型内容

为克服现有技术所存在的缺陷，现提供一种用于升降脚手架挂吊装置的附着支座，以解决传统的附着式升降脚手架的安装施工效率低的问题。

本实用新型提供一种用于升降脚手架挂吊装置的附着支座，用于安装附墙导轨及附墙支座，其特征在于：

所述附墙支座包括：附墙座、通过摆块轴与附墙座固定连接的防坠摆块、及通过导轮轴固定安装于附墙座上的导轮、及活动安装于附墙座上的支撑头；

所述附墙座上设有用于与摆动轴连接的摆动轴孔；

所述防坠摆块上设有与摆动轴连接的连接孔，通过摆动轴使防坠摆块与附墙座活动连接；

所述导轮通过导轮轴与附墙座活动连接；

所述支撑头通过支撑座与附墙座活动连接；

进一步的，所述附墙座上还固定设有扭簧安装孔及转轴安装孔；

作为本实用新型的进一步方案：所述防坠摆块的两侧分别设有一端固定安装于防坠摆块侧面的扭簧；

进一步的，所述扭簧的另一端固定设置于附墙块的扭簧安装孔内。

作为本实用新型的进一步方案：所述防坠摆块上还设有一联动摆块，及用于安装扭簧的安装孔；

进一步的，所述联动摆块的第一端固定设置于防坠摆块上，另一端伸出所述附墙座并对位于所述横杆组件的竖向方向，所述联动摆块受到上方的所述横杆组件的第一横杆的竖向压力后，带动所述防坠摆块绕所述摆动轴向下转动。

作为本实用新型的进一步方案：所述导轮及导轮轴分别设有四件，且分别以附墙座的中心轴线对称设置，所述附墙导轨滑设于导轮之间。

作为本实用新型的进一步方案：所述支撑座与支撑头之间还固定设有调节杆，所述调节杆的两端分别设有一正旋外螺纹及一反旋外螺纹；

进一步的，所述支撑座的一端设有转轴连接孔，通过转轴与附墙座连接，另一端设有一正向旋内螺纹，与调节杆的正旋外螺纹螺旋连接；

进一步的，所述支撑头的一端内设有一反旋内螺纹，与调节杆的反旋外螺纹螺旋连接。

作为本实用新型的进一步方案：所述调节杆的正旋外螺纹与反旋外螺纹之间还固定设有一限位凸台；

进一步的，所述限位凸台优选的为一外六角凸台。

本实用新型提供的一种用于升降脚手架挂吊装置的附着支座，在附墙座上设置铰接于附墙座的防坠摆块，通过锁紧锁轴将防坠摆块和附墙座锁定，使防坠摆块与附墙座之间形成一个尺寸相对固定的夹持空间用于夹持附墙导轨。在建筑结构上安装附墙导轨时，可以先在建筑结构上沿竖直方向安装附墙座，然后将铰接于附墙座的防坠摆块打开使防坠摆块与附墙座之间形成一个较大的角度以便于附墙导轨的第一侧贴合于附墙座，在附墙导轨设置到位后将防坠摆块贴合于附墙导轨的第二侧，再将定位件插设于第一锁附孔和第二锁附孔中固定防坠摆块和附墙座，从而避免了附墙导轨安装于传统的附墙座时必须从附墙导轨的底部套入的问题，方便了附墙导轨的安装，提供了施工效率。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图，其中：

图1是本实用新型的主视示意图；

图2是本实用新型的左视示意图；

图3是本实用新型的俯视示意图；

图4是本实用新型在使用状态示意图；

图5是本实用新型在脚手架下降状态示意图；

图6是本实用新型的附墙座主视示意图；

图7是本实用新型的附墙座俯视示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型详细说明。

结合图1至图7所示，本实用新型公开了一种附着式升降脚手架的附墙支座安装于建筑机构上，且可安装附墙导轨以供附着式升降脚手架升降的一种用于升降脚手架挂吊装置的附着支座，包括：通过墙体螺栓13与墙体14固定连接的附墙座1、及通过摆动轴3与附墙座1连接的防坠摆块2、及通过导轮轴7与附墙座1连接的导轮6、及通过支撑座8与附墙座1连接的支撑头10；

进一步的，附墙座1及防坠摆块2上分别开设有摆块锁紧锁孔1-1及摆动轴孔2-3，通过摆块轴3使附墙座1及防坠摆块2固定连接；

进一步的，附墙座1及防坠摆块2上还分别开设有第一钮簧安装孔1-2及第二钮簧安装孔2-2，所述扭簧4的一端固定设置于第一钮簧安装孔1-2内，另一端固定设置于第二钮簧安装孔2-2内。

作为本实用新型的进一步实施例，如图1所示，支撑座8通过连接销7与附墙座1活动连接，使支撑座8可做相对于附墙座1的转动。

作为本实用新型的进一步实施例，如图2所示，所述扭簧4设有以防坠摆块2对称设置的两件，以通过扭簧4的扭力，控制是防坠摆块2在附墙座1内的活动。

作为本实用新型的进一步实施例，如图3所示，所述导轮6分别设有以防坠摆块2对称设置的两件，使防坠摆块2与附墙座1之间形成一个尺寸相对固定的夹持空间用于夹持附墙导轨12。

作为本实用新型的进一步实施例，如图4及图5所示，附墙导轨12的长度方向上间隔设有多个横杆组件，所述横杆组件包括第一横杆12-1和位于第一横杆12-1的下方的第二横杆12-2；

本实用新型的具体实施方式：联动摆块2-1的第一端固定设置于防坠摆块2上，另一端伸出附墙座1并对位于横杆组件的竖向方向，联动摆块2-1受到上方的第一横杆12-1的竖向压力后，带动防坠摆块2绕摆动轴3向下转动。

作为本实用新型的进一步实施例，如图6及图7所示，附墙座1上还固定设有两相对的凹槽1-1，导轮轴7分别与附墙座1上开设的导轮轴安装孔1-3固定连接，且分别设置于凹槽1-1的两侧。

本实用新型一种用于升降脚手架挂吊装置的附着支座的使用方法如下：

当脚手架上行时，附墙导轨12通过导轮6向上运动，随着横杆的向上直线运动，联动摆块2-1的联动端部(未标示)在联动端部的上方的第一个第一横杆12-1的推动下发生沿逆时针方向的转动，当该横杆继续向上越过联动端部后，联动端部在其自身的重力作用下发生沿顺时针方向的转动，当受到下一个横杆的推动时重复上述过程，实现附墙导轨顺利向上运动。

当附墙导轨12下行时，附墙导轨12通过导轮6向下运动，联动端部置于相邻的两个横杆组件之间，联动端部受到联动端部的上方的第一个第一横杆12-1向下的推力发生沿顺时针方向转动，从而带动防坠摆块2也发生沿顺时针方向转动，由于联动端部2-1的上方的第一个第一横杆12-1与联动端部碰撞产生的推力较小。当上方的第一个第一横杆12-1离开联动端部时，该推力消失，扭簧4拉动防坠摆块2以令防坠摆块2恢复原状，实现了当前一个横杆的推动作用消失后，下一个横杆到来前，在扭簧4拉动防坠摆块2恢复成正常工作情况下的状态，以使得脚手架能够正常下降。

而当附墙导轨出现异常突然下坠或坠落时，附墙导轨12突然坠落，此时联动端部受到联动端部的上方的第一个第一横杆12-1的向下冲击力，该冲击力远超过扭簧4的拉力的大小，由于联动摆块2-1相对于防坠摆块2的偏转角度受限，因此触动防坠摆块2快速的沿顺时针方向大幅度的偏转，使得防坠摆块2的承托端部滑入第一横杆12-1和第二横杆12-2之间进行限位，从而止住附墙导轨12继续坠落的趋势。

以上内容仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对本实用新型保护范围的限制，本领域的普通技术人员对本实用新型的技术方案进行的简单修改或者等同替换，均不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920311290.X

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209799339U

授权时间:20191217

主分类号:E04G5/04

专利分类号:E04G5/04

范畴分类:36E;

申请人:湖南万百源建筑工程有限公司;湖南万力工程科技有限公司

第一申请人:湖南万百源建筑工程有限公司

申请人地址:410000 湖南省长沙市雨花区湘府东路二段517号红星国际B座2913

发明人:陈勇

第一发明人:陈勇

当前权利人:湖南万百源建筑工程有限公司;湖南万力工程科技有限公司

代理人:王培苓

代理机构:43115

代理机构编号:长沙市和协专利代理事务所(普通合伙) 43115

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d411ad3db98792567cbb02bc.html