# 火力发电厂锅炉节能对策分析

（贵州黔东电力有限公司贵州省黔东南州镇远县557702）

摘要：火火力发电厂锅炉电能生产不但会造成大量的能耗，还会带来巨大的烟气排放，其产生的烟气当中含有硫、硝等污染物质，会对大气环境造成污染，久而久之就形成了雾霾等现象，这对于人类生存有着重大的不利影响。在上述前提下，火火力发电厂应当重视节能减排，从生产工艺到人员管控上，都需要尽可能的降低能源的消耗，实现火火力发电厂低能耗、高环保性的运作。

关键词：火力发电厂；锅炉；节能；对策

1锅炉供电原理及其优劣势

第一，热火力发电厂发电，本质在于将煤炭等物质内部的化学能转化为热能，而热能大部分通过各种方式转化为我们所需要的电能，其余少部分则用于用户或企业供热。其关键设备便是锅炉，锅炉将其进行能源转换。锅炉设备在转化能源之初，第一步工作便是预热。将煤粉通过鼓风机送入炉腔内，混合以其他原材料使其在炉腔内充分燃烧。当炉腔内部温度与气压稳定时，锅炉便可实现高温水与高温蒸汽的持续有效的输出。第二，火力发电厂锅炉不同于其他一般企业所用锅炉，火力发电厂锅炉在内部构造上具有明显优势。火力发电厂锅炉炉腔容量明显大于普通锅炉，且排气与排渣孔较大，自我净化性能好。这就使其可以有效排出燃料在燃烧时产生的废渣与废气。且热火力发电厂供热与供电并举，能源转化的多功能化使其效率提高，资源浪费率明显降低。第三，同样，火力发电厂锅炉依旧存在诸多弊端。首先，燃料采用煤炭。煤炭资源在当今社会日益匮乏，而高效发电离不开高参数锅炉，高参数锅炉对煤炭的需求更为庞大。其次，火力发电厂虽然进行着多功能转型，但其余热回收方面依旧效率低下，造成资源的浪费。

2火力发电厂锅炉耗能问题

2.1锅炉运行问题

当前火力发电锅炉在燃烧过程中还存在低运行负荷率，很难满足火力发电实际需要的问题，虽然在很大程度上降低了锅炉运行效率，但无法达到最佳运行状态，一方面降低了设备使用期限，却无法取得理想的热传输效率，锅炉会出现有多次熄火以及设备损耗等问题。有不法商贩为获取更多的经济效益，燃煤造价，添加大量杂质，同时有火力发电厂还存在违规操作燃烧等问题，这些问题的出现都会很大程度上影响到燃煤质量，锅炉运行过程中出现多次熄火等问题，增加非计划停运时间，对设备的安全造成严重影响和危害。另外，随着设备和锅炉的严重损耗，在运行后期容易产生严重能源消耗等问题。当前我国国内锅炉运行条件差，运行水平低，检测方式和检测设备相对较为落后，无法实现对火火力发电厂锅炉燃烧实际情况的充分全面反映。有操作人员单纯按照经验操作，无法实现对锅炉运行情况的及时有效分析，难以对运输参数展开动态化调整，降低火火力发电厂锅炉运行效率。

2.2燃料问题

当前火力发电厂多选择煤炭燃料锅炉燃烧发电，锅炉燃烧产热效率很大程度上受到煤炭质量因素影响。火火力发电厂采煤以原煤为主，由供应商处理原煤，材料采购部门未做好这一环节的控制，非常容易有低品质煤炭出现，同时燃烧程度不一致，整体燃烧性能相对较差。因为燃烧性能差，热输出低，很难实现对煤炭的充分燃烧，容易有废渣等问题出现，严重造成环境污染。锅炉燃烧过程中燃油消耗量大，在停炉和升炉等操作中需要有非常多的燃油支撑，如果未做好各个方面工作的协调和沟通，同样容易造成大量燃油浪费。通过对燃料的管理，能够在控制成本的同时实现对能耗的有效节约。但是目前在具体应用中，火火力发电厂燃料管理还存在一定的问题和不足，尤其在燃料的采购和检查等环节，会对锅炉燃烧节能作用有重要影响。

2.3锅炉设备管理和使用方面问题

很多火力发电厂缺乏长远性眼光，在设备购买方面选择质量较差设备，虽然购买成本低，但是设备在使用过程中有非常高的故障率、可靠性低，不仅影响整个生产的顺利开展，同时还非常容易造成资源等严重浪费，无法取得理想的节能降耗效果。老旧的锅炉设备等在使用过程中设备经济性无法得到保证，存在有严重能源消耗等问题。设备长时间使用过程中会出现磨损和老化等情况，增加生产过程中各类安全隐患。锅炉在长时间运行过程中，内部容易堆积非常多的废渣等杂质，三氧化硫含量不断发生变化，受热面的换热效率受到严重影响，最终造成资源的浪费和损失。

3火力发电厂锅炉节能技术及发展

3.1对锅炉进行节能改造

能源危机已经成为不可忽视的问题，在紧张的能源供应状况下，应进行锅炉的改造，提高燃料的可应用性，对于煤炭等不可再生能源，应提高其燃烧的能量，并导入净化水的处理系统，缩减水垢的产生可能性。时刻保持火力发电厂锅炉处于一个稳定的运行状态中，减少设备故障带来的资源风险，缩减运作的成本，做好日常的维护，导入先进的技术并有专人负责锅炉的维护，延长其使用寿命，围绕节能降耗的标准，实现逐步的改造。

3.2加强对锅炉所使用燃料的管理

目前煤炭的燃料种类较多，工作人员应明细化的区分市场上的各种燃料应用效益，尽可能将燃料燃烧不充分的几率降低，掌控燃料的市场调查、采购、装载运输等各个环节，进行严格的检验，规避伪劣产品，避免受经济成本的影响，选择价格低廉燃烧效果较差的燃料，提高燃料的应用有效性。

3.3合理安排辅机启停工作

火力发电厂锅炉的应用辅机也不容忽视，其起停工作的科学性，对能源消耗的影响也是不容忽视的，辅机在高负荷、长时间的运转中，如若频繁的起停，或者在高峰运行状态中骤然停止，对机械的磨损较为严重，起停期间资源的损耗也是累积性的，应结合火力发电厂锅炉的发电情况，摸索发电峰值规律，起停要有一个缓冲的过程，合理的安排机械的起停应用，减少启动或者停滞状态下的机械自然损耗。

3.4落实自动化技术

因为人工工作时必然存在一定的不稳定性，所以会导致一系列的能源消耗，这种现象在人工模式之下是无可避免的。那么为了对此进行改善，火火力发电厂单位应当重视自动化技术的应用，自动化技术是一种较为先进的技术，其主要利用传感器、机械设备来顶替人工的“眼睛”、“手脚”，可以自动对火电厂运行状态进行监测、自动完成以往人工实操的工作，同时人工可以进入“观察者”的岗位，对自动化技术系统进行观察、控制。由此来看，首先自动化技术的监测功能可以全天候运行，同时得出的数据表现相比人工肉眼得到的信息更加全面，可以更加精确的控制能源消耗，而机械设备的精确运作，也可以避免人工作业时的不稳定性。

结束语

在当前节能环保和力推可持续发展的大形势下，火力发电厂必须与时俱进，将生产状况与国家的大政方针保持一致。在火力发火力发电厂推动锅炉节能，不仅符合国家的发展政策，而且从企业自身生存来看，节能减排也是保证企业健康稳定发展的必由之路和大势所趋。所以，必须建立人与自然和谐发展，国家与企业利益相关的意识，才能够深入理解节能减排的重大意义，才能够将节能减排这一可持续发展的理念有效落实，从而促进我国火力发电事业的健康发展，也能使火力发电的工作环境得到有效改善。

参考文献：

[1]邓斌福.火力发电厂锅炉的节能降耗策略分析[J].科技创新与应用，2018（08）：92-93.

[2]曹富琛.火力发电厂锅炉节能降耗的对策与措施探究[J].科技创新与应用，2017（02）：150-151.

[3]李朝兵，张海潮.火力发电厂锅炉节能监督存在的典型问题及分析[J].节能技术，2014，32（06）：568-570.

[4]杨枫.火力发电厂锅炉节能对策与措施[J].低碳世界，2014（09）：1-2.

[5]刘招祥.火力发电厂锅炉的节能降耗策略[J].科技传播，2013，5（08）：55+64.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d4224e3d9faf25003536eb30.html