# 时间幅度变换器论文_郑炯卫,唐鹤,刘增鑫,陈科全,杨磊

导读:本文包含了时间幅度变换器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:变换器,时间,脉冲,幅度,信号,转换器,中子。

### 时间幅度变换器论文文献综述

郑炯卫,唐鹤,刘增鑫,陈科全,杨磊[1]（2018）在《基于双斜坡采样的像素级时间幅度变换器》一文中研究指出针对叁维成像激光焦平面读出电路中传统像素级时间幅度变换器(Time-to-Amplitude Converter,TAC)在精度与动态范围之间的矛盾,提出了基于双斜坡采样的像素级TAC,在采样时间间隔内同时采样低斜率阶梯波和高斜率叁角波电压值,并以阶梯波采样的电压值进行时间间隔粗量化,再以叁角波采样的电压值实现时间间隔细量化。由于两个不同斜率斜坡信号分别进行了粗量化和细量化,从而在保证量化精度的同时,有效提升了动态范围。其中阶梯波采用温度计编码方式的电流舵DAC实现,保证了逻辑电路时序的单一性和阶梯波的精度。提出的TAC基于0.18μm CMOS工艺进行设计,模拟结果表明,在量化电压为11.7 m V时,量化精度达14位,最小时间分辨精度达到了500 ps,动态范围可达8μs,非常适用于以车用激光雷达为代表的高速叁维成像应用。(本文来源于《电子与封装》期刊2018年07期）

刘解兰[2]（2009）在《一种新型的时间幅度变换器的初步设计》一文中研究指出时间幅度变换器(TAC)广泛应用于核电子以及核物理实验中的高速时间信息分析测量,如粒子识别,核子激发寿命和飞行时间测量等。时间幅度变换法是通过将所输入的起始和停止信号的时间间隔变换成幅度大小与之成线性关系的模拟脉冲量,以实现对时间的测量。初步阐述了一种新型的基于集成电路的新型时间幅度变换器的电路设计。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2009年23期）

李勇,苏弘,千奕,李素琴,彭宇[3]（2006）在《多道时间幅度变换电路的设计》一文中研究指出介绍了一个多道时间幅度转换器(TAC)电路。它主要由起-停型时间幅度变换电路、放大电路、采样保持电路、积分控制电路、采样保持控制电路、判断电路等组成。其特点是精度高,速度快,电路简单,多通道,易与计算机数据获取和处理系统配合使用。可以广泛应用于大型探测器阵列前端电子学系统。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊2006年04期）

杜先彬,张永明,吴瑞生,吴昆,吴孝义[4]（2005）在《新型时间幅度变换器的研制》一文中研究指出时间幅度变换器(TAC)广泛应用于核电子技术中的时间信息分析,它是通过将所输入的起始和停止信号的时间间隔变换成幅度大小与之成线性关系的模拟脉冲,以实现对时间的测量。阐述了时间幅度变换器的基本原理和据此所研制的一种由高速集成电路组成的新型TAC的电路设计。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊2005年06期）

牟海维,韩建,李中伟[5]（2004）在《一种新型的时间-幅度变换器》一文中研究指出时间-幅度变换器主要应用于需要快速时间测量的核物理实验中,如粒子识别、核子激发寿命和飞行时间测量等。根据实验的需要,开发、研制了一种新型的基于集成电路的时间-幅度变换器,其测量精度可达100ns,具有性能稳定、精度高和使用方便等优点。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊2004年06期）

杨涛,金革,虞孝麒[6]（1999）在《用于电子能量损失符合谱仪的时间 幅度变换器》一文中研究指出介绍了一种新的ＴＡＣＮＩＭ插件，它包括两路短时间和两路长时间量程的时间 幅度变换器，量程从２００ｎｓ到１０μｓ。四路变换通道起始信号相同，停止端各自独立。用来测量电子能量损失符合谱仪中的正负离子和电离电子的飞行时间质谱。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊1999年05期）

高维祥,马淑兰[7]（1981）在《FH4-017上升时间幅度变换器》一文中研究指出一、概述NIM系列FH4-017型上升时间幅度变换器是在SFB-1型上升时间幅度变换器的基础上研制而成的。由于六十年代物理实验的需要,出现了脉冲形状甄别技术。到七十年代,这种技术有了飞速的发展,每年都有大量文章报道。七十年代末文章已渐减少,而主(本文来源于《原子能科学技术》期刊1981年02期）

王光宇,高维祥[8]（1975）在《SFB-1型上升时间-幅度变换器》一文中研究指出本文介绍了一个用于研究核探测器的上升时间或识别粒子的上升时间-幅度变换器。它利用两个恒比定时器、时间-幅度变换器和其它的逻辑电路来达到把输入脉冲的上升时间变成脉冲幅度。由于两个恒比定时器的恒比点连续可调,所以它可以测量输入脉冲前沿上的任何部分的上升时间。它所测量的上升时间范围为20毫微秒—10微秒;输入脉冲幅度范围为100毫伏—10伏,其测量精度为5%;上升时间-幅度变换线性好于2%。(本文来源于《原子能科学技术》期刊1975年04期）

殷镇良[9]（1973）在《幅度—时间变换器》一文中研究指出将脉冲幅度变换成时间间隔,应用较广的一种方法,是把被测脉冲先对一个电容器充电,然后使该电容器放电到一个给定值(比较值),电容器放电所利用的时间即对应被测脉冲幅度。按图1所示电路,我们来分析幅度——时间变换器的工作原理。(本文来源于《电测与仪表》期刊1973年11期）

郭瑞琪,,唐启明[10]（1973）在《通用时间-幅度变换器》一文中研究指出本文描述一个通用的时间－幅度变换器．测量范围为５０ｎｓ－１００μｓ，分１１档，并有细凋．线性范围为９０％，微分线性＜±５％，积分线性＜１％，分辨时间为各量程的０．１％，温度稳定性＜０．１％／℃，最大输出１０Ｖ（宽度可调入 本仪器可用于双探头（无负时间效应），也可以用于一路探头一路高频．(本文来源于《物理》期刊1973年03期）

### 时间幅度变换器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

时间幅度变换器(TAC)广泛应用于核电子以及核物理实验中的高速时间信息分析测量,如粒子识别,核子激发寿命和飞行时间测量等。时间幅度变换法是通过将所输入的起始和停止信号的时间间隔变换成幅度大小与之成线性关系的模拟脉冲量,以实现对时间的测量。初步阐述了一种新型的基于集成电路的新型时间幅度变换器的电路设计。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 时间幅度变换器论文参考文献

[1].郑炯卫,唐鹤,刘增鑫,陈科全,杨磊.基于双斜坡采样的像素级时间幅度变换器[J].电子与封装.2018

[2].刘解兰.一种新型的时间幅度变换器的初步设计[J].黑龙江科技信息.2009

[3].李勇,苏弘,千奕,李素琴,彭宇.多道时间幅度变换电路的设计[J].核电子学与探测技术.2006

[4].杜先彬,张永明,吴瑞生,吴昆,吴孝义.新型时间幅度变换器的研制[J].核电子学与探测技术.2005

[5].牟海维,韩建,李中伟.一种新型的时间-幅度变换器[J].核电子学与探测技术.2004

[6].杨涛,金革,虞孝麒.用于电子能量损失符合谱仪的时间 幅度变换器[J].核电子学与探测技术.1999

[7].高维祥,马淑兰.FH4-017上升时间幅度变换器[J].原子能科学技术.1981

[8].王光宇,高维祥.SFB-1型上升时间-幅度变换器[J].原子能科学技术.1975

[9].殷镇良.幅度—时间变换器[J].电测与仪表.1973

[10].郭瑞琪,,唐启明.通用时间-幅度变换器[J].物理.1973

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d43c13e884c6b7f3cbd61568.html