# 强噪声载荷下2D-C/SiC复合材料平板失效机理

### 论文摘要

2D-C/SiC复合材料壁板结构是高超声速飞行器热防护系统的发展方向,高超声速飞行器面临着严酷的力、热、噪声等复杂环境对结构材料性能、结构动力学特性、自动控制等都产生了严重影响。基于自行研制的热噪声试验系统,选取C/SiC薄壁结构试验件,开展噪声为156～165 dB的噪声试验,试验后通过红外热成像检测观察整体形貌,采用SEM对裂纹的起始位置和扩展位置的断面进行分析,揭示出强噪声激励下2D-C/SiC平板的失效机理。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 材料与方法

- 2.1 试样的制备

- 2.2 噪声试验

- 3 结果与讨论

- 3.1 噪声损伤形貌分析

- 3.1.1 2.5 mm平板

- 3.1.2 1.5 mm平板

- 3.1.3 0.8 mm无分层平板

- 3.1.4 0.8 mm带分层平板

- 3.2 噪声损伤机理

- 3.2.1 1.5 mm平板动应变分析

- 3.2.2 噪声破坏断口与面内、面外剪切疲劳断口对比

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 栾新刚,尹良宣,陈禹同,陈博,成来飞,李海波,吴振强

关键词: 强噪声载荷,陶瓷基复合材料,薄壁结构,失效机理

来源: 新型炭材料 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 西北工业大学凝固技术国家重点实验室,北京强度环境研究所可靠性与环境工程技术重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51821091)~~

分类号: TB332

DOI: 10.19869/j.ncm.1007-8827.2019.04.006

页码: 373-381

总页数: 9

文件大小: 5844K

下载量: 106

### 相关论文文献

- [1].新型抗强噪声通信头戴设计[J]. 医疗卫生装备 2016(07)

- [2].强噪声引起的听力损伤预防和快速初筛仪的研制[J]. 中国医疗设备 2009(02)

- [3].西洛他唑对强噪声所致豚鼠耳蜗血流及听阈偏移的影响[J]. 实用医学杂志 2011(24)

- [4].一种强噪声下的监护信息降噪方法[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [5].强噪声彩色图像空域恢复方法[J]. 计算机技术与发展 2014(05)

- [6].随机共振方法在弱信号检测中的应用[J]. 现代电子技术 2009(03)

- [7].强噪声定向驱散有生目标的仿真研究[J]. 计算机仿真 2016(01)

- [8].低频强噪声对人体主要器官功能的影响[J]. 华南国防医学杂志 2015(09)

- [9].火箭强噪声试验装置跌落仿真分析[J]. 科学技术与工程 2012(29)

- [10].强噪声与突变干扰下的紫外图像中导弹目标的提取[J]. 应用科学学报 2013(05)

- [11].警惕!美妙的音乐也可能致聋[J]. 祝您健康 2016(05)

- [12].火箭喷气强噪声模拟装置动态特性分析[J]. 科学技术与工程 2009(17)

- [13].中等强度噪声预暴露对强噪声致豚鼠听力损失恢复的影响[J]. 海军医学杂志 2014(03)

- [14].船舶强噪声电子电力设备微弱故障信号获取系统[J]. 舰船科学技术 2019(18)

- [15].基于多层核空间的BPSK信号频率估计方法[J]. 雷达科学与技术 2010(05)

- [16].教堂中的无形“杀手”[J]. 天风 2017(12)

- [17].高精度微弱信号检测装置设计[J]. 传感器与微系统 2017(02)

- [18].强噪声多声源陡畸变高速列车轴承声学诊断理论基础研究[J]. 机械工程学报 2014(16)

- [19].强噪声下碳纤维增强树脂复合材料结构Lamb波层析损伤成像方法[J]. 复合材料学报 2020(04)

- [20].一种可靠的强噪声三分量微地震数据初至拾取方法[J]. 物探与化探 2019(02)

- [21].频谱校正插值法综述及在强噪声下的精度比较[J]. 重庆大学学报 2017(08)

- [22].职业性强噪声对配戴个体防护用品工人心血管系统的影响[J]. 职业与健康 2010(14)

- [23].基于MS-EEMD的滚动轴承微弱故障提取研究[J]. 噪声与振动控制 2018(03)

- [24].基于字典学习的梯度重权非局部平均的强噪声图像去噪[J]. 激光与光电子学进展 2016(11)

- [25].地震资料中随机强噪声压制——时频峰值滤波[J]. 中国科学:地球科学 2013(07)

- [26].一种脑电信号模拟预处理电路的设计[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [27].微弱电信号检测方法回顾[J]. 中国计量学院学报 2009(03)

- [28].小波变换和稀疏冗余表示的混合图像去噪[J]. 中国图象图形学报 2012(09)

- [29].庐枞矿集区大地电磁测深强噪声的影响规律[J]. 地球物理学报 2012(12)

- [30].强噪声水平下的变形信息特征提取[J]. 铁道勘察 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d444c2aa26923351211a4bc0.html