# 等离子体加工论文_徐文慧,周锦云,蔡静,张加干,范铭

导读:本文包含了等离子体加工论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:等离子体,加工,射流,低温,微细,电火花,碳氢化合物。

### 等离子体加工论文文献综述

徐文慧,周锦云,蔡静,张加干,范铭[1]（2019）在《低温等离子体降解果品加工废水中糖类物质的研究》一文中研究指出利用臭氧发生器与低温等离子体技术处理废水中的糖类物质,通过重铬酸钾法和苯酚-硫酸法检测12种糖类物质的化学需氧量CODcr(Chemical Oxygen Demand)值与含糖量,对比经低温等离子体不同时间处理后糖类物质的含糖量的改变与CODcr的降解效率,进一步分析低温等离子体技术处理果品加工废水的可行性。数据显示:糖类物质CODcr值与其质量浓度、摩尔浓度都有较好的线性关系,C、H、O原子个数与CODcr关系为:1 mmol(CH_2O)CODcr值为2.49±0.25 mg/L。12种糖类物质经经臭氧发生器和低温等离子体不同处理时间后的糖含量和CODcr值都呈下降趋势。两种方式处理10～40 min时CODcr值下降趋势较大,在40 min后趋于平缓。经低温等离子体处理60min后,CODcr值下降到初始溶液CODcr值的42%～49%、糖含量下降到初始溶液糖含量的44%～59%;经臭氧发生器处理60 min后,CODcr值下降到初始溶液CODcr值的45%-53%、糖含量下降到初始溶液糖含量的49%～65%。结果显示:经低温等离子体处理后CODcr的降解效果与糖含量的降低都优于臭氧发生器,说明低温等离子体对果品加工废水中糖类物质有降解作用,对水质有改善作用。(本文来源于《现代食品科技》期刊2019年10期）

张从阳,邹日貌,余祖元[2]（2019）在《超声辅助等离子体中微细电火花加工技术研究》一文中研究指出冷等离子体射流中微细电火花加工在一定程度上获得了比纯气体介质中更好的加工性能。然而由于放电脉冲能量小,造成放电间隙小,使得电蚀产物排出困难,短路、拉弧等不正常放电现象仍然频繁发生,严重影响了加工的质量和稳定性。为此,提出在工件上施加超声振动的方法以改善冷等离子体射流中微细电火花加工过程的稳定性,并探究其加工特性。针对电火花加工的击穿距离、材料去除率、表面粗糙度以及工具电极相对损耗率等工艺指标,进行了工艺试验。试验结果表明:工件施加超声振动以后,熔融的电蚀产物更容易从工件表面剥离;当以冷等离子体和压缩空气混合射流为加工介质时,超声辅助等离子体中微细电火花加工性能得以明显改善,材料去除率提高13%,表面粗糙度降低19%,电极相对损耗率降低13%。(本文来源于《航空制造技术》期刊2019年11期）

李淑娟,辛彬,杨宇祥,路雄,李言[3]（2019）在《放电加工极间等离子体伏安特性与间距建模研究》一文中研究指出放电加工中,工具电极和工件间的间距确定是该类加工方法中的难点,间距过大,导致放电加工过程停止,间距过小,则会产生短路或者工件表面烧伤等。因此,获得合理的放电加工过程的极间间距范围,并精确的描述其模型成为关键。以N型单晶Si的放电加工为背景,分析了极间绝缘介质被击穿后放电通道中等离子体伏安特性曲线的变化趋势,从理论上证明了放电通道可等效为纯电阻模型。通过最小二乘拟合得到等效电阻率与极间间距的模型,进一步推出极间间距与电压、电流的数学模型。在试验的基础上结合3σ检验法对模型进行验证,结果表明,所建立的模型可以描述实际加工过程中的极间间距。(本文来源于《机械工程学报》期刊2019年05期）

孟宁,刘明,张培茵,刘艳香,谭斌[4]（2018）在《低温等离子体技术在全谷物加工中的应用》一文中研究指出等离子体作为部分或完全电离的气体,通常指气体在加热或者强电磁场作用下自身被离解成整体呈电中性的阴、阳电荷粒子的集合体,是继固态、液态、气态之外的第四态。等离子体根据带电粒子温度的相对高低可分为高温等离子体和低温等离子体;带电粒子温度为1-10 eV的称为低温等离子体。低温等离子体技术已经广泛地应用于工业、农业、国防、环境、通信等国民经济发展领域,尤其是在食品中灭菌灭酶和真菌毒素的降解、果蔬保鲜及在农业领域品种改良的应用,是当今科技研究的热点。全谷物营养价值丰富,制约其成为主流的餐桌食品的主要原因是全谷物存在口感粗糙、蒸煮时间长、食用不方便、货架期短等问题。目前低温等离子技术在全谷物应用方面仍处于初探阶段,研究表明此技术既能减少全谷物营养价值的损失,又能解决其在加工及保藏的过程中加工时间长、口感差、霉变虫害等问题。本文介绍了低温等离子体的概念、发生方式和影响因素,对低温等离子体技术在全谷物加工方面的应用研究进展进行了概述,内容涉及减少全谷物的蒸煮时间、改善全谷物的蒸煮品质、延长全谷物食品的货架期等叁个方面,以及低温等离子体技术在降低粮食中霉菌农药残留方面的应用,并分析低温等离子体技术作用于全谷物及全谷物食品的可能机制;同时探讨了低温等离子体处理对全谷物安全性的影响,并对其应用前景进行展望,为推动低温等离子体技术在全谷物中的应用和推广提供理论依据。(本文来源于《中国食品科学技术学会第十五届年会论文摘要集》期刊2018-11-07）

季鹏[5]（2018）在《大气感应耦合等离子体射流加工中热影响及对策研究》一文中研究指出为了满足惯性约束聚变、空间观测、航空航天等科学工程中对光学元件加工效率、制造精度的要求,光学加工领域发展了许多超光滑表面加工技术,诸如离子束加工、磁流变抛光以及气囊抛光等。作为一种基于化学反应的新型加工方式,大气等离子体加工技术通过激发活性粒子与元件表面进行反应实现材料去除,具有加工效率高、不产生损伤层以及成本低等优势。目前,大气等离子体源具有诸多种类,包括容性耦合等离子体、感应耦合等离子体等。相较于前者,一方面,感应耦合等离子体的激发可以避免电极污染,且形成的等离子体射流能量高,材料去除率可以大大提升。另一方面,等离子体射流的高温高焓特性引发的热影响又制约着光学元件的高精度加工。基于传热理论,本文对元件温度场依次开展了模型建立、仿真分析、实验验证等各个方面的研究,随后通过实验总结了热影响规律,以实现保形加工为目标,结合仿真进行参数控制,从而给出避免热影响的有效方法。首先,以广义低温等离子体加工中的能量平衡为基础,选择合适的边界条件,建立了射流加工中的传热模型;通过FLUENT有限元分析软件,结合流场传热理论,对元件表面射流特性进行了分析;开展稳态测温实验,完成了不同加工条件下元件表面接受的热流密度的标定。然后,以COMSOL软件为平台,对射流作用下元件内部的温度场变化进行了动态分析;通过参数化扫描完成了射流加工中的常用参数对元件温度的影响分析;为了进一步对降低加工过程中元件表面温度,提出了两种降温方式,并通过仿真分析了其有效性。最后,通过实验对传热模型的动态温度预测进行了验证,并进行了误差分析;开展了工艺实验,总结了加工过程中温度对元件面形、去除效率产生的热影响规律;为实现保形加工中的均匀去除,结合温度场仿真,提出基于参数控制的热影响对策,并通过实验进行了验证。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01）

韩格,陈倩,孔保华[6]（2019）在《低温等离子体技术在肉品保藏及加工中的应用研究进展》一文中研究指出低温等离子体作为一种新兴的非热能技术已成为研究热点,该技术具有安全、温和、操作简便以及成本较低等优点,在食品非热加工领域具有广泛的应用前景。低温等离子体在激发过程中能够产生臭氧、单线态氧、超氧阴离子自由基、羟自由基、氮氧化物等活性物质,对肉品中微生物的抑制和亚硝酸盐的产生具有独特的作用。本文概述了低温等离子体的产生方式,分析了其工作效率和影响因素,并在此基础上从抑制微生物生长和替代亚硝酸钠两方面,介绍了低温等离子体技术在肉品保藏及加工中的应用研究进展,同时探讨了低温等离子体对肉品脂肪氧化的影响,并对其应用前景进行展望,为推动低温等离子体技术在肉品研究中的应用和推广提供理论参考。(本文来源于《食品科学》期刊2019年03期）

郭明,孙强,刘爱贤,郭绪强[7]（2018）在《等离子体技术应用于燃料油加工的研究进展（英文）》一文中研究指出由于原油需求逐年增加且原油劣质化现象不断加重,传统的原油加工方式面临着巨大的挑战。作为一项新兴技术,近年来等离子体技术应用于燃料油加工成为了行业内的热点话题。总结了近期等离子体技术应用于燃料油加工的研究进展;介绍了不同结构的反应器;讨论并比较了放电类型、工作气体、反应器结构、电压及功率等各项参数对实验结果的影响。结果表明,氩气与富氢气体的混合气最适宜作为工作气体,且输出功率及气体产率均会随着电压的增加而增加。归纳了目前等离子体技术在应用于油品加工方面存在的问题,指出今后的研究方向,并对研发前景进行了展望。(本文来源于《石油学报(石油加工)》期刊2018年02期）

丁睿谦[8]（2017）在《加工参数对工业纯钛激光等离子体氮化层组织的影响》一文中研究指出钛及钛合金与钢相比具有低密度、高抗拉强度、高耐腐蚀性和生物相容性等特性,在过去几十年中得到广泛的研究,但是较差的摩擦学性能限制了其在某些领域的应用。氮化是提高钛及钛合金的摩擦性能的有效方法,通过激光束扫描待加工表面,使其在氮环境下受热熔化,将氮和基体结合形成表面硬化层以提高基体的硬度和耐磨性。激光持续等离(本文来源于《钛工业进展》期刊2017年06期）

卢希钊,江开勇[9]（2017）在《短脉冲激光诱导等离子体辅助微加工/沉积技术》一文中研究指出激光诱导等离子体辅助加工技术是一种利用激光间接作用于硬脆的待加工透明体上,加工微结构、沉积的非接触式加工方式。该蚀刻/沉积方式可在双面抛光的透明体上,利用激光诱导产生的等离子体/离子团聚进行微加工、蚀刻、金属沉积。其中,加工、蚀刻的横截面形状(蚀刻线宽、深度)主要取决于激光参数:脉冲宽度、激光光强、重复频率等,以及透明物质与金属靶(本研究为铜靶)之间的距离。当激光重复频率降低的时候,激光穿透透明物质并获得相应的金属离子沉积,具有一定的电导率。同样地,电导率受激光光强,重复频率,透明物质基底与等离子体发生源(目标)之间的距离影响。本研究主要以蓝宝石为例讲述当激光在蓝宝石表面加工微结构时,刻蚀的线宽和深度主要受调节激光光强,重复频率,扫描速度等,以及蓝宝石与铜块之间的距离的影响规律。通过正确控制激光加工参数,诸如激光光强、重复频率、扫描速度、蓝宝石与铜块之间的距离,调节单晶蓝宝石上沉积金属的电阻率。(本文来源于《第17届全国特种加工学术会议论文集（下册）》期刊2017-11-17）

邹日貌,晏成洋,殷国强,余祖元,李剑中[10]（2017）在《射流方向对大气压氮气冷等离子体射流中微细电火花加工特性的影响》一文中研究指出为研究大气压氮气冷等离子体射流(nitrogen plasma jet,NPJ)中射流施加方向对微细电火花铣槽加工特性的影响,分别沿着平行与垂直于铣槽加工方向施加射流开展了大量微细电火花铣槽实验。实验结果显示,当沿着平行于铣槽加工方向施加射流时,加工性能显着优于沿铣槽加工垂直方向施加射流,可获得比垂直方向更高的材料去除率、更低的表面粗糙度和更短的电极长度增加量。基于COMSOL~?Multiphysics多物理场仿真软件对加工区域的射流速度场进行的模拟结果显示,当射流方向平行于铣槽加工方向时,无论是底面还是侧面放电间隙内的射流速度,均高于射流方向垂直于铣槽加工方向时对应间隙内射流速度。(本文来源于《第17届全国特种加工学术会议论文集（上册）》期刊2017-11-17）

### 等离子体加工论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

冷等离子体射流中微细电火花加工在一定程度上获得了比纯气体介质中更好的加工性能。然而由于放电脉冲能量小,造成放电间隙小,使得电蚀产物排出困难,短路、拉弧等不正常放电现象仍然频繁发生,严重影响了加工的质量和稳定性。为此,提出在工件上施加超声振动的方法以改善冷等离子体射流中微细电火花加工过程的稳定性,并探究其加工特性。针对电火花加工的击穿距离、材料去除率、表面粗糙度以及工具电极相对损耗率等工艺指标,进行了工艺试验。试验结果表明:工件施加超声振动以后,熔融的电蚀产物更容易从工件表面剥离;当以冷等离子体和压缩空气混合射流为加工介质时,超声辅助等离子体中微细电火花加工性能得以明显改善,材料去除率提高13%,表面粗糙度降低19%,电极相对损耗率降低13%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 等离子体加工论文参考文献

[1].徐文慧,周锦云,蔡静,张加干,范铭.低温等离子体降解果品加工废水中糖类物质的研究[J].现代食品科技.2019

[2].张从阳,邹日貌,余祖元.超声辅助等离子体中微细电火花加工技术研究[J].航空制造技术.2019

[3].李淑娟,辛彬,杨宇祥,路雄,李言.放电加工极间等离子体伏安特性与间距建模研究[J].机械工程学报.2019

[4].孟宁,刘明,张培茵,刘艳香,谭斌.低温等离子体技术在全谷物加工中的应用[C].中国食品科学技术学会第十五届年会论文摘要集.2018

[5].季鹏.大气感应耦合等离子体射流加工中热影响及对策研究[D].哈尔滨工业大学.2018

[6].韩格,陈倩,孔保华.低温等离子体技术在肉品保藏及加工中的应用研究进展[J].食品科学.2019

[7].郭明,孙强,刘爱贤,郭绪强.等离子体技术应用于燃料油加工的研究进展（英文）[J].石油学报(石油加工).2018

[8].丁睿谦.加工参数对工业纯钛激光等离子体氮化层组织的影响[J].钛工业进展.2017

[9].卢希钊,江开勇.短脉冲激光诱导等离子体辅助微加工/沉积技术[C].第17届全国特种加工学术会议论文集（下册）.2017

[10].邹日貌,晏成洋,殷国强,余祖元,李剑中.射流方向对大气压氮气冷等离子体射流中微细电火花加工特性的影响[C].第17届全国特种加工学术会议论文集（上册）.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d46fc5fded372603714bcbc0.html