# 一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置论文和设计-杨学好

### 全文摘要

本实用新型公开了一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置，包括外壳，所述外壳一侧设置有显示屏，所述外壳另一侧设置有电机盒，所述电机盒内设置有电机，所述电机一侧设置有旋转杆，所述旋转杆另一端卡合于外壳内部的轴承内圈中，所述轴承固定于外壳内壁上。有益效果：单个夹板上能够固定两个碳化硅加热棒，同时对多支碳化硅加热棒进行通电操作，并且在加热的同时能够对加热完成后的加热棒进行加热的温度的检测，检测其是否能够正常使用，利用正反转电机进行往复旋转，重复操作，对旋转杆两端的加热棒进行多次的测量，让测量的结果更加准确，极大的加快了碳化硅加热棒的测量的效率，缩短了碳化硅加热棒的生产时间。

### 主设计要求

1.一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置，其特征在于，包括外壳（1），所述外壳（1）一侧设置有显示屏（6），所述外壳（1）另一侧设置有电机盒（2），所述电机盒（2）内设置有电机（3），所述电机（3）一侧设置有旋转杆（11），所述旋转杆（11）另一端卡合于外壳（1）内部的轴承（7）内圈中，所述轴承（7）固定于外壳（1）内壁上，所述旋转杆（11）上通过螺丝固定有至少一个卡套（12），所述卡套（12）上下两侧均固定有连接杆（17），所述旋转杆（11）上方设置有测量板（4），所述测量板（4）的两面均设置有与所述卡套数量相同、且位置相对应的温度传感器（5），所述连接杆（17）端部设置有夹板（15），所述夹板（15）上设置有两个限位块（18），所述限位块（18）之间设置有滑轨（19），所述滑轨（19）上滑动安装有三块夹块（20），所述限位块（18）上设置有螺栓（16），螺栓（16）穿过限位块（18）并和与其相邻的夹块（20）固定在一起，所述旋转杆（11）底部设置有电源（8），所述电源（8）上方连通有横板（9），所述横板（9）上设置与所述卡套数量相同的分电盒（10）。

### 设计方案

1.一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置，其特征在于，包括外壳（1），所述外壳（1）一侧设置有显示屏（6），所述外壳（1）另一侧设置有电机盒（2），所述电机盒（2）内设置有电机（3），所述电机（3）一侧设置有旋转杆（11），所述旋转杆（11）另一端卡合于外壳（1）内部的轴承（7）内圈中，所述轴承（7）固定于外壳（1）内壁上，所述旋转杆（11）上通过螺丝固定有至少一个卡套（12），所述卡套（12）上下两侧均固定有连接杆（17），所述旋转杆（11）上方设置有测量板（4），所述测量板（4）的两面均设置有与所述卡套数量相同、且位置相对应的温度传感器（5），所述连接杆（17）端部设置有夹板（15），所述夹板（15）上设置有两个限位块（18），所述限位块（18）之间设置有滑轨（19），所述滑轨（19）上滑动安装有三块夹块（20），所述限位块（18）上设置有螺栓（16），螺栓（16）穿过限位块（18）并和与其相邻的夹块（20）固定在一起，所述旋转杆（11）底部设置有电源（8），所述电源（8）上方连通有横板（9），所述横板（9）上设置与所述卡套数量相同的分电盒（10）。

2.根据权利要求1所述的一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置，其特征在于，所述螺栓（16）与所述限位块（18）之间通过螺纹连接。

3.根据权利要求1所述的一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置，其特征在于，八个所述分电盒（10）均由盒体、挡板（14）和两个电源接头（13）组成，两个电源接头（13）分别设置在挡板（14）两侧，电源接头（13）与电源（8）并联。

4.根据权利要求1所述的一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置，其特征在于，所述温度传感器（5）与所述显示屏（6）通过电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置，其特征在于，所述旋转杆（11）与所述电机（3）通过联轴器连接。

6.根据权利要求1所述的一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置，其特征在于，与所述限位块（18）相邻的夹块（20）的内侧边为弧形，中间的夹块（20）两侧边均呈弧形。

7.根据权利要求1所述的一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置，其特征在于，所述卡套（12）通过螺丝螺母卡合于旋转杆（11）上。

8.根据权利要求1所述的一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置，其特征在于，所述卡套（12）呈圆筒状套于旋转杆（11）上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及碳化硅加热棒技术领域，具体来说，涉及一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置。

背景技术

金刚砂又名碳化硅（SiC）是用石英砂、石油焦（或煤焦）、木屑（生产绿色碳化硅时需要加食盐）等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物，莫桑石。 碳化硅又称碳硅石。在当代C、N、B等非氧化物高技术耐火原料中，碳化硅为应用最广泛、最经济的一种，可以称为金钢砂或耐火砂。一般的碳化硅会用来制作成加热棒，硅碳棒发热温度高，耐高温，抗氧化，耐腐蚀，使用寿命长，硅碳棒升温快、高温变形小、安装维修方便等特点，且有良好的化学稳定性，硅碳棒致密度高，导电性强，升温快，耗电低，从而节能降耗，降低生产成本，在加工生产过程中需要对碳化硅加热棒进行测量，对其耐热性进行检测，将检测的数据进行统计，但是现有的检测装置仅能对单根加热棒进行检测，效率较低，不易使用。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置，包括外壳，所述外壳一侧设置有显示屏，所述外壳另一侧设置有电机盒，所述电机盒内设置有电机，所述电机一侧设置有旋转杆，所述旋转杆另一端卡合于外壳内部的轴承内圈中，所述轴承固定于外壳内壁上，所述旋转杆上通过螺丝固定有至少一个卡套，所述卡套上下两侧均固定有连接杆，所述旋转杆上方设置有测量板，所述测量板的两面均设置有与所述卡套数量相同、且位置相对应的温度传感器，所述连接杆端部设置有夹板，所述夹板上设置有两个限位块，所述限位块之间设置有滑轨，所述滑轨上滑动安装有三块夹块，所述限位块上设置有螺栓，螺栓穿过限位块并和与其相邻的夹块固定在一起，所述旋转杆底部设置有电源，所述电源上方连通有横板，所述横板上设置与所述卡套数量相同的分电盒。

在上述技术方案中，每个夹板上的三块夹块之间可以放置两根碳化硅加热棒，夹块设置在滑轨上，通过转动螺栓可以调节与两个限位块相邻的夹块的位置，以夹紧碳化硅加热棒；下部分电盒可以接出多组电线，电线的正负极分别用于连接碳化硅加热棒的两端，使碳化硅加热棒发热，以测试碳化硅加热棒的加热温度是否达到要求；当下部的碳化硅加热棒稳定发热后，可以断开接线，电机带动旋转杆转动，将下部的碳化硅加热棒移动到上部，测试发热温度，同时转动到下方的夹板可以进行下一轮碳化硅加热棒的加热测试。

进一步的，所述螺栓与所述限位块之间通过螺纹连接。

进一步的，所述分电盒均由盒体、挡板和两个电源接头组成，两个电源接头分别设置在挡板两侧，电源接头与电源并联。

进一步的，所述温度传感器与所述显示屏通过电性连接。

进一步的，所述旋转杆与所述电机通过联轴器连接。

进一步的，与所述限位块相邻的夹块的内侧边为弧形，中间的夹块两侧边均呈弧形，能够与碳化硅加热棒的圆柱形形状相适应，方便夹住碳化硅加热棒。

进一步的，所述卡套通过螺丝螺母卡合于旋转杆上。

进一步的，所述卡套呈圆筒状套于旋转杆上。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

单个夹板上能够固定两个碳化硅加热棒，同时对多支碳化硅加热棒进行通电操作，并且在加热的同时能够对加热完成后的加热棒进行加热的温度的检测，检测其是否能够正常使用，利用正反转电机进行往复旋转，重复操作，对旋转杆两端的加热棒进行多次的测量，让测量的结果更加准确，极大的加快了碳化硅加热棒的测量的效率，缩短了碳化硅加热棒的生产时间。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本实用新型实施例的一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置整体结构示意图；

图2是根据本实用新型实施例的一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置夹板结构俯视图；

图3是根据本实用新型实施例的一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置夹板结构侧视图；

图4是根据本实用新型实施例的一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置分电盒结构侧视图。

附图标记：

1、外壳；2、电机盒；3、电机；4、测量板；5、温度传感器；6、显示屏；7、轴承；8、电源；9、横板；10、分电盒；11、旋转杆；12、卡套；13、电源接头；14、挡板；15、夹板；16、螺栓；17、连接杆；18、限位块；19、滑轨；20、夹块。

具体实施方式

下面，结合附图以及具体实施方式，对实用新型做出进一步的描述：

请参阅图1-4，根据本实用新型实施例的一种碳化硅加热棒多支棒同时加热检测的装置，包括外壳1，所述外壳1一侧设置有显示屏6，所述外壳1另一侧设置有电机盒2，所述电机盒2内设置有电机3，所述电机3一侧设置有旋转杆11，所述旋转杆11另一端卡合于外壳1内部的轴承7内圈中，所述轴承7固定于外壳1内壁上，所述旋转杆11上通过螺丝固定有八个卡套12，八个所述卡套12上下两侧均固定有连接杆17，共十六个连接杆17，所述旋转杆11上方设置有测量板4，所述测量板4的两面均设置有八个温度传感器5，温度传感器5分别位于卡套所在位置的正上方，十六个所述连接杆17的端部均设置有夹板15，所述夹板15上设置有两个限位块18，所述限位块18之间设置有滑轨19，所述滑轨19上滑动安装有三块夹块20，所述限位块18上设置有螺栓16，螺栓16穿过限位块18与并和与其相邻的夹块20固定，所述旋转杆11底部设置有电源8，所述电源8上方连通有横板9，所述横板9上设置有八个分电盒10。

在具体应用时，所述螺栓16与所述限位块18之间通过螺纹连接，八个所述分电盒10均由盒体、挡板14和两个电源接头13组成，两个电源接头13分别设置在挡板14两侧，电源接头13与电源8并联，所述温度传感器5与所述显示屏6通过电性连接，所述旋转杆11与所述电机3通过联轴器连接，与所述限位块18相邻的夹块20的内侧边为弧形，中间的夹块20两侧边均呈弧形。所述卡套12通过螺丝螺母卡合于旋转杆11上，所述卡套12呈圆筒状套于旋转杆11上，所述电机3采用4M25GN-C型号正反转电机，所述温度传感器5采用WRKT-13型号。

通过本实用新型的上述方案，使用时将多根加热棒分别插在两个夹块20之间，随后旋转螺栓16，通过螺栓16推动夹块20，夹块20在滑轨19上滑动，通过夹块20对加热棒进行夹紧，夹紧后，启动电机3，电机3带动旋转杆11旋转，让固定在夹板15上加热棒与底部分电盒10上的电源接头13接触，通过电源接头13对加热棒进行充电加热，随后电机3反转，让旋转杆11另一端的加热棒与挡板14另一侧的电源接头13接触通电，此时旋转杆11另一侧的已经加热的加热棒转向测量板4上，并与测量板4上的温度传感器5接触，温度传感器5测量的温度通过显示屏6进行显示，完成测量，而另一侧加热的加热棒加热完成后，电机3反转，将加热棒旋转至测量板4另一面，与温度传感器5接触并进行测量，而反转到下方的加热棒再次与电源接头13接触通电加热，重复操作，对旋转杆11两端的加热棒进行多次的测量，让测量的结果更加准确。

综上所述，借助于本实用新型的上述技术方案，单个夹板上能够固定两个碳化硅加热棒，同时对多支碳化硅加热棒进行通电操作，并且在加热的同时能够对加热完成后的加热棒进行加热的温度的检测，检测其是否能够正常使用，利用正反转电机进行往复旋转，重复操作，对旋转杆两端的加热棒进行多次的测量，让测量的结果更加准确，极大的加快了碳化硅加热棒的测量的效率，缩短了碳化硅加热棒的生产时间。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920026882.7

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209640258U

授权时间:20191115

主分类号:G01N 25/00

专利分类号:G01N25/00

范畴分类:31E;

申请人:郑州瑞昇新材科技有限公司

第一申请人:郑州瑞昇新材科技有限公司

申请人地址:452470 河南省郑州市登封市高新技术工业园区建东路与博颂路交叉口

发明人:杨学好;陈建伟

第一发明人:杨学好

当前权利人:郑州瑞昇新材科技有限公司

代理人:靳锦

代理机构:41149

代理机构编号:郑州浩翔专利代理事务所(特殊普通合伙) 41149

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d4746bc97918812105ba86aa.html