# 稠油热采污水高效净水剂的研制

### 论文摘要

针对孤东油田现场常用水处理剂存在的问题,通过室内优选破乳剂、除油剂及絮凝剂,利用复合协同增效机理,复配得到适合该油田稠油热采污水的高效净水剂HQG,研究了HQG的最佳适用条件。结果表明,聚乙烯多胺类反相破乳剂Thg-A2具有较好的破乳性和除油性;自制的聚硅硫酸锌絮凝剂PSZS的絮凝效果好于常用的聚合氯化铁铝与聚合硫酸铁铝。将Thg-A2与PSZS按质量比1∶4复配制得的高效净水剂HQG对稠油污水的处理效果最好。在HQG的最佳适用条件（加量300 mg/L、温度80℃、沉降时间20 min、pH值为7）下,稠油污水处理后的含油量降至19.44 mg/L,除油率达到98.3%,悬浮物含量降至10.2 mg/L,水质清澈,透光率达94.2%,净水效果良好。图7表4参18

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 材料与仪器

- 1.2 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 破乳剂的优选

- 2.2 除油剂的优选

- 2.3 絮凝剂的优选

- 2.4 稠油污水高效净水剂的研制

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 宋丽

关键词: 稠油污水,破乳剂,除油剂,絮凝剂,净水剂,孤东油田

来源: 油田化学 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业,环境科学与资源利用

单位: 中国石化胜利油田石油开发中心

分类号: X741

DOI: 10.19346/j.cnki.1000-4092.2019.03.030

页码: 546-550+557

总页数: 6

文件大小: 1597K

下载量: 59

### 相关论文文献

- [1].净水剂在水处理中的应用研究与发展[J]. 科技创新与应用 2018(02)

- [2].净水剂在水处理中的应用研究[J]. 山东工业技术 2018(15)

- [3].新型生态净水剂及其制备方法探讨[J]. 建材与装饰 2018(33)

- [4].氢化物原子荧光光谱法测定净水剂聚合氯化铁中铅的研究[J]. 仪器仪表用户 2017(01)

- [5].不同类型微生物净水剂的净水能力比较研究[J]. 环境污染与防治 2013(11)

- [6].三种新型生物净水剂的毒理学安全性评价[J]. 中国卫生检验杂志 2014(03)

- [7].利用煤矸石制备聚合铁铝净水剂的研究[J]. 科技信息 2010(25)

- [8].无机净水剂技术标准的制定根据与砷和重金属的分离方法[J]. 四川化工 2020(02)

- [9].年产200万平方腐蚀电极箔和2万吨净水剂项目[J]. 乙醛醋酸化工 2017(01)

- [10].运用“颜色识别器”软件探究常见净水剂的净水原理[J]. 化学教育(中英文) 2020(23)

- [11].关于巩义市净水剂行业发展情况的调查及对策[J]. 财经界(学术版) 2014(23)

- [12].新型净水剂问世[J]. 有色设备 2009(06)

- [13].几种净水剂净化水质效果比较[J]. 现代农业科学 2008(07)

- [14].王一站净水剂的评价与筛选[J]. 江汉石油科技 2017(01)

- [15].小阳离子型净水剂研究与应用[J]. 辽宁化工 2018(03)

- [16].养殖专用净水剂发展现状及新品开发趋势[J]. 科学养鱼 2008(12)

- [17].可取代活性炭的新型净水剂载体[J]. 大众投资指南 2016(06)

- [18].微生态净水剂对鲤血液生理生化指标的影响[J]. 水生态学杂志 2010(05)

- [19].协庄矿废弃物变成净水剂[J]. 洁净煤技术 2010(03)

- [20].净水剂对生活饮用水水质影响的探讨[J]. 广东化工 2019(06)

- [21].微生态颗粒净水剂的制备及其水质净化作用研究[J]. 农业与技术 2017(13)

- [22].利用净水剂废渣生产混凝土早强减水复合外加剂的方法探讨[J]. 河南农业 2010(10)

- [23].辣木天然净水剂研究进展[J]. 水处理技术 2009(02)

- [24].网状阴离子净水剂的开发及应用性能[J]. 净水技术 2019(06)

- [25].测定净水剂中总砷的试样前处理方法对原子荧光光谱法测定结果的影响[J]. 理化检验(化学分册) 2010(04)

- [26].实验室混凝试验指导生产净水剂投加量[J]. 科技信息(科学教研) 2008(19)

- [27].阴离子型反相破乳净水剂的合成及性能评价[J]. 工业水处理 2019(08)

- [28].一种新型天然净水剂在黑臭河道修复中的试验研究[J]. 广东化工 2016(15)

- [29].天然净水剂 养好大闸蟹[J]. 渔业致富指南 2010(24)

- [30].利用赤泥生产净水剂进入工业化生产[J]. 有色冶金节能 2017(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d4b0ff2fce8c0493509e3b30.html