# 种子清选机论文_陈强

导读:本文包含了种子清选机论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:种子,单片机,传感器,肉苁蓉,正压,农副产品加工,正交。

### 种子清选机论文文献综述

陈强[1]（2017）在《移动式风筛种子清选机的设计与研究》一文中研究指出文中介绍了移动式风筛种子清选机的基本工作原理,阐述了其关键性技术的主要零部件的设计与计算。(本文来源于《新疆农机化》期刊2017年05期）

周涧楠[2]（2017）在《种子清选机的设计与试验》一文中研究指出近年来随着我国对农业机械化的日益重视,各种粮食加工机械的市场需求也逐年增加,其中就包括粮食与种子的清选机械设备。种子清选机械的作用是先利用种子和杂质在形状、重量、表面特性等方面的差异,将杂质筛分出,再根据尺寸与饱满度对种子进行分级,获得大小均匀、净度高、质量好的种子。但是,目前我国的小型种子清选机械的清选率很难达到国家种子质量标准且清选损失率普遍较高,满足不了种子清选的质量要求。本文针对我国种子清选机械清选率低、损失率高的现状,对现有的种子清选机械改进创新,设计研制了一款新型的种子清选机械。本文的主要研究内容如下:1.通过查阅资料与市场调研,了解市场现有的种子清选机械的主要结构、清选原理和存在的缺陷,从而确定新型种子机械的设计方向。2.根据待清选种子的尺寸、比重、形状、饱满度的差异设计种子清选机械的关键部件,关键部件的核心问题是可以将杂质及不达标的种子与合格种子区分开且种子清选的净度需达到国家种子质量标准。3.根据种子清选机械的各个部件清选要求,设计清选部件的结构与参数,并对转动主轴及关键部件进行运动学分析和模态分析,判断设计方案的可行性。4.根据虚拟种子清选整机的设计方案进行样机的加工与试制。5.对试制好的样机进行清选试验,考察清选的种子净度和清选损失率等性能指标。试验结果表明:样机清选的种子净度和清选损失率符合国家种子质量标准,验证了样机结构设计的可行性及设计参数准确性。(本文来源于《安徽农业大学》期刊2017-04-01）

张军[3]（2015）在《大豆种子清选机的设计及改进》一文中研究指出在简介国内外大豆清选技术的基础上,设计3LD-ZP型大豆种子清选机。介绍大豆种子清选机的结构组成、工作过程及主要影响因素,提出结构改进方案,为提高大豆种子的分选质量提供适用机具。(本文来源于《农业科技与装备》期刊2015年11期）

贾莉,贾峻,盛国成[4]（2013）在《5XF-25型复式种子清选机设计》一文中研究指出设计开发的5XF-25型复式种子清选机适用小麦、水稻、玉米和豆类等作物种子的预清选、基本清选和精选分级作业。该机的研发成功,提高了经济效益,降低了种子加工成本,对保证粮食稳定增产具有重要作用。(本文来源于《农业工程》期刊2013年06期）

郜春艳[5]（2013）在《种子清选机的选择、维护、保养及故障的排除》一文中研究指出种子清选机是指把风选、筛选、窝眼选、比重选4种清选原理,通过设计成为一个集成在代行走轮的机械上,成为一个既能固定作业又能牵引巡回流动作业的机组。一、种子清选机的用途与选择1.种子清选机的用途主要用于对小麦、水稻、高粱、玉米、大豆、牧草等种子进行机械初选和精选。使用机械选种比人工选种速度快、质量好、效益高。(本文来源于《新课程(下)》期刊2013年08期）

赵丁超[6]（2011）在《种子清选机喂入量动态检测与控制系统研究》一文中研究指出种子清选机喂入量动态检测与控制系统以单片机技术和变频调速技术为核心,利用传感器以及单片机控制软件实现种子清选机喂入量的自动监控。本论文设计了喂入量动态检测与控制系统的硬件设备和相关的软件,并进行了实际的物料试验。首先,根据系统所要达到的功能要求和设计目的,确定了相关的模块单元:单片机、I/O模块、键盘与显示模块、A/D转换模块、变频器控制等。对所设计电路应用Protel软件制作PCB板。软件方面,设计了系统工作流程图,完成系统初始化、数据采集与处理,以及对片外的变频器控制信号输出等程序的编写,从而达到对给料电机变频调速的精确控制。最后,对该系统进行了物料试验,虽然试验结果与预想有一定的偏差,但由试验可以证明系统的设计是可行的、思路是正确的。种子清选机喂入量动态检测与控制系统的研究,为新型清选机的研究开发提供了支持,对提高清选机的自动化水平、工作性能,都有重要的意义和应用价值。(本文来源于《河南科技大学》期刊2011-05-01）

赵艺平,李培旭[7]（2010）在《谈谈种子清选机的使用调整》一文中研究指出由于脱粒机或联合收割机初步清粮后的谷粒混合物中,包含有饱满谷粒、虫伤或破碎的谷粒、未脱净的穗头和未成熟的谷粒,还混杂着其它作物种子、杂草种子、碎秸秆和土块、沙粒、灰尘等。这些混合物一般带菌量多,易吸湿,能够引起谷物或种子品质劣变,因此,必须经过清选加工。(本文来源于《农机使用与维修》期刊2010年05期）

赵丁超,李玉柱,刘师多,高吭,邱北美[8]（2010）在《种子清选机喂入量的动态检测与控制系统设计》一文中研究指出为提高种子清选机的的工作效率、清选性能和自动化水平,设计了一套喂入量动态检测与控制系统。介绍了种子清选机喂入量的动态检测与控制系统的工作原理,给出了硬件框图,阐述了系统的检测与控制原理,并着重讨论了系统硬件及软件的实现方法。该设计可以为以后农业机械上喂入量的精确测试提供一种可靠的方法。(本文来源于《安徽农业科学》期刊2010年23期）

薛志成[9]（2009）在《比重式种子清选机的正确使用》一文中研究指出1比重选工作原理正压式比重种子清选机是种子加工过程中的主要设备,是专门用以分选具有不同质量的较小尺寸颗粒并淘汰轻废物的重力式分选机。在任何情况下,当物料经适当的设备进行初清及尺寸分级后,比重选操作会得到最好的效果。(本文来源于《种子世界》期刊2009年11期）

王红林[10]（2008）在《管花肉苁蓉种子清选机的研制》一文中研究指出管花肉苁蓉是一种寄生药用植物,管花肉苁蓉种子颗粒微小,收集种子时会混有杂质,得对种子进行清选,目前还没有清选管花肉苁蓉种子的设备。为找出一种分选原理来满足管花肉苁蓉种子的清选要求,首先对几种常规分选原理进行分析,有重力选、气筛选等,发现以上效果都不能满足该种子清选要求。进一步分析试验,发现种子的滚动特性比较突出,而杂质较差,从而设计出带式清选模型机。进行多次试验,不断调整清选参数,进而研制出种子清选机。本文以管花肉苁蓉种子的特性分析为基础,以实验分析为手段,结合机械设计理论,采用设计、实验并行的方法,完成了管花肉苁蓉种子清选机的研制工作。设计过程中,综合考虑功效与设备成本的平衡关系,合理的进行清选级数的配置,并进行了一系列试验,找出最佳的方案,利用回归正交设计对试验数据进行了处理,成功地解决了种子清选难题.。理论计算与试验数据表明,达到了设计要求。(本文来源于《新疆农业大学》期刊2008-06-01）

### 种子清选机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

近年来随着我国对农业机械化的日益重视,各种粮食加工机械的市场需求也逐年增加,其中就包括粮食与种子的清选机械设备。种子清选机械的作用是先利用种子和杂质在形状、重量、表面特性等方面的差异,将杂质筛分出,再根据尺寸与饱满度对种子进行分级,获得大小均匀、净度高、质量好的种子。但是,目前我国的小型种子清选机械的清选率很难达到国家种子质量标准且清选损失率普遍较高,满足不了种子清选的质量要求。本文针对我国种子清选机械清选率低、损失率高的现状,对现有的种子清选机械改进创新,设计研制了一款新型的种子清选机械。本文的主要研究内容如下:1.通过查阅资料与市场调研,了解市场现有的种子清选机械的主要结构、清选原理和存在的缺陷,从而确定新型种子机械的设计方向。2.根据待清选种子的尺寸、比重、形状、饱满度的差异设计种子清选机械的关键部件,关键部件的核心问题是可以将杂质及不达标的种子与合格种子区分开且种子清选的净度需达到国家种子质量标准。3.根据种子清选机械的各个部件清选要求,设计清选部件的结构与参数,并对转动主轴及关键部件进行运动学分析和模态分析,判断设计方案的可行性。4.根据虚拟种子清选整机的设计方案进行样机的加工与试制。5.对试制好的样机进行清选试验,考察清选的种子净度和清选损失率等性能指标。试验结果表明:样机清选的种子净度和清选损失率符合国家种子质量标准,验证了样机结构设计的可行性及设计参数准确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 种子清选机论文参考文献

[1].陈强.移动式风筛种子清选机的设计与研究[J].新疆农机化.2017

[2].周涧楠.种子清选机的设计与试验[D].安徽农业大学.2017

[3].张军.大豆种子清选机的设计及改进[J].农业科技与装备.2015

[4].贾莉,贾峻,盛国成.5XF-25型复式种子清选机设计[J].农业工程.2013

[5].郜春艳.种子清选机的选择、维护、保养及故障的排除[J].新课程(下).2013

[6].赵丁超.种子清选机喂入量动态检测与控制系统研究[D].河南科技大学.2011

[7].赵艺平,李培旭.谈谈种子清选机的使用调整[J].农机使用与维修.2010

[8].赵丁超,李玉柱,刘师多,高吭,邱北美.种子清选机喂入量的动态检测与控制系统设计[J].安徽农业科学.2010

[9].薛志成.比重式种子清选机的正确使用[J].种子世界.2009

[10].王红林.管花肉苁蓉种子清选机的研制[D].新疆农业大学.2008

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d4ca1d04fa028608c036cffb.html