# 核壳结构聚苯乙烯中空微球的制备研究

### 论文摘要

本文研究了一种新型制备大尺寸(毫米级)核壳和中空微球的方法。文中采用悬浮聚合制备PS颗粒微球,再通过吸附作用进行包覆制备核壳结构微球,进而制备中空微球。该法的核心为利用聚合物单体及预聚物在溶剂中溶解和在模板聚合物表面吸附作用的平衡,从而实现聚合物在模板表面的包覆同时不会对模板产生严重的溶胀。通过采用不同尺寸模板和不同浓度单体以及包覆次数,达到调节微球尺寸和壳层厚度的目的。大尺寸微球的包覆最佳工艺条件为:水:4 mL;SDS:0.05 g;乙醇:2mL;DMSO:9 mL;温度:75℃;MMA:0.6 mL;时间:90 min左右。对小微球的包覆最佳工艺条件为:水:2 mL;无水乙醇:1 mL;DMSO:4.5 mL;SDS:0.01 g;MMA:0.2 mL;温度:75℃;时间:90 min左右。苯乙烯悬浮聚合反应的最佳工艺条件:固定单体量:苯乙烯:2.0 mL;分散剂:1.25 g;引发剂过氧化苯甲酰(BPO):0.06 g;反应温度:80℃;反应时间:90 min左右。中空微球直径从0.3～3 mm。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验试剂

- 1.2 实验仪器

- 1.3 聚苯乙烯制备

- 1.4 中空微球的制备

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 搅拌速度对聚合反应的影响

- 2.2 温度对聚合反应的影响

- 2.3 包覆可行性研究

- 2.4 微球尺寸的控制

- 2.5 包覆厚度的控制方法研究

- 2.6 对0.5～1.0 mm粒径的聚苯乙烯微球包覆

- 2.7 用DVB和MMA的混合溶液包覆

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张小红

关键词: 中空微球,悬浮聚合,核壳结构,壳层厚度,包覆工艺

来源: 橡塑技术与装备 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 陕西金泰氯碱化工有限公司

分类号: TQ325.2

DOI: 10.13520/j.cnki.rpte.2019.10.006

页码: 35-40

总页数: 6

文件大小: 2015K

下载量: 342

### 相关论文文献

- [1].镍基核壳结构催化剂的制备及其在甲烷二氧化碳催化重整中的应用[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(01)

- [2].核壳结构碳材料的制备和应用研究进展[J]. 山西化工 2020(04)

- [3].非球形簇团核壳结构粒子的激光散射特性[J]. 红外与激光工程 2020(09)

- [4].核壳结构正极材料界面设计与性能研究[J]. 化工学报 2019(07)

- [5].电喷雾法制备青蒿琥酯核壳结构纳米粒的研究[J]. 中国医药工业杂志 2017(07)

- [6].铁氧体基核壳结构复合吸波材料研究进展[J]. 材料工程 2014(07)

- [7].我国成功制备出核壳结构的碳纳米管[J]. 中国粉体工业 2009(01)

- [8].核壳结构材料的制备及在环境催化方面应用的研究进展[J]. 精细石油化工进展 2019(01)

- [9].核壳结构碳纳米管复合材料的制备及其激光点火性能[J]. 火工品 2020(01)

- [10].凝胶型核壳结构粉体抑制A类火的有效性研究[J]. 化工学报 2019(04)

- [11].SAPO-34@Silicalite-1核壳结构分子筛的合成及应用[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2017(06)

- [12].具有核壳结构锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 电源技术 2018(05)

- [13].Fe_3O_4@SiO_2@Co_3O_4三元核壳结构催化剂的制备及表征[J]. 四川有色金属 2014(04)

- [14].多层核壳结构丙烯酸酯乳液的粒径控制[J]. 涂料工业 2014(06)

- [15].La_2Ce_2O_7@La_2Zr_2O_7核壳结构纳米粉体的制备及其抗烧结性能[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [16].CoFe_2O_4/Co_3Fe_7-Co纳米核壳结构的高频磁特性[J]. 西北大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [17].核壳结构α-Fe_2O_3@Zn_2SnO_4的水热法制备及光电性能[J]. 科学通报 2013(Z1)

- [18].化学所在电极材料核壳结构构筑及相应电化学性能调控方面取得系列进展[J]. 硅酸盐通报 2015(04)

- [19].一种氟硅改性核壳结构聚氨酯-丙烯酸酯乳液的制备方法[J]. 有机硅氟资讯 2008(06)

- [20].燃料电池氧还原反应核壳结构电极材料的理性设计[J]. 化学通报 2018(11)

- [21].金属-电介质纳米核壳结构的零背向散射特性[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2017(08)

- [22].“核壳结构”粒子对PA6/SEBS-g-MA/PPO共混物的增韧作用[J]. 高校化学工程学报 2017(06)

- [23].核壳结构聚苯乙烯/壳聚糖纳米复合粒子的制备及乳化性研究[J]. 应用化工 2016(01)

- [24].核壳结构丙烯酸酯聚合乳液的研究进展[J]. 材料导报 2015(11)

- [25].核壳结构功能颗粒构建策略与聚合物介电/储能特性的关系[J]. 中国科技论文 2018(04)

- [26].梯度核壳结构硅丙乳液的聚合[J]. 材料科学与工程学报 2012(02)

- [27].聚苯乙烯/银核壳结构纳米微球的制备与表征[J]. 功能材料 2008(12)

- [28].核壳纳米复合润滑材料研究进展[J]. 材料导报 2019(19)

- [29].金核壳结构复合纳米颗粒在生物医学中的应用[J]. 贵金属 2018(02)

- [30].铜纳米颗粒/石墨烯核壳结构材料催化研究获进展[J]. 人工晶体学报 2016(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d4df1f000809c8b109765adc.html