# 3-氨基-1,2,4-三氮唑功能化Cu-BTC增强二氧化碳环加成的催化性能

### 论文摘要

使用3-氨基-1,2,4-三氮唑（ATZ）成功修饰了Cu-BTC材料使其在二氧化碳环加成反应中显示出了较高的反应活性。由于ATZ含有自由氨基的特性,在相对温和的反应条件下,能够有效催化二氧化碳与环氧丙烷（PO）的环加成反应生成碳酸丙烯酯（PC）,实现了以二氧化碳为碳源合成高附加值的化工产品的研究目标。并且,本研究还探讨了ATZ的加入量、反应时间、反应温度以及反应压力对实验结果的影响,优化了功能化Cu-BTC-X材料作为二氧化碳环加成反应的工艺条件,采用气质连用（GC-MS）对产物PC进行了定性分析,采用气相色谱（GC）对产物PC进行了定量分析。本研究发现,在温度为100℃,二氧化碳的压力为1 MPa,无助催化剂,无溶剂的条件下Cu-BTC-ATZ-1催化二氧化碳与环氧丙烷生成环状碳酸酯反应的转化率可达96.4%,同时选择性大于99%。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 1.1 实验试剂及仪器

- 1.2 催化剂的制备

- 1.3 二氧化碳环加成反应

- 2 结果与讨论

- 2.1 催化剂的表征

- 2.1 催化剂性能的探究

- 2.2.1 ATZ的加入量对催化性能的影响

- 2.2.2 操作条件对催化性能的影响

- 2.2.3 催化剂的循环使用

- 2.2.4 催化机理探究

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 罗志强,王珺,邓曙光

关键词: 功能化,二氧化碳,碳酸丙烯酯

来源: 南昌大学学报(理科版) 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 南昌大学鄱阳湖环境与资源利用教育部重点实验室,南昌大学资源环境与化工学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51672186)

分类号: TQ426;TQ225.52

DOI: 10.13764/j.cnki.ncdl.2019.02.011

页码: 157-161+192

总页数: 6

文件大小: 1001K

下载量: 76

### 相关论文文献

- [1].膦催化α'-亚甲基环戊烯酮的形式[6+2]环加成反应（英文）[J]. 有机化学 2019(08)

- [2].苯酚与烯烃的氧化环加成反应研究进展[J]. 有机化学 2017(01)

- [3].原位制备联烯酯的分子间[2+2]环加成反应研究[J]. 有机化学 2017(03)

- [4].联烯类化合物[3+2]环加成反应的研究进展[J]. 化学试剂 2017(10)

- [5].氮杂环丙烷环加成反应的研究进展[J]. 有机化学 2016(05)

- [6].高考有机陌生信息小汇[J]. 中学化学 2017(10)

- [7].金催化的[4+2]环加成反应的最新进展[J]. 现代盐化工 2019(03)

- [8].通过氰基亚胺与香豆灵酸甲酯的1,3-偶极环加成反应合成二氢吡喃并吡唑酮（英文）[J]. 有机化学 2019(05)

- [9].铜粉催化叠氮与端炔1,3-偶极环加成反应研究[J]. 南京理工大学学报 2017(02)

- [10].有机叔膦催化缺电子炔酯(炔酮)环加成反应研究进展[J]. 有机化学 2017(11)

- [11].氮杂环丙烷[3+2]环加成反应研究进展[J]. 浙江化工 2015(01)

- [12].手性膦催化Morita-Baylis-Hillman碳酸酯与偶氮次甲基亚胺的不对称[3+3]环加成反应[J]. 有机化学 2015(06)

- [13].氮杂环丙烷与腈的[3+2]环加成反应生成咪唑啉的研究进展[J]. 化工时刊 2011(03)

- [14].钯催化[4+2]环加成反应的研究进展[J]. 有机化学 2010(03)

- [15].氧杂环丙烷环加成反应研究进展[J]. 有机化学 2019(05)

- [16].铜催化肟酯参与的[3+3]环加成反应合成4-五氟乙基取代的吡啶类化合物[J]. 有机化学 2019(06)

- [17].联烯化合物环加成反应的最新研究[J]. 化学进展 2017(11)

- [18].亚硝基化合物环加成反应的研究进展[J]. 有机化学 2016(09)

- [19].(3S,4R)-3,4-(二氧丙叉基)-N-氧化吡咯烷与丙烯酸甲酯的环加成反应研究[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [20].微波促进的葡萄糖烯与硝酮的1,3-偶极环加成反应[J]. 有机化学 2008(10)

- [21].腙参与的环加成反应研究进展[J]. 化学试剂 2019(05)

- [22].基于亚甲基醌中间体的动态动力学拆分反应和[4+2]环加成反应合成手性砜和色满类化合物[J]. 有机化学 2017(05)

- [23].钯催化三亚甲基甲烷的不对称[3+4]环加成反应:高区域选择性、高非对映选择性和高对映选择性构筑苯并呋喃[3,2-b]吖庚因[J]. 有机化学 2020(03)

- [24].脒参与的环加成反应的研究进展[J]. 化学试剂 2019(01)

- [25].非稳定型亚甲胺基叶立德参与的1,3-偶极环加成反应合成新型5-取代噁唑烷衍生物[J]. 合成化学 2015(06)

- [26].环丙烷环加成反应的研究进展[J]. 化学试剂 2018(09)

- [27].铁催化的脱羧[4+1]环加成反应及其机理研究[J]. 有机化学 2016(04)

- [28].镧系金属催化不对称环加成反应研究进展[J]. 有机化学 2016(09)

- [29].电环化和环加成反应规律初探[J]. 忻州师范学院学报 2014(05)

- [30].1-硅萘和2-硅萘与腈氧化物1,3偶极环加成反应理论研究[J]. 计算机与应用化学 2014(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d54198358fc09332843ced77.html