# 城市道路沥青路面常见质量问题分析及控制措施郁有军

大庆市住房和城乡建设局黑龙江省大庆市163316

摘要：城市道路工程是城市基础设施的重要组成部分，其工程质量直接关系百姓日常生活。本文结合工作实际，对沥青道路工程存在的问题进行分析，并提出了控制措施。

随着经济社会的快速发展，城市道路沥青路面工程以其特有优势，得到长足发展。每年有许多新建、改建、扩建工程投入使用，人们出行越来越方便，但由于施工和管理等方面原因，沥青路面经常出现损坏，使道路结构遭受破坏，如不及时处理将影响使用。

1.常见质量问题

1.1路基下沉塌陷

路基下沉塌陷的主要原因：一是填筑前基槽清理不规范，树根、草皮等杂物清理不干净，井穴、树坑未分层填筑，坑内积水未及时排除等，造成基槽不实。二是填筑方法不合理，填料未分层摊铺，边坡未进行处理，基槽碾压不到位，压实度不符合要求。三是填料选择不合理，前期勘察不详，现场地质资料不全，导致路基填料选择不准确，影响路基压实效果。四是施工顺序不合理，如桥头、护坡及一些高填区，为抢工期，未按规定程序组织施工，经常出现变形、开裂、下沉等质量问题。

1.2道路基层变形开裂

主要原因包括以下几点：一是基层材料选择不当，设计时未充分考虑其抗冻性、水稳性、早期强度和施工期间温度情况，材料选择不正确，影响其性能发挥。二是施工质量不达标，基层材料配比不准确，拌合不均匀；混合料在运输和摊铺过程中，管理不善产生离析现象；摊铺不平整、碾压不及时、不到位，导致基层结构松散，强度不符合要求。三是养护管理不到位，基层材料摊铺完成，未及时进行养护或养护时间不足；现场管理混乱，施工完的基层上堆放材料，过早开放交通，引起基层变形开裂。

1.3沥青混凝土路面开裂、破损

沥青混凝土路面交付使用后出现开裂、破损现象，主要原因是：一是路基、基层施工质量不达标，基槽处理不到位，路基压实度不够；基层材料选择不合理，未按规定分层碾压、养护，基层施工标高控制不准，各层厚薄不均；路基、基层承载力不足，弯沉值过大，影响基层整体质量，传至沥青面层出现反射裂缝。二是原材料质量把关不严，沥青、粗骨料、细骨料、矿粉等材料选择不当，级配不合理，造成沥青混凝土颗粒离析，矿料与沥青的粘结力变小，抗剪强度降低，影响沥青混凝土的耐久性。三是施工措施不合理，施工单位技术力量薄弱，人员培训、技术交底工作缺失，制定的施工方案不合理。沥青摊铺前，基层上杂物清理不干净，粘层油撒布不均匀，未按施工方案进行运输和布料，摊铺碾压质量把关不严，压实度不符合要求。四是施工管理不规范，施工过程中机械在路面随意停留，材料、工具堆放散乱，破坏路面平整度；车辆漏油造成沥青溶解，沥青和矿料间粘结力降低，造成路面松散、开裂。五是管理单位养护不及时，北方清雪损坏，车辆超载等也是造成道路开裂、破损的主要原因。

1.4雨水口、检查井下沉、开裂

造成道路雨水口、检查井下沉、开裂主要原因有以下几点：一是雨水口、检查井设计不合理，很多雨水口、排水干管设在行车道上，施工时受工序影响，难以保证工程质量。二是施工质量不达标，道路基层在摊铺、碾压过程中，雨水口、检查井、排水干管周围受空间影响，机械回转半径不足，回填压实困难，压实度检测很难达标。三是施工管理不到位，施工完成后，未及时进行封闭，重复开挖破损严重。

2.主要控制措施

2.1做好路基质量控制

控制路基质量，重点做好以下几方面：一是做好施工准备工作，根据勘察资料、设计图纸，结合现场实际情况，制定路基施工专项方案，施工前做好技术交底，考察填筑材料，选好回填、压实机具，完成抄测放线等准备工作。二是合理选择填筑材料，路基填料应稳定、密实、均质，能对路面结构提供均匀的支撑，避免路基在荷载作用下产生不均匀沉降和变形。经常选用的材料有石灰稳定土、水泥稳定土、级配砂砾等，桥头、管线沟槽回填，需要根据设计要求进行特殊回填，避免下沉和开裂。三是控制路基填筑质量，清理干净槽底树根、草皮、淤泥等杂物，处理好树洞、孔穴，分层压实至原地面标高；将槽底进行找平，坡度较陡时应做成台阶式，按照填筑方案要求，分层进行填筑，分层压实；沟槽中有管涵穿过时，填筑、碾压应按专项方案进行，路基碾压应从路基边缘向中间进行，碾压时先轻厚重、先静后振、先低后高、先慢后快、做到轮迹重叠，路基边缘用小型设备夯实。四是做好路基压实质量检查，重点检查各层压实度、弯沉值，达不到要求需要进行整改，做到路床平整坚实，无明显轮迹，边坡稳定、密室、平顺，避免路基填土碾压不均匀而出现下沉现象。

2.2做好基层质量控制

解决基层质量问题，主要做好以下几点：一是做好测量控制，路基检测各项指标达到设计要求后，施工单位组织技术力量做好测量工作。重点是边线、中线、纵坡、横坡和高程控制。雨水口、排水管、检查井根据设计位置、高程，结合现场施工流程，制定专项施工方案。二是严把材料关，基层是路面结构的承重层，承受路面传来的竖向荷载。按结构层次分基层和底基层。设计时应根据道路交通等级和抗冲刷能力来选择材料，施工和排水条件好的，可选用石灰稳定土、石灰粉煤灰稳定砂砾、水泥稳定土等无机结合料。地下水位高，排水不良地区，应选择级配砂砾、级配砾石等材料。三是严格控制施工质量，首先做好原材料检验，符合要求后，按规定配合比进行搅拌，并进行滴定检测，确保材料掺量符合要求。其次按测量控制线做好机械摊铺工作，摊铺前先做试验段，确定摊铺的松铺系数，摊铺时机械和人工操作相结合，采取挖掘机粗平，平地机精平，同时人工配合。摊铺时及时进行碾压，做到连续摊铺，连续碾压，尽量减少停顿，避免薄层贴补。再之在碾压完成后，立即洒水或覆盖进行养护，保持湿润，直至上部结构施工完成，养护期间封闭交通。最后做好基层结构检测，确保压实度、弯沉值符合设计要求。

2.3做好面层质量控制

控制沥青混凝土面层质量，需要做好以下几点：一是严把材料质量关，考虑北方气候特点，尽量选用新型沥青混合料。选择沥青时，兼顾粘结性、耐久性、安全性、塑性等性能指标；粗骨料、细骨料和矿粉应选择质地坚硬，洁净、干燥、无风化、无杂质的材料，严格按照设计要求控制材料粒径。二是做好摊铺前准备工作，首先组织技术交底工作，施工人员领悟操作要领；其次做好沥青混合料搅拌和运输，控制出料温度，根据运距、运量和道路状况，做好交通导行工作；再之做好基层检查工作，摊铺前应检查基层平整度、厚度、坡度、标高等指标，核对压实度、弯沉值等主控项目，撒布透层油或粘层油。三是做好摊铺过程质量管理，选择好摊铺机械，主要道路宜采用两台以上摊铺机联合摊铺，其表面层宜采用多机全幅摊铺，以减少施工接缝。摊铺机必须缓慢、均匀连续不间断摊铺，提高平整度，减少沥青混合料离析。摊铺后紧跟碾压，控制好摊铺、初压、终压的沥青混合料温度，严格按操作规程施工，避免出现横向裂缝。四是加强道路使用管理，沥青混合料碾压完成，温度降到标准后开放交通。道路交付使用后，加强重载车管理，出现裂缝及时维修，确保道路正常使用。

2.4做好道路附属设施质量控制

针对检查井、雨水口下沉开裂问题，应采取以下控制措施：一是提高设计质量，设计单位进行道路设计时，统筹考虑检查井、雨水口、排水管位置、埋深和走向，尽量避免管线穿越道路，不可避免时应避开主路过支路。二是加强施工管理，严格控制预埋管线的质量，接口尽量选用承插式，检查井尽量采用现浇方式。加强检查井、雨水口、排水管等底部垫层、基层施工质量控制。井体、管线周围距离较小时，采取特殊方式回填、压实，回填材料夯填密实，防止井体、管线下沉。

结束语

针对沥青路面工程出现的质量问题，各方参建主体及监管部门应高度重视，深入调查研究，结合现场实际，拿出有效的管理措施，确保城市道路工程质量有较大提升。

参考文献：

[1]《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

[2]《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d550107dd1051b89801c2d75.html