# 钢绞线用YL82B热轧盘条翘皮缺陷原因分析

### 论文摘要

针对国内某钢厂生产钢绞线用YL82B热轧盘条时,盘条表面存在翘皮缺陷的问题,对其产生原因进行了宏观观察和金相检验分析。发现轧制过程中轧件下表面喷上冷却水导致其变形不均匀、连铸坯存在角部和侧面振痕处横向裂纹是缺陷产生的主要原因。通过除去轧件下表面冷却水、提高连铸机设备对弧精度和优化连铸机振动参数,解决了翘皮缺陷问题。

### 论文目录

- 1 轧制工艺

- 2 钢绞线用YL82B盘条宏观缺陷

- 3 YL82B盘条11月试样缺陷分析

- 3.1 取样部位

- 3.2 粗轧后取样金相检验

- 3.3 中轧后取样金相检验

- 3.4 缺陷部位金相检验

- 3.5 缺陷产生原因分析及措施

- 4 YL82B盘条2月试样缺陷分析

- 4.1 金相检验

- 4.2 连铸坯取样及金相检验

- 4.3 盘条缺陷产生原因分析

- 4.4 盘条缺陷改进措施

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 贾文军,张建元

关键词: 钢绞线,翘皮缺陷,金相检验,冷却水,连铸机振动参数

来源: 轧钢 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 凌源钢铁股份有限公司技术中心

分类号: TG335.11

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn1003-9996.20180122

页码: 81-86

总页数: 6

文件大小: 5365K

下载量: 58

### 相关论文文献

- [1].影响钢绞线拉拔性能的因素分析[J]. 北方钒钛 2016(04)

- [2].基于逆磁致伸缩的无励磁钢绞线应力量测研究[J]. 仪器仪表学报 2019(10)

- [3].“打捞法”在超长钢绞线穿束施工中的应用[J]. 价值工程 2020(07)

- [4].低周期循环荷载下内嵌式光纤光栅自感知钢绞线的性能[J]. 铁道建筑 2020(03)

- [5].标准型钢绞线最大力和抗拉强度不确定度的判定[J]. 交通世界 2020(12)

- [6].内嵌预压式大量程光纤光栅传感器的智能钢绞线的研制与性能分析[J]. 中国激光 2017(04)

- [7].大直径钢绞线横向预应力体系设计与实桥应用研究[J]. 中外公路 2020(05)

- [8].平行钢绞线斜拉索单根张拉装置改进探讨[J]. 建筑技术开发 2019(23)

- [9].一种配电网钢绞线塑型器[J]. 农村电气化 2019(06)

- [10].索结构桥梁钢绞线主索锈蚀评定研究[J]. 公路交通科技 2017(07)

- [11].1×2结构钢绞线拉伸试验方法改进[J]. 金属制品 2016(01)

- [12].玻璃纤维增强塑料/钢绞线复合筋混凝土保护层厚度试验研究及设计建议[J]. 建筑结构学报 2009(03)

- [13].一种气动双向敲击机构的设计与AMESim仿真试验[J]. 机械研究与应用 2020(02)

- [14].钢绞线加速锈蚀及其力学性能试验研究[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [15].后张法张拉初应力取值浅谈[J]. 低碳世界 2017(06)

- [16].光纤光栅缓粘结智能钢绞线的研制及应用[J]. 哈尔滨工业大学学报 2014(06)

- [17].1860MPa级1×19W—28.6钢绞线结构设计[J]. 金属制品 2011(01)

- [18].斜交预应力梁钢绞线形状特性及其影响[J]. 福建建筑 2009(10)

- [19].智能钢绞线的温度传感特性试验研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [20].桥梁钢绞线断丝声发射监测应用研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(02)

- [21].1860级钢绞线静力弹塑性精细化模拟[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [22].海洋结构物拖拉装船用钢绞线敷设方法研究[J]. 中国修船 2018(05)

- [23].钢绞线拉伸液压缸的设计与制造[J]. 液压与气动 2008(02)

- [24].钢绞线挤压锚固夹持结构的优化研究[J]. 城市道桥与防洪 2017(03)

- [25].预应力钢绞线材料进场控制[J]. 中国标准化 2017(12)

- [26].新型自监测缓粘结智能钢绞线的研制[J]. 建筑结构 2013(S1)

- [27].变电站接地网选用铜覆钢绞线的设计与分析[J]. 电力与能源 2014(03)

- [28].钢绞线腐蚀后的部分预应力混凝土梁抗弯疲劳性能试验研究[J]. 建筑结构 2012(01)

- [29].预应力混凝土用钢绞线松弛率问题的探讨[J]. 福建建材 2011(06)

- [30].钢绞线束预应力结构梁施工技术[J]. 陕西建筑 2009(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d568234554a164f121ea8462.html