# 一种滚珠定量装配装置论文和设计-何钜森

### 全文摘要

本实用新型公开了一种滚珠定量装配装置，其包括机体、导料组件和定量组件，机体上具有定位结构和供料装置，导料组件设置在机体上，在导料组件上设置有一导料通道，导料通道的首端与供料装置相连通，且导料通道上具有一计量通道。定量组件活动设置在机体或者导料组件上，定量组件可相对导料组件移动以启闭计量通道的入料口和出料口。通过上述的结构，能够通过导料组件和定量组件较为方便地数取预定数量的滚珠，不需要人工清点滚珠数量，可提高滚珠的装配效率。此外，上述结构还可确保有预定数量的滚珠装配到减速装置内，避免出现滚珠少装或多装的情况，可提高减速装置的成品合格率。

### 主设计要求

1.一种滚珠定量装配装置，其特征在于，包括机体，所述机体上具有定位结构和供料装置；导料组件，设置在所述机体上，所述导料组件上设置有一导料通道，所述导料通道的首端与供料装置相连通，所述导料通道上具有一计量通道；定量组件，活动设置在机体或者导料组件上，所述定量组件可相对导料组件移动以启闭计量通道的入料口和出料口。

### 设计方案

1.一种滚珠定量装配装置，其特征在于，包括

机体，所述机体上具有定位结构和供料装置；

导料组件，设置在所述机体上，所述导料组件上设置有一导料通道，所述导料通道的首端与供料装置相连通，所述导料通道上具有一计量通道；

定量组件，活动设置在机体或者导料组件上，所述定量组件可相对导料组件移动以启闭计量通道的入料口和出料口。

2.根据权利要求1所述的一种滚珠定量装配装置，其特征在于：所述供料装置包括一设置在机体上的振动盘，所述振动盘与导料通道的首端相连通。

3.根据权利要求1所述的一种滚珠定量装配装置，其特征在于：所述导料组件包括

第一导管，所述第一导管的首端与供料装置相连通；

计料块，设置在所述机体上，所述计料块上具有所述的计量通道，所述计量通道的入料口与所述第一导管的尾端相连通；

第二导管，所述第二导管的首端与计量通道的出料口相连通。

4.根据权利要求3所述的一种滚珠定量装配装置，其特征在于：所述导料组件还包括一引导块，所述引导块上具有引料通道。

5.根据权利要求1所述的一种滚珠定量装配装置，其特征在于：所述定量组件包括

第一插片，插设在所述导料组件上，所述第一插片上具有第一过料口，所述第一插片可相对导料组件移动以使第一过料口与计量通道的入料口对齐或错开；

第二插片，插设在所述导料组件上，所述第二插片上具有第二过料口，所述第二插片可相对导料组件移动以使第二过料口与计量通道的出料口错开或对齐。

6.根据权利要求5所述的一种滚珠定量装配装置，其特征在于：所述第一插片和第二插片同时连接在一推板上，且所述第一过料口和第二过料口纵向错开。

7.根据权利要求6所述的一种滚珠定量装配装置，其特征在于：所述定量组件还包括设置在机体上的磁块，所述磁块位于推板的侧方。

8.根据权利要求1所述的一种滚珠定量装配装置，其特征在于：所述定量组件包括

第一插片，插设在所述导料组件上，所述第一插片上具有第一过料口，所述第一插片可相对导料组件移动以使第一过料口与计量通道的入料口对齐或错开；

第二插片，插设在所述导料组件上，所述第二插片可相对导料组件移动以使第二插片开启或封闭计量通道的出料口。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及减速装置的装配设备，特别是减速装置滚珠的装配设备。

背景技术

对于充电式起子钻、电钻等电动工具，其减速装置内设置有若干个滚珠。现有技术中，对于滚珠的装配，多数是由作业人员拿取滚珠，在人工清点滚珠数量之后将其放入减速装置的壳体内，该项操作较为耗费时间，且容易出现滚珠多装或者少装的情况，降低了滚珠的装配效率，也降低了减速装置的成品合格率。有鉴于此，有必要设计相应的工装，用以辅助滚珠的装配。

实用新型内容

为了解决上述问题，本实用新型提供一种可提高滚珠装配效率的滚珠定量装配装置。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种滚珠定量装配装置，其包括

机体，所述机体上具有定位结构和供料装置；

导料组件，设置在所述机体上，所述导料组件上设置有一导料通道，所述导料通道的首端与供料装置相连通，所述导料通道上具有一计量通道；

定量组件，活动设置在机体或者导料组件上，所述定量组件可相对导料组件移动以启闭计量通道的入料口和出料口。

优选的，所述供料装置包括一设置在机体上的振动盘，所述振动盘与导料通道的首端相连通。

优选的，所述导料组件包括

第一导管，所述第一导管的首端与供料装置相连通；

计料块，设置在所述机体上，所述计料块上具有所述的计量通道，所述计量通道的入料口与所述第一导管的尾端相连通；

第二导管，所述第二导管的首端与计量通道的出料口相连通。

优选的，所述导料组件还包括一引导块，所述引导块上具有引料通道。

优选的，所述定量组件包括

第一插片，插设在所述导料组件上，所述第一插片上具有第一过料口，所述第一插片可相对导料组件移动以使第一过料口与计量通道的入料口对齐或错开；

第二插片，插设在所述导料组件上，所述第二插片上具有第二过料口，所述第二插片可相对导料组件移动以使第二过料口与计量通道的出料口错开或对齐。

优选的，所述第一插片和第二插片同时连接在一推板上，且所述第一过料口和第二过料口纵向错开。

优选的，所述定量组件还包括设置在机体上的磁块，所述磁块位于推板的侧方。

优选的，所述定量组件包括

第一插片，插设在所述导料组件上，所述第一插片上具有第一过料口，所述第一插片可相对导料组件移动以使第一过料口与计量通道的入料口对齐或错开；

第二插片，插设在所述导料组件上，所述第二插片可相对导料组件移动以使第二插片开启或封闭计量通道的出料口。

本实用新型的有益效果是：通过上述的结构，能够通过导料组件和定量组件较为方便地数取预定数量的滚珠，不需要人工清点滚珠数量，可提高滚珠的装配效率。此外，上述结构还可确保有预定数量的滚珠装配到减速装置内，避免出现滚珠少装或多装的情况，可提高减速装置的成品合格率。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明：

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是定量组件第一个实施例的示意图；

图3是定量组件第二个实施例的示意图。

具体实施方式

参照图1～图3，本实用新型是一种滚珠定量装配装置，其包括机体1、导料组件和定量组件3。机体1上具有定位结构和供料装置，导料组件设置在机体1上，在导料组件上设置有一导料通道，导料通道的首端与供料装置相连通，且导料通道上具有一计量通道。定量组件3活动设置在机体1或者导料组件上，定量组件3可相对导料组件移动以启闭计量通道的入料口和出料口。

定位结构用于安放减速装置的壳体4。具体的，定位结构可为设置在机体1上的一定位槽。此外，定位结构亦可由气缸和夹爪等组成，气缸设置在机体1上并与夹爪相连接，气缸驱动夹爪移动以使夹爪夹持壳体4。

如附图所示，供料装置包括设置在机体1上的振动盘11，振动盘11与导料通道的首端相连通。振动盘11工作时即可将滚珠输送至导料通道。

此外，供料装置亦可由储料斗以及设置在储料斗上的搅拌器等组成，储料斗的底部与导料通道的首端相连通，储料斗内的滚珠在自身重力的作用下落入导料通道，搅拌器可搅动滚珠，避免滚珠堵塞在储料斗的底部。

导料组件包括第一导管21、计料块22和第二导管23。前述的导料通道即包括第一导管21和第二导管23的内腔。第一导管21的首端与供料装置相连通。计料块22设置在机体1上，计料块22上具有前述的计量通道，计量通道的入料口与第一导管21的尾端相连通。第二导管23的首端与计量通道的出料口相连通。第一导管21可采用透光软管，以避免振动盘11的振动传导至计料块22，且便于观察滚珠是否在第一导管21内发生堵塞以及观察滚珠是否在沿着第一导管21移动。

此外，亦可在计料块22的底部设置放料块，放料块内具有呈锥型的放料腔，以此来代替第二导管23。

导料组件还包括一引导块24，引导块24上具有引料通道241。在工作时，引导块24安放于减速装置的壳体4，以使滚珠能够沿着引料通道241滑动至壳体4内的预设位置。

作为定量组件3的第一个实施例，定量组件3包括第一插片31和第二插片32，第一插片31插设在导料组件的计料块22上，第一插片31上具有第一过料口311，第一插片31可相对计料块22移动以使第一过料口311与计量通道的入料口对齐或错开，当第一过料口311与计量通道的入料口对齐时即可开启计量通道的入料口，滚珠可穿过第一过料口311和计量通道的入料口进入计量通道，当第一过料口311与计量通道的入料口错开时即可封闭计量通道的入料口。

第二插片32也插设在导料组件的计料块22上，第二插片32上具有第二过料口321，第二插片32可相对计料块22移动以使第二过料口321与计量通道的出料口错开或对齐。当第二过料口321与计量通道的出料口对齐时即可开启计量通道的出料口，滚珠可穿过第二过料口321和计量通道的出料口并移出计量通道，当第二过料口321与计量通道的出料口错开时即可封闭计量通道的出料口。

进一步的，第一插片31和第二插片32同时连接在一推板33上，且第一过料口311和第二过料口321纵向错开。当开启计量通道的入料口时，计量通道的出料口封闭；当封闭计量通道的入料口时，计量通道的出料口开启。

定量组件3还包括设置在机体1上的磁块34，磁块34位于推板33的侧方。利用磁块34可将推板33定位，以使推板33可被推动至合适的位置，确保计量通道的入料口和出料口正常启闭。当然，亦可设置气缸来驱动推板33的移动，以使推板33的位移量较为准确。

此外，亦可将第一插片31和第二插片32分开设置，分别推动第一插片31和第二插片32的动作。

作为定量组件3的第二个实施例，定量组件3包括第一插片31和第二插片32，第一插片31插设在上计料块22上，且第一插片31上具有第一过料口311，第一插片31可相对导料组件移动以使第一过料口311与计量通道的入料口对齐或错开；第二插片32也插设在计料块22上，第二插片32可相对导料组件移动以使第二插片32开启或封闭计量通道的出料口。

第一插片31和第二插片32亦可同时连接于推板33，且第一插片31的长度大于第二插片32的长度。

第一插片31和第二插片32亦可枢设于机体1上，通过人工或者回转气缸来推动第一插片31和第二插片32转动，以达到启闭计量通道的入料口和出料口之目的。

本实用新型的工作步骤如下：

1、先将引导块24放置在减速装置的壳体4上，在将壳体4放置在机体1的定位结构上；

2、拉动推板33，以开启计量通道的入料口，同时封闭计量通道的出料口，然后开启振动盘11；

3、观察第一导管21内的滚珠移动情况，当滚珠不再向下移动时，表明滚珠已经排满计量通道，此时计量通道内的滚珠数量与需要装配到壳体4内的滚珠数量相同；

4、再次拉动推板33，以开启计量通道的出料口，同时封闭计量通道的出料口，计量通道内的滚珠穿过引导块24上的引料通道241，最后到达壳体4内，由此即完成滚珠的计量和装配。

上述实施例只是本实用新型的优选方案，本实用新型还可有其他实施方案。本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出等同变形或替换，这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所设定的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920022324.3

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209614747U

授权时间:20191112

主分类号:B23P 19/00

专利分类号:B23P19/00

范畴分类:26H;

申请人:中山骏景电动工具有限公司

第一申请人:中山骏景电动工具有限公司

申请人地址:528437广东省中山市火炬开发区火距路28号西座厂房

发明人:何钜森;郑嘉声;黎发强;韩国霞;杜最玲;廖永大;韦秋;陈燕;陈国生;李达鹏

第一发明人:何钜森

当前权利人:中山骏景电动工具有限公司

代理人:李旭亮

代理机构:44205

代理机构编号:广州嘉权专利商标事务所有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d595dbdbe296385d2656a21f.html