# 负载型贵金属低温催化氧化甲醛催化剂的研究

### 论文摘要

制备贵金属低温催化氧化甲醛催化剂,研究了催化剂结构特征及催化氧化甲醛机理,并考察了催化剂性能。采用沉积-沉淀法制备负载型贵金属低温催化氧化甲醛催化剂,优化组成及制备条件,采用XRD、FT-IR、H2-TPR、拉曼等对催化剂进行表征分析。催化剂最佳制备条件:NaOH为沉淀剂,载体n（Cu）/n（Mn）摩尔比为1∶2,Pt负载量（质量分数）为1%,载体制备pH为9—10,贵金属负载pH为9.5。Pt1/Cu0.5Mn催化剂以非化学计量比Cu0.9Mn1.8O4无定形态晶体特征峰存在,Pt金属在载体表面分布均匀,且贵金属与载体相互作用使催化剂表面氧缺位浓度增加,表面活性氧物种增多,催化剂在室温下表现出良好的稳定性和重复性。室温下甲醛和氧气在催化剂表面共吸附,甲醛首先被催化剂表面活性氧氧化为DOM,由于DOM很活跃,在催化剂上很快被表面氧氧化成甲酸根,甲酸根在催化剂表面氧和气相氧的共同作用下氧化生成CO,最终被完全氧化为CO2。其中甲酸盐物种向CO转化步骤是整个反应的速控步骤。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 催化剂制备

- 1.2 催化剂表征

- 1.3 催化剂活性评价

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 催化剂载体的选择

- 2.2 催化剂活性组分的选择

- 2.3 制备及反应条件的影响

- 2.3.1 沉淀剂的影响

- 2.3.2 载体n （Cu） /n （Mn） 的影响

- 2.3.3 贵金属负载量的影响

- 2.3.4 沉淀pH值的影响

- 2.4 表征分析

- 2.4.1 XRD表征

- 2.4.2 H2-TPR程序升温还原

- 2.4.3 拉曼光谱

- 2.4.4 红外光谱

- 2.5 催化剂性能考察

- 2.5.1 稳定性考察

- 2.5.2 重复性考察

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高明明,赵欢娟,牟博,曾利辉

关键词: 甲醛,催化氧化,沉淀法,贵金属催化剂

来源: 化学工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 西安凯立新材料股份有限公司,西部金属材料股份有限公司理化检验中心

分类号: O643.36

页码: 18-24

总页数: 7

文件大小: 1380K

下载量: 405

### 相关论文文献

- [1].加强国际交流,解决结构化催化剂与反应器研发及应用问题[J]. 国际学术动态 2014(05)

- [2].消除错误前概念 重新认识催化剂[J]. 化学教与学 2019(07)

- [3].钛系催化剂在聚酯合成领域的应用进展及趋势（上）[J]. 纺织导报 2019(09)

- [4].锰基催化剂在催化柴油炭烟燃烧中的应用[J]. 化学进展 2019(05)

- [5].华东理工大学开发的动态原位系统为催化剂设计提供新方法[J]. 石油炼制与化工 2018(06)

- [6].论催化剂在线高温活化的重要性[J]. 石化技术 2019(04)

- [7].油脂氢化催化剂的研制[J]. 中国油脂 2018(12)

- [8].生长温度及催化剂结构对碳纳米管形貌的影响[J]. 应用化工 2015(04)

- [9].葡萄糖氧化制葡萄糖酸的催化剂结构敏感性研究进展（英文）[J]. Chinese Journal of Catalysis 2020(09)

- [10].丁烯氧化脱氢钼铋系催化剂:晶相之间的协同效应[J]. 化工进展 2019(01)

- [11].植物油加氢脱氧路径调控催化剂的制备[J]. 高校化学工程学报 2018(04)

- [12].催化剂铁中毒对FCC装置的影响分析[J]. 炼油与化工 2018(04)

- [13].燃煤电厂失效脱硝催化剂的处理现状及前景[J]. 资源节约与环保 2017(10)

- [14].铈源及其组成对乙苯脱氢制苯乙烯催化剂结构和性能的影响[J]. 石油学报(石油加工) 2015(06)

- [15].乙炔选择性加氢：催化剂结构敏感性分析及调控[J]. 化工进展 2020(12)

- [16].高分散纳米银催化剂一锅高效催化生物质基甘油和苯胺合成3-甲基吲哚[J]. 应用化学 2019(04)

- [17].炭化过程对铁基费托合成催化剂强度和结构的影响[J]. 燃料化学学报 2018(02)

- [18].制备条件对CuO-ZnO-ZrO_2催化剂结构性能的影响[J]. 现代化工 2016(02)

- [19].S Zorb装置中氯对催化剂的影响及对策[J]. 炼油技术与工程 2019(09)

- [20].直接甲醇燃料电池铂合金催化剂的结构特性[J]. 化工管理 2018(03)

- [21].放电气氛对复合金属氧化物催化剂结构和活性的影响（英文）[J]. 分子催化 2018(01)

- [22].制备工艺对V_2O_5/TiO_2 SCR催化剂脱硝性能的影响[J]. 环境工程学报 2018(07)

- [23].改性废旧催化剂对燃煤烟气脱砷的试验研究[J]. 环境科学与技术 2018(11)

- [24].催化剂微尺度结构与反应动力学[J]. 化工学报 2019(10)

- [25].低温锰基分子筛脱硝催化剂的研究进展[J]. 环境化学 2018(04)

- [26].葡萄糖和Pd对钴基费托合成催化剂结构和性能的影响[J]. 燃料化学学报 2020(04)

- [27].磷改性Cu/USY催化剂的制备及其乙炔氢氯化催化性能[J]. 化学反应工程与工艺 2018(03)

- [28].铝酸钴/蜂窝陶瓷催化剂的制备及其在印染废水处理中的应用[J]. 纺织学报 2019(03)

- [29].改性催化剂织构强化低温NH_3-SCR脱硝性能的研究进展[J]. 化工进展 2019(06)

- [30].催化剂对等离子体协同催化降解挥发性有机物影响的研究进展[J]. 环境污染与防治 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d5ed1db0122aafa6c18c701b.html