# 水利工程施工技术要点分析陈兴

河北省水利工程局第九工程处河北石家庄051530

摘要：水利工程作为国家重要的基础设施建设工程，对施工技术质量有较高要求，必须做好技术要点控制，确保工程建设质量。本文首先对水利工程的施工特点进行分析，并结合某工程实例，探讨水利工程的施工技术要点，包括土方开挖、砌筑施工、混凝土浇筑、水泥砂浆抹面施工和防渗施工技术等。

关键字：水利工程；施工技术要点；混凝土浇筑；防渗漏技术

前言：水利工程建设关系到国计民生和社会经济发展，在建设过程中，需要不断引进先进的施工技术提高工程质量和施工效率。从水利工程施工特点来看，不仅工程规模较大，而且施工技术复杂，涉及到多个专业，要在确保基本建设质量的基础上，实现防洪抗涝、蓄水、发电等功能。因此，有必要对水利工程的施工技术要点进行分析，促进水利工程建设水平的不断提高。

一、水利工程施工特点分析

水利工程建设具有一定特殊性，从地理位置来看，一般在沿江、沿山地区，受地质水文影响较大，对工程建筑物的稳定性、抗腐蚀性和耐久性都有较高要求。从建筑功能来看，水利工程建设的核心功能是对水资源进行调节和利用。如果水量充足，则利用蓄水池和大坝防止发生洪涝灾害，如果地区干旱，则调用储存的水资源加以补充。因此，水利工程的建筑物要能够满足挡水、泄洪的抗压性要求，做好防滑抗倾和防渗防漏措施。总体来看，水利工程建设难度较大，近年来，随着水利工程建设步伐的加快，工程数量和工程规模都有所增加，对施工技术也提出了更高要求。在此情况下，水利工程施工必须综合考虑各方面影响因素，合理进行设计和施工，为水利工程的建设质量提供保障[1]。

二、水利工程概况

某地水利工程拟定修建3座提水泵站、7座拦河堰，本次工程建设的主要目的是解决当地农田的灌溉问题，提高农业生产的节水性。计划新增灌溉面积308.1h㎡，恢复灌溉面积187.3h㎡。在工程建设过程中，对1条渠道进行改造，全长12076m，并新建4200m渠道。完成施工后，将显著改善当地的农业水资源供应情况，促进当地经济发展[2]。

三、水利工程的施工技术要点

（一）土方开挖施工技术

土方开挖是水利工程建设的基础施工工序，在施工前，首先要组织人员对渠道坡面进行清理，做好坡面平整度检测和高差控制工作。在对坡面进行整修时，若发现坡面存在变形、裂缝、含水量过高等问题，需要合理制定处理方案，提交给监理工程师进行审核，同时做好现场记录。处理方案通过审核后，严格按照处理方案进行坡面修复，每个环节的施工结束后，要经过检查验收才能进行下一阶段施工。在上述工程中，主要采用人工施工方式进行土方开挖，施工人员在详细了解施工图的基础上，根据相关施工要求进行施工。结合现场实际情况组织施工，合理控制施工进度。石方开挖则采用钻孔爆破技术，施工顺序从上之下，避免对沿途结构造成破坏，并将钻孔深度控制在要求范围以内[3]。

（二）砌筑施工技术

在砌筑施工前，首先要对边线进行测量，防止坡面出现倾斜，通过控制边坡角度，确保表面的平整光滑，并采用高饱满度的砂浆材料进行填筑和铺设。由于砌筑施工主要在建筑物的交叉处进行，铺管施工时，要做好高程线的控制和牵引工作，在精确测量的基础上，使用木桩定位，对高程线进行标出。为避免平板振动和推挤空间小影响施工进程，可以选择从左右方向将砂浆铺散开，将长度控制在2m以内，并用振捣器进行捣实。砌筑施工的顺序一般从底部开始，逐层向上进行砌筑，注意不留缝隙，确保砌筑施工质量。

在进行砌砖施工前，要使用拌和机械对砂浆进行搅拌，施工前的1~2d要对砖进行浇水润湿，根据砖墙的设计位置弹出轴线和边线。在砌砖施工过程中，先进行摆砖施工，排出灰缝的宽度，注意控制进出水口位置对砌砖施工的影响，将每块砖的竖缝交错开。为确保施工中使用的材料质量，砂浆应遵循随用随搅拌的原则，常温状态下，搅拌好的砂浆材料应在3h内用完，如果温度高于30℃，则应在2h内用完。砌墙施工的刮缝处理也要与砌筑施工同步进行，随砌随刮，确保刮缝深浅一致，并及时做好清扫工作。一般情况下，灰缝厚度要控制在8~12mm之间，最好为10mm。如果在雨天进行砌筑施工，应适当降低砂浆稠度，并在砌体顶部做好防雨措施。

（三）混凝土浇筑技术

混凝土浇筑是水利工程建设的重点施工环节，从材料选择、混凝土搅拌、运输，到混凝土浇筑，都要做好技术质量控制，避免施工后出现混凝土结构裂缝。在材料选择方面，首先要控制好原材料的质量。水泥是混凝土的主要成分，水泥的水化热效应容易导致混凝土出现温度裂缝，因此要选择低水化热的水泥材料，并合理选择粗骨料和细骨料，适当添加掺和剂，降低水泥的用量。此外还要做好配合比设计，通过实验确定最终的配合比，在满足强度要求的前提下，尽量减小水灰比，从而降低水泥水化热的影响。

在混凝土搅拌过程中，应严格按照设计配比进行操作，控制好混凝土的出机温度，可以在拌和过程中采用送冷风的方式降低温度。完成拌和后，采用专用的运输车运送混凝土材料，做好维护措施，使混凝土保持均匀性，避免出现离析现象。

在混凝土浇筑施工过程中，可以采取泵送与人工浇筑相结合的方式，在浇筑过程中，混凝土的倾倒不能集中在一点，避免对钢筋和模板造成冲击，导致其发生变形。若浇筑高度超过2m，必须使用溜槽等辅助装置进行浇筑，避免对基础结构产生破坏，影响浇筑的均匀性。两次浇筑的时间间隔应控制在1.5h以内，避免出现冷缝。在浇筑工程中应进行持续振捣，避免漏振和过振。完成混凝土浇筑后，及时进行拉毛和抹压工作，在混凝土结构上覆盖塑料薄膜，做好密封和润湿等养护工作。

（四）防渗施工技术

在水利工程建设过程中，必须采用防渗技术对渗漏点进行有效封堵，提升建筑密实度，确保工程质量。常用的防渗施工技术包括下管堵防渗技术、灌浆技术和水源探测技术等。

下管堵防渗技术是一种常规防渗技术，施工过程较为简单，防渗效果显著。在施工过程中，可以根据建筑渗漏点的具体情况采取对应防堵方法。施工人员通过对渗漏点的坚硬度和空鼓程度进行判断，确定孔洞大小，并测量其深度。在封堵时，可以在渗漏孔洞底部铺垫上随时，降低渗漏强度，同时起到减小孔洞直径的作用。采用水泥胶浆对渗漏孔洞进行一次性灌满后，压实孔洞表面，使其略低于周围平面1cm即可。完成孔洞修复后，继续观察其渗漏情况，并进行防水层施工。涂抹防水层不能一次完成，一般要进行四次涂抹，填平与周围平面的厚度差。

灌浆技术也是常用的防渗施工技术，在灌浆时，要对灌浆压力进行调整和控制，根据工程实际情况，采用相关公式计算压力值，确定灌浆压力。透水性不大的情况可采用一次升压方式控制灌浆压力，若渗水较为严重，则需要采用分段升压方式。水源信号跟踪技术的应用可以提高渗漏点寻找效率，对水利工程的渗漏点进行科学判断，准确找出渗漏点位置，降低防渗漏技术的盲目性。通过多种防渗漏技术的综合使用，对水利工程渗漏点进行有效封堵，达到标本兼治的目的，为建筑物密实度提供保障。

结束语：综上所述，水利工程施工的复杂性较高，通过对其施工特点进行分析，可以掌握施工技术的控制要点，降低各方面因素对工程质量产生的影响。在土方开挖、砌筑、混凝土浇筑等重点施工环节，合理进行施工设计，控制好施工工序和施工进度，针对实际施工条件采取相应的防护措施，可以有效提高施工质量。此外，针对水利工程的特殊性，做好防水防漏措施，可以提升建筑密实度，为水利工程建筑的稳定性和耐久性提供保障。

参考文献：

[1]王欢欢.探究水利工程施工技术中存在的问题及解决措施[J/OL].科技展望,2017,(32):13+15(2017-11-22).

[2]山慧君,蒋新华.水利工程施工中混凝土技术与实施要点分析[J].江西建材,2016,(17):128-129.

[3]方益铭.水利工程施工技术的控制要点分析[J].民营科技,2015,(03):196.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d618a42deaf8dd79b23d7194.html