# 粒径分析论文_谢毫,申礼鹏

导读:本文包含了粒径分析论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:粒径,果实,丁基橡胶,特性,悬浮物,氢氧化铝,中值。

### 粒径分析论文文献综述

谢毫,申礼鹏[1]（2019）在《淮南矿区矿井水中悬浮物粒径特性分析》一文中研究指出以淮南矿区现行生产矿井的矿井水为研究对象,通过系统性采样和测试分析,对矿井水中悬浮物的含量范围及其粒径特性和分布进行全面分析和研究。对悬浮物粒径测试后发现,淮南矿区未经处理的矿井水原水悬浮物含量较高,经预沉沉砂池沉淀后其悬浮物含量基本稳定在130～554 mg/L;在以综掘/综采为主要开采方式的矿井,其矿井水悬浮物具有含量高、粒径细小、不易自然沉降等特点,平均粒径稳定分布在1.45～21.16μm,粒径小于30μm的悬浮物可占总悬浮物90%以上。分析发现,矿井水中悬浮物的粒径大小及分布主要取决于煤矿的开采、挖掘等生产作业方式,其粒径分布与悬浮物含量的高低无关。(本文来源于《陕西煤炭》期刊2019年06期）

屈利红,吴小爽[2]（2019）在《海勃湾水库建设前后下游河道泥沙粒径变化分析》一文中研究指出文章根据海勃湾水库运行前后下游河道悬移质泥沙颗粒粒径变化情况,对巴彦高勒、包头、头道拐水文站多年泥沙颗分资料进行分析研究,得出巴彦高勒水文站泥沙粒径大小受海勃湾水库调节影响较大,包头至头道拐区间基本无影响的结论。(本文来源于《内蒙古水利》期刊2019年11期）

苏俊杰,李苗,曾幸荣,吴向荣,罗斌[3]（2019）在《氢氧化铝粒径对发泡硅橡胶性能影响机理分析》一文中研究指出研究了氢氧化铝粒径对发泡硅橡胶物理性能、阻燃性能的影响,并从微观角度对影响机理进行了解释。结果显示,随着氢氧化铝粒径的减小,发泡硅橡胶的拉伸强度、硬度、拉断伸长率和密度呈增加趋势,离火自熄灭时间逐渐增加,直至出现完全燃烧的状况。扫描电镜结果显示,氢氧化铝粒径较大时,会被包裹在泡孔壁周围,形成"粉包胶"的结构。氢氧化铝粒径较小时,其均匀分散在胶内,形成"胶包粉"的结构。包裹结构的不同是影响发泡硅橡胶性能变化的主要原因。(本文来源于《有机硅材料》期刊2019年06期）

夏玉洁,姚小华[4]（2019）在《油茶无性系裂果特性分析及粒径分级》一文中研究指出以92个普通油茶和46个小果油茶无性系为试材,从果实开裂时间及开裂高峰期差异性、果实粒径分级处理、最终开裂率和果型指数的相关分析等方面进行分析,以期为油茶果鲜果脱壳技术和设备的研究提供理论依据。综合普通油茶果实开裂时间、开裂率及剩余籽粒率,无性系2、8、10、13、14、44、50、53、78、110、117、125、130号的性状优于其它无性系;小果油茶中136、143、176号在前3天全部开裂;籽粒性状方面,普通油茶4、12、13、25、28、29、126、129号、小果油茶146、157、162、171、172号较优良,籽粒质量范围分别为1.54～4.96 g、0.92～1.33 g;对开裂速度和剩余籽粒率2个指标聚类分析,性状最优良的第3类其前15 d开裂率和剩余籽粒率均值分别为77.18%和3.48%;未来油茶专用工业脱壳设备的孔隙可大致设置成半径分别为26、30、34 mm;当果型指数在0.95～1.05范围内时,果实最终开裂率较高,基本均高于90%;果实最终开裂率和果型指数的相关性极低,也不存在显着线性相关关系。(本文来源于《中南林业科技大学学报》期刊2019年12期）

李壮,李福民,刘小杰,徐庆伟[5]（2019）在《粒径对造气炉内煤燃烧反应的影响及动力学分析》一文中研究指出为了克服喷吹煤粉给高炉冶炼带来的不利影响,提出了由造气炉燃烧普通煤经过气化产生煤气,自风口喷入高炉替代喷吹煤粉的新工艺。研究煤球粒径对炉内燃烧反应的影响及动力学分析。根据造气炉反应特点,采用实验室高温气固反应试验台进行粒径6～18 mm下的煤燃烧试验,结果表明,随着粒径的增大,完全燃烧时间逐渐升高。利用未反应核模型进行动力学分析,得出:改变粒径不能影响煤球燃烧反应的限制性环节,在不同粒径下,限制性环节均为外扩散和化学反应混合限制;另外,通过计算得出,随着煤球粒径的增大,化学反应速率常数逐渐降低。(本文来源于《矿产综合利用》期刊2019年05期）

张兴泽[6]（2019）在《基于粒径分析方法探索人工河道边滩演化规律——以南充西河为例》一文中研究指出为探索人工河道边滩的演化规律,从粒径分析角度出发,对流经南充市区的西河河段包括西河体育公园至西河入江口进行采样分析。粒径分析实验后得到各边滩的中值粒径、概率百分比、河流弯曲系数以及流速四者的数据。对数据进行分析,结果显示:边滩所处的河段的河流弯曲系数相同时,流速越小,中值粒径越细,概率百分比越大,概率百分比曲线的波峰逐渐向右移动;中值粒径粒级的跳跃需要能量的积累或下降一定范围,而且其粒径的粗细和概率百分数对流速的改变非常敏感;由于取样点11～14与1～10取样点的中值粒径的变化趋势相反,所以可以确定河流界位于河流10～11号取样点之间。根据此规律对于设计人工河道以及人工河道整治具有一定的指导作用。(本文来源于《浙江省地理学会2019年学术年会暨乡村振兴高峰论坛论文摘要集》期刊2019-10-25）

张波,马立涛,胡维强,陈鑫,李洋冰[7]（2019）在《不同粒径煤粉的煤质分析实验研究》一文中研究指出为探索煤质分析与煤粉粒度之间的变化规律,选取鄂尔多斯盆地东北缘8+9号不同粒径的无烟煤为原料进行煤质分析,并对煤质分析各项指标的变化情况进行了原因分析。结果表明:随煤样粒径的减小,Mad、Vad、C元素、H元素和N元素含量逐渐增大,Aad和S元素含量逐渐降低。主要原因是煤粉粒径变细过程中,细粉相对粗粉增大了比表面积并改变了物理结构,对煤粉的着火、燃烧稳定性、燃烬性等都有积极的影响。(本文来源于《煤化工》期刊2019年04期）

姚斌,何立风,康世英,赵晓[8]（2019）在《基于计算机视觉的纸张填料粒径分析方法》一文中研究指出针对现有纸张填料粒径分析过程中使用的激光衍射法存在的缺点,提出一种基于计算机视觉的纸张填料粒径分析方法。将获取到的扫描电子显微镜图像进行预处理,去除噪声等影响统计粒径分布的因素,对图像中存在的填料颗粒粘连比较严重的部分采用改进的分水岭算法进行图像分割,进而利用快速连通域标记及欧拉数算法确定填料颗粒的粒径分布。最后将采用计算机视觉方法计算的填料颗粒粒径分布结果与采用激光衍射法得到的结果进行对比。在放大1500倍沉淀碳酸钙填料颗粒图像上的实验结果表明,采用计算机视觉方法计算的纸张填料粒径分布与激光衍射法测得的结果基本一致,中位径误差小于1%,累计粒度分布数达到85%时,误差在6%左右。(本文来源于《中国造纸》期刊2019年08期）

本刊编辑部[9]（2019）在《丁基橡胶中炭黑粒径的分析方法》一文中研究指出授权公告号:CN 105572000B授权公告日:2019年5月10日专利权人:上海微谱化工技术服务有限公司发明人:曹建军、戴明东、宁飞飞等本发明介绍了一种丁基橡胶中炭黑粒径的分析方法。具体步骤如下:第1步,粉碎丁基橡胶得到丁基橡胶粉末;第2步,将丁基橡胶粉末与卤素单质或卤素单质的水溶液混合后进行热处理,分离得到第1剩余固体A;第3步,用碱溶液处理(本文来源于《橡胶科技》期刊2019年07期）

薛志婧,成毅,周正朝[10]（2019）在《主成分分析和聚类分析在不同粒径团聚体土壤细菌PLFA分布中的综合应用》一文中研究指出利用主成分分析和聚类分析相结合的方法对土壤主要细菌PLFA在土壤不同粒径团聚体上的分布进行了表征和聚类。旨在探讨土壤主要细菌在不同土壤粒径团聚体上的分布特征和区分的可能性。结果表明,主成分分析和聚类分析相结合的方法可以有效的将不同土壤粒径团聚体中细菌的PLFA进行表征和区分, 5种细菌在<0.25和>5 mm粒径下分布最广, 0.25—1 mm居中, 2—3和3—5 mm含量最少,但差异不明显。聚类分析显示,<0.25, 1—2和2—3 mm土壤团聚体中细菌的脂肪酸种类和含量相似,而其它土壤粒径的细菌各聚一类。由于细菌的磷脂脂肪酸在不同粒径团聚体中的组合和含量各不相同,其存在的差异决定了土壤不同粒径团聚体细菌的分布特征及相互关系。(本文来源于《生态科学》期刊2019年04期）

### 粒径分析论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文章根据海勃湾水库运行前后下游河道悬移质泥沙颗粒粒径变化情况,对巴彦高勒、包头、头道拐水文站多年泥沙颗分资料进行分析研究,得出巴彦高勒水文站泥沙粒径大小受海勃湾水库调节影响较大,包头至头道拐区间基本无影响的结论。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 粒径分析论文参考文献

[1].谢毫,申礼鹏.淮南矿区矿井水中悬浮物粒径特性分析[J].陕西煤炭.2019

[2].屈利红,吴小爽.海勃湾水库建设前后下游河道泥沙粒径变化分析[J].内蒙古水利.2019

[3].苏俊杰,李苗,曾幸荣,吴向荣,罗斌.氢氧化铝粒径对发泡硅橡胶性能影响机理分析[J].有机硅材料.2019

[4].夏玉洁,姚小华.油茶无性系裂果特性分析及粒径分级[J].中南林业科技大学学报.2019

[5].李壮,李福民,刘小杰,徐庆伟.粒径对造气炉内煤燃烧反应的影响及动力学分析[J].矿产综合利用.2019

[6].张兴泽.基于粒径分析方法探索人工河道边滩演化规律——以南充西河为例[C].浙江省地理学会2019年学术年会暨乡村振兴高峰论坛论文摘要集.2019

[7].张波,马立涛,胡维强,陈鑫,李洋冰.不同粒径煤粉的煤质分析实验研究[J].煤化工.2019

[8].姚斌,何立风,康世英,赵晓.基于计算机视觉的纸张填料粒径分析方法[J].中国造纸.2019

[9].本刊编辑部.丁基橡胶中炭黑粒径的分析方法[J].橡胶科技.2019

[10].薛志婧,成毅,周正朝.主成分分析和聚类分析在不同粒径团聚体土壤细菌PLFA分布中的综合应用[J].生态科学.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d68d443d1825b6bc764fc930.html