# 高强度螺栓论文_黄东,高小成,安永日

导读:本文包含了高强度螺栓论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:高强度螺栓,承载力,螺栓,疲劳,转矩,顶盖,耐久性。

### 高强度螺栓论文文献综述

黄东,高小成,安永日[1]（2019）在《圆形扩孔对摩擦型高强度螺栓承载力影响分析》一文中研究指出钢桁梁桥在现场安装时会出现杆件与节点板螺栓孔错开的情况,需对螺栓孔进行扩孔处理。但现有规范中大圆孔的扩孔系数是个与扩孔后直径无关的定值,且未考虑由多块钢板组成构件时,其不同扩孔位置对不同板件的影响。而既有成果仅对长孔和无扩孔结构承载力进行了研究,未考虑钢桥安装过程中的实际情况。为此,针对钢桁梁桥节段螺栓孔扩孔问题,采用Ansys有限元分析方法,对拼接板与中间板全部扩孔、仅中间板扩孔、仅拼接板扩孔等3种工况下螺栓的抗滑力进行分析。结果表明,扩孔直径相同时,全部板件开孔螺栓抗滑力损失最大;仅拼接板扩孔次之;仅对中间板开孔时,滑移荷载降速最小。(本文来源于《公路交通技术》期刊2019年06期）

杨霞,孟庆站[2]（2019）在《变速器高强度螺栓压装夹具的设计》一文中研究指出变速器顶盖高强度螺栓压装是变速器总成装配的难点之一,本文通过分析变速器总成装配精度和工艺要求,设计一套顶盖高强度螺栓压装夹具,压装精度高,迅速快捷,操作方便,使用便捷。变速器主要由前中后壳、一轴、二轴、中间轴、顶盖和副箱等分总成组成,其中,顶盖总成装配精度要求高,特别是在选、换挡轴上压装高强度螺栓的装配过程,过盈量大,手工敲击难以保证图样要求,且需多人操作,劳动强度大。而装配精度直接影响到选、换挡的使用性能和试验数据的可靠性。(本文来源于《汽车工艺师》期刊2019年12期）

崔晓林[3]（2019）在《多层旧厂房生产状态下高强度螺栓更换方法研究》一文中研究指出高强螺栓作为钢结构中节点部位的重要组成部件,对整体结构的整体性和工作性能有着至关重要的影响。为避免安全生产事故的发生,在不影响正常生产的情况下,更换框架节点处高强度螺栓,对于保障设备正常运转,提高经济环保效益具有重要意义。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年31期）

王睿[4]（2019）在《川藏铁路拉林段藏木雅鲁藏布江大桥高强度螺栓施拧技术研究》一文中研究指出川藏铁路拉林段藏木雅鲁藏布江大桥位于高寒缺氧地区,因此简化施工操作步骤,减轻作业强度,增强施工质量,是该桥高强度螺栓施工需要重点解决的问题。为此本文针对新的施拧工具第叁代定扭矩电动扳手开展相关试验。试验结果表明,第叁代定扭矩电动扳手的扭矩精度和稳定性明显高于第二代,第二代定扭矩电动扳手需要通过不断标定来减少误差,但由于标定设备的限制,标定过程不可避免的误差直接影响了它的精度,而第叁代定扭矩电动扳手可以避免这种误差。(本文来源于《铁道建筑》期刊2019年10期）

金锋,付艳鹏[5]（2019）在《高强度螺栓在国际钢结构工程中的应用分析》一文中研究指出鉴于不同标准体系的高强度螺栓在钢结构工程中的广泛应用,分析各种高强度螺栓的特性以及采购及施工控制要点,对做好钢结构工程非常重要。本文对不同标准和不同类型的高强度螺栓进行了比较,指出预紧力值是高强度螺栓施工的最重要保证指标。对各种类型的产品的施工方法做了分析,特别是美标中大六角高强度螺栓转角法。提出了对于国际工程公司关于高强度螺栓选型及采购和施工管理的建议。(本文来源于《冶金设备》期刊2019年05期）

段呈辉[6]（2019）在《高强度螺栓紧扣法检查在港珠澳大桥上的应用》一文中研究指出螺栓质量检查分为松扣-回扣法和紧扣法两种,在标准规范中,关于松扣-回扣法检查描述很详细,但对于紧扣法描述相对简单笼统,没有统一的操作规程和操作步骤,因此,对于使用紧扣法质量检查,应该进行测定紧扣检查扭矩试验,应当规范统一紧扣法施工质量检查。(本文来源于《价值工程》期刊2019年28期）

王嘉畅,冯文冲,张海兵[7]（2019）在《高强度螺栓断裂原因分析》一文中研究指出针对10.9S级高强度螺栓失效问题,采用金相检验、化学成分分析和扫描电子显微镜及能谱仪等方法进行分析。结果表明:由于螺栓材料本身含有的氢在螺栓较大的安装应力下聚集,因此导致氢致延迟开裂,造成螺栓失效。(本文来源于《金属加工(热加工)》期刊2019年10期）

陈孝旭,葛春丽,张立柱,陆帅[8]（2019）在《风电高强度螺栓转矩系数影响因素研究》一文中研究指出高强螺栓连接是风力发电机组不同零部件之间主要的连接形式之一,预紧力的控制是螺栓可靠连接的关键。而转矩系数的大小及离散度决定了预紧力控制的精度。影响高强螺栓转矩系数的因素很多,其中螺母材料、环境温度、施扭部位、拧紧方式等方面对转矩系数的影响较其他因素而言,更为分散且较难控制,因此以上影响因素的研究对后续施工风力发电机组螺栓装配具有重要的参考意义。(本文来源于《机械设计》期刊2019年09期）

居龙,冯超,赵劲彪,张国栋[9]（2019）在《42CrMo高强度螺栓在海洋大气环境中的应力腐蚀开裂风险评估》一文中研究指出采用改进型楔形张开加载试样,研究了高强度螺栓基材42CrMo钢在沿海自然盐雾环境中的应力腐蚀规律,获得了42CrMo材料的应力腐蚀门槛值95.5MPa·■和裂纹扩展速率1.35×10-9 m/s。基于断裂力学提出了螺纹根部应力强度因子的计算方法,并给出了高强度螺栓应力腐蚀开裂风险判据。研究表明,建立的判据可有效用于自然盐雾环境中高强度螺栓产品的应力腐蚀开裂安全性评估。同时发现螺栓工作应力以及微裂纹深度的增加,均会增大螺栓应力腐蚀开裂的风险。(本文来源于《腐蚀与防护》期刊2019年09期）

曾志龙,冯雪桥[10]（2019）在《高强度螺栓疲劳性能评价方法研究与探讨》一文中研究指出针对高强度螺栓疲劳性能介绍了一种评价方法,即在原材料开发阶段进行的疲劳性能对比试验及评价,和高强度螺栓批量生产后定性定量的疲劳性能试验及评价,并列举某高强度螺栓疲劳性能试验数据进行说明。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年16期）

### 高强度螺栓论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

变速器顶盖高强度螺栓压装是变速器总成装配的难点之一,本文通过分析变速器总成装配精度和工艺要求,设计一套顶盖高强度螺栓压装夹具,压装精度高,迅速快捷,操作方便,使用便捷。变速器主要由前中后壳、一轴、二轴、中间轴、顶盖和副箱等分总成组成,其中,顶盖总成装配精度要求高,特别是在选、换挡轴上压装高强度螺栓的装配过程,过盈量大,手工敲击难以保证图样要求,且需多人操作,劳动强度大。而装配精度直接影响到选、换挡的使用性能和试验数据的可靠性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高强度螺栓论文参考文献

[1].黄东,高小成,安永日.圆形扩孔对摩擦型高强度螺栓承载力影响分析[J].公路交通技术.2019

[2].杨霞,孟庆站.变速器高强度螺栓压装夹具的设计[J].汽车工艺师.2019

[3].崔晓林.多层旧厂房生产状态下高强度螺栓更换方法研究[J].科技创新与应用.2019

[4].王睿.川藏铁路拉林段藏木雅鲁藏布江大桥高强度螺栓施拧技术研究[J].铁道建筑.2019

[5].金锋,付艳鹏.高强度螺栓在国际钢结构工程中的应用分析[J].冶金设备.2019

[6].段呈辉.高强度螺栓紧扣法检查在港珠澳大桥上的应用[J].价值工程.2019

[7].王嘉畅,冯文冲,张海兵.高强度螺栓断裂原因分析[J].金属加工(热加工).2019

[8].陈孝旭,葛春丽,张立柱,陆帅.风电高强度螺栓转矩系数影响因素研究[J].机械设计.2019

[9].居龙,冯超,赵劲彪,张国栋.42CrMo高强度螺栓在海洋大气环境中的应力腐蚀开裂风险评估[J].腐蚀与防护.2019

[10].曾志龙,冯雪桥.高强度螺栓疲劳性能评价方法研究与探讨[J].内燃机与配件.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d6a209ff96d41bd6c37c0e69.html