# 电火花加工轴承钢GCr15的电极选择研究

### 论文摘要

轴承钢GCr15广泛用于轴承、精密模具、量具等精密领域,电火花加工是所述精密领域中常用的加工方式。在电火花加工中,电极材料与电火花加工性能密切相关,选择合适的电极材料能够进一步发挥电火花加工的优势。选取三种电极材料进行对比研究,包括紫铜、石墨和铜钨合金WCu50,首先,从放电过程和热蚀除角度分析电极材料特性对于加工效率(MRR)、表面粗糙度(SR)和电极损耗率(TWR)的影响。其次,设计16组田口实验,得到不同电极材料的电火花加工轴承钢GCr15的MRR、SR和TWR。随后,提出一种石墨和铜钨合金WCu50组合电极分别作为粗加工和精加工的电极材料,验证性实验结果表明,本次提出的组合电极,相比于粗精加工均采用紫铜作为电极,加工效率提高50%,表面粗糙度降低32.4%,圆柱度提高42.4%。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 电极材料影响电火花加工理论分析

- 2.1 放电击穿过程

- 2.2 热蚀除过程

- 3 正交实验设计及结果

- 4 实验分析

- 5 验证性实验

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 甄敬然,陈志

关键词: 电火花,电极材料,轴承钢,加工性能

来源: 机械设计与制造 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 郑州工程技术学院机电与车辆工程学院,中南大学机电与工程学院

分类号: TG661

DOI: 10.19356/j.cnki.1001-3997.2019.09.030

页码: 119-121+125

总页数: 4

文件大小: 572K

下载量: 60

### 相关论文文献

- [1].提高纯钨微小孔电火花加工深径比的方法[J]. 机械设计与制造 2020(02)

- [2].闭式整体叶盘电火花加工时间预测研究[J]. 电加工与模具 2020(02)

- [3].钛合金壳体电火花加工工艺研究[J]. 中国科技信息 2020(15)

- [4].电火花加工[J]. 热处理 2019(01)

- [5].钛合金内螺纹的电火花加工工艺研究[J]. 机床与液压 2019(21)

- [6].钛合金电火花加工工艺试验研究[J]. 制造技术与机床 2017(05)

- [7].提高成型电火花加工效率的工艺探讨[J]. 科技创新与应用 2015(17)

- [8].叶片封严槽的电火花加工方法研究[J]. 机械 2020(04)

- [9].电火花加工质量提升工艺研究[J]. 现代车用动力 2018(04)

- [10].水下电火花加工工艺研究[J]. 热加工工艺 2017(24)

- [11].电火花加工工艺试验性实习初探[J]. 科技创新与应用 2018(08)

- [12].电解电火花加工树脂材料的实验研究[J]. 电加工与模具 2017(05)

- [13].口径变换波导的线切割和电火花加工工艺改进[J]. 金属加工(冷加工) 2016(06)

- [14].电火花加工单脉冲放电通道直径扩展规律研究[J]. 机械工程学报 2016(09)

- [15].电火花加工中的拉弧现象研究与对策[J]. 装备制造技术 2013(11)

- [16].精微电火花加工多模式实验装置的设计[J]. 电加工与模具 2012(02)

- [17].振动辅助液中喷气电火花加工性能研究[J]. 电加工与模具 2012(03)

- [18].智能绿色的电火花加工工艺[J]. 现代零部件 2012(06)

- [19].曼胡默尔针对中国市场推出电火花加工溶液净化解决方案[J]. 模具工业 2011(06)

- [20].模糊控制微细孔电火花加工研究[J]. 机械与电子 2010(04)

- [21].采用复合电极的深小孔电火花加工[J]. 机械制造 2009(01)

- [22].电火花加工的最新发展(中)[J]. 金属加工(冷加工) 2008(09)

- [23].新型节能电火花加工脉冲电源的研制[J]. 制造技术与机床 2008(10)

- [24].电火花加工放电力特性研究[J]. 电加工与模具 2019(02)

- [25].影响电火花加工精度主要因素的实验研究[J]. 济宁学院学报 2019(05)

- [26].对电火花加工规准转换的研究[J]. 电子世界 2014(11)

- [27].基于有限元对电火花加工热影响层厚度预测的研究[J]. 制造业自动化 2014(15)

- [28].模具制造中电火花加工应用技术[J]. 金属加工(冷加工) 2013(02)

- [29].高精度窄槽的电火花加工[J]. 电加工与模具 2013(03)

- [30].电火花加工精度的提高措施[J]. 模具制造 2011(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d6a93949a40b45147713f1fa.html