# 钢结构安装过程中质量控制的环节及质量标准

刘春玲

奎屯市恒亚建筑安装有限公司新疆奎屯833200

摘要：在建筑钢结构当中，具有较为明显的优点。同时在顶型钢和钢板的时候主要采用的是螺栓连接或者是焊接的方式。和传统的砖混结构相比，主要具有以下几点优势：节能环保、强度高自重轻、工业化程度高、抗震性高以及所需工期较短，因此被称之为“绿色建筑”。

关键词：钢结构；安装质量；控制

一、建筑钢结构的特点

1、具有较强的稳定性

因为建筑钢结构具有较强的稳定性能，所以，在具体进行施工的时候，施工现场所处的环境特点和天气变化对其所造成的影响较小。在施工过程中，由于混凝土材料受季节以及天气变化的影响较大，会在一定程度上降低施工效率。而就钢结构材质而言，在这方面的优势就相对较为明显。由于其稳定性较强，所以能够在一定程度上增强建筑工程的抗震性能，同时还具有一定的均匀性，能够从根本上确保建筑工程的安全性和稳定性。

2、提高施工效率

在进行建筑钢结构施工的时候所选用的钢材通常都是一些硬度、韧度以及在密度方面都较为突出的专用型的钢材，其优势主要在于施工工艺简单、重量较轻且支撑力较好，所以在具体进行钢结构施工的过程中能够节省很多的时候，同时还能够从根本上将建筑工程的施工质量和效率提升上来。

3、施工成本低

和传统的采用钢筋混凝土结构进行施工的方式相比，在建筑钢结构的施工过程当中所用到的人力物力往往都是有限的，能够在一定程度上使人工成本降低，另外由于钢结构本身质量较轻，所需要的运输费用较少。并且，在具体施工的时候所需要的钢结构的量相对较少。也正是由于以上这些优势导致建筑钢结构安装施工的成本相对较低，能够使建筑企业获得更加丰厚的经济效益。

二、钢结构安装事前控制

1、做好物资准备

在安装工程组织设计完成之后，正式施工安装之前，应就整个安装工程涉及的材料、人员、场地及施工进度计划进行全面检验。要检查好建筑材料、施工设备，确保钢结构安装工程的顺利完成，在施工之前有效落实。

2、科学配备人力资源

建筑钢结构安装队伍专业素质高低会直接影响安装工程质量，因此要求施工队伍在施工过程中，始终坚持科学合理的施工原则，按照施工方制定的规划科学配置相关工种。在安排施工人员进驻施工现场前，要对整个施工队伍进行专业培训，重点做好施工安全、防火防电、文明施工等方面的宣传教育工作。在工程施工建设过程中，要配备完善的规章制度，严格按照相关规章制度，对每一位安装人员进行严格考核。

3、做好现场准备工作

施工材料和人力资源配备到位后，要求施工方对施工现场进行有效测量，要确保测量记录内容和施工图纸一致。如果在测量过程中发现实际测量和施工图纸要求存在较大差异，应进行多次测量，求平均值，在明确施工图纸存在错误时，应及时将实际情况汇报给设计人员，保证在建设单位、施工单位和设计人员同时在场的情况下，对设计图纸进行修改。在施工前，要做好机械设备运输道路规划，配置完善的水利和电力设施。结合现场实际情况，对相关设备进行调试安装，确保进入到施工安装阶段后，设备能够快速投入使用。

三、基础工程环节的质量控制与质量标准

一般来说钢结构安装施工中的基础工程主要是指工程整体的构架组件，应该切实做好对基础构成预埋螺栓的质量把控工作，对于发现的预埋螺栓工程施工中存在的问题，必须要予以严格的处理，因为其会对整个安装工程的安全性以及稳定性产生较大的影响，因此在开展预埋螺栓施工前，相关工作者应该严格的依据工程施工图纸设计的相关要求，严格开展模版安装施工作业，并且应该把模版与钢筋直接固定到相应的位置之上，有效避免螺栓在开展混凝土浇筑工程施工中受到影响出现偏移的问题。此外，还应该严格根据工程施工图纸的相关设计要求，对各组螺栓间的具体举例予以科学的把握，有效的避免由于距离不符合相应的标准而产生的工程质量问题等，切实保证基础工程施工的质量水平。

四、主体工程环节的质量控制与质量标准

1、严格控制钢构件焊接的质量

在开展钢构件焊接施工操作的过程中，应该对焊接的质量予以严格的控制，应该根据钢结构工程施工中所应用到的链接方式，而且在相关工作人员与钢构件质量等相关资质都符合标准的基础上，根据连接工艺的标准开展连接工程施工操作。比如说：钢构件的焊接操作，在完成审核工作后，应该督促工程施工监理单位切实根据钢构件的相关焊接要求，切实有效的把控检验验收的质量以及工程施工的质量水平。通常而言，焊接的钢构件的表面不应该具有残渣或气孔等缺陷问题，而且焊接的缝隙处不应该存在咬边的现象，应该注意焊接的一些位置咬边的深度应该低于0.5mm，咬边的长度应该不超过焊缝长度的0.1，而且应该将钢构件焊接的余高控制于0.5-3mm之间。

2、严格控制螺栓安装施工

对螺栓安装施工进行严格的控制工作，主要应该做好以下几项工作：①在应用高强度螺栓的方面，一定要切实注重螺栓的质量水平，不能够出现以次充好的问题。②在开展高强度螺栓连接工程施工的时候，一定要切实做好工程施工工序的把控工作，切实保证施工工序能够与相关规定要求相符，并且应该对螺栓的表面处理状况予以相应的检查，切实保证螺栓表面的光滑性以及平整性，应该对螺栓孔的质量开展严格的审查，切实确保整个螺栓施工中不存在安全隐患问题。③在开展螺栓安装施工的时候，必须要严格根据具体的流程开展规范的施工操作，不能够出现偏移的问题，从而有效避免对工程整体的结构造成一定的安全威胁。因此，工程监督管理工作者应该切实做好兢兢业业、以身作则，切实做好螺栓安装施工质量的检查工作，并且应该根据发现的具体问题针对性的采取相应的措施予以有效的解决，切实将工程施工过程中应该注意的问题给落实好，从而切实有效的确保高强度螺丝链接的质量水平。要想切实做好钢结构螺栓连接工程施工质量的把控工作，不仅应该切实做好上述环节的工作，还应该注意在整个螺栓连接工程施工过程中，应该切实做好螺栓牢固工序以及检验操作工序等，切实保证主体工程环节施工操作的质量水平。

五、钢结构焊接环节的质量控制与质量标准

①施工操作人员应该先对焊剂、焊丝等的质量开展仔细的检查，切实保证其质量水平能够达到工程的要求。②对焊熔嘴以及焊接材料等的质量规格进行严格的检查，切实保证其能够和相关检验报告相符。③应该对外观开展重点检查，不允许存在弧坑、气孔、裂纹等问题。④应该切实注重钢结构焊缝的质量问题，严格根据相关要求，也就是一级焊缝不能够存在咬边、缺焊等问题，对于与标准要求不符合的现象一定要采取有效的措施开展修整工作，并且还应该对返修的次数予以严格的控制，应该保证同一个焊缝焊接的次数应该不超过两次，唯有如此才可以切实有效的做好钢结构焊接质量的把控工作，从而使得焊接施工的稳定性与安全性都能够与相关要求相符。

结束语

从而言之，建筑钢结构以其强大的优势被广泛应用于建筑企业当中，然而却因为其具有一定的复杂性，在具体施工的过程中，全体施工人员必须要提高管控意识，尤其是是在施工进度方面的把控，对具体施工当中的各个环节进行强化，做好施工现场的技术管理工作，确保整体施工的质量，提高我国施工效益，为我国经济的更快发展做出重大贡献。

参考文献

[1]李雷，官继进.钢结构安装施工安全防护要点［J］．中国建材科技，2014，（S2）：104－105.

[2]陈小勇.浅谈钢结构安装工程施工管理［J］．门窗，2017，（03）：40－41.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d6e9e5a882eef654f8a147cb.html