# 一种快速升温的壁挂炉论文和设计-张金明

### 全文摘要

本实用新型公开了一种快速升温的壁挂炉，包括壁挂炉壳体，壁挂炉壳体内部的底端固定连接有固定壳，固定壳底端的内壁之间固定连接有燃烧器，燃烧器的顶部固定设有燃烧腔，固定壳顶端的内壁之间固定连接有热交换器，热交换器的顶部固定连接有排气管，排气管的出气口置于壁挂炉壳体的顶端，壁挂炉壳体的底端的中部与燃气管的出气口固定连接，本实用新型一种快速升温的壁挂炉，通过设置的线圈可以使壁挂炉快速升温，通过电磁切割使铜质金属管道内部的产生无数小涡流，使水迅速加热，达到快速加热水的效果，解决了现有的电壁挂炉一直采用电力对加热管进行加热，造成电力浪费的问题。

### 主设计要求

1.一种快速升温的壁挂炉，包括壁挂炉壳体（1），其特征在于，所述壁挂炉壳体（1）内部的底端固定连接有固定壳，所述固定壳底端的内壁之间固定连接有燃烧器（4），所述燃烧器（4）的顶部固定设有燃烧腔，所述固定壳顶端的内壁之间固定连接有热交换器（2），所述热交换器（2）的顶部固定连接有排气管（16），所述排气管（16）的出气口置于壁挂炉壳体（1）的顶端，所述壁挂炉壳体（1）的底端的中部与燃气管的出气口固定连接，所述燃气管的进气口与燃气储存罐（14）的底端相通，所述燃气管的出气口的一侧固定连接有燃气开关（5），所述燃气管的进气口的一侧固定设有第二电池阀，所述壁挂炉壳体（1）内壁的一侧固定安装有热水螺旋管（3），所述热水螺旋管（3）的出水口贯穿壁挂炉壳体（1）的底端与连接管的一端固定连接，所述连接管的另一端与铜质金属管道（10）的进水口固定连接，所述连接管的中部固定安装有第一电磁阀（6），所述铜质金属管道（10）的外侧套设有若干个线圈（7），所述铜质金属管道（10）的出水口通过连接管与供暖结构的进水口固定连接，所述供暖结构的出水口通过连接管与水箱（11）的一侧固定连接，所述水箱（11）的一侧通过连接管与高压水泵（12）的进水口固定连接，所述高压水泵（12）的出水口贯穿壁挂炉壳体（1）的底端与冷水螺旋管（15）进水口固定连接，所述冷水螺旋管（15）的出水口通过连接管与热水螺旋管（3）的进水口固定连接。

### 设计方案

1.一种快速升温的壁挂炉，包括壁挂炉壳体（1），其特征在于，所述壁挂炉壳体（1）内部的底端固定连接有固定壳，所述固定壳底端的内壁之间固定连接有燃烧器（4），所述燃烧器（4）的顶部固定设有燃烧腔，所述固定壳顶端的内壁之间固定连接有热交换器（2），所述热交换器（2）的顶部固定连接有排气管（16），所述排气管（16）的出气口置于壁挂炉壳体（1）的顶端，所述壁挂炉壳体（1）的底端的中部与燃气管的出气口固定连接，所述燃气管的进气口与燃气储存罐（14）的底端相通，所述燃气管的出气口的一侧固定连接有燃气开关（5），所述燃气管的进气口的一侧固定设有第二电池阀，所述壁挂炉壳体（1）内壁的一侧固定安装有热水螺旋管（3），所述热水螺旋管（3）的出水口贯穿壁挂炉壳体（1）的底端与连接管的一端固定连接，所述连接管的另一端与铜质金属管道（10）的进水口固定连接，所述连接管的中部固定安装有第一电磁阀（6），所述铜质金属管道（10）的外侧套设有若干个线圈（7），所述铜质金属管道（10）的出水口通过连接管与供暖结构的进水口固定连接，所述供暖结构的出水口通过连接管与水箱（11）的一侧固定连接，所述水箱（11）的一侧通过连接管与高压水泵（12）的进水口固定连接，所述高压水泵（12）的出水口贯穿壁挂炉壳体（1）的底端与冷水螺旋管（15）进水口固定连接，所述冷水螺旋管（15）的出水口通过连接管与热水螺旋管（3）的进水口固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种快速升温的壁挂炉，其特征在于：所述供暖结构包括散热防护套（9），所述散热防护套（9）的内部设有供暖管道（8），所述散热防护套（9）的表面开设有若干个散热孔，且供暖管道（8）通过管道连接件与铜质金属管道（10）固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种快速升温的壁挂炉，其特征在于：所述壁挂炉壳体（1）的一侧固定安装有开关面板，所述开关面板的表面固定安装有第一电磁阀开关、第二电磁阀开关和高压水泵开关，所述第一电磁阀（6）、第二电磁阀（13）和高压水泵（12）分别通过第一电磁阀开关、第二电磁阀开关和高压水泵开关与电源电性连接。

4.根据权利要求1所述的一种快速升温的壁挂炉，其特征在于：所述壁挂炉壳体（1）内壁的夹层内固定设有保温板。

5.根据权利要求1所述的一种快速升温的壁挂炉，其特征在于：所述水箱（11）的顶部设有箱盖。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种壁挂炉，特别涉及一种快速升温的壁挂炉。

背景技术

燃气壁挂炉是集使用水、电、气(火)于一体，能够提供生活热水和独立采暖的先进设备，使用既方便又不受外界因素的影响，近几年来，在国内市场中得到了广泛的应用，由于热传导的特性，壁挂炉的实际运行费用与建筑方面有着密切的关系，主要影响因素有房屋的隔热、墙体的厚度、保温材料、窗户的保温性等。

传统过的壁挂炉是以电力为能源，通过电加热管提供供暖，该机加热慢、热效率低、体积大、噪音大、安装使用不便和电力资源浪费严重。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种快速升温的壁挂炉，以解决上述背景技术中提出壁挂炉的加热慢、热效率低、体积大、噪音大、安装使用不便和电力资源浪费严重的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种快速升温的壁挂炉，包括壁挂炉壳体，所述壁挂炉壳体内部的底端固定连接有固定壳，所述固定壳底端的内壁之间固定连接有燃烧器，所述燃烧器的顶部固定设有燃烧腔，所述固定壳顶端的内壁之间固定连接有热交换器，所述热交换器的顶部固定连接有排气管，所述排气管的出气口置于壁挂炉壳体的顶端，所述壁挂炉壳体的底端的中部与燃气管的出气口固定连接，所述燃气管的进气口与燃气储存罐的底端相通，所述燃气管的出气口的一侧固定连接有燃气开关，所述燃气管的进气口的一侧固定设有第二电池阀，所述壁挂炉壳体内壁的一侧固定安装有热水螺旋管，所述热水螺旋管的出水口贯穿壁挂炉壳体的底端与连接管的一端固定连接，所述连接管的另一端与铜质金属管道的进水口固定连接，所述连接管的中部固定安装有第一电磁阀，所述铜质金属管道的外侧套设有若干个线圈，所述铜质金属管道的出水口通过连接管与供暖结构的进水口固定连接，所述供暖结构的出水口通过连接管与水箱的一侧固定连接，所述水箱的一侧通过连接管与高压水泵的进水口固定连接，所述高压水泵的出水口贯穿壁挂炉壳体的底端与冷水螺旋管进水口固定连接，所述冷水螺旋管的出水口通过连接管与热水螺旋管的进水口固定连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述供暖结构包括散热防护套，所述散热防护套的内部设有供暖管道，所述散热防护套的表面开设有若干个散热孔，且供暖管道通过管道连接件与铜质金属管道固定连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述壁挂炉壳体的一侧固定安装有开关面板，所述开关面板的表面固定安装有第一电磁阀开关、第二电磁阀开关和高压水泵开关，所述第一电磁阀、第二电磁阀和高压水泵分别通过第一电磁阀开关、第二电磁阀开关和高压水泵开关与电源电性连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述壁挂炉壳体内壁的夹层内固定设有保温板。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述水箱的顶部设有箱盖。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型一种快速升温的壁挂炉，通过设置的燃烧器，能够充分利用燃气储存罐内释放的气体燃料，快速的加热冷水螺旋管内部的水，通过燃气的燃烧减少空气的污染，提高资源的利用率，通过设置的线圈可以使壁挂炉快速升温，通过电磁切割使铜质金属管道内部的产生无数小涡流，使水迅速加热，达到快速加热水的效果，解决了现有的电壁挂炉一直采用电力对加热管进行加热，造成电力浪费的问题。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图中：1、壁挂炉壳体；2、热交换器；3、热水螺旋管；4、燃烧器；5、燃气开关；6、第一电磁阀；7、线圈；8、供暖管道；9、散热防护套；10、铜质金属管道；11、水箱；12、高压水泵；13、第二电磁阀；14、燃气储存罐；15、冷水螺旋管；16、排气管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1，本实用新型提供了一种快速升温的壁挂炉，包括壁挂炉壳体1，壁挂炉壳体1内部的底端固定连接有固定壳，固定壳底端的内壁之间固定连接有燃烧器4，燃烧器4的顶部固定设有燃烧腔，固定壳顶端的内壁之间固定连接有热交换器2，热交换器2的顶部固定连接有排气管16，排气管16的出气口置于壁挂炉壳体1的顶端，壁挂炉壳体1的底端的中部与燃气管的出气口固定连接，燃气管的进气口与燃气储存罐14的底端相通，燃气管的出气口的一侧固定连接有燃气开关5，燃气管的进气口的一侧固定设有第二电池阀，壁挂炉壳体1内壁的一侧固定安装有热水螺旋管3，热水螺旋管3的出水口贯穿壁挂炉壳体1的底端与连接管的一端固定连接，连接管的另一端与铜质金属管道10的进水口固定连接，连接管的中部固定安装有第一电磁阀6，铜质金属管道10的外侧套设有若干个线圈7，铜质金属管道10的出水口通过连接管与供暖结构的进水口固定连接，供暖结构的出水口通过连接管与水箱11的一侧固定连接，水箱11的一侧通过连接管与高压水泵12的进水口固定连接，高压水泵12的出水口贯穿壁挂炉壳体1的底端与冷水螺旋管15进水口固定连接，冷水螺旋管15的出水口通过连接管与热水螺旋管3的进水口固定连接。

头选的，供暖结构包括散热防护套9，散热防护套9的内部设有供暖管道8，散热防护套9的表面开设有若干个散热孔，且供暖管道8通过管道连接件与铜质金属管道10固定连接，通过供暖结构便于对周围环境进行升温。

优选的，壁挂炉壳体1的一侧固定安装有开关面板，开关面板的表面固定安装有第一电磁阀开关、第二电磁阀开关和高压水泵开关，所述第一电磁阀6、第二电磁阀13和高压水泵12分别通过第一电磁阀开关、第二电磁阀开关和高压水泵开关与电源电性连接，便于对设备的操控。

优选的，壁挂炉壳体1内壁的夹层内固定设有保温板，便于对壁挂炉壳体1内部进行保温。

优选的，水箱11的顶部设有箱盖，降低水箱11内部水的蒸发。

具体使用时，首先打开开关面板上的高压水泵开关，通过高压水泵12将水箱11内部的水通过连接管输送到冷水螺旋管15，通过打开开关面板上的第二电磁阀开关，通过连接管将燃气储存罐14内部的燃气输送到型号为（BH-007）的燃烧器4中，通过手动打开燃气开关5，点燃燃烧器4内部的燃气，通过燃烧腔便于燃气在燃烧腔中进行燃烧，通过燃烧所产生的热量对流经热交换器2的冷水进行加热，加热后的水流经热水螺旋管3，通过热水螺旋管3减少热量散失，通过打开开关面板上的第一电磁阀开关，加热后的水通过连接管进入铜质金属管道10，将铜质金属管道10外部套设的线圈7接通电源后，通过线圈7产生的电磁场对铜质金属管道10的水进行切割，切割使铜质金属管道10内部产生高速旋转的漩涡，水体在旋转的过程进一步升温，然后通过连接管将加热的水输送到供暖管道8，通过散热防护套9上的散热孔将热量散失到周围环境，同时散热防护套9也起到保温的作用，提高资源的利用，供暖结束后，通过连接管流入水箱11，通过开关面板关闭第一电磁阀开关、第二电磁阀开关和高压水泵开关，通过手动关闭燃气开关5，操作完成。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量，由此，限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822258969.5

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209415783U

授权时间:20190920

主分类号:F24H 9/18

专利分类号:F24H9/18

范畴分类:35B;

申请人:德州百典电器有限公司

第一申请人:德州百典电器有限公司

申请人地址:253400 山东省德州市宁津县经济技术开发区宁南河东段南侧

发明人:张金明

第一发明人:张金明

当前权利人:德州百典电器有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d6f2bec349de0d1ae92409dd.html