# 纺织品检测实验室检测设备和消耗品采购、使用和管理过程中的关键点

广东产品质量监督检验研究院广东广州510000

摘要：从成本、安全、对检测结果溯源的影响等不同角度，有针对性地分析了纺织品检测实验室检测设备和消耗品在采购、使用和管理过程中的一些误区和盲区。总结了检测设备、消耗品管理对检测结果带来的各种影响,最后在设备和消耗品的采购、使用和管理方面，提出了客观、指导性的建议。

关键词：纺织品检测；设备；消耗；化学试剂

前言

出具一份公正、客观、准确可信的检验报告，无外乎围绕“人、机、法、料、环”这五个要素进行系统的质量控制，其中检测设备和消耗品的采购、使用和管理都是影响检验结果准确性的关键因素。不仅如此，某些设备操作不当，将会对操作人员带来潜在的人身伤害；而有毒有害的化学试剂放置不当，不但会使试剂加速失效，而且会产生重大的安全隐患［1］［5］。本文针对纺织品检测实验室检测设备和消耗品在采购、使用和管理过程中的关键点进行重点分析。

一、检测设备和消耗品的采购

（一）纺织品检测设备的选购

纺织品检测设备按设备供应厂商的不同，可以简单分为进口设备和国产设备。其中进口设备技术相对成熟、稳定，但价格大概是国产设备的3~10倍，后期维护保养成本大。所以实验室在选购设备时，应从以下几个方面进行综合考虑：1、选购设备不能只看价格。选购价格低的设备固然省钱，但可能存在低质低价，设备使用后期会带来维护保养成本的增加；2、设备的精度和使用频率。某些检验项目对设备精度要求非常高，此时就不能图省钱而购买精度低的设备，这样会严重影响检测结果的准确性；3、尽量掌握不同厂家生产设备的特点和优劣势，做到“优中选优”。

（二）消耗品的采购

纺织品检测使用的消耗品有标准样品、标准试剂和化学试剂等，在采购消耗品时，必须考虑到供应商的资质，采购行业内广受认可的品牌，减少实验室间因消耗品不同导致的结果误差。例如用于色牢度试验的贴衬，单纤维贴衬建议选用业内普遍使用某技术监督所监制的贴衬；多纤维贴衬选用英国原装进口多纤维参比织物SDCDW多纤维布，英文SDCMultifibreDW。值得注意的是，不同批次采购的贴衬会存在一定色差，对后续的评级产生影响，所以在贴衬购买后应进行采购验收，防止不同批次且色差较大的贴衬混用。

由于纺织品检测化学分析和纤维成分含量的测定，都需要用到大量的化学试剂。特别是涉及化学分析的试验，对试剂的要求非常高，所以在化学试剂采购环节要把握以下几个要点：

1）危险、易制毒试剂受公安部门管制，采购需符合《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品管理条例》要求；

2）尽量采购知名度高、品质稳定的试剂品牌；

3）试剂品牌不宜过杂过乱，一般情况不得随意更换试剂品牌；

4）购买时注意试剂的生产日期，检查包装密封情况，如果生产日期太久、或者出现密封不严情况，则不能采购；

5）危险、易制毒试剂不宜一次性采购过多。易制毒试剂一旦管理疏忽，会产生不可估量的后果，而挥发性强、易燃易爆的试剂存在严重的安全隐患［5］。

二、检测设备和消耗品的使用和管理

检测设备和消耗品的使用和管理是实验室质量质量体系中的重要环节，包括设备和消耗品的验收、使用、维护、计量、校准等等。［4］所以工作繁琐且综合性很强，一旦管理不到位，将严重影响检测结果的量值溯源［3］。检测设备和消耗品的使用和管理，需从几个方面考虑：

（一）检测设备的使用和管理要点

一是建立仪器设备档案，并设专人负责对检验设备建立管理台账；二是检验仪器设备的量值溯源，如周期检定、校准和设备的期间核查、不确定度的评估等；三是仪器设备的日常使用和维护，建立完善的设备使用、维护、维修程序和记录。四是加强对仪器设备操作人员的管理和培训，考核上岗，对于高精稀设备一定要专人维护保养。

（二）消耗品的管理

消耗品的管理首先涉及的是消耗品的验收，消耗品可简单分为一般消耗品和关键消耗品［4］。一般消耗品在检验过程本身对消耗品要求并不高，如用于粗略判定的pH试纸；关键消耗品会直接影响测量结果的精度，如用于影响气相色谱仪中的二硫化碳。一般消耗品可以只做符合性验收、而关键消耗品则要进行技术验收。和设备管理一样，消耗品同样需要专人管理做好台账。以下重点介绍消耗品中化学试剂的管理办法：

1、化学试剂安全管理的重点

对危险、易制毒化学试剂进行分类重点管理，实行双人双锁原则，保证化学试剂安全。对使用和管理人员进行培训和安全教育是化学品安全管理的一个重要组成部分。其目的是通过培训让使用者提高警惕、重视化学试剂使用和存储，从主观上预防和控制化学品危害；掌握危险、易制毒化学试剂引起的安全事故情况下如何紧急应对，防止事故的蔓延［2］。

2、化学试剂之间的存储原则

1）挥发性较强的化学试剂多属于易燃有机物，需远离热源火源，电源，于避光通风的阴凉处保存。

2）腐蚀性液体：腐蚀品应放在防腐蚀试剂柜的下层，或下垫防腐蚀托盘，存储柜应减少金属铰链、金属螺钉的使用；氧化剂与还原剂、有机物等不能混放。

3）强酸忌与强氧化剂的盐类（如高猛酸钾、氯酸钾等）混放；与酸类反应发生有害气体的盐类（如氰化钾、硫化钠、亚硝酸钠、氯化钠、亚硫酸钠等等）不能混放；易水解的药品（如醋酸酐、乙酰氯、二氯亚砜等等）忌水、酸及碱；

4）易发生反应的易燃易爆品、氧化剂宜于20℃以下隔离存放，最好保存在防爆试剂柜、防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱内。

三、结语

总体来说，纺织品检测实验室检测设备和消耗品在采购、使用和管理过程非常重要，是实验室管理的“内功”，也是检测结果准确性的根本保障，必须引起实验室管理者的高度重视，必须遵循制度合理、管理科学、安全保障、可追溯性等基本原则。

参考文献

[1]刘宇.关于纺织品实验室管理措施的探讨[J]自然科学，2016(05)240.

[2]李志华,吴阿清,陈涛，等.应用本质安全原理加强化学类实验室安全预防管理[J]，实验室研究与探索，2014,33(5):283-286.

[3]孟军鹰.测试仪器对产品质量全过程控制的重要性[J].纺织器材，2012(S1):70-74.?

[4]邓吉平，李羽让，李勤华，等.实验室化学废弃物安全管理的探索与实践[J]，实验室研究与探索，2014,33(1):283-286.

[5]李广艳.高校化学实验室的安全管理探索[J]，实验室研究与探索，2014,33（3）：278-282.

作者简介：韦波，男，1980年出生，轻化工程专业本科学历，工程师职称。2005年大学毕业后，先进入互太(番禺)纺织印染有限公司从事纺织印花工作，并担任QC主管，负责印花厂印花工艺质量控制；后进入广东产品质量监督检验研究院轻工纺织服装检测部从事纺织品和轻工产品检测，先后担任设备管理员、纺织品物理、化学和成分检测组检验员、组长以及科室项目工程师和质量负责人，相关检测行业从业经验达十余年。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d73cb3cd4a1ffa672170c1ba.html