# 浅谈城市供热的节能运行

孙婧伟（哈尔滨市华能集中供热有限公司第八分公司，黑龙江哈尔滨150016）

摘要：本文通过对我国城市集中供热的现状及存在的问题的分析，对城市集中供热经济节能问题的措施进行了探讨。

关键词：集中供热；现状；问题；节能；措施

节能是我国一项长远的战略方针，政府对节能工作高度重视，特别是改革开放以后节能工作出现了欣欣向荣的局面。节能对于供热行业来说潜力是巨大的。供热行业是能耗大户，能耗支出占据其大部分成本。特别是北方的城市，集中供热规模在近年来迅速的扩张。但当前城市集中供热发展过程中也存在着一些这样或者那样的无奈。

1城市集中供热的现状

城市集中供热发展的现状。集中供热是随着我国城市化进程的不断发展而发展壮大起来的，经历了从无到有、从弱到强、从小到大的发展历程。经历过几代人的艰苦奋斗，目前城市集中供热已经初具规模，取得了长足的发展。但是在现有的条件下，与发达国家相比，我国供热系统存在着供热效率低等问题，单位建筑面积采暖能耗一般比发达围家相同气候条件下高2~3倍。所以综合而言，城市集中供热目前正处于激荡的转型期，再加上建筑业面临的严峻的节能形势，城市集中供热的形势并不乐观，需要我们继续努力，通过对集中供热的各方面进行相关的统计分析，再依靠现代信息技术手段进行相关的数据分析，综合利用现代技术手段，才能使集中供热取得更大的进步。

2现阶段城市集中供热存在的问题

城市集中供热经过近年来的发展已经取得了可喜的成就，但是总体上与供热技术发达的国家来说，我国的城市集中供热系统还很落后，并且存在着相当多的问题，主要有以下几个方面的表现。

2.1供热质量不均衡。城市集中供热中存在的首要问题就是供热的质量差、冷热不均。目前的城市集中供热大多采用单管供暖系统，特别是在那些经济技术欠发达的中小城市，这种单管供暖系统需要极为精密的调节控制系统才能均衡供热，但是在目前的技术条件下，城市集中供热系统缺乏对相关信息的有效统计和分析，大多数地方的城市集中供热系统并没有有效的调控设备，从而造成了供热热力工况失调严重、各用户冷热不均以及供热资源浪费等问题。

2.2供热运行方式不合理，能源浪费严重。我国城市集中供热发展初期由于设计观念落后并且缺乏有效的信息统计，造成了供热系统没有合理可靠的调节手段，这就使得我们的城市集中供热只能以大流量、小温差的方式运行，从而造成了集中供热管网系统漏损大和耗电量高、浪费严重等问题，供热体系的终端用户由于缺少有效的供热调节设备，当外出或者上班的时候，并不能调节室内温度，造成了供热资源的浪费。

2.3缺乏有效的统计，造成计量不合理和收费困难。现阶段的供热一般是按照面积进行收费的，这就容易造成在收费的过程中计量不准确，供热的终端用户并不是按照自己实际消耗热能的多少来缴费的问题，从而影响了供热的终端用户主动交费和主动节约供热能源资源的积极性，从而造成了供热单位运营困难等问题，还使得供热体系的节能不能真正的落到实处。

2.4室内、外系统热能损失严重。

3城市集中供热经济节能的措施

通过对我国城市集中供热的现状和存在问题的分析，可以看出，无论是供热质量不均衡，供热资源浪费严重，还是计量不合理和收费困难等问题，都是与由于城市集中供热中对相关的数据信息统计不足、分析不够等原因造成的。所以，要解决这些问题，进一步推动城市集中供热体系的进步和发展，就需要我们对集中供热的相关信息进行充分的统计分析，在此基础上采取合理手段，促进我国城市集中供热往经济节能的方向发展。

3.1在统计分析的基础上建立供热智能控制协调机制。想解决我国城市集中供热系统的供热质量不均匀和供热资源浪费严重等问题，就要重视统计分析的作用。现代信息技术高度发达，就为我们对城市集中供热系统进行统计分析进而采取相关的控制手段对供热进行经济节能方面的探索创造了条件。随着计算机信息网络技术的进一步发展，可以通过对供热信息进行数据分析，通过网络电缆进行信息传递，在这些基础上供热系统的终端用户就可以充分的根据自身的供暖需要来控制采暖时间及室内温度，在遇到事情外出或者是外出工作，外出时间较长的情况下，可以通过远程信息控制系统来随意的调低室内的温度，或者是直接将暖气关闭，如果所有的终端供暖用户都能采取这种信息化的供热信息数据统计分析和处理，进而对相关供暖设备进行远程控制，那么就会使得整个城市集中供热热网的流量和供热量发生变化，这个时候，我们还可以通过进一步的数据统计分析，利用集中供热的多热源联合供热结构需要确定如何使得处于同一供热网中的多热源相互配合，以此来适应不断变化的供热负荷，从而可以有效的降低城市集中供热的运行费用，减少供热资源的浪费，进而提高城市集中供热的经济效益和节能效果，从而实现城市集中供热经济节能的目标。

3.2实行分户供热和精确地分户计量收费。城市集中供热系统是由众多的终端热用户组成的，终端供热用户的耗能量决定了整个城市集中供暖负荷的大小。通过合理的计费来促进终端供热用户自觉的进行供热节能，就可以有效地减少我国供暖系统的能源浪费。在现有的技术条件下，可以通过信息技术手段和现代化的先进的热源检测手段，对每个用户的供热消耗量进行有效地数据采集和统计，以此为依据来进行准确的计量收费，通过对供热消耗量进行计量并据此来收费是集中供热领域实现经济节能目标行之有效的管理手段。

3.3室外系统的节能。热能输送由热网承担，热网的能量消耗体现在沿途散热的热损失、泄露的水和热网水力失调三个方面。

3.3.1热网热效率是输送过程保热程度的指标，体现管道保温结构的效果。一般热网热效率应大于90%~95%。管道敷设有架空、管沟和直埋三种方式，直埋敷设管道能达到这一要求，而架空和管沟的热损失远大于10%。因此应加强管道保温结构效果的控制。

3.3.2热网补水率可近似认为是输送过程失水的指标。热网运行补水率差别很大，在0.5%~10%范围变化。系统泄漏丢失的是热水，补充的是比回水低的多的冷水，这就是说，系统补水不仅是水耗问题，热耗是更大的问题。建议利用便携式超声波流量计对每一个热力站的失水情况进行调查，先测查整个热力站是否失水，若有失水现象，在逐一地对每一个环路进行搜索。

3.3.3热网水力失调是流量分配不均程度的指标。按用户热负荷分配流量，使每个用户室温达到一致且满足要求。为解决失调问题，正确的做法应该是改进和完善热网，如在终端设置自力式流量平衡法或其他有效措施。据统计，科学解决水利失调，系统在满负荷下运行能挖出8%~15%的供热量。

3.4室内系统节能。热量散发给终端系统用热设备。长期以来，我国城市住宅室内采暖系统基本上都采用单管垂直系统，这种设计有系统简单、施工方便、造价低等优点，但其缺点主要是不便于用户进行局部调节，因而造成能源的浪费。

3.4.1改善设计，增强系统中的个体调节能力。

3.4.2更新设计，避免系统维修时浪费能源。

4结论

城市集中供热经过近年来的发展取得了很大的进步，但是还是存在着一些问题，因此应利用先进的科技手段进行控制协调；更新设计，促进节能就可以顺利地实现城市集中供热经济节能的目标。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d759c4698c4b09a4ee572a75.html