# 斜发沸石论文_殷迎春,刘志丽,孔祥亭

导读:本文包含了斜发沸石论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:沸石,氧化铁,羟基,多相,缙云县,等温线,核磁共振。

### 斜发沸石论文文献综述

殷迎春,刘志丽,孔祥亭[1]（2019）在《钴铁盐与天然斜发沸石协同作用新型多相催化剂研制与性能评价》一文中研究指出开展基于新型多相催化剂的石油含硫产品脱硫实验,研制了以无水斜发沸石为载体、钴铁盐为前驱体的有机簇和物的新型多相催化剂,并对该多相催化剂进行脱硫性能评价。研究结果表明,与锰铁团簇相比,当前驱体钴铁与载体斜发沸石用料之比为1∶2时脱硫效果最好,在催化体系最适宜的温度为60℃时,脱硫率达到99.8%～99.9%。在脱硫过程中,水的浓度越高对催化系统脱硫化的影响越大,应对石油产品进行干燥,石油产品进料量应以0.1～1 h-1的体积速率进行处理,效率最高,压力保持在大气压下成本最低。这种新型多相催化体系在石油和石油产品脱硫过程中表现出较高的活性,解决了石油和石油产品脱硫过程中操作条件苛刻、催化剂无法再生、废料回收等问题。(本文来源于《当代化工》期刊2019年11期）

顾萍,龚云,乔俊伟,钱志伟,朱钰方[2]（2019）在《MnO_x改性的斜发沸石及其在油墨废水净化中的应用》一文中研究指出目的研究一种具备吸附和降解作用的催化剂,进而更高效地净化处理油墨废水。方法通过氧化还原沉淀法对天然斜发沸石进行MnO_x改性,并研究天然斜发沸石和MnO_x改性的斜发沸石对油墨废水进行净化处理。考察MnO_x改性斜发沸石的晶型、孔结构和形貌,系统地研究处理时间和处理温度对油墨废水COD和色度去除率的影响规律。结果 MnO_x改性的斜发沸石保持了斜发沸石的晶型结构和形貌,具有更高的比表面积、孔容量,以及更宽的孔径分布。结论在最佳的处理条件下,与天然斜发沸石相比,MnO_x改性斜发沸石具有更高的去除性能,在20℃下对油墨废水处理15 min,其COD和色度去除率分别可以达到98%和99%以上。(本文来源于《包装工程》期刊2019年19期）

夏桂敏,刘光辉,沙炎,赵清,张丰[3]（2019）在《斜发沸石对干湿交替稻田土壤速效钾和产量的影响》一文中研究指出为了进一步探究斜发沸石在干湿交替稻田中的应用潜力,设置不同灌溉模式(淹灌和干湿交替灌溉)和不同斜发沸石用量(0、5、10t/hm2)的大田裂区试验,对2017-2018年稻田土壤速效钾动态变化和产量进行了研究。结果表明:稻田增施斜发沸石显着提高了水稻产量,在10t/hm2水平下产量最高,增产率达8.7%～22.3%。斜发沸石对稻田表层土壤速效钾含量和植株地上部钾素积累的提高有显着正效应,干湿交替灌溉显着提高了各生育期植株地上部钾素积累量,提高幅度分别为11.81%～21.42%(2017年)、9.69%～23.79%(2018年)。通径分析表明,斜发沸石增产是因为其显着增加了分蘖肥期和穂肥期土壤速效钾含量,提高了抽穗开花期和黄熟期地上部钾素积累。研究可为揭示干湿交替灌溉下提高钾肥利用效率的应用潜力,并一定程度上缓解稻田缺钾的局面提供依据。(本文来源于《农业工程学报》期刊2019年18期）

罗群,蒋定文,侯登勇,陈伟,胡秀婷[4]（2019）在《改性斜发沸石对水中Sr(Ⅱ)的吸附作用》一文中研究指出自然斜发沸石经高温和化学方法改性后应用于水中Sr~(2+)的吸附和去除。通过测定放射性核素的吸附容量,选择最优改性方法。采用扫描电镜(SEM)和X射线衍射(XRD)等方法,对改性斜发沸石的晶体结构、微观形态和化学组成等进行了鉴定和检测。研究了在不同吸附温度、吸附时间、核素初始浓度等试验条件下,改性斜发沸石对Sr~(2+)的吸附过程。结果表明,采用高温+NaOH+NaCl法改性的斜发沸石对Sr~(2+)的吸附容量最高,达到了79.386 mg/g。应用Langmuir方程和Freundlich方程对等温吸附数据进行拟合发现,等温吸附曲线更符合Langmuir方程。Lagergren一级速率方程、Lagergren二级速率方程以及Elovich方程对改性斜发沸石吸附金属核素的动力学吸附过程拟合结果表明,金属核素在改性斜发沸石上的吸附更加符合准二级反应动力学模型,其吸附过程为化学过程。改性斜发沸石对Sr~(2+)离子吸附过程的焓变ΔH~0及熵变ΔS~0值为正,吸附过程为吸热过程,当初始离子浓度较高时,ΔG~0值为正,并随着初始浓度的降低而降低,随着温度的升高而降低;当初始离子浓度较低时,ΔG~0值为负,表明吸附过程为自发的,ΔG~0的绝对值随着温度的升高而升高。(本文来源于《辐射研究与辐射工艺学报》期刊2019年03期）

李赵阳,周文文[5]（2019）在《缙云斜发沸石矿床地质特征及应用前景分析》一文中研究指出缙云县沈宅矿区斜发沸石矿赋存于上白垩统塘上组(K_2t),矿层中沸石含量可达50%以上,矿层累计厚度可达120m,走向长度达1500m,有效倾斜延伸长度最长可达400m。通过将矿区内天然沸石进行"NaCl+HCl+高温"改性,其比表面积从14.0m~2/g增加到38.6m~2/g,对重金属离子吸附率及吸附速率均显着提高,该特性使得该改性沸石在污水处理及重金属污染土壤修复领域具备广阔应用前景。(本文来源于《西部探矿工程》期刊2019年04期）

彭申来,RAZA,Ullah,白诗扬,孙继红,武霞[6]（2019）在《斜发沸石的水热合成和离子交换性能及其在CH_4/N_2分离中的应用》一文中研究指出以氢氧化铝为铝源,硅溶胶为硅源,通过水热法合成斜发沸石,采用XRD、TEM、BET、FT-IR、TG、~(29)Si NMR等手段考察了OH~-/Si的摩尔比、晶化时间和晶化温度等合成参数对其结构和CH_4/N_2分离性能的影响。基于晶化动力学曲线,由阿伦尼乌斯方程导出诱导期和生长阶段的表观活化能值,分别为91.5和7.2 kJ/mol。通过水溶液离子交换工艺分别获得Ca型或K型斜发沸石,并初步探讨了离子交换前后斜发沸石对CH_4/N_2的分离性能。结果表明,斜发沸石对CH_4/N_2的平衡选择性依赖于交换阳离子电荷类型,数量及其在骨架中的分布,其中K型斜发沸石分离效果较好,有望用于煤层气回收。(本文来源于《石油学报(石油加工)》期刊2019年02期）

胡美玲,江乐勇[7]（2018）在《核磁共振和XPS法表征盐酸改性斜发沸石的光谱分析》一文中研究指出以天然斜发沸石为研究对象,采用不同浓度的盐酸对其改性,分析了改性前后沸石对水中氨氮吸附能力的变化。运用XRD分析沸石的组成特性与骨架结构特征,运用核磁共振、FTIR与XPS表征骨架原子分布与特征变化以及改性后沸石酸性中心的变化。结果表示盐酸的改性机制主要是通过溶解沸石骨架中的四配位铝,溶出孔道杂质及H+置换沸石中的金属阳离子,减少可与氨氮离子进行交换的阳离子数量,导致沸石吸附氨氮的性能下降,但盐酸改性可作为预处理手段,提高复合改性的药剂利用率。(本文来源于《工业安全与环保》期刊2018年11期）

许静,王森,王鹏飞,闫文付,魏渝伟[8]（2018）在《酸处理对斜发沸石结构影响的研究》一文中研究指出采用不同浓度硝酸对斜发沸石(HEU)进行改性处理,结合元素分析(ICP-AES)、N_2物理吸附、X射线粉末衍射(XRD)、魔角旋转固体核磁(MAS NMR)等测试手段及DFT理论计算,研究了酸处理对斜发沸石结构的影响。结果表明,硝酸处理对不同平衡阳离子的HEU(Na-K-HEU、NH_4-HEU、H-HEU)具有不同的脱铝效果。酸处理后Na-K-HEU和NH_4-HEU的硅铝比、比表面积均显着升高。随硝酸浓度增大两个沸石样品的脱铝程度逐渐增加,同时骨架结构也逐渐破坏,硝酸浓度达到4 mol/L时其相对结晶度已低于50%。而H-HEU样品的骨架结构稳定,随硝酸浓度的增大铝含量轻微降低,硝酸浓度达到6 mol/L时相对结晶度仍高达94.8%。阳离子反交换实验结果证明,平衡阳离子的类型不是影响HEU骨架稳定性的主要因素。Na-K-HEU和经硝酸铵交换后的NH_4-HEU中铝都以骨架铝的形式存在,而在后者焙烧成为H-HEU时出现部分非骨架铝,伴随了骨架的稳定化过程。(本文来源于《燃料化学学报》期刊2018年08期）

何昭露,刘真意,罗诚,王银霜,刘爱平[9]（2018）在《铁改性斜发沸石的制备及吸附Sb(Ⅲ)效果研究》一文中研究指出用不同浓度的Fe Cl3·6H2O溶液对斜发沸石进行改性,制得铁改性斜发沸石(IMC),采用XRD、FTIR对改性前后的斜发沸石进行表征,消解后用原子吸收光谱仪对IMC表面负载铁量进行测定。以K(Sb O)C4H4O6·1/2H2O为Sb(Ⅲ)锑源、IMC为吸附剂,研究IMC对Sb(Ⅲ)的吸附去除效果。探讨了IMC载铁量、吸附时间、Sb(Ⅲ)初始质量浓度与吸附量的关系。结果表明:IMC对Sb(Ⅲ)的最大吸附量为天然斜发沸石的4倍以上;IMC对Sb(Ⅲ)的吸附量随载铁量的增加而增大;IMC50吸附Sb(Ⅲ)所需平衡时间约12 h;Elovich模型能较好反映吸附动力学过程,吸附等温线符合Langmuir模型,最大吸附量可达19.25 mg/g;IMC50吸附处理Sb(Ⅲ)后3 333 cm-1处羟基宽化特征峰、695 cm-1和642 cm-1处的Fe OOH特征峰强度明显降低,Sb(Ⅲ)与羟基氧化铁之间发生了化学作用。(本文来源于《非金属矿》期刊2018年04期）

刘爱平,黄阳,王维清,谭洪涛[10]（2018）在《铁改性斜发沸石的制备及吸附Sb(Ⅴ)效果研究》一文中研究指出用不同浓度的FeCl_3·6H_2O溶液对斜发沸石进行改性,制得铁改性斜发沸石(IMC),采用XRD,FTIR对改性前后的斜发沸石进行表征,消解后用原子吸收光谱仪对IMC表面负载铁量进行测定。以KSb(OH)6为Sb(Ⅴ)锑源、IMC为吸附剂,研究IMC对Sb(Ⅴ)的吸附去除效果。探讨了IMC载铁量、吸附时间、Sb(Ⅴ)初始浓度与吸附量的关系。结果表明:IMC对Sb(Ⅴ)的吸附量随载铁量的增加而增大,IMC90对Sb(Ⅴ)的吸附量为36.27×10~(-3);斜发沸石是羟基氧化铁(FeOOH)的优良载体;IMC_(50)吸附Sb(Ⅴ)所需平衡时间约12h;IMC_(50)对Sb(Ⅴ)的最大吸附量为35.05×10~(-3),是天然斜发沸石的9倍多;Elovich模型能较好反映吸附动力学过程;吸附等温线符合Langmuir模型和Freundlich模型;IMC50吸附处理Sb(Ⅴ)后3 333cm~(-1)处羟基宽化特征峰、695cm~(-1)和642cm~(-1)处的FeOOH特征峰强度明显降低,羟基宽化特征峰和695cm~(-1)处的FeOOH特征峰分别偏移到3 323cm~(-1)和694cm~(-1)处,Sb(Ⅴ)与羟基氧化铁(FeOOH)之间发生了络合反应。(本文来源于《矿物岩石》期刊2018年02期）

### 斜发沸石论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的研究一种具备吸附和降解作用的催化剂,进而更高效地净化处理油墨废水。方法通过氧化还原沉淀法对天然斜发沸石进行MnO_x改性,并研究天然斜发沸石和MnO_x改性的斜发沸石对油墨废水进行净化处理。考察MnO_x改性斜发沸石的晶型、孔结构和形貌,系统地研究处理时间和处理温度对油墨废水COD和色度去除率的影响规律。结果 MnO_x改性的斜发沸石保持了斜发沸石的晶型结构和形貌,具有更高的比表面积、孔容量,以及更宽的孔径分布。结论在最佳的处理条件下,与天然斜发沸石相比,MnO_x改性斜发沸石具有更高的去除性能,在20℃下对油墨废水处理15 min,其COD和色度去除率分别可以达到98%和99%以上。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 斜发沸石论文参考文献

[1].殷迎春,刘志丽,孔祥亭.钴铁盐与天然斜发沸石协同作用新型多相催化剂研制与性能评价[J].当代化工.2019

[2].顾萍,龚云,乔俊伟,钱志伟,朱钰方.MnO_x改性的斜发沸石及其在油墨废水净化中的应用[J].包装工程.2019

[3].夏桂敏,刘光辉,沙炎,赵清,张丰.斜发沸石对干湿交替稻田土壤速效钾和产量的影响[J].农业工程学报.2019

[4].罗群,蒋定文,侯登勇,陈伟,胡秀婷.改性斜发沸石对水中Sr(Ⅱ)的吸附作用[J].辐射研究与辐射工艺学报.2019

[5].李赵阳,周文文.缙云斜发沸石矿床地质特征及应用前景分析[J].西部探矿工程.2019

[6].彭申来,RAZA,Ullah,白诗扬,孙继红,武霞.斜发沸石的水热合成和离子交换性能及其在CH_4/N_2分离中的应用[J].石油学报(石油加工).2019

[7].胡美玲,江乐勇.核磁共振和XPS法表征盐酸改性斜发沸石的光谱分析[J].工业安全与环保.2018

[8].许静,王森,王鹏飞,闫文付,魏渝伟.酸处理对斜发沸石结构影响的研究[J].燃料化学学报.2018

[9].何昭露,刘真意,罗诚,王银霜,刘爱平.铁改性斜发沸石的制备及吸附Sb(Ⅲ)效果研究[J].非金属矿.2018

[10].刘爱平,黄阳,王维清,谭洪涛.铁改性斜发沸石的制备及吸附Sb(Ⅴ)效果研究[J].矿物岩石.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d770f01cd43b5bfe6a2ff3df.html