# 解析建筑工程基础施工技术问题

叶勇

桐城市规划建筑设计院安徽桐城231400

摘要：现如今，作为建筑工程的固有组成，基础工程是整个建筑工程施工的起点，不仅承担着建筑整体的重力载荷，而且承担着建筑质量安全的基础保障职能。在整个建筑施工体系中，基础工程所起到的作用是十分关键且重要的。由于基础工程施工的特殊性，其工程质量难以检测，为保障基础工程质量，就需要从施工阶段着手，以更高、更严的要求予以管控。文章围绕建筑工程基础施工技术相关问题进行讨论，分析了基础工程中的常见质量问题，同时提出相应整改和防范措施。

关键词：建筑工程；基础施工；技术

目前随着我国经济的高速发展，建筑行业的发展也得到了全新的发展前景，但是任何技术都存在着很多的不足，所以我们为了提升工程的质量来保证人们的生命财产安全，就要对技术不断的创新并且强化管理，并且其也能直接关系到相关建筑能否发挥他们的正常的使用功能，并且还关系到了企业的声誉，所以，我们就针对建筑工程基础施工技术的相关问题进行分析，从而提出相关的措施进行改善来推动建筑行业的发展。

一、基础施工技术目前发展中遇到的难题

（一）施工中混凝土施工的部分

目前我国的建筑业中对于大型建筑的施工建筑大多采用混凝土施工，而高层或者大型建筑往往都会在建造时候将墙面或者底板等厚度加大，甚至可能会大于三米，这就导致了在这部分施工中最主要的就是混凝土的浇筑工作以及后期保养工作。大面积大体积的混凝土在浇筑工程中很容易遇到问题，因为受热不均匀会导致混凝土块出现裂痕甚至损毁等现象，因此大工程的混凝土浇筑技术至今仍存在了许多难题。

（二）深层地基施工难度高

一般大型建筑物都对地基的施工有着严格的要求，但是由于现如今建筑物太多的缘由，很多施工场地都收到其他建筑物地基的影响从而在深层施工的时候受到了很大的阻碍，在施工的时候不得不避开可能影响到周围建筑的东西，比如通讯设施，排水给水通道以及电线等等。而在加了这么多限制以后施工进度就不得不延后，因为低级的建设是牵一发而动全身的，一点小的改变也就意味着全局的整体性遭到了破坏，需要重新规划施工建设计划。因此在深层地基施工中主要遇到的难题就是周围建筑物的影响，并且在不考虑外界因素的情况下地基施工本身也有很多比较难克服的问题，比如在基坑的挖掘过程中要顾忌周围环境的影响以及建筑物的稳定性。

（三）施工质量影响范围较大

建筑工程基础施工是整个工程施工中最重要的一环，是工程其他后续工序施工的前提。如果基础施工质量不能得到保障，则后续工序即使做得再好也无疑是“空中楼阁”，整个建筑工程的质量必然也无法得到保障。此外，建筑工程基础施工的进度也对整个工程的工期有着重要的影响，如果在施工中稍有差池导致返工，则不仅会增加建筑企业的施工成本，还会影响到整个工程的进度。

二、建筑工程基础施工技术要点分析

（一）做好检测工作

这主要集中在基础施工中期，表现为提高基础工程的测量技术检验，是一项重要的技术保障工作。因此，检测人员要时刻具备质量意识，明确总体工程目标，并在具体检测过程中严格按照标准方案、各项指标的指导来开展工作，全面地记录校审，最终将基础工程质量的现状真实地反映出来。这样就能够对发现的质量问题进行及时地剖析，避免对工程进度片面

地追求，忽略了地基位移等不良问题；同时进一步对检测重点部位进行反复核查，消除安全隐患。另外，投资方和施工单位共同对基础设计图纸细心审核分析，保证总体方案的可行空间，按照合同规定细化管理条例。亲临现场对现场施工状况进行勘察，每一个环节都要严肃对待，比如现场管理需要经过很多的检测手段和方法，从而使每一个分项的工作质量都得到

保证，最终达到总体质量要求。一定要明确检测工程质量工作属于核心环节，是控制关键，却也是如今管理工作环节中较为薄弱的一环。

（二）控制混凝土的质量

混凝土原材料的质量对混凝土质量及民用建筑施工工艺有最直接的的影响，对于不同用途的建筑项目需要选择不同种类的混凝土。比如民用住宅应选用普通硅酸盐水泥，选用水泥进场时要有产品合格证及化验单，进场后的水泥要求进行材料复试，对于不合格的水泥，要坚决杜绝进场。民用住宅所需要的砂应该是优质河砂，对于碎石针片状颗粒状必需严格控制，

不能超过一定比例。混凝土质量的检查工作要每天进行，重量比和投料量的偏差一定要控制在允许范围之内二而且还要进行抗压试验，一检验混凝土的强度。检查方法一般是，制作边长为150mm的立方体试块，在温度为20-30℃和相对湿度为90%以上的潮湿环境或水中的标准条件下，经28天养护后看试验确定。试验结果作为核算结构或构件的混凝土强度是否达到设计要求的依据。

（三）地基基础工程选型

选择合适的地基类型是提高建筑工程基础施工质量的关键。我国的地域跨度比较大，造成不同地区的地质情况也存在一定的差异。对于地质较好的区域，比如说粘土性土质，则可选择常规的地基基础工程，如选用支撑式钢筋混凝土灌注桩实施地基的连接；而对于湿粘土、冻土、杂填土、泥质土等不适宜用作建筑工程的地基，则在进行建筑的规划设计时就应尽量避开，如非要选用不适宜的地质时也要进行加固处理，在精确计算出承载能力的前提下，采取沉井基与桩基等形式开展地基工程的施工。

（四）加强建筑工程基础施工质量控制

基础工程施工需要大量的设备、原料和施工人员。在施工正式开始前，要根据设计图纸并结合现场情况编制科学的施工方案，以此为基础统计施工需要的人力、物力和设备，随后开始物资的购置、人员的安排等工作，施工设备到位后进行保养、检修，确保状态正常，能够稳定运行。技术人员要对设计图纸和施工方案进行研讨，检查是否存在问题或与现场情况不符，如有异常情况要及时与相关单位沟通。此外，工程质量控制指标及相关检测、检查作业的标准和方式需要提前确定。为了获取施工时需要的各类参数，放样测量工作必须提前实施。项目管理单位要制定工程施工相关管理制度，对工程的组织实施以及安全保障等内容予以规范和明确。在工程施工过程中，要严格履行施工质量检验、检查程序，对每一道工序的施工质量都要进行检查，检查不合格的坚决不允许进入下道工序。特别是对于重要环节，要在自检、互检的基础上，指派专业人员单独进行检验，切实保障施工质量。各项工序、工段的检查完成后，还要对整个系统进行一次全面检查，保障各工序间的协调和完整。在检验、检查过程中，要严格遵循国家或行业的相关法律法规、标准、制度，确保检查作业的可靠性和权威性。全部施工和检查都要形成书面记录，确保需要时各项行为可以追溯。

三、结束语

总之，为了满足人们日益增长的生活需求，保障居民日常生活安全及居住质量，建筑工程需要更关注基础工程施工技术。它代表着整个建筑的起始步骤，是一切工作的先行条件，所以，要就上文中介绍的各项工程技术要求进行改进，不断地总结经验，在建筑的认识上更加富有创造性，使建筑工程技术更好的服务于社会需求，最终更好的提高经济效益和生态效益。

参考文献：

[1]陈佩培.试论建筑工程基础施工技术[J].太原城市职业技术学院学报，2016，（08）.

[2]王会虎，付鹏.建筑工程技术的特点及发展趋势研究[J].城市建设理论研究（电子版），2016（12）：254.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d78c1f6738bab8954c6fcb9c.html