# 晶界工程处理对Incoloy825合金耐晶间腐蚀性能的影响

### 论文摘要

通过生产用冷拔机对镍基合金管材Incoloy825进行冷拔后退火的晶界工程（GBE）处理,采用晶间腐蚀试验研究了晶界工程处理对Incoloy825合金耐晶间腐蚀性能的影响。结果表明:使用工厂生产设备GBE处理后,能够使Incoloy825合金中的低∑CSL晶界（晶界两侧晶粒重合位置点阵密度的倒数不超过29）比例提高到75%以上,并显著改善其耐晶间腐蚀性能;GBE处理后Incoloy825合金中形成的大量相互连接的∑3-∑3-∑9和∑3-∑9-∑27等∑3n类型三叉晶界是其耐晶间腐蚀性能提高的主要原因。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 试样制备

- 1.2 性能表征及腐蚀试验

- 2 结果与讨论

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 白琴,边璐,赵清,王宝顺,杨晨,夏爽,周邦新

关键词: 晶界工程,晶间腐蚀,重合位置点阵晶界,形变,热处理

来源: 腐蚀与防护 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,机械工业

单位: 上海大学材料科学与工程学院,浙江久立特材科技股份有限公司

基金: 国家自然科学基金项目(51671122,51871144)

分类号: TG146.15

页码: 705-709

总页数: 5

文件大小: 2018K

下载量: 151

### 相关论文文献

- [1].晶界工程对面心立方金属材料性能的影响[J]. 世界有色金属 2020(04)

- [2].面心立方金属晶界工程技术的研究进展[J]. 热加工工艺 2020(16)

- [3].晶界特征对316不锈钢沿晶应力腐蚀开裂裂纹萌生的影响[J]. 金属学报 2016(03)

- [4].Hastelloy C-276合金Σ3晶界和Σ9晶界随着退火时间的演变规律（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2016(09)

- [5].单道次轧制变形对Hastelloy C-276合金晶界特征分布的影响[J]. 中国铸造装备与技术 2020(02)

- [6].晶界空位与碳原子对铁晶界力学性能的影响[J]. 钢铁 2020(04)

- [7].高强船板晶界裂纹缺陷控制技术研究[J]. 鞍钢技术 2020(05)

- [8].高效多晶硅中Σ3晶界复合活性的研究[J]. 矿冶 2019(02)

- [9].钛合金晶界变形损伤有限元仿真研究[J]. 钛工业进展 2019(03)

- [10].Hastelloy C-276合金中Σ9和Σ27晶界与随机晶界网络连通性的关系（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2018(08)

- [11].对不锈钢晶界工程的研究[J]. 青春岁月 2013(08)

- [12].铝合金/铜/不锈钢接触反应钎焊及晶界渗透行为分析[J]. 焊接学报 2009(11)

- [13].二相粒子钉扎晶界的行为研究[J]. 太原理工大学学报 2008(01)

- [14].中温大变形量下磷在2.25Cr1Mo钢中的晶界偏聚[J]. 武汉科技大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [15].α-Fe中剪切耦合晶界迁移与裂纹相互作用的原子模拟[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [16].大变形退火超细晶铜中的晶界特征分布[J]. 材料热处理学报 2017(06)

- [17].小变形高温退火对Hastelloy C-276合金晶界特征分布和晶界平面分布的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2016(07)

- [18].镍基单晶高温合金在高温氧化过程中不同角度晶界显微组织的演化[J]. 机械工程材料 2013(12)

- [19].一种基于晶界硬化效应的微细切削本构模型[J]. 金属热处理 2020(11)

- [20].晶界预熔的研究现状[J]. 材料导报 2014(05)

- [21].镍基690合金晶界成分演化规律的研究[J]. 核动力工程 2012(S2)

- [22].晶界结构在不同热处理下对铝镁合金腐蚀规律的研究现状[J]. 全面腐蚀控制 2011(04)

- [23].Fe-32 Mn-2Si-4Al TWIP钢退火织构和晶界特征的研究[J]. 钢铁研究学报 2010(02)

- [24].冷轧退火后铁素体不锈钢的晶界面分布[J]. 金属学报 2010(04)

- [25].二相粒子/析出相钉扎晶界模型研究进展[J]. 钢铁研究学报 2010(12)

- [26].5083铝合金中的晶界面热轧织构（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2019(09)

- [27].固溶温度对新型耐热合金晶界特性的影响[J]. 金属热处理 2017(01)

- [28].三叉晶界优先形核模型及其动态再结晶仿真[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2016(10)

- [29].金属多晶体晶粒长大时晶界的迁移行为[J]. 中国科学:技术科学 2014(09)

- [30].硫、磷晶界偏聚对40CrNi2Mo钢冲击性能的影响[J]. 金属热处理 2013(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d78fb9b3d965ce84afa682a8.html