# 云南省曲靖市麒麟区基坑工程一般黏性土力学特性与物理指标的相关性分析

### 论文摘要

云南省曲靖市麒麟地区土层结构较复杂,相变频繁,各土层在岩性、厚度及空间展布和工程力学特征差异性较大,具有不均匀性,针对以往的岩土工程勘察中沿用的老方法对岩土参数取值的差异性,本文通过资料收集整理,用spss软件统计分析了该地区的一般黏性土即黏土、粉质黏土的物理指标间的关系,以及在直剪试验下力学指标与物理指标间的关系。得出黏土与粉质黏土的天然含水量与孔隙比呈线性增长关系,且相关度很高;这两种土的黏聚力与液限指数之间呈线性减小关系,且相关度较高;此外得出该地区土大部分处于可塑状态。文中所得出的结论对该地区地基承载力参数的选取具有一定的指导意义。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 国内会议

作者: 朱辉,徐世光,张兵,郭婷婷,朱海波,庞佳丽

关键词: 差异性,一般黏性土,物理指标,力学指标

来源: 土木工程新材料、新技术及其工程应用交流会 2019-05-17

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程,建筑科学与工程

单位: 昆明理工大学国土资源与工程学院,黄石市港区建设局

分类号: TU43;TU753

DOI: 10.26914/c.cnkihy.2019.046332

页码: 1075-1078

总页数: 4

文件大小: 1081k

下载量: 10

### 相关论文文献

- [1].高肉猫粮物理性状的分析研究[J]. 饲料博览 2020(05)

- [2].影响卷烟物理指标的研究进展[J]. 中外企业家 2020(04)

- [3].不同价类卷烟的物理指标控制水平分析[J]. 科技信息 2012(27)

- [4].不同宽度烟丝组合对卷烟物理指标及其综合稳定性的影响[J]. 云南农业大学学报(自然科学) 2017(03)

- [5].滤棒换牌生产物理指标参数调整顺序的探讨[J]. 科技与企业 2013(15)

- [6].储存时间、储存温度对橡胶沥青物理指标的影响[J]. 北方交通 2012(10)

- [7].基于烟支物理指标特性差异的多元工序能力评价方法[J]. 轻工科技 2019(06)

- [8].烟丝结构对卷烟物理指标的影响[J]. 烟草科技 2008(08)

- [9].室内岩土热物理指标的试验方法及试验要点的探讨[J]. 铁道勘察 2013(01)

- [10].利用卫星遥感获取现今构造活动信息的热物理指标研究[J]. 中国科学:地球科学 2012(02)

- [11].烧结矿物理指标下降原因分析及控制措施[J]. 鞍钢技术 2011(05)

- [12].棉纤维物理指标变异性能研究[J]. 中国纤检 2018(03)

- [13].厦门港区粘性土内摩擦角与其它物理指标相关性分析[J]. 港工技术 2018(S1)

- [14].烤烟淀粉与物理指标的关系分析[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [15].箱式贮叶时间对卷烟物理质量影响的研究[J]. 中国新技术新产品 2018(20)

- [16].黄土湿陷特性及与物理指标相关性分析[J]. 公路 2018(11)

- [17].样品调节时间对卷烟物理指标的影响[J]. 科技资讯 2013(18)

- [18].通用硅酸盐水泥物理指标及其试验方法研究[J]. 现代商贸工业 2009(15)

- [19].某工程土的物理性质相关性分析[J]. 山东工业技术 2013(10)

- [20].统计分析方法在工艺质量提升中的应用[J]. 中国科技信息 2012(24)

- [21].关于AEROSORT除杂效果的研究[J]. 粮食科技与经济 2018(12)

- [22].研究烟支含水率对物理指标的影响[J]. 中国高新区 2017(24)

- [23].接装纸激光打孔方式对细支卷烟物理指标的影响[J]. 科技视界 2020(28)

- [24].对不同卷烟机型卷烟物理指标差异性的探讨[J]. 山东工业技术 2018(01)

- [25].阿托伐他汀钙联合依那普利改善慢性充血性心力衰竭患者心功能的效果分析[J]. 临床医学 2015(05)

- [26].打叶复烤工艺技术特征与质量指标分析[J]. 山东工业技术 2017(10)

- [27].一种透明荧光防伪印油的研制[J]. 包装工程 2017(15)

- [28].造纸法再造烟叶质量检测综述[J]. 云南农业 2017(05)

- [29].复合型保润剂对膨胀烟丝感官品质和保润性能的影响[J]. 郑州轻工业学院学报(自然科学版) 2015(01)

- [30].陈化条件对卷烟物理指标和有害成分的影响[J]. 河南农业科学 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d7e9f2f917b7558a55c4e60b.html