# 纳滤膜法处理碱性溶液中的铁离子

### 论文摘要

为达到印染碱液回收的目的,利用商业纳滤膜NF270,在压力1～4 MPa、温度为20～40℃,NaOH的质量浓度在10～60 g/L条件下探究了纳滤膜对碱性溶液中Fe3+和OH-的截留效果。结果表明,NF270对OH-基本没有截留;随着压力的升高,Fe3+的截留效果逐渐提高,在4 MPa压力下截留效果达到最大;随着温度的升高,Fe3+的截留效果逐渐降低,在20℃下,截留效果最好;随着OH-含量的提高,Fe3+的截留效果略有增加,基本保持稳定;对Fe3+的截留效果最高达到98%。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 材料与仪器

- 1.2 纳滤膜渗透性能的测定

- 1.3 NF270对Fe3+及OH-截留性能

- 2 结果与讨论

- 2.1 NF270的渗透性能

- 2.2 NF270对OH-的截留率

- 2.3 跨膜压力对Fe3+截留的影响

- 2.4 温度对Fe3+截留的影响

- 2.5 NaOH含量对Fe3+截留的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张(王乐)夫,房宽峻,刘秀明,蔡玉青,刘子婧

关键词: 铁离子,纳滤膜,温度,压力

来源: 水处理技术 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业,环境科学与资源利用

单位: 天津工业大学纺织学院,山东生态纺织协同创新中心,青岛大学纺织服装学院

基金: 国家重点研发计划资助项目(2016YFC0400503,2017YFB0309800)

分类号: X791

DOI: 10.16796/j.cnki.1000-3770.2019.07.018

页码: 89-92

总页数: 4

文件大小: 170K

下载量: 123

### 相关论文文献

- [1].焦化废水中基于纳滤膜分离机制的脱氰方法[J]. 湘潭大学自然科学学报 2016(04)

- [2].纳滤过程及应用[J]. 中国盐业 2014(18)

- [3].纳滤膜的制备及其应用现状[J]. 化工时刊 2018(10)

- [4].纳滤膜的制备技术[J]. 现代化工 2018(04)

- [5].纳滤膜分离技术在水处理领域的应用[J]. 中国科技信息 2008(09)

- [6].纳滤膜分离技术的发展及应用[J]. 价值工程 2011(15)

- [7].纳滤膜分离技术在废水处理中的应用[J]. 节能与环保 2020(Z1)

- [8].基于“可控”表界面工程的聚合物纳滤膜[J]. 高分子学报 2017(12)

- [9].影响纳滤膜分离性能的因素研究综述[J]. 新疆环境保护 2018(03)

- [10].计算流体力学在纳滤膜分离技术研究中应用[J]. 膜科学与技术 2011(03)

- [11].哌嗪量对聚酰胺复合纳滤膜性能的影响[J]. 膜科学与技术 2018(06)

- [12].纳滤膜技术在饮用水软化处理中的应用概况[J]. 盐科学与化工 2018(11)

- [13].纳滤膜在废水脱盐应用中的分盐行为研究[J]. 能源化工 2018(04)

- [14].纳滤膜的制备及其在染料废水处理中的研究进展[J]. 广东化工 2019(07)

- [15].氧化石墨烯的制备及其负载纳滤膜性能[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [16].中性溶质环境下纳滤膜分离性能实验研究[J]. 膜科学与技术 2018(06)

- [17].纯水体系下纳滤膜分离过程热力学问题研究[J]. 膜科学与技术 2014(05)

- [18].基于纳滤膜分离的健康饮用水处理工艺[J]. 给水排水 2019(04)

- [19].纳滤膜在钛白粉废酸处理中的应用[J]. 水处理技术 2018(09)

- [20].纳滤膜分离技术应用于盐湖卤水提锂的研究进展[J]. 无机盐工业 2017(01)

- [21].PES复合纳滤膜传质分离机理分析与预测[J]. 南京晓庄学院学报 2018(06)

- [22].亲水改性纳滤膜去除小分子可溶性有机物的研究[J]. 膜科学与技术 2018(04)

- [23].高浓度含盐蔗糖溶液的纳滤分离实验研究[J]. 膜科学与技术 2018(04)

- [24].低压、耐污纳滤膜分离技术现状及展望[J]. 南京晓庄学院学报 2018(06)

- [25].有机-无机杂化纳滤膜的制备研究进展[J]. 化工新型材料 2019(02)

- [26].荷电有机纳滤膜的制备及在污水处理中的应用研究进展[J]. 皮革与化工 2019(03)

- [27].有机溶液环境中阿魏酸的纳滤“强化”分离行为研究[J]. 中草药 2018(21)

- [28].有机酸纳滤膜分离过程中膜污染的控制及清洗[J]. 安徽化工 2013(04)

- [29].纳滤膜分离技术处理饮用水研究进展[J]. 应用化工 2018(08)

- [30].生活饮用水氯化物处理工艺研究——超滤+纳滤+反渗透技术[J]. 福建建筑 2019(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d825066905a5e0f02fdd2854.html