# 一种带有止回装置的快接管件论文和设计-郑德谋

### 全文摘要

本实用新型属于快接管件技术领域，尤其涉及一种带有止回装置的快接管件，包括管件本体，所述管件本体上贯穿有连接腔，所述连接腔内依次设置有止水部、密封圈和锁紧部，所述止水部包括支架和塞座，所述塞座固定设置在连接腔内，所述塞座上贯穿有通水孔，所述支架滑动穿过通水孔，所述支架的两端固定设置有塞头和弹性元件，且所述塞头和弹性元件分别位于塞座的两侧，所述支架上位于塞座和弹性元件之间延伸有限位板，所述塞头用于堵住通水孔，所述锁紧部用于锁紧水管，所述弹性元件靠近锁紧部，且所述弹性元件与水管内壁配合。有益效果：本实用新型带有止回装置的快接管件，同时具备快接和止水双项功能，且结构简单、操作便捷、成本较低。

### 主设计要求

1.一种带有止回装置的快接管件，其特征在于：包括管件本体(1)，所述管件本体(1)上贯穿有连接腔(11)，所述连接腔(11)内依次设置有止水部、密封圈(6)和锁紧部，所述止水部包括支架(2)和塞座(5)，所述塞座(5)固定设置在连接腔(11)内，所述塞座(5)上贯穿有通水孔(51)，所述支架(2)滑动穿过通水孔(51)，所述支架(2)的两端固定设置有塞头(4)和弹性元件，且所述塞头(4)和弹性元件分别位于塞座(5)的两侧，所述支架(2)上位于塞座(5)和弹性元件之间延伸有限位板(21)，所述塞头(4)用于堵住通水孔(51)，所述锁紧部用于锁紧水管(7)，所述弹性元件靠近锁紧部，且所述弹性元件与水管(7)内壁配合。

### 设计方案

1.一种带有止回装置的快接管件，其特征在于：包括管件本体(1)，所述管件本体(1)上贯穿有连接腔(11)，所述连接腔(11)内依次设置有止水部、密封圈(6)和锁紧部，所述止水部包括支架(2)和塞座(5)，所述塞座(5)固定设置在连接腔(11)内，所述塞座(5)上贯穿有通水孔(51)，所述支架(2)滑动穿过通水孔(51)，所述支架(2)的两端固定设置有塞头(4)和弹性元件，且所述塞头(4)和弹性元件分别位于塞座(5)的两侧，所述支架(2)上位于塞座(5)和弹性元件之间延伸有限位板(21)，所述塞头(4)用于堵住通水孔(51)，所述锁紧部用于锁紧水管(7)，所述弹性元件靠近锁紧部，且所述弹性元件与水管(7)内壁配合。

2.根据权利要求1所述的带有止回装置的快接管件，其特征在于：所述弹性元件向远离支架(2)的方向先扩大后收缩。

3.根据权利要求2所述的带有止回装置的快接管件，其特征在于：所述弹性元件选用卡簧(3)。

4.根据权利要求1所述的带有止回装置的快接管件，其特征在于：所述塞头(4)朝向支架(2)的方向收缩。

5.根据权利要求1或4所述的带有止回装置的快接管件，其特征在于：所述塞头(4)的材质选用硅胶。

6.根据权利要求5所述的带有止回装置的快接管件，其特征在于：所述连接腔(11)内开设有第一环槽，所述塞座(5)设置在第一环槽内。

7.根据权利要求6所述的带有止回装置的快接管件，其特征在于：所述塞座(5)的材质选用橡胶，所述塞座(5)与第一环槽过盈配合。

8.根据权利要求1所述的带有止回装置的快接管件，其特征在于：所述密封圈(6)位于连接腔(11)与水管(7)之间；所述连接腔(11)内开设有第二环槽，所述密封圈(6)设置在第二环槽内。

9.根据权利要求8所述的带有止回装置的快接管件，其特征在于：所述锁紧部包括依次压接设置的环形架(81)、爪片(82)和固定圈(83)，所述环形架(81)抵靠在密封圈(6)上，所述固定圈(83)内滑动设置有卡扣(84)，所述固定圈(83)的外圆周面上延伸有第一凸起(831)，所述固定圈(83)的内壁上延伸有第二凸起(832)，所述连接腔(11)上开设有与第一凸起(831)配合的卡槽，所述卡扣(84)上开设有与第二凸起(832)配合的限位槽(841)，当所述卡扣(84)朝向爪片(82)滑动时撑开爪片(82)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于快接管件技术领域，尤其涉及一种带有止回装置的快接管件。

背景技术

近年，各类型号净水器开始走进广大百姓家庭，或者用于各种办公场所，其中台面式机型由于安装、使用都很方便，深受许多用户喜好。现有净水器由于进出水端口使用快接管件，出现不尽人意之处，如专利201210269272.2公开的一种直插式快接管件及取管套筒，专利201020050095.5公开的推入式快速管接件等，其快接管件在使用过程中出现不足：－旦关闭水源，拔出输水管后，余水会从快接管件向外流出，如净水器箱体中滤芯内滞留的余水，这样会造成不必要损失和周边环境污染；另外，拔出输水管后，此快接管件端口显然是畅开或畅通的，外界的细菌、粉尘、小虫等会进入端口，造成不良影响，例如有净水器采用快接管件为进出水端口，就会出现此类原因造成净水器内部“臭水”。

目前解决此类问题具有实际意义的技术方案，如专利201420266410.6公开的带有止回装置的内外螺快插接头，专利201120428135.x公开的一种具有止回功能的管道接头件等，不过这些专利技术都利用类似管路上单向阀的止回装置，仍存在不足：仅能解决拔出水管的同时存在较多余水才有力量倒推单向阀芯起到阻塞作用，阻止余水外流；若拔出导管的同时又没有余水或余水很少时，其阀杆或堵头难以复位，此快接管件端口显然仍是畅开或畅通的，外界的细菌、粉尘、小虫等仍然会进入端口，造成不良后果。

实用新型内容

为解决现有技术存在的快接管件水管拔出后水外泄和外界污物进入快接管件的问题，在不改变输液管路上选择使用快接管件的前提条件下，本实用新型提供一种带有止回装置的快接管件，其设置可自动关闭的止水部，有效防止来自整机内部的残余液体从快接管件流出或外界的细菌、粉尘、小虫等进入快接管件。

为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案如下，一种带有止回装置的快接管件，包括管件本体，所述管件本体上贯穿有连接腔，所述连接腔内依次设置有止水部、密封圈和锁紧部，所述止水部包括支架和塞座，所述塞座固定设置在连接腔内，所述塞座上贯穿有通水孔，所述支架滑动穿过通水孔，所述支架的两端固定设置有塞头和弹性元件，且所述塞头和弹性元件分别位于塞座的两侧，所述支架上位于塞座和弹性元件之间延伸有限位板，所述塞头用于堵住通水孔，所述锁紧部用于锁紧水管，所述弹性元件靠近锁紧部，且所述弹性元件与水管内壁配合。

作为优选，所述弹性元件向远离支架的方向先扩大后收缩。水管插入连接腔时，弹性元件插入水管内壁，弹性元件远离之间的一端收缩具有导向作用，保证弹性元件插入水管内。

作为优选，所述弹性元件选用卡簧。卡簧向远离支架的方向先扩大后收缩，其弹性好，不易变形，提高该快接管件的稳定性和可靠性。

作为优选，所述塞头朝向支架的方向收缩。保证塞头插入通水孔中，且塞头与通水孔配合密封性好，有效防止水管从连接腔内拔出时水外泄。

作为优选，所述塞头的材质选用硅胶。

作为优选，所述连接腔内开设有第一环槽，所述塞座设置在第一环槽内。

进一步地，所述塞座的材质选用橡胶，所述塞座与第一环槽过盈配合。塞座起到类似于密封圈的作用，当塞头插入通水孔后，有效防止水外泄，结构简单，密封效果好。

进一步地，所述密封圈位于连接腔与水管之间；所述连接腔内开设有第二环槽，所述密封圈设置在第二环槽内。

进一步地，所述锁紧部包括依次压接设置的环形架、爪片和固定圈，所述环形架抵靠在密封圈上，所述固定圈内滑动设置有卡扣，所述固定圈的外圆周面上延伸有第一凸起，所述固定圈的内壁上延伸有第二凸起，所述连接腔上开设有与第一凸起配合的卡槽，所述卡扣上开设有与第二凸起配合的限位槽，当所述卡扣朝向爪片滑动时撑开爪片。锁紧部的结构可参阅专利文件201020050095.5中披露的管道锁紧装置，锁紧部具有连接方便、稳定和密封性好的优点。

有益效果：本实用新型的带止液功能的快接管件，一是当更换或安装水管时，将水管从连接腔内向外拔出，水管内壁因受卡簧的抵压力而依次带动支架及塞头一同外拉，当塞头插入通水孔并堵住通水孔时，有效防止里水外泄；二是当塞头堵住塞座上通水孔时，外界的细菌、粉尘、小虫等无法进入快接管件的连接腔，起到安全防护作用；三是该快接管件同时具备快接和止水双项功能，且结构简单、操作便捷、成本较低。

附图说明

图1是本实用新型带有止回装置的快接管件的拔出水管状态示意图；

图2是图1中A的放大示意图；

图3是本实用新型带有止回装置的快接管件的插入水管状态示意图；

图中箭头方向表示水管的插入和拔出方向；

图中：1、管件本体，11、连接腔，2、支架，21、限位板，3、卡簧，4、塞头，5、塞座，51、通水孔，6、密封圈，7、水管，81、环形架，82、爪片，83、固定圈，831、第一凸起，832、第二凸起，84、卡扣，841、限位槽。

具体实施方式

实施例

如图1～3所示，一种带有止回装置的快接管件，包括管件本体1，所述管件本体1上贯穿有连接腔11，所述连接腔11内依次设置有止水部、密封圈6和锁紧部，所述止水部包括支架2和塞座5，所述塞座5固定设置在连接腔11内，所述塞座5上贯穿有通水孔51，所述支架2滑动穿过通水孔51，所述支架2的两端固定设置有塞头4和弹性元件，且所述塞头4和弹性元件分别位于塞座5的两侧，所述支架2上位于塞座5和弹性元件之间延伸有限位板21，所述塞头4用于堵住通水孔51，所述锁紧部用于锁紧水管7，所述弹性元件靠近锁紧部，且所述弹性元件与水管7内壁配合。为了便于弹性元件插入水管7，所述弹性元件向远离支架2的方向先扩大后收缩。本实施例所述弹性元件选用卡簧3。待连接的水管7插向连接腔11时，卡簧3插入水管7内，此时卡簧3抵住水管7内壁并处于沿水管7径向向外扩张趋势，且水管7的端部与限位板缘21接触。

为了便于塞头4插入通水孔51，所述塞头4朝向支架2的方向收缩，所述通水孔51于塞头4配合。为了达到较好的密封效果，所述塞头4的材质选用硅胶。所述连接腔11内开设有第一环槽，所述塞座5设置在第一环槽内，所述塞座5的材质选用橡胶，所述塞座5与第一环槽过盈配合。所述密封圈6位于连接腔11与水管7之间；所述连接腔11内开设有第二环槽，所述密封圈6设置在第二环槽内。

所述锁紧部包括依次压接设置的环形架81、爪片82和固定圈83，所述环形架81抵靠在密封圈6上，所述固定圈83内滑动设置有卡扣84，所述固定圈83的外圆周面上延伸有第一凸起831，所述固定圈83的内壁上延伸有第二凸起832，所述连接腔11上开设有与第一凸起831配合的卡槽，所述卡扣84上开设有与第二凸起832配合的限位槽841，当所述卡扣84朝向爪片82滑动时撑开爪片82，为了保证卡爪卡住水管7，所述爪片82设置为10爪。锁紧部的结构可参阅专利文件201020050095.5中披露的管道锁紧装置，锁紧部具有连接方便、稳定和密封性好的优点。

工作原理如下：

管件本体1上连接水管7正常通水时，水管7的端部抵住限位板21，卡簧3抵住水管7内壁并处于沿水管7径向扩张趋势，塞头4脱离通水孔51，管道内的水经通水孔51流通；

当需更换或拆除水管7时，如图1所示，先将卡扣84向爪片82方向压进去，卡扣84端部顶开爪片82，使水管7首先脱离爪片82的约束，以便水管7从连接腔11内向外拔出，又因卡簧3处于沿水管7径向向外扩张趋势并抵住水管7内壁，从而让水管7依次带动卡簧3、支架2和塞头4向外运动，当塞头4插入通水孔51并堵住通水孔51时，有效防止水外泄，同时水管7脱离卡簧3后，水管7被拔出；

如图2所示，再将待更换或安装的水管7插入连接腔11，因卡簧3远离支架2的一端伸与缩具有导向作用，保证卡簧3插入水管7内，卡簧3再次抵住水管7内壁并处于沿水管7径向扩张趋势为下次更换水管7做准备，同时水管7端部与限位板21接触，水管7推动支架2和塞头4远离塞座5运动，当水管7插入连接腔11到位后，塞头4脱离通水孔51，管道内的水开始经通水孔51流通。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822246652.X

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209705498U

授权时间:20191129

主分类号:F16L37/091

专利分类号:F16L37/091;F16L37/38

范畴分类:27G;

申请人:平潭综合实验区富尔康健康科技有限公司

第一申请人:平潭综合实验区富尔康健康科技有限公司

申请人地址:350499 福建省福州市平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园1B407

发明人:郑德谋;卢美凤

第一发明人:郑德谋

当前权利人:平潭综合实验区富尔康健康科技有限公司

代理人:王巍巍

代理机构:32231

代理机构编号:常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) 32231

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d85220d53a3cc7fa121f34a1.html