# 一种防倾斜的脚手架支撑结构论文和设计-孙义斌

### 全文摘要

本实用新型公开了一种防倾斜的脚手架支撑结构，包括液压支撑柱、第一剪力撑、第二剪力撑、地面、墙壁，所述地面上方设置有固定底座，所述固定底座侧面设置有所述墙壁，所述固定底座上方设置有第一固定台，所述第一固定台侧面设置有第二固定台，所述第一固定台和所述第二固定台上方均设置有支撑柱，所述支撑柱上方设置有连接杆。有益效果在于：本实用新型结构设计合理，设置有液压支撑柱，能够起到支撑立柱的作用，继而对整个脚手架起到稳定作用，设置有第一剪力撑和第二剪力撑，能够保证在使用脚手架时，脚手架整个结构不会发生变形。

### 主设计要求

1.一种防倾斜的脚手架支撑结构，其特征在于：包括液压支撑柱(1)、第一剪力撑(2)、第二剪力撑(3)、地面(13)、墙壁(15)，所述地面(13)上方设置有固定底座(9)，所述固定底座(9)侧面设置有所述墙壁(15)，所述固定底座(9)上方设置有第一固定台(10)，所述第一固定台(10)侧面设置有第二固定台(14)，所述第一固定台(10)和所述第二固定台(14)上方均设置有支撑柱(11)，所述支撑柱(11)上方设置有连接杆(19)，所述连接杆(19)与所述第二固定台(14)之间设置有加固柱(12)，所述连接杆(19)上方设置有安装固定板(18)，所述安装固定板(18)上方设置有固定板(7)，所述固定板(7)上方设置有立柱(4)，所述立柱(4)侧面设置有安装耳(8)，所述立柱(4)和所述安装耳(8)之间设置有所述液压支撑柱(1)，所述液压支撑柱(1)两端分别通过螺栓与所述立柱(4)和所述安装耳(8)连接，所述立柱(4)前部设置有所述第一剪力撑(2)，所述立柱(4)远离所述安装耳(8)的一侧设置有所述第二剪力撑(3)，所述第一剪力撑(2)和所述第二剪力撑(3)通过螺栓连接固定在所述立柱(4)上，所述液压支撑柱(1)之间设置有站板(5)，所述立柱(4)上设置有安装板(6)，所述立柱(4)与所述墙壁(15)之间设置有拉杆(16)，所述拉杆(16)上设置有拉杆固定板(17)。

### 设计方案

1.一种防倾斜的脚手架支撑结构，其特征在于：包括液压支撑柱(1)、第一剪力撑(2)、第二剪力撑(3)、地面(13)、墙壁(15)，所述地面(13)上方设置有固定底座(9)，所述固定底座(9)侧面设置有所述墙壁(15)，所述固定底座(9)上方设置有第一固定台(10)，所述第一固定台(10)侧面设置有第二固定台(14)，所述第一固定台(10)和所述第二固定台(14)上方均设置有支撑柱(11)，所述支撑柱(11)上方设置有连接杆(19)，所述连接杆(19)与所述第二固定台(14)之间设置有加固柱(12)，所述连接杆(19)上方设置有安装固定板(18)，所述安装固定板(18)上方设置有固定板(7)，所述固定板(7)上方设置有立柱(4)，所述立柱(4)侧面设置有安装耳(8)，所述立柱(4)和所述安装耳(8)之间设置有所述液压支撑柱(1)，所述液压支撑柱(1)两端分别通过螺栓与所述立柱(4)和所述安装耳(8)连接，所述立柱(4)前部设置有所述第一剪力撑(2)，所述立柱(4)远离所述安装耳(8)的一侧设置有所述第二剪力撑(3)，所述第一剪力撑(2)和所述第二剪力撑(3)通过螺栓连接固定在所述立柱(4)上，所述液压支撑柱(1)之间设置有站板(5)，所述立柱(4)上设置有安装板(6)，所述立柱(4)与所述墙壁(15)之间设置有拉杆(16)，所述拉杆(16)上设置有拉杆固定板(17)。

2.根据权利要求1所述的一种防倾斜的脚手架支撑结构，其特征在于：所述支撑柱(11)两端通过螺栓分别与所述连接杆(19)和所述第一固定台(10)连接，所述加固柱(12)两端通过螺栓分别与所述第二固定台(14)和所述连接杆(19)连接。

3.根据权利要求1所述的一种防倾斜的脚手架支撑结构，其特征在于：所述固定底座(9)通过螺栓连接固定在所述地面(13)上，所述第一固定台(10)和所述第二固定台(14)焊接在所述固定底座(9)上。

4.根据权利要求1所述的一种防倾斜的脚手架支撑结构，其特征在于：所述连接杆(19)和所述安装固定板(18)通过螺栓连接固定在一起，所述固定板(7)通过螺栓连接固定在所述安装固定板(18)上。

5.根据权利要求1所述的一种防倾斜的脚手架支撑结构，其特征在于：所述安装板(6)焊接在所述立柱(4)上，所述站板(5)与所述安装板(6)通过螺栓连接。

6.根据权利要求1所述的一种防倾斜的脚手架支撑结构，其特征在于：所述拉杆固定板(17)与所述立柱(4)和所述墙壁(15)通过螺栓连接进行固定，所述拉杆(16)焊接在所述拉杆固定板(17)之间。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及汽车建筑施工设备领域，特别是涉及一种防倾斜的脚手架支撑结构。

背景技术

脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台，按搭设的位置分为外脚手架、里脚手架；按材料不同可分为木脚手架、竹脚手架、钢管脚手架；按构造形式分为立杆式脚手架、桥式脚手架、门式脚手架、悬吊式脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、爬式脚手架。

目前，申请号为201720711163.X的中国专利，公开了一种防倾斜脚手架，包括工作台板、固定板、支撑架和固定支架，所述工作台板的四角固定安装有支撑架，且支撑架的中部固定安装有固定支架，所述固定支架由固定脚、转轴、连接套杆、锁紧旋钮、扭力弹簧轴和活动支架组成，所述固定支架通过顶部的转轴与支撑架的中部相铰接，且固定支架通过底部的连接套杆与活动支架的顶部相铰接，所述连接套杆的中部固定安装有锁紧旋钮，且活动支架的底部通过扭力弹簧轴与固定脚的一端相铰接，所述转轴下方的支撑架表面固定安装有活动套环，所述活动套环由固定套环、卡销、固定轴和锁扣组成。

上述专利，设计较为简单，强度较低，无法满足大多数场合的使用，在脚手架劳动强度较高时，有可能会发生倾斜的现象。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种防倾斜的脚手架支撑结构，本实用新型结构设计合理，设置有液压支撑柱，能够起到支撑立柱的作用，继而对整个脚手架起到稳定作用，设置有第一剪力撑和第二剪力撑，能够保证在使用脚手架时，脚手架整个结构不会发生变形。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：

一种防倾斜的脚手架支撑结构，包括液压支撑柱、第一剪力撑、第二剪力撑、地面、墙壁，所述地面上方设置有固定底座，所述固定底座侧面设置有所述墙壁，所述固定底座上方设置有第一固定台，所述第一固定台侧面设置有第二固定台，所述第一固定台和所述第二固定台上方均设置有支撑柱，所述支撑柱上方设置有连接杆，所述连接杆与所述第二固定台之间设置有加固柱，所述连接杆上方设置有安装固定板，所述安装固定板上方设置有固定板，所述固定板上方设置有立柱，所述立柱侧面设置有安装耳，所述立柱和所述安装耳之间设置有所述液压支撑柱，所述液压支撑柱两端分别通过螺栓与所述立柱和所述安装耳连接，如此设置，能够将所述液压支撑柱固定在所述立柱和所述安装耳所之间，使所述液压支撑柱起到支撑所述立柱的作用，并且使用螺栓连接还便于对所述液压支撑柱进行安装或拆卸，所述立柱前部设置有所述第一剪力撑，所述立柱远离所述安装耳的一侧设置有所述第二剪力撑，所述第一剪力撑和所述第二剪力撑通过螺栓连接固定在所述立柱上，如此设置，能够将所述第一剪力撑和所述第二剪力撑固定在所述立柱之间，使所述第一剪力撑和所述第二剪力撑能够稳定所述立柱的结构，而且螺栓连接还便于对所述第一剪力撑和所述第二剪力撑进行拆卸，所述液压支撑柱之间设置有站板，所述立柱上设置有安装板，所述立柱与所述墙壁之间设置有拉杆，所述拉杆上设置有拉杆固定板。

如此设置，结构设计合理，设置有所述液压支撑柱，能够起到支撑所述立柱的作用，继而对整个脚手架起到稳定作用，设置有所述第一剪力撑和所述第二剪力撑，能够保证在使用脚手架时，脚手架整个结构不会发生变形。

上述结构中，在所述立柱和所述固定板之间设置有所述液压支撑柱，可以在所述立柱要倾斜的时候，起到稳定所述立柱的作用，在所述立柱之间还设置有所述第一剪力撑和所述第二剪力撑，能够进一步的防止所述立柱倾斜，继而稳定整个脚手架，并且在所述立柱和所述墙壁之间设置有所述拉杆，能够将所述立柱和所述墙壁固定在一起，提高所述立柱的稳定性，继而稳定整个脚手架。

进一步地，所述支撑柱两端通过螺栓分别与所述连接杆和所述第一固定台连接，所述加固柱两端通过螺栓分别与所述第二固定台和所述连接杆连接。

如此设置，能够将所述支撑柱固定在所述连接杆和所述第一固定台之间，使所述支撑柱起到支撑所述连接杆的作用，并且所述加固柱被通过螺栓连接固定在所述第二固定台与所述连接杆之间，使所述加固柱能够起到稳固所述连接杆的作用。

进一步地，所述固定底座通过螺栓连接固定在所述地面上，所述第一固定台和所述第二固定台焊接在所述固定底座上。

如此设置，是因为焊接作为不可拆卸连接，为了便于安装和拆卸脚手架，因此使用焊接将所述第一固定台和所述第二固定台固定在所述固定底座上，再将所述固定底座通过螺栓连接固定在所述地面上。

进一步地，所述连接杆和所述安装固定板通过螺栓连接固定在一起，所述固定板通过螺栓连接固定在所述安装固定板上。

如此设置，能够将所述连接杆、所述固定板和所述安装固定板固定在一起，而且使用螺栓连接还便于对其进行拆卸。

进一步地，所述安装板焊接在所述立柱上，所述站板与所述安装板通过螺栓连接。

如此设置，首先将所述安装板固定在所述立柱上，才能够使用所述安装板来对所述站板进行固定，并且使用螺栓连接还便于对所述站板进行拆卸。

进一步地，所述拉杆固定板与所述立柱和所述墙壁通过螺栓连接进行固定，所述拉杆焊接在所述拉杆固定板之间。

如此设置，能够通过螺栓连接将所述拉杆固定板通过螺栓连接固定在所述立柱和所述站板上，再者焊接能够将所述拉杆和所述固定板固定在一起，使得所述安装板能够拉住所述立柱，起到稳定脚手架结构的作用。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、结构设计合理，设置有液压支撑柱，能够起到支撑立柱的作用，继而对整个脚手架起到稳定作用；

2、设置有第一剪力撑和第二剪力撑，能够保证在使用脚手架时，脚手架整个结构不会发生变形。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型所述一种防倾斜的脚手架支撑结构的主视图；

图2是本实用新型所述一种防倾斜的脚手架支撑结构的左视图；

图3是本实用新型所述一种防倾斜的脚手架支撑结构中A处的放大图；

图4是本实用新型所述一种防倾斜的脚手架支撑结构中B处的放大图。

附图标记说明如下：

1、液压支撑柱；2、第一剪力撑；3、第二剪力撑；4、立柱；5、站板；6、安装板；7、固定板；8、安装耳；9、固定底座；10、第一固定台；11、支撑柱；12、加固柱；13、地面；14、第二固定台；15、墙壁；16、拉杆；17、拉杆固定板；18、安装固定板；19、连接杆。

具体实施方式

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

第一实施例：

如图1-图4所示，一种防倾斜的脚手架支撑结构，包括液压支撑柱1、第一剪力撑2、第二剪力撑3、地面13、墙壁15，地面13上方设置有固定底座9，连接杆19用以安装第一固定台10和第二固定台14，固定底座9侧面设置有墙壁15，固定底座9上方设置有第一固定台10，第一固定台10用以安装支撑柱11，第一固定台10侧面设置有第二固定台14，第二固定台14用以安装支撑柱11，第一固定台10和第二固定台14上方均设置有支撑柱11，支撑柱11用以支撑连接杆19，支撑柱11上方设置有连接杆19，连接杆19用以安装安装固定板18，连接杆19与第二固定台14之间设置有加固柱12，加固柱12用以支撑连接杆19，连接杆19上方设置有安装固定板18，安装固定板18用以安装固定板7，安装固定板18上方设置有固定板7，固定板7用以支撑立柱4和安装安装耳8，固定板7上方设置有立柱4，立柱4用以安装以及支撑站板5，立柱4侧面设置有安装耳8，安装耳8用以安装液压支撑柱1，立柱4和安装耳8之间设置有液压支撑柱1，液压支撑柱1用以支撑立柱4，液压支撑柱1两端分别通过螺栓与立柱4和安装耳8连接，如此设置，能够将液压支撑柱1固定在立柱4和安装耳8所之间，使液压支撑柱1起到支撑立柱4的作用，并且使用螺栓连接还便于对液压支撑柱1进行安装或拆卸，立柱4前部设置有第一剪力撑2，第一剪力撑2用以稳定立柱4，立柱4远离安装耳8的一侧设置有第二剪力撑3，第二剪力撑3用以稳定立柱4，第一剪力撑2和第二剪力撑3通过螺栓连接固定在立柱4上，如此设置，能够将第一剪力撑2和第二剪力撑3固定在立柱4之间，使第一剪力撑2和第二剪力撑3能够稳定立柱4的结构，而且螺栓连接还便于对第一剪力撑2和第二剪力撑3进行拆卸，液压支撑柱1之间设置有站板5，站板5用以支撑工人站立，立柱4上设置有安装板6，安装板6用以安装站板5，立柱4与墙壁15之间设置有拉杆16，拉杆16用以固定立柱4，拉杆16上设置有拉杆固定板17，拉杆固定板17用以安装拉杆16。

第二实施例：

第二实施例与第一实施例的区别在于：固定底座9通过螺栓连接固定在地面13上，第一固定台10和第二固定台14焊接在固定底座9上。

具体地，是因为焊接作为不可拆卸连接，为了便于安装和拆卸脚手架，因此使用焊接将第一固定台10和第二固定台14固定在固定底座9上，再将固定底座9通过螺栓连接固定在地面13上。

第三实施例：

第三实施例与第一实施例的区别在于：拉杆固定板17与立柱4和墙壁15通过螺栓连接进行固定，拉杆16焊接在拉杆固定板17之间。

具体地，能够通过螺栓连接将拉杆固定板17通过螺栓连接固定在立柱4和站板5上，再者焊接能够将拉杆16和固定板7固定在一起，使得安装板6能够拉住立柱4，起到稳定脚手架结构的作用。

防倾斜原理：在立柱4和固定板7之间设置有液压支撑柱1，可以在立柱4要倾斜的时候，起到稳定立柱4的作用，在立柱4之间还设置有第一剪力撑2和第二剪力撑3，能够进一步的防止立柱4倾斜，继而稳定整个脚手架，并且在立柱4和墙壁15之间设置有拉杆16，能够将立柱4和墙壁15固定在一起，提高立柱4的稳定性，继而稳定整个脚手架。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201821794057.3

申请日:2019-08-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209538636U

授权时间:20191025

主分类号:E04G 1/24

专利分类号:E04G1/24;E04G5/02;E04G5/16

范畴分类:36E;

申请人:天津富赢金属制品有限公司

第一申请人:天津富赢金属制品有限公司

申请人地址:301600 天津市静海区唐官屯镇静陈公路与团唐路交口东侧

发明人:孙义斌;程建;田辉

第一发明人:孙义斌

当前权利人:天津富赢金属制品有限公司

代理人:郭乐

代理机构:12229

代理机构编号:天津合正知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d85611ebbecdd29ede8011ae.html