# 一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕论文和设计-陈银凤

### 全文摘要

本实用新型公开了一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕，包括可拆洗压力枕套，所述可拆洗压力枕套的一端外表面固定连接有挂置套带，所述挂置套带的一侧设置有调节充气嘴，所述调节充气嘴的一端外表面固定连接有调节气囊，所述调节气囊的上端外表面设置有舒适垫棉块，所述舒适垫棉块的上端外表面设置有加热电阻网，所述加热电阻网的上端外表面设置有垫棉层。本实用新型所述的一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕，设有挂置套带、调节气囊与加热电阻网，能够方便人们将压力枕挂置起来，方便人们的收拾，并能方便人们调整压力枕的高度使用，还可以在冬天对人们的腿部加热，有利于人们的使用，带来更好的使用前景。

### 主设计要求

1.一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕，包括可拆洗压力枕套(1)，其特征在于：所述可拆洗压力枕套(1)的一端外表面固定连接有挂置套带(2)，所述挂置套带(2)的一侧设置有调节充气嘴(5)，所述调节充气嘴(5)的一端外表面固定连接有调节气囊(8)，所述调节气囊(8)的上端外表面设置有舒适垫棉块(11)，所述舒适垫棉块(11)的上端外表面设置有加热电阻网(10)，所述加热电阻网(10)的上端外表面设置有垫棉层(9)，所述加热电阻网(10)的一端外表面固定连接有连接电源线(6)，所述连接电源线(6)的中部外表面设置有控制调节开关(7)，所述控制调节开关(7)的一侧外表面设置有调节控制钮(3)，所述连接电源线(6)的一端外表面设置有电源插头(4)。

### 设计方案

1.一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕，包括可拆洗压力枕套(1)，其特征在于：所述可拆洗压力枕套(1)的一端外表面固定连接有挂置套带(2)，所述挂置套带(2)的一侧设置有调节充气嘴(5)，所述调节充气嘴(5)的一端外表面固定连接有调节气囊(8)，所述调节气囊(8)的上端外表面设置有舒适垫棉块(11)，所述舒适垫棉块(11)的上端外表面设置有加热电阻网(10)，所述加热电阻网(10)的上端外表面设置有垫棉层(9)，所述加热电阻网(10)的一端外表面固定连接有连接电源线(6)，所述连接电源线(6)的中部外表面设置有控制调节开关(7)，所述控制调节开关(7)的一侧外表面设置有调节控制钮(3)，所述连接电源线(6)的一端外表面设置有电源插头(4)。

2.根据权利要求1所述的一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕，其特征在于：所述调节充气嘴(5)贯穿可拆洗压力枕套(1)的一端外表面，所述调节充气嘴(5)与可拆洗压力枕套(1)之间设置有贯穿安装孔，所述调节充气嘴(5)的外表面通过贯穿安装孔与可拆洗压力枕套(1)的一端外表面可拆卸连接。

3.根据权利要求1所述的一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕，其特征在于：所述可拆洗压力枕套(1)的下端外表面设置有拉链开口，所述调节气囊(8)外表面通过拉链开口与可拆洗压力枕套(1)的内表面可拆卸连接，所述垫棉层(9)的外表面通过拉链开口与可拆洗压力枕套(1)的内表面可拆卸连接。

4.根据权利要求1所述的一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕，其特征在于：所述连接电源线(6)贯穿与可拆洗压力枕套(1)的一端外表面，所述连接电源线(6)与可拆洗压力枕套(1)之间开设有安装限位孔，所述连接电源线(6)的外表面通过安装限位孔与可拆洗压力枕套(1)的一端外表面可拆卸连接。

5.根据权利要求1所述的一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕，其特征在于：所述调节控制钮(3)与控制调节开关(7)之间设置有调整旋转轴，所述调节控制钮(3)的下端外表面通过调整旋转轴与控制调节开关(7)的一侧外表面活动连接。

6.根据权利要求1所述的一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕，其特征在于：所述可拆洗压力枕套(1)与挂置套带(2)之间设置有缝接线，所述挂置套带(2)的两端外表面均通过缝接线与可拆洗压力枕套(1)的一端外表面固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及压力枕领域，特别涉及一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕。

背景技术

一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕是一种可以调节高度以供舒缓人们下肢静脉曲张的枕头，它的出现可以很好的舒缓人们的下肢压力，它不但结构简单，而且使用方便；现有的舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕在使用时存在一定的弊端，首先，在使用过程中，不能调整压力枕的高度，具有一定的不便，其次，不能在冬天对下肢进行预热，会导致腿部受凉，具有一定的不利影响，还有，当在使用过程中，不能将压力枕挂起，容易导致装置乱放弄脏，具有一定的不利，给人们的使用过程带来了一定的不利影响，为此，我们提出一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕，包括可拆洗压力枕套，所述可拆洗压力枕套的一端外表面固定连接有挂置套带，所述挂置套带的一侧设置有调节充气嘴，所述调节充气嘴的一端外表面固定连接有调节气囊，所述调节气囊的上端外表面设置有舒适垫棉块，所述舒适垫棉块的上端外表面设置有加热电阻网，所述加热电阻网的上端外表面设置有垫棉层，所述加热电阻网的一端外表面固定连接有连接电源线，所述连接电源线的中部外表面设置有控制调节开关，所述控制调节开关的一侧外表面设置有调节控制钮，所述连接电源线的一端外表面设置有电源插头。

设置的挂置套带可以将压力枕挂置起来，避免人们到处将压力枕放置，影响人们的使用。

设置的调节气囊可以通过充气来调整压力枕的高度，以便于适应不同的人们使用。

设置的加热电阻网可以对腿部进行加热，避免在寒冷的天气影响人们的腿部舒缓。

优选的，所述调节充气嘴贯穿可拆洗压力枕套的一端外表面，所述调节充气嘴与可拆洗压力枕套之间设置有贯穿安装孔，所述调节充气嘴的外表面通过贯穿安装孔与可拆洗压力枕套的一端外表面可拆卸连接。

优选的，所述可拆洗压力枕套的下端外表面设置有拉链开口，所述调节气囊外表面通过拉链开口与可拆洗压力枕套的内表面可拆卸连接，所述垫棉层的外表面通过拉链开口与可拆洗压力枕套的内表面可拆卸连接。

优选的，所述连接电源线贯穿与可拆洗压力枕套的一端外表面，所述连接电源线与可拆洗压力枕套之间开设有安装限位孔，所述连接电源线的外表面通过安装限位孔与可拆洗压力枕套的一端外表面可拆卸连接。

优选的，所述调节控制钮与控制调节开关之间设置有调整旋转轴，所述调节控制钮的下端外表面通过调整旋转轴与控制调节开关的一侧外表面活动连接。

优选的，所述可拆洗压力枕套与挂置套带之间设置有缝接线，所述挂置套带的两端外表面均通过缝接线与可拆洗压力枕套的一端外表面固定连接。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：该一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕，通过设置的挂置套带，可以将压力枕挂置起来，避免到处乱放，通过设置的调节气囊，通过调节充气嘴对调节气囊进行充气，以此来调整压力枕的高度，以便于人们的使用，加热电阻网的设置，通过加热电阻网通电进行加热，以保证对人们的腿部进行加热，避免腿部在冬天时使用受凉，整个一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕结构简单，操作方便，使用的效果相对于传统方式更好。

附图说明

图1为本实用新型一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕的整体结构示意图。

图2为本实用新型一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕的图1中调节气囊8的结构示意图。

图3为本实用新型一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕的图1中垫棉层9、加热电阻网10与舒适垫棉块11的结构示意图。

图4为本实用新型一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕的图1中挂置套带2的结构示意图。

图中：1、可拆洗压力枕套；2、挂置套带；3、调节控制钮；4、电源插头；5、调节充气嘴；6、连接电源线；7、控制调节开关；8、调节气囊；9、垫棉层；10、加热电阻网；11、舒适垫棉块。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

如图1-4所示，一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕，包括可拆洗压力枕套1，可拆洗压力枕套1的一端外表面固定连接有挂置套带2，挂置套带2的一侧设置有调节充气嘴5，调节充气嘴5的一端外表面固定连接有调节气囊8，调节气囊8的上端外表面设置有舒适垫棉块11，舒适垫棉块11的上端外表面设置有加热电阻网10，加热电阻网10的上端外表面设置有垫棉层9，加热电阻网10的一端外表面固定连接有连接电源线6，连接电源线6的中部外表面设置有控制调节开关7，控制调节开关7的一侧外表面设置有调节控制钮3，连接电源线6的一端外表面设置有电源插头4。

调节充气嘴5贯穿可拆洗压力枕套1的一端外表面，调节充气嘴5与可拆洗压力枕套1之间设置有贯穿安装孔，调节充气嘴5的外表面通过贯穿安装孔与可拆洗压力枕套1的一端外表面可拆卸连接，有利于调节充气嘴5的使用；可拆洗压力枕套1的下端外表面设置有拉链开口，调节气囊8外表面通过拉链开口与可拆洗压力枕套1的内表面可拆卸连接，垫棉层9的外表面通过拉链开口与可拆洗压力枕套1的内表面可拆卸连接，有利于人们拆卸清洗可拆洗压力枕套1；连接电源线6贯穿与可拆洗压力枕套1的一端外表面，连接电源线6与可拆洗压力枕套1之间开设有安装限位孔，连接电源线6的外表面通过安装限位孔与可拆洗压力枕套1的一端外表面可拆卸连接，有利于连接电源线6的使用；调节控制钮3与控制调节开关7之间设置有调整旋转轴，调节控制钮3的下端外表面通过调整旋转轴与控制调节开关7的一侧外表面活动连接，有利于调整加热电阻网10的温度；可拆洗压力枕套1与挂置套带2之间设置有缝接线，挂置套带2的两端外表面均通过缝接线与可拆洗压力枕套1的一端外表面固定连接，有利于将压力枕挂起。

需要说明的是，本实用新型为一种舒缓下肢静脉曲张高度可调压力枕，在使用时，我们先通过调节充气嘴5对调节气囊8内部进行充气或者排气，以此调整压力枕的高度，以便于根据不同的人使用，然后我们再将电源插头4插在插座上，使加热电阻网10通电，进行加热，我们再通过调整调节控制钮3，来控制加热电阻网10的加热温度，以便于人们的使用，避免在冬天时，腿部受凉，影响人们的使用，在我们不使用本压力枕时，我们可以将压力枕通过挂置套带2挂起，避免我们到处乱放，导致压力枕因乱放而导致弄脏，在我们长期使用压力枕后，我们可以将调节气囊8与舒适垫棉块11取出，将可拆洗压力枕套1取下进行清洗，清洗晾干后，再将调节气囊8与舒适垫棉块11装上，以便于人们卫生的使用，较为实用。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920051294.9

申请日:2019-01-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:15(内蒙古)

授权编号:CN209695663U

授权时间:20191129

主分类号:A61G7/075

专利分类号:A61G7/075;A61F7/00

范畴分类:申请人:内蒙古财经大学

第一申请人:内蒙古财经大学

申请人地址:010070 内蒙古自治区呼和浩特市回民区北二环呼包公路1.5公里处185号

发明人:陈银凤;丁雪莲

第一发明人:陈银凤

当前权利人:内蒙古财经大学

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d85bc59bf258e63e15ef5ba4.html