# 浅谈施工建筑中模板的施工技术问题

天津市滨海新区汉沽民用房屋管理站天津市滨海新区300480

摘要：随着科学技术的不断发展，诸多先进技术被应用在建筑工程中。作为较为完整的模板施工技术也得到了广泛的应用，此技术能有效提升施工品质，弥补建筑施工技术的不足之处，推动建筑行业的快速发展。本文全面分析了建筑工程中模板施工技术的应用，提出了相应建议。

关键词：建筑工程；模板施工技术；应用

前言

随着社会的不断发展，建筑行业发展日益壮大，建筑已不仅为了满足使用价值而言，而更加追求结构造型的多样化了，这无意中给施工带来了更大的挑战。模板施工是当下较为完整的施工技术类型，但此技术管理和监测方面仍然存在不足。为此，需要进行深入研究和探讨。

1.对建筑工程模板施工技术发展的回顾

在20世纪80年代，针对建筑行业进行了技术要求方面的调整，实现了钢结构对木制结构的替代，促进了建筑工程模板施工技术的创新和发展，也就是说，由散支散拆向新型模板技术的过度，应用实践的拓展使技术实现进一步创新和发展。在之后的十年中，高层建筑的施工发展逐渐被现浇混凝土结构取代。这种结构整体性能较强、抗震能力强、物料节约的新型技术成为了建筑行业发展的新方向，这同时也很大程度上促进了建筑工程模板技术的发展。模板技术的创新发展使建筑行业实现了规划调整，以新的发展面貌和规模迎接新的技术挑战。经过多年的研究与开发，新型模板技术得到突破。到了90年代，对模板技术提出了新的要求和标准，提倡标准化和多样化，实现可持续发展。模板施工在整个建筑施工中影响重大，对于模板技术，需要满足两方面的要求。首先，要满足模板的强度以及承受力，保证建筑的稳定性。其次，外表要保持平整度，保证接缝延时性，并且要方便安装。对于这项技术，需要相关人员做好技术控制工作。

2.对模板施工技术介绍

2.1模板施工技术概括

模板工程施工主要是借助杆件、金属附件等，形成一种支撑系统，在混凝土浇筑中，实现对混凝土形状、构造等的控制。对于模板工程所使用的物料，不是一成不变的，不具有固定性，与工程实际以及具体要求关系密切，适用性较强，有助于提高安全性和可靠性。如果模板技术应用合理，能实现对建筑工程结构的有效塑造，以及对工程的有效定位。

2.2对主要模板施工技术的介绍

对抄平放线技术的分析。对于这一技术，首先要对标准轴线控制桩进行选择，将其设置在建筑物的四个角的位置，并需包含流水段的分段处。对于楼层控制轴线，需要使用经纬仪进行测量，而后，使用钢尺实现模板边线的放出。对钢筋绑扎技术的分析。对于曲线混凝土施工，钢筋绑扎是其控制的关键点。这一技术需要选择在曲面混凝土溢流段浇筑施工完成之后，借助捆扎技术，提高混凝土模板的强度和抗冲刷能力，促进建筑施工的顺利进行。对大模板安装技术的分析。对于模板的安装，需要先从横向模板开始，而后是纵向。借助搭机的作用，将大模板进行吊装，达到初步设置的位置，而后借助撬棍，结合建筑墙面线调整模板的位置。在模板之间设置穿墙螺栓的塑料套管，实现对墙体厚度的有效控制。使用靠尺，对墙体的垂直度进行检查，以达到相关技术标准。对于垂直度的检测，需要借助地脚螺栓来进行调整。在圈梁的外侧以及墙面连接位置，漏浆现象比较容易发生，因此，这样的位置需要采用专用的钢模板。在完成各个工程部位模板安装之后，要进行紧固性检查，主要针对扣件、螺栓等。另外，还要检测墙体拼接缝的严密程度，确保进行整体检测之后，才可以进行验收，而后进行混凝土的浇筑。对混凝土浇筑技术的介绍。在进行大模板安装的时候，需要在完成整体检测之后，再进行混凝土浇筑操作。浇筑前，先进行浇筑材料的配置、搅拌、运输，而后进行浇筑、振捣以及必要的养护，最终完成混凝土施工。对混凝土养护保养技术的介绍。对于混凝土进行的养护，其目的是形成适宜的温湿度，实现混凝土的正常硬化。养护方式不同，对混凝土的性能也存在差异，常用的养护方法是自然、蒸汽、干湿、蒸压等。在混凝土养护期间，尤其要重视对湿度和温度的控制，减少混凝土暴露的时间，进行必要的覆盖，避免水分蒸发。在保护层混凝土发生初凝之前，需进行抹压，使其平整，而后再进行覆盖。但是，需要注意的是，在混凝土终凝前，不要让覆盖物与混凝土表面进行接触，以免覆盖物侵入混凝土内，影响混凝土使用性能。

3.对建筑工程模板施工技术的应用状况的介绍

3.1建筑工程中模板施工技术的应用

模板技术在建筑工程中的应用，其根本目的是降低工程成本，提升作业效率，促进建筑行业的长足发展。其具体应用主要体现在：对于模板的位置和规格，需要结合建筑图纸和相关文件。模板的稳定性要好，能够承受混凝土施工中增加的重量，将其控制在承受压力范围之内。在针对模板进行设计的时候，要力求构造简洁，目的是方便施工拆卸。模板的接缝处要处理好，避免出现漏浆现象，加强模板连接的紧密性。

3.2对模板配置技术的介绍

对于模板的设计和规格，需要结合建筑工程模板，如果模板构件比较简短，可以直接按照施工设计图纸进行配置，但是，对于多数情况来讲，是需要结合相关规范和标准，进行特殊配置。针对结构复杂的模板，在进行配置的时候，要进行放大取样，这也是在分析设计图纸要求的前提下，形成实体形状，而后进行图纸和实体相关数据的对比，在准确核算之后，进行模板的制作。另外，对于模板尺寸的核算，可以借助计算机完成。

3.3对针对建筑墙体模板进行有效的加固和局部细节处理

在完成墙体模板制作之后，需要将其安装至墙体之中。在进行安装的过程中，要注重对模板的细节处理，重视加固。首先针对的是门窗处的模板，避免出现松动和变形的情况，在进行加固的时候，可以借助水平钢管操作，实现模板的稳定性和可靠性，提高安全性能。其次，对于建筑外墙的模板安装，要保证外墙模板具有较强的垂直度。可以通过设置螺杆，实现固定的目的。再次，可以采用焊线拉钢筋的方式进行墙体截面尺寸的控制，在这个过程中，要对控制线进行位置的预留，实现模板安装的正确性，有利于未来校正工作的开展。

3.4对楼梯模板安装工作的介绍

楼梯施工，其支撑主要依靠钢管实现。因此，可以借助控制休息平台梁，来实现对楼梯模板的安全控制。首先，要结合模板安装图纸的要求，对基础梁和平台梁模板进行安装。其次，在完成上部位置的安装之后，进行平台模板的安装，在整个过程中，搁栅和底板之间要保证一定的间距。在完成钢筋绑扎验收工作之后，接着安装踏步侧板，两侧侧板需安装在一条线上，且侧板两侧预留一定的间隔。另外，对于模板的裁剪配置，可以提前进行，目的是提高模板工程的作业效率，有利于提高整个工程的施工效率。

3.5对柱模安装的介绍

柱模安装在整个模板施工中至关重要，在进行安装的过程中，首先要在外面位置设置立楞，常用的是木质材料。在这个过程中，要保持立楞之间的合理距离。这可以借助双水平钢管实现对立楞外面的支撑，同时，借助拉螺杆，实现对钢管之间的拉结，确保柱模安装的稳固性。另外，为了有效防止柱模出现倾斜或者歪斜，可将水平撑等放置模板之间，实现相互拉结定位的作用。

4.结束语

综上，对于建筑工程的模板施工，需要进行对功能的有效区分，在具体施工中掌控施工技术关键点，对影响施工质量的因素进行有效分析，结合技术操控水平、模板品质等，增强建筑工程模板施工质量，满足整体技术要求，提高工程施工的准确性。

参考文献：

[1]李晓琳.浅谈混凝土结构建筑模板施工技术与方法[J].科技致富向导，2013（11）.：210-210.

[2]韩雷.浅谈建筑工程中清水混凝土模板施工技术[J].黑龙江科技信息，2016（6）：177-177.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d88c43bcfe0beba218e1e355.html