# 浅谈市政道路钢筋砼排水管道施工技术方法

1青岛市黄岛区市政工程有限公司山东青岛266400;2青岛市清馨环境工程有限公司山东青岛266400

摘要：市政道路的排水管道施工是一项较为重要的工程，在实际的生活中，人们都需要进行用水，这些污水与自然的降水都需要进入到排水管道后被排出城市。而钢筋砼排水管道是市政道路建设中采用的常用管道之一，怎么掌握好钢筋砼排水管道的施工工艺及质量控制也是难题之一。本文主要对市政道路钢筋砼排水管道施工技术方法进行分析，以此为市政道路的发展提供强有力的参考依据。

关键词：市政道路；钢筋砼排水管道；施工技术方法

1、前言

随着现代化城市建设的持续推进，城市不断扩建，人口数量大幅上涨，市政道路排水管道施工越来越频繁。钢筋硅排水管道施工技术在我国市政道路建设中得到了广泛的应用，并有效地买施了排水，便于人们的出行，使市政道路的建设费用得到了有效地降低，因此，完成市政道路的排水系统是时代发展的必然趋势，也是提高我国市政道路质量的关键所在。

2、市政道路钢筋硅排水管道施工技术的分析

2.1管道测量放线技术的把握

在正式进行测量放线之前，应根据设计院所提供的各个控制点，组织相关技术人员进行必要的复测。经查核没有任何差异之后，即可构建工程建设测量的控制网络，并在其沿线布置一定数量的导线点，对施工建设项目实施全面测量控制。同时，还应该测量在施工中的放样，确定甩头井与管道中线的位置，并确定测量基准点，以此基准点作为控制整个工程项目的控制点。此外，在每一次测量之前，都必须进行闭合，确保水准测量闭合误差降到最低，并且设计井面标高与地面标高保持平衡。

2.2沟槽开挖管道施工

首先，在进行沟槽开挖施工前，相关的施工人员对下地管道的设计图要进行分析和研究，当对施工现场的环境进行勘察后，才可以正式进行施工。为了避免地下管线不被破坏，就需要在管线的位置进行明显的警示标志。其次，在进行沟槽开挖施工时，为了确保排水的顺畅性，防止因雨水的侵蚀等对地基的开挖质量产生问题，在人行道的边上需要进行临时排水沟的建设。然后，在进行沟槽开挖的施工过程中，应将挖掘机作为主要的施工设备，并配备相关的人工。如果施工的土质较松软，就需要在将边坡的开挖和钢板支护施工同步进行。最后，在进行沟槽开挖施工时，相关的管理人员对施工现场必须进行指挥，对沟槽开挖的中心位置进行定时的检查，并检查净空尺寸与设计图纸是否具有一致性，以此避免沟槽中心偏移误差现象的产生。完成沟槽开挖作业后，相关的管理人员必须对其进行查，只有检查合格后方可进行下一步作业。

2.3基础施工

若管道处于软土上应会知甲方、监理及设计人员到现场解决，可进行换填处理，排水管道应敷设在承载力达到管道地基支承强度要求的原状土地基或经处理后回填密实的地基上。测量中心轴线，标高，并放出基础边线。在沟底设置水平小木桩，桩顶标高为管道平基混凝土面的标高。碎石、砂垫层应先将碎石、砂拌匀然后铺设，铺筑垫层时应边铺边检平，并用平板振动器在垫层面上予以振动压实。按照测出的基础边线安装平基侧模板，模板内外打撑钉牢，并在模板内侧弹线用以控制混凝土浇筑高度。平基浇筑砼时应振捣密实。浇筑时注意在管中线至两侧各20cm左右取平，其余可留粗糙面以便和管座混凝土接合。浇筑管基砼时应预留后浇段。平基砼强度达到5Mpa以上时，方可进行管节铺设。基础砼强度满足设计要求，平基面须符合高程及纵坡设计要求，井位基础砼符合设计井底高程。

2.4管道安装技术

针对水泥混凝土的管道安装，必须在安装之前清洁管坑里的杂物，并清洗硅平基之后弹放排水管道的中线，核查平基面的标高是够符合标准。管道下管以钩机或者是吊车作为施工工具，把管道排好之后对线校正，对于管道的标高与其中线，必须加强控制。同时，还应该以一定厚度的硅垫块垫高管身，再于承口的下部铺一定数量的接口砂浆，再套入插口和进行对线校正，使管身固定。当管道成功的固定了之后，应该要再一次对流水位的高程进行复核，符合相关标准之后进行下一个程序。而在安装管道的时候，应保持接口的平顺与表面的顺直，管底不能够有倒流水，均匀设置接缝的宽度。同时，管道里面不能够有任何杂物，例如砂浆、砂石和泥土等，而管材也不能够出现破损或者裂缝的情况。

2.5管道接口的施工

在进行管道接口施工时，雨水管一般都是选择承插式的钢筋硅排水管，然后将适量的的水泥砂浆进行抹带作业。在进行抹带前，相关的人员必须将凿毛进行有效的处理，将管口周围进行彻底的清洁。另外，在进行管道接口施工时，要求管道的接口要保持平直，不允许有任何裂缝的产生，要求接口的偏差必须要符合施工的要求，这样以来才可以确保管道的质量。

2.6进入井（甩头井）、检查井的砌筑

砌筑各种井前必须将基础面先洗涮干净，并定出中心点，划上砌筑位置及标出砌筑高度，便于操作人员掌握。砌筑检查圆井应挂线校核井内径及圆度，圆井井身砌筑时，必须避免上下层砖对缝。雨水检查井内壁用1∶2水泥砂浆批荡2cm，雨水井当管径D≥600时设流槽，当管径D<600时不设流槽，但在井底浇灌15#砼，厚度与管壁相同。井底、井面的标高要准确，井身尺寸要符合设计要求。长方形井井壁必须互相垂直，井形方正，并且井身的长轴线应与侧平石平行；如是圆井，应挂中心线校核井内径及圆度，砖砌井壁必须灰缝饱满、平整，抹灰应平顺密实，不得有空鼓、裂缝等现象。砌砖砂浆强度应满足设计要求。

2.7回填

管道安装完毕并经检查验收合格后，进行回填工作。在回填中需拆除固壁支撑时应采取先下后上的办法拆除。管坑两侧回填石屑至管顶上70cm，回填时两则同时进行，以防管道位移，并用水冲实，管顶70cm以上回填土并分层夯实，密实度必须达到路基设计要求。回填时，槽内应无积水，不得回填淤泥、腐植土及有机物质。回填土不得夹有大块砖石，大块土必须敲碎至10cm以下方可用于回填。沟槽回填顺序，应按沟槽排水方向由高向低进行，层厚20cm。换填砂或石粉，仍应按规定分层用平板振动器或手扶轻型压路机压实，每层虚铺厚度不许超过300mm。回填压实标准及检验方法应符合设计及规范要求。

2.8闭水试验

闭水试验是市政道路排水管道施工完成后不可缺少的重要项目，市政道路中每根排水管道都要进行闭水试验，工作人员应仔细检查每根排水管道的接口区域连接是否紧密，排水管道上是否存在砂眼或者裂缝，一旦发现这些问题，应及时涂刷水泥浆或者使用细砂浆对排水管道进行修补，确保排水管道的严密性。对于闭水试验不合格的排水管道，工作人员应采取科学合理的补救方法或者根据施工要求进行返工，保障市政道路排水管道施工质量。完成闭水试验后，对排水管道沟槽进行回填施工，规范施工工艺，加强施工管理。

3、结语

近几年在市政道路的施工建设中，普遍使用的一种管道就是钢筋硅排水管道。而准确的把握市政道路钢筋硅排水管道施工技术方法，是提升市政道路施工质量的重要方式。总之，要确保工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的排水工程指标，就要根据工程特点，做好施工前准备工作，科学组织，精心安排，从而保证施工中各项工作的顺利开展，保证工程质量。

参考文献：

[1]张慧兴.浅谈市政道路排水管道施工技术要点[J].四川建材，2015（4）:126.

[2]王光伟，范育华.市政道路排水管道的施工技术探究[J].江西建材，2015（9）:88.

[3]张慧兴．浅谈市政道路排水管道施工技术要点[J]．四川建材，2015，02:196+198．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d88e3bc6ae6fbb9f3d9627f9.html