# 抗蠕变性论文-卞杰,陈涵,戴海璐,郭露村

导读:本文包含了抗蠕变性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:氧化铝,碱金属,碱土金属,SiO2

### 抗蠕变性论文文献综述

卞杰,陈涵,戴海璐,郭露村[1]（2015）在《氧化物杂质对Al_2O_3陶瓷力学性能与抗蠕变性的影响》一文中研究指出采用无压烧结成型工艺,研究了氧化物杂质(碱金属、碱土金属氧化物及SiO2)对Al2O3陶瓷力学性能与抗蠕变性的影响,并利用扫描电子显微镜以及万能试验机表征样品的微观结构和力学性能;提出一种恒压试样的方法评价材料的蠕变性,测试恒压后标准试样的弯曲程度。结果表明:氧化物杂质对Al2O3陶瓷常温力学性能和高温蠕变性影响存在很大差异,常温力学性能方面,除MgO外,所研究的其它氧化物杂质均使材料抗弯强度和断裂韧性有不同程度降低,而MgO能明显提高陶瓷力学性能;另一方面,高温蠕变性受氧化物杂质影响则表现相反,MgO会导致材料抗蠕变性下降,其它氧化物杂质或多或少地提高抗蠕变性能,其中含量为1mol%SiO2的Al2O3陶瓷抗蠕变性能明显提高。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2015年01期）

林彬荫,刘解华,周宁生,张建武[2]（2005）在《中国硅线石、蓝晶石和红柱石特性及应用——第二部分:在提高耐火材料抗蠕变性和抗热震性能方面的应用》一文中研究指出作为第二部分,本文阐述了硅线石族矿物在高炉,热风炉、鱼雷罐、混铁炉等用耐火材料的应用强调了利用它们的相变,实现一次莫来石化和二次莫来石化以及伴随的体积膨胀生产出高炉风口和出铁槽用的低蠕变抗热震耐火砖,及热风炉用格子砖和陶瓷烧嘴.含硅线石族矿物的耐火产品在国内许多钢铁厂得到了广泛应用,满足了对耐火材料长寿命、高使用温度及高强度操作的要求.(本文来源于《2005年国际耐火材料技术、市场研讨会论文集》期刊2005-04-01）

秦添艳[3]（2000）在《调整工艺和成分可极大增强合金的抗蠕变性》一文中研究指出合金超细析出相的形成和其稳定性以及微成分特性的知识,对材料的选择至关重要。例如,这些知识可以确定添加次要合金元素的策略和加工技术,以便使奥氏体不锈钢和不锈钢合金的耐蠕变性得到极大地提高。 在许多情况下,奥氏体不锈钢合金是最好或最经济适用的材料,但此类钢必须具有在高温下仍有很好的性能和可靠性。Mag-izse博士认为,通过少量和微量合金化添加物之间的化合作用,以及对生产特殊形状的产品(如管材、板材薄带、铸件、粉末冶金部(本文来源于《上海钢研》期刊2000年02期）

[4]（1999）在《用于航空燃气涡轮机的抗蠕变性合金的可焊性》一文中研究指出同族耐热合金包括ＥＩ４３５，ＥＩ６０２和ＥＩ８６８镍合金，能够通过钼、铌和钨强化γ固溶体的奥氏体结构。元素含量的增加提高了合金强度和耐热裂纹性。耐蠕变性、弥散强化的ＥＰ６４８，ＶＫＨ４Ｌ，ＥＰ４３７，ＥＰ７１８和ＥＰ９１４合金对裂纹和热处理敏感。当焊接Ｖ(本文来源于《航空制造技术》期刊1999年06期）

文凡[5]（1993）在《在1100℃以上具有优良抗蠕变性和抗氧化性的ODS合金》一文中研究指出先进的增压热交换器设备运行温度巳高达1100℃以上,要求使用高抗蠕变性和高抗氧化性的材料。普通的镍基合金和铁基合金管材,在高于1100℃的温度和高压下使用时,不具备足够的强度,即使是强度最高的镍基合金在高温抗氧化性方面也不理想。 1987年以来,比利时的Dour金属公司一直在研究和开发高温性能更好的新型氧化物弥散强化合金,(本文来源于《钢铁研究学报》期刊1993年01期）

张立同,杨兴华[6]（1985）在《电熔刚玉型壳的抗蠕变性与显微结构》一文中研究指出定向凝固用熔模铸造型壳是该项技术中的重要组成部分。目前国内外常用的莫来石为主晶相的烧结类型壳材料,在定向凝固时,常产生破裂或软化变形,不能满足该项工艺发展的要求。因此,国内外均在研究适应于1550～1700℃的定向凝固型壳材料。这项研究的公开资料报导极少。作者经过对型壳高温抗变形规律的一系列研究认为:熔模铸造型壳所出现的软化变形和裂纹具有蠕变破坏的性质,是由于型壳晶(或粒)界处粘结剂 SiO_2所形成的玻璃相在熔融金属动、静压力作用下发生粘性流动的结果。本文从控制型壳显微结构出发,研究如何使玻璃相转变为晶相,在型壳中形成高温稳定异晶相直接结合的显微结构,以从根本上提高其抗蠕变性。所研制的 EC95等型壳材料比常用烧结类型壳材料的使用温度提高150～200℃,型壳厚度减少1/3～1/2,经1550～1650℃定向凝固生产考验,效果优良。从而验证了上述理论并初步揭示了提高型壳抗蠕变性的本质。(本文来源于《西北工业大学学报》期刊1985年03期）

张立同,杨兴华[7]（1985）在《电熔刚玉型壳的抗蠕变性与显微结构》一文中研究指出本文从控制型壳显微结构出发,主要讨论如何使刚玉型壳中玻璃相转化为晶相,形成主晶相间以高温稳定异相直接结合的显微结构,从而达到从根本上改善型壳高温抗蠕变性的目的。同时初步揭示了高温抗蠕变性的本质。所研制的EC95型壳材料已成功地用于1550~1650℃的定向凝固工艺中。(本文来源于《铸造》期刊1985年03期）

### 抗蠕变性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

作为第二部分,本文阐述了硅线石族矿物在高炉,热风炉、鱼雷罐、混铁炉等用耐火材料的应用强调了利用它们的相变,实现一次莫来石化和二次莫来石化以及伴随的体积膨胀生产出高炉风口和出铁槽用的低蠕变抗热震耐火砖,及热风炉用格子砖和陶瓷烧嘴.含硅线石族矿物的耐火产品在国内许多钢铁厂得到了广泛应用,满足了对耐火材料长寿命、高使用温度及高强度操作的要求.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 抗蠕变性论文参考文献

[1].卞杰,陈涵,戴海璐,郭露村.氧化物杂质对Al_2O_3陶瓷力学性能与抗蠕变性的影响[J].硅酸盐通报.2015

[2].林彬荫,刘解华,周宁生,张建武.中国硅线石、蓝晶石和红柱石特性及应用——第二部分:在提高耐火材料抗蠕变性和抗热震性能方面的应用[C].2005年国际耐火材料技术、市场研讨会论文集.2005

[3].秦添艳.调整工艺和成分可极大增强合金的抗蠕变性[J].上海钢研.2000

[4]..用于航空燃气涡轮机的抗蠕变性合金的可焊性[J].航空制造技术.1999

[5].文凡.在1100℃以上具有优良抗蠕变性和抗氧化性的ODS合金[J].钢铁研究学报.1993

[6].张立同,杨兴华.电熔刚玉型壳的抗蠕变性与显微结构[J].西北工业大学学报.1985

[7].张立同,杨兴华.电熔刚玉型壳的抗蠕变性与显微结构[J].铸造.1985

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d891d9aef4e4abad829ee8da.html