# 一种高压开关柜的散热装置论文和设计-程居正

### 全文摘要

本实用新型属于电力安全技术领域，具体公开了一种高压开关柜的散热装置，包括开关柜、真空泵和冷水管，开关柜的前侧转动连接有柜门；真空泵的进口和开关柜的上侧壁相连通；开关柜的左侧面、后侧面和右侧面三者的外表面均贴附有冷水管，冷水管连通有外部制冷设备，外部制冷设备向冷水管供应冷水；开关柜的下端设有贯穿侧壁的进气管，进气管位于开关柜内侧的一端连通有泄压阀。

### 主设计要求

1.一种高压开关柜的散热装置，包括开关柜，其特征在于：还包括真空泵和冷水管，所述开关柜的前侧转动连接有柜门；所述真空泵的进口和开关柜的上侧壁相连通；所述开关柜的左侧面、后侧面和右侧面三者的外表面均贴附有冷水管，所述冷水管连通有外部制冷设备，外部制冷设备向冷水管供应冷水；所述开关柜的下端设有贯穿侧壁的进气管，所述进气管位于开关柜内侧的一端连通有泄压阀。

### 设计方案

1.一种高压开关柜的散热装置，包括开关柜，其特征在于：还包括真空泵和冷水管，所述开关柜的前侧转动连接有柜门；所述真空泵的进口和开关柜的上侧壁相连通；所述开关柜的左侧面、后侧面和右侧面三者的外表面均贴附有冷水管，所述冷水管连通有外部制冷设备，外部制冷设备向冷水管供应冷水；所述开关柜的下端设有贯穿侧壁的进气管，所述进气管位于开关柜内侧的一端连通有泄压阀。

2.根据权利要求1所述的一种高压开关柜的散热装置，其特征在于：所述冷水管弯曲盘旋在开关柜侧壁上，且所述冷水管的横截面为半圆形，所述冷水管的平面管壁紧贴在开关柜的侧壁上。

3.根据权利要求1所述的一种高压开关柜的散热装置，其特征在于：所述进气管位于开关柜外侧的一端固定有过滤网。

4.根据权利要求3所述的一种高压开关柜的散热装置，其特征在于：所述柜门的边缘设有密封胶条。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电力安全技术领域，具体涉及一种高压开关柜的散热装置。

背景技术

低压成套开关设备和控制设备俗称低压开关柜，亦称低压配电柜，它是指交、直流电压在1000V以下的成套电气装置，但是由于配电柜内部有大量的电子元件，当配电柜内部的电力部件工作时会产生大量的热量，很容易使电力柜内部的电器元件因高温而出现损坏，或电路连接线因高温而出现短路，增加了配电柜在使用过程中的安全隐患，常规的电力设备通过开设有散热窗散热，由于配电柜内部空气流动性较差，导致散热效率低，或者有点配电柜通常需要散热器，然而散热器一般采用风扇，能够散热面积小，不能有效的对所有设备进行散热，散热效果差，与此同时由于天气的影响，特别是阴雨天气，空气中的水汽较重使配电柜容易受潮而导致短路，也增加了配电柜在使用过程中的安全隐患，所以对配电柜在使用的过程中的散热和除潮是很有必要的，这样可以使低压电力柜使用起来更加的安全。

授权公告号CN 207853215 U的专利申请文件公开了一种低压安全配电柜，包括配电柜，配电柜下端固定连接有底座，配电柜的活动连接有后盖，后盖的上部固定连接有冷气机，冷气机的下部固定连接有出风口，后盖固定连接有支撑腿，支撑腿远离后盖的一端固定连接有第一支架，第一支架固定连接有电扇，电扇固定连接有固定板。配电柜内设有导热板，通过后盖上部安装的冷气机吹出冷气，冷气吹到导热板上，对导热板进行降温，达到对配电柜的散热的效果，导热板在配电室一侧装有除潮盒和吸湿纸，吸湿纸吸收配电室内的水分，将水分传递到除潮盒里面，通过除潮盒减少配电室内的潮气，从而达到对配电柜的除潮效果。

但是，上述方案中的除湿方式，不能将配电室内产生的潮气第一时间排出配电柜，而且吸湿纸是静止的，对潮气的吸附是被动的，所以吸湿纸处理潮气的效率低。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供开关柜的散热装置，对开关柜降温的同时，减少潮气的产生，并及时排出潮气。

为达到上述目的，本实用新型提供一种高压开关柜的散热装置，包括开关柜，还包括真空泵和冷水管，所述开关柜的前侧转动连接有柜门；所述真空泵的进口和开关柜的上侧壁相连通；所述开关柜的左侧面、后侧面和右侧面三者的外表面均贴附有冷水管，所述冷水管连通有外部制冷设备，外部制冷设备向冷水管供应冷水；所述开关柜的下端设有贯穿侧壁的进气管，所述进气管位于开关柜内侧的一端连通有泄压阀。

本实用新型的原理和有益效果在于：开关柜内的用电设备正常工作时，柜门处于关闭状态，开关柜处于封闭状态。

开关柜内的用电设备产生热量，使开关柜内的空气升温。需要对开关柜降温时，开启外部制冷设备和真空泵。外部制冷设备为冷水管提供冷水，冷水在冷水管内流动，对开关柜进行降温，同时，真空泵将开关柜内的空气抽出。伴随开关柜内气压的降低，开关柜内外的压力差增大。当压力差增大至泄压阀的设定压力范围时，泄压阀开启，开关柜外部空气依次通过进气管和泄压阀，到达开关柜内部。

同时，由于真空泵持续工作，空气持续流出开关柜，开关柜内还将保持一定的负压，即开关柜内压力仍低于标准大气压。根据水的二相图可知，水的饱和蒸气压和沸点一一对应；标准大气压下，水的沸点为100℃，而空气压力减小，水的沸点降低，所以，在开关柜内，空气的冷凝点低于100℃。

和常压的开关柜内空气相比，本实用新型的开关柜内热空气在和冷水管内的冷水热传递的过程中，热空气变成冷凝水的概率降低，同时由于真空泵的抽气作用，处于冷凝点的热空气也第一时间流出开关柜，避免了内部用电设备受潮短路。

综上所述，开关柜不仅降了温，又避免了其内部潮气的滞留。

方案二，所述冷水管弯曲盘旋在开关柜侧壁上，且所述冷水管的横截面为半圆形，所述冷水管的平面管壁紧贴在开关柜的侧壁上。

本方案的原理和有益效果在于：和基础方案相比，呈弯曲盘旋的冷水管可以覆盖开关柜的左侧面、右侧面和后侧面三者的外表面，而且冷水管的横截面呈半圆形，冷水管的非弧形侧可以牢固的贴附在开关柜的外表面上，而且冷水管的贴附开关柜侧壁的面积也更大，增加了冷水管的换热面积。

方案三，此为基础方案的优选，所述进气管位于开关柜外侧的一端固定有过滤网。

本方案的原理和有益效果在于:和基础方案相比，外界空气经所述过滤网过滤，再经泄压阀进入开关柜，减少了外界灰尘进入开关柜的概率。

方案四，此为方案三的优选，所述柜门的边缘设有密封胶条。

本方案的原理和有益效果在于：相对于基础方案，柜门处于关闭状态时，密封胶条提高了开关柜边缘的空气气密性，提高了泄压阀控制空气进入开关柜的可操作性，为开关柜内形成负压且空气流通的环境提供更好的保证。

附图说明

图1为本实用新型实施例一种高压开关柜的散热装置的主视图；

图2为本实用新型实施例一种高压开关柜的散热装置的左视图；

图3为本实用新型实施例一种高压开关柜的散热装置的右视图。

具体实施方式

下面通过具体实施方式进一步详细说明：

说明书附图中的附图标记包括：开关柜1、柜门2、真空泵3、冷水管4、泄压阀5、过滤网6、进气管7。

实施例基本如图1所示：一种高压开关柜的散热装置，包括开关柜1和真空泵3。开关柜1呈长方体形状，开关柜1的前侧转动连接有柜门2，柜门2的边缘设有密封胶条。如图2、图3所示，真空泵3的进口和开关柜1的上侧面相连通(真空泵3的型号为ZBK33)。柜门2上设有门把手。

如图1、图2和图3所示，开关柜1的左侧面、后侧面和右侧面贴附有横截面半圆形的、连续的冷水管4，冷水管4沿开关柜1的上下方向弯曲盘旋，冷水管4下端口为冷水进口，冷水管4上端为冷水出口，冷水管4的横截面为半圆形，冷水管4的平面管壁紧贴在开关柜1的侧壁上。冷水管4的两端分别和外部制冷设备连通，在外部制冷设备和冷水管4间循环的冷水对开关柜1进行降温。

如图1、图3所示，开关柜1的下端设有进气管7，进气管7贯穿开关柜1的侧壁，进气管7位于开关柜1内侧的一端连通有泄压阀5(泄压阀5的型号为R3A安全泄压阀，设定压力范围275至344bar)，进气管7位于开关柜1外侧的一端固定有过滤网6。

具体实施过程如下：

开关柜1在日常使用过程中，柜门2处于关闭状态，由于密封胶条的密封作用，开关柜1内外隔离。所有用电设备均固定放置在开关柜1内，用电设备发热，开关柜1内部空间的空气温度升高。

在上述情况下，启动真空泵3和外部制冷设备，真空泵3抽出开关柜1内的热空气，同时，在外部制冷设备和冷水管4两者之间循环的冷水对开关柜1进行降温。由于真空泵3抽出了开关柜1内的热空气，降低了开关柜1内的气体压力，开关柜1内形成负压，当泄压阀5的进口侧和出口侧的压力差达到设定压力范围，泄压阀5开启。开关柜1外的空气经过滤网6、进气管和泄压阀5依次进入开关柜，同时，过滤网6避免了灰尘进入开关柜1。

但是，由于真空泵3仍处于开启状态，开关柜1内仍为负压状态，即开关柜1内的压力仍低于标准大气压。因为水的饱和蒸气压和沸点一一对应，一个标准大气压下，水的沸点为100℃。开关柜1内的气体压力低于标准大气压，那么开关柜1内的空气的冷凝点也就低于100℃。所以，和常压的开关柜相比，由于开关柜1内的用电设备产生的热空气和冷水管4内的冷水热传递，在开关柜1内产生冷凝水滴的概率降低了。

而且，对于开关柜1内产生的冷凝水滴，真空泵3也能第一时间抽出，进一步避免开关柜1内的用电设备受潮，避免用电设备短路。

以上所述的仅是本实用新型的实施例，方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。应当指出，对于本领域的技术人员来说，在不脱离本实用新型结构的前提下，还可以作出若干变形和改进，这些也应该视为本实用新型的保护范围，这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准，说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920023367.3

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:65(新疆)

授权编号:CN209233278U

授权时间:20190809

主分类号:H02B 1/56

专利分类号:H02B1/56;H02B1/28;H02B1/30

范畴分类:37P;

申请人:巴州邦德石油技术服务有限公司

第一申请人:巴州邦德石油技术服务有限公司

申请人地址:841000 新疆维吾尔自治区巴州库尔勒市建设路辖区石化大道58号千城·梨香水韵20栋1层1单元102室

发明人:程居正

第一发明人:程居正

当前权利人:巴州邦德石油技术服务有限公司

代理人:舒梦来

代理机构:50217

代理机构编号:重庆强大凯创专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d8d531059821a46a1bc3115e.html