# 肋板结构参数对结构刚度的影响研究

### 论文摘要

加肋板是机械产品常用的一种结构形式,其目的是为了加强板结构的刚度特性,以降低结构面的振动响应及抑制结构的辐射噪声。然而,对于肋板结构参数对板结构刚度特征的影响规律,却缺乏深入地研究。本文利用有限元方法,分析研究了肋板的高度、宽度、数量及加肋位置等设计参数对板结构刚度影响的规律性。研究表明:肋板的结构参数与板结构的静、动态刚度呈非线性关系,肋板的高度参数对结构刚度的影响最为显著,纵向肋板在板厚2～4倍高度时对静态刚度的增强效果最大,随着肋板的位置逐渐偏离受载中心,肋板对结构刚度的影响逐渐减小。相关研究结果,对广泛采用板式结构形式的机械产品的结构设计具有一定的参考价值。

### 论文目录

- 1 结构模型

- 2 肋板高度与宽度的影响研究

- 2.1 结构刚度计算

- 2.2 对比分析

- 3 肋板数量与位置的影响研究

- 3.1 肋板数量对刚度的影响研究

- 3.2 肋板位置对结构刚度的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张保成,于喆昌,张开升,杨贵春,王强

关键词: 加肋板,有限元方法,静刚度,动刚度

来源: 中国海洋大学学报(自然科学版) 2019年11期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业

单位: 中国海洋大学工程学院机电工程系,中国北方发动机研究所

基金: 国家自然科学基金项目(51275487),青岛市科技计划项目(18-1-2-20-zhc)资助~~

分类号: TH122

DOI: 10.16441/j.cnki.hdxb.20170147

页码: 133-138

总页数: 6

文件大小: 595K

下载量: 65

### 相关论文文献

- [1].肋板形状对肋板式挡墙稳定性影响试验分析[J]. 铁道科学与工程学报 2020(01)

- [2].城市桥梁肋板台系梁设置探讨[J]. 四川水泥 2020(03)

- [3].月牙肋岔管肋板內缘曲线对结构受力特性的影响[J]. 西北水电 2020(03)

- [4].刚性面板肋板式挡墙砂箱模型试验[J]. 实验力学 2020(05)

- [5].基于土拱效应的肋板式挡墙合理布设间距探讨[J]. 交通科技 2017(03)

- [6].基于砂箱模型试验的肋板式挡墙稳定性及合理布置方式分析[J]. 铁道科学与工程学报 2016(08)

- [7].矩形加肋板线性弯曲的无网格模拟与实验分析[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [8].考虑横肋板作用的正交异性钢桥面板有限元分析方法[J]. 武汉理工大学学报 2013(11)

- [9].矩形加肋板线性弯曲分析的移动最小二乘无网格法[J]. 计算力学学报 2012(02)

- [10].面内受弯玻璃肋板的加固性能试验研究[J]. 工程抗震与加固改造 2011(04)

- [11].移动式压力容器罐体牵引支座肋板开裂修复[J]. 电焊机 2020(06)

- [12].超低净空桥式起重机主梁的小肋板必要性分析[J]. 矿山机械 2014(10)

- [13].加肋板自由振动的移动最小二乘无单元分析[J]. 振动与冲击 2011(06)

- [14].肋板加强型管节点静力强度研究[J]. 建筑钢结构进展 2010(01)

- [15].面内受弯玻璃肋板钢片加固性能试验研究[J]. 钢结构 2010(04)

- [16].桥梁用U型肋板高效焊接专机研制[J]. 现代焊接 2013(11)

- [17].肋板台施工技术浅探[J]. 科技视界 2014(25)

- [18].矩形加肋板肋条布置的无网格优化[J]. 郑州大学学报(理学版) 2019(01)

- [19].钢框架肋板加强式连接节点域的力学性能研究[J]. 钢结构 2015(02)

- [20].钢结构加肋板动力分析的梁板混合法[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2008(03)

- [21].管壁带凸肋板和凹槽的通风管内颗粒沉降研究[J]. 建筑热能通风空调 2017(08)

- [22].分离立交桥桥台肋板裂缝原因及避免措施[J]. 黑龙江水利科技 2011(04)

- [23].现浇密肋板(泡沫模芯塑料模盒)施工工法及应用[J]. 中外建筑 2013(05)

- [24].加肋板在横向载荷和板中面力共同作用下的挠度分析[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [25].钢框架肋板加强型节点的滞回性能研究[J]. 钢结构 2019(01)

- [26].密肋板早拆体系模壳施工技术浅析[J]. 科技创新导报 2011(20)

- [27].中空肋板构件爆炸焊接模拟及其试验研究[J]. 压力容器 2017(09)

- [28].埋藏式月牙肋钢岔管肋板受力特性和体型优化方法[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2018(03)

- [29].薄钢混凝土柱穿心肋板铰接节点试验研究[J]. 低温建筑技术 2008(06)

- [30].基于PLC的肋板拉入装置电气控制系统设计[J]. 船海工程 2011(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d8e59912391e1a672c7d719c.html