# 一种高频电磁波式纤维板板坯预热装置论文和设计-李卓

### 全文摘要

本实用新型涉及一种高频电磁波式纤维板板坯预热装置，属于预热装置技术领域。技术方案是：包含皮带运输机（1）、板坯（2）、电磁波抑制器（3）、高频电磁波加热箱体（4）和排湿风机（5），所述皮带运输机（1）的输送带（44）贯穿高频电磁波加热箱体（4）的底部，板坯（2）设置在皮带运输机（1）上，电磁波抑制器（3）设置在高频电磁波加热箱体（4）的进口和出口；排湿风机（5）包含地脚和三个进风风道，地脚固定在高频电磁波加热箱体（4）外壳顶板上，三个进风风道分别接在高频电磁波加热箱体（4）外壳顶板的前中后部。本实用新型的有益效果是：加热速度快、节能高效、加热均匀。

### 主设计要求

1.一种高频电磁波式纤维板板坯预热装置，其特征在于：包含皮带运输机（1）、板坯（2）、电磁波抑制器（3）、高频电磁波加热箱体（4）和排湿风机（5），所述皮带运输机（1）的输送带（44）贯穿高频电磁波加热箱体（4）的底部，板坯（2）设置在皮带运输机（1）上，电磁波抑制器（3）设置在高频电磁波加热箱体（4）的进口和出口；排湿风机（5）包含地脚和三个进风风道，地脚固定在高频电磁波加热箱体（4）外壳顶板上，三个进风风道分别接在高频电磁波加热箱体（4）外壳顶板的前中后部。

### 设计方案

1.一种高频电磁波式纤维板板坯预热装置，其特征在于：包含皮带运输机（1）、板坯（2）、电磁波抑制器（3）、高频电磁波加热箱体（4）和排湿风机（5），所述皮带运输机（1）的输送带（44）贯穿高频电磁波加热箱体（4）的底部，板坯（2）设置在皮带运输机（1）上，电磁波抑制器（3）设置在高频电磁波加热箱体（4）的进口和出口；排湿风机（5）包含地脚和三个进风风道，地脚固定在高频电磁波加热箱体（4）外壳顶板上，三个进风风道分别接在高频电磁波加热箱体（4）外壳顶板的前中后部。

2.根据权利要求1所述的一种高频电磁波式纤维板板坯预热装置，其特征在于：所述高频电磁波加热箱体（4）包含框架（41）、金属梁（42）、金属隔板（43）、箱体外壳（47）和微波源（48），箱体外壳（47）包含侧板和顶板，内部设有拉筋（46）、挡板（45）和微波源固定架（49）,微波源固定架（49）与箱体外壳（47）的两侧连接并通过拉筋（46）与箱体外壳（47）的顶板连接，微波源（48）固定在微波源固定架（49）上，挡板（45）通过拉筋（46）与箱体外壳（47）的侧板连接；金属隔板（43）设置在输送带（44）的下方并与金属梁（42）固定连接，金属梁（42）侧边与箱体外壳（47）固定连接，金属梁（42）下边与框架（41）固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种高频电磁波式纤维板板坯预热装置，其特征在于：所述电磁波抑制器（3）包含收发器（31）、电线（32）和抑制器（34），抑制器（34）上设有安装座（35）和连接插头（33），连接插头（33）为针型插头，抑制器（34）通过连接插头（33）和电线（32）与收发器（31）串接。

4.根据权利要求1所述的一种高频电磁波式纤维板板坯预热装置，其特征在于：所述高频电磁波加热箱体（4）的材质为304不锈钢，长度为10000mm，宽度与输送带（44）的宽度相匹配，高度为外壳顶板距板坯（2）顶端的间隔100mm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种高频电磁波式纤维板板坯预热装置，属于预热装置技术领域。

背景技术

300MHz-3000GHz的高频电磁波比其它用于辐射加热的电磁波，如红外线、远红外线等具有更好的穿透性。高频电磁波透入介质时，由于高频电磁波能与介质发生一定的相互作用，以电磁波频率2450兆赫兹为例，可使介质的分子每秒产生24亿五千万次的震动，介质的分子间互相产生摩擦，引起的介质温度的升高，使介质材料内部、外部几乎同时加热升温，形成体热源状态，大大缩短了常规加热中的热传导时间，且物料内外加热均匀一致。高频电磁波由50Hz交流电通过电真空器件的磁控管来获得。在纤维板生产中，铺装预压成型的板坯输送到热压机中，依次完成高压、降压、保压、定厚、排气等一系列的工艺过程，利用高温和高压，使板坯内部水分蒸发，使胶黏剂迅速固化，板子内部和表面形成内结合强度和静曲强度，进而压制成质量符合要求的纤维板。由于纤维的导热系数低，为了保证板坯芯层的胶黏剂能够达到良好的固化温度，所以生产时不得不增加热压时间，但热压时间越长能源的消耗越多，生产能力降低越多，生产成本就越高，为了降低能耗、缩短热压周期，提高了生产效率,对板坯预热方式的研究，显得尤为重要。

发明内容

本实用新型目的是提供一种高频电磁波式纤维板板坯预热装置，通过采用高频电磁波加热箱对板坯进行预热，加热速度快、节能高效、加热均匀，有效地解决了背景技术中存在的上述问题。

本实用新型的技术方案是：一种高频电磁波式纤维板板坯预热装置，包含皮带运输机、板坯、电磁波抑制器、高频电磁波加热箱体和排湿风机，所述皮带运输机的输送带贯穿高频电磁波加热箱体的底部，板坯设置在皮带运输机上，电磁波抑制器设置在高频电磁波加热箱体的进口和出口；排湿风机包含地脚和三个进风风道，地脚固定在高频电磁波加热箱体外壳顶板上，三个进风风道分别接在高频电磁波加热箱体外壳顶板的前中后部。

所述高频电磁波加热箱体包含框架、金属梁、金属隔板、箱体外壳和微波源，箱体外壳包含侧板和顶板，内部设有拉筋、挡板和微波源固定架,微波源固定架与箱体外壳的两侧连接并通过拉筋与箱体外壳的顶板连接，微波源固定在微波源固定架上，挡板通过拉筋与箱体外壳的侧板连接；金属隔板设置在输送带的下方并与金属梁固定连接，金属梁侧边与箱体外壳固定连接，金属梁下边与框架固定连接。

所述电磁波抑制器包含收发器、电线和抑制器，抑制器上设有安装座和连接插头，连接插头为针型插头，抑制器通过连接插头和电线与收发器串接。

所述高频电磁波加热箱体的材质为304不锈钢，长度为10000mm（毫米），宽度与输送带的宽度相匹配，高度为外壳顶板距板坯顶端的间隔100mm。

本实用新型的有益效果是：加热速度快，高频电磁波加热与传统加热方式完全不同，它是使板坯本身成为发热体，不需要热传导的过程；节能高效，由于板坯中的水分容易吸收高频电磁波而发热，因此几乎无其它损耗，故热效率高、节能；加热均匀，高频电磁波可使物体表里同时均匀渗透电磁波，而产生热能，所以加热均匀性好，不会出现外焦内生现象。

附图说明

图1 是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型电磁波抑制器的结构连接图；

图3是本实用新型电磁波抑制器中抑制器的结构示意图；

图4是本实用新型高频电磁波加热箱体的结构示意图；

图中：皮带运输机1、板坯2、电磁波抑制器3、高频电磁波加热箱体4、排湿风机5、收发器31、电线32、连接插头33、抑制器34、安装座35、框架41、金属梁42、金属隔板43、输送带44、挡板45、拉筋46、箱体外壳47、微波源48、微波源固定架49、进板方向6、出板方向7。

具体实施方式

下面结合附图与实施例对本实用新型技术方案作进一步详细的说明。

一种高频电磁波式纤维板板坯预热装置，包含皮带运输机1、板坯2、电磁波抑制器3、高频电磁波加热箱体4和排湿风机5，所述皮带运输机1的输送带44贯穿高频电磁波加热箱体4的底部，板坯2设置在皮带运输机1上，电磁波抑制器3设置在高频电磁波加热箱体4的进口和出口；排湿风机5包含地脚和三个进风风道，地脚固定在高频电磁波加热箱体4外壳顶板上，三个进风风道分别接在高频电磁波加热箱体4外壳顶板的前中后部。

所述高频电磁波加热箱体4包含框架41、金属梁42、金属隔板43、箱体外壳47和微波源48，箱体外壳47包含侧板和顶板，内部设有拉筋46、挡板45和微波源固定架49，微波源固定架49与箱体外壳47的两侧连接并通过拉筋46与箱体外壳47的顶板连接，微波源48固定在微波源固定架49上，挡板45通过拉筋46与箱体外壳47的侧板连接；金属隔板43设置在输送带44的下方并与金属梁42固定连接，金属梁42侧边与箱体外壳47固定连接，金属梁42下边与框架41固定连接。

所述电磁波抑制器3包含收发器31、电线32和抑制器34，抑制器34上设有安装座35和连接插头33，连接插头33为针型插头，抑制器34通过连接插头33和电线32与收发器31串接。抑制器34是一个将抑制元器件进行封装的独立结构。

所述高频电磁波加热箱体4的材质为304不锈钢，长度为10000mm，宽度与输送带44的宽度相匹配，高度为距板坯2顶端的间隔100mm。

在实际应用中，该系统布置在铺装预压的前端，板坯2通过皮带运输机1从高频电磁波加热箱体4的进口进入，板坯2中纤维在电磁场作用下，纤维中的极性分子从随机分布状态转为依电场方向进行取向运动以每秒数十亿次的频率不断变化，造成分子的剧烈运动与碰撞摩擦，从而产生热量，由极性分子所组成的物质，能较好地吸收电磁波波能，板坯中水分子呈极性，是吸收电磁波的最好介质，因而可以吸收波能而被加热，从而使板坯2温度升高。

板坯2经过高频电磁波加热后产生的湿热水汽通过排湿风机5抽走并排到系统外，高频电磁波加热箱体4前后端设有电磁波抑制器3，防止电磁波的外泄对其他电器设备造成干扰，板坯2在完成电磁波预热的过程后，从高频电磁波加热箱体4的出口导出，进入压机进行热压。

所述电磁波抑制器为上海三基（SANKI）电子有限公司生产的FTS-H6G型电磁波抑制器，该抑制器作用是专门为防止电磁波泄漏而设计的高性能对抗器件，尤其适用于对电源进线部分的低电压，小功率，快速电磁干扰的抑制，提高电磁设备工作的可靠性。电磁波抑制器通过安装座安装在加热箱体的进口和出口，以减少电磁波向加热箱体结构进口和出口的外侧泄漏，每个抑制器的长度为1000mm。

所述排湿风机为四川省川西风机有限公司生产的C6-48型离心通风机。

所述高频电磁波加热箱体, 上下左右全部封闭前后设置进口和出口,进口和出口宽度与输送带宽度相匹配,高度距板坯为100mm，箱体结构的宽度与输送带两侧的金属梁的宽度相匹配，载有板坯的输送带从加热箱体结构进口进入，从加热箱体结构出口导出，加热后的板坏进入压机工序进行热压。为了保证板坯在加热箱体内的停留时间为10-15秒，所以设计长度为10000mm，宽度与板坯宽度一致为1280mm，加热箱体由304不锈钢制成。

本实用新型涉及的电磁波抑制器、排湿风机为本领域公知公用的技术内容，本领域普通技术人员可以根据要求在市场上购买或自行组装。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822242320.4

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:90(成都)

授权编号:CN209466388U

授权时间:20191008

主分类号:B27N 3/18

专利分类号:B27N3/18

范畴分类:26K;

申请人:成都光禾木业有限公司

第一申请人:成都光禾木业有限公司

申请人地址:611534 四川省成都市邛崃市羊安镇工业园区羊纵二线十五号

发明人:李卓;王成龙

第一发明人:李卓

当前权利人:成都光禾木业有限公司

代理人:于文顺;赵方知

代理机构:13106

代理机构编号:唐山顺诚专利事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d9027a1ba3d84f92adced29a.html