# 一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画论文和设计-庄盛典

### 全文摘要

本实用新型公开了一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画，包括壁画本体和用于固定壁画本体的墙体，壁画本体靠近墙体一侧的侧壁固定连接有第一L型卡槽，墙体靠近壁画本体一侧的侧壁固定连接有第一L型卡板，第一L型卡板的一端位于第一L型卡槽内，壁画本体靠近墙体二侧的侧壁固定连接有第二L型卡槽，墙体靠近壁画本体一侧的侧壁固定连接有第二L型卡板，第二L型卡槽的槽壁开设有安装槽，安装槽内滑动连接有销杆，第二L型卡板靠近销杆一侧的侧壁开设有限位槽，销杆的一端位于限位槽内。本实用新型能够对壁画本体进行有效的固定，较好的避免壁画本体容易脱落的问题，提高了壁画本体的稳定性。

### 主设计要求

1.一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画，包括壁画本体（1）和用于固定壁画本体（1）的墙体（2），其特征在于，所述壁画本体（1）靠近墙体（2）一侧的侧壁固定连接有第一L型卡槽（3），所述墙体（2）靠近壁画本体（1）一侧的侧壁固定连接有第一L型卡板（4），所述第一L型卡板（4）的一端位于第一L型卡槽（3）内，所述壁画本体（1）靠近墙体（2）二侧的侧壁固定连接有第二L型卡槽（5），所述墙体（2）靠近壁画本体（1）一侧的侧壁固定连接有第二L型卡板（6），所述第二L型卡槽（5）的槽壁开设有安装槽（7），所述安装槽（7）内滑动连接有销杆（8），所述第二L型卡板（6）靠近销杆（8）一侧的侧壁开设有限位槽（9），所述销杆（8）的一端位于限位槽（9）内，所述销杆（8）与安装槽（7）的槽底之间固定连接有同一根压缩弹簧（10），所述安装槽（7）下侧的槽壁开设有移动孔（11），所述销杆（8）的杆壁固定连接有伸缩杆（12），所述伸缩杆（12）穿过移动孔（11）。

### 设计方案

1.一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画，包括壁画本体（1）和用于固定壁画本体（1）的墙体（2），其特征在于，所述壁画本体（1）靠近墙体（2）一侧的侧壁固定连接有第一L型卡槽（3），所述墙体（2）靠近壁画本体（1）一侧的侧壁固定连接有第一L型卡板（4），所述第一L型卡板（4）的一端位于第一L型卡槽（3）内，所述壁画本体（1）靠近墙体（2）二侧的侧壁固定连接有第二L型卡槽（5），所述墙体（2）靠近壁画本体（1）一侧的侧壁固定连接有第二L型卡板（6），所述第二L型卡槽（5）的槽壁开设有安装槽（7），所述安装槽（7）内滑动连接有销杆（8），所述第二L型卡板（6）靠近销杆（8）一侧的侧壁开设有限位槽（9），所述销杆（8）的一端位于限位槽（9）内，所述销杆（8）与安装槽（7）的槽底之间固定连接有同一根压缩弹簧（10），所述安装槽（7）下侧的槽壁开设有移动孔（11），所述销杆（8）的杆壁固定连接有伸缩杆（12），所述伸缩杆（12）穿过移动孔（11）。

2.根据权利要求1所述的一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画，其特征在于，所述壁画本体（1）靠近墙体（2）一侧的侧壁固定连接有多个固定杆（13），所述固定杆（13）的杆壁活动套设有移动筒（14），所述移动筒（14）靠近墙体（2）的一端固定连接有压板（15），所述固定杆（13）与压板（15）之间固定连接有同一根复位弹簧（16）。

3.根据权利要求1所述的一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画，其特征在于，所述安装槽（7）相对一侧的槽壁均固定连接有滑块，所述销杆（8）的杆壁开设有与滑块相匹配的滑槽。

4.根据权利要求2所述的一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画，其特征在于，所述固定杆（13）的杆壁对称开设有两个限位滑块，所述移动筒（14）的内壁开设有与限位滑块相匹配的限位滑槽。

5.根据权利要求1所述的一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画，其特征在于，所述壁画本体（1）上侧的侧壁固定连接有抓板（17）。

6.根据权利要求2所述的一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画，其特征在于，所述压板（15）的具体材质为橡胶。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及陶瓷壁画技术领域，尤其涉及一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画。

背景技术

陶瓷壁画是一种装饰用艺术品，高浮雕立体陶瓷壁画是陶瓷壁画的一种，有的陶瓷壁画直接固定在墙上，有的是悬挂在墙上，悬挂在墙上的陶瓷壁画移动方便，悬挂的陶瓷壁画制作完成后需要使用裱框进行装裱，装裱完成后悬挂在墙壁上，相对于传统的二维画，高浮雕立体陶瓷壁画更加真实，装饰效果十分好。

现有的高浮雕立体陶瓷壁画通过挂绳进行悬挂，没有进行有效的固定，儿童玩闹时触碰到陶瓷壁画，容易导致陶瓷壁画脱落，造成事故，且挂绳长时间容易老化，容易导致陶瓷壁画脱落。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中陶瓷壁画悬挂不稳固容易脱落的问题，而提出的一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画，包括壁画本体和用于固定壁画本体的墙体，所述壁画本体靠近墙体一侧的侧壁固定连接有第一L型卡槽，所述墙体靠近壁画本体一侧的侧壁固定连接有第一L型卡板，所述第一L型卡板的一端位于第一L型卡槽内，所述壁画本体靠近墙体二侧的侧壁固定连接有第二L型卡槽，所述墙体靠近壁画本体一侧的侧壁固定连接有第二L型卡板，所述第二L型卡槽的槽壁开设有安装槽，所述安装槽内滑动连接有销杆，所述第二L型卡板靠近销杆一侧的侧壁开设有限位槽，所述销杆的一端位于限位槽内，所述销杆与安装槽的槽底之间固定连接有同一根压缩弹簧，所述安装槽下侧的槽壁开设有移动孔，所述销杆的杆壁固定连接有伸缩杆，所述伸缩杆穿过移动孔。

优选的，所述壁画本体靠近墙体一侧的侧壁固定连接有多个固定杆，所述固定杆的杆壁活动套设有移动筒，所述移动筒靠近墙体的一端固定连接有压板，所述固定杆与压板之间固定连接有同一根复位弹簧。

优选的，所述安装槽相对一侧的槽壁均固定连接有滑块，所述销杆的杆壁开设有与滑块相匹配的滑槽。

优选的，所述固定杆的杆壁对称开设有两个限位滑块，所述移动筒的内壁开设有与限位滑块相匹配的限位滑槽。

优选的，所述壁画本体上侧的侧壁固定连接有抓板。

优选的，所述压板的具体材质为橡胶。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画，具备以下有益效果：

1、该高浮雕立体效果的陶瓷壁画，通过设置的壁画本体、墙体、第一L型卡槽、第一L型卡板、第二L型卡槽、第二L型卡板、安装槽、销杆、限位槽、压缩弹簧、移动孔和伸缩杆，悬挂壁画本体时，将第一L型卡板插入第一L型卡槽，拉动伸缩杆，使销杆隐藏在安装槽中，将第二L型卡板插入第二L型卡槽，使限位槽对准销杆，松开伸缩杆，在压缩弹簧的作用下，销杆弹入限位槽，销杆对第二L型卡板进行限位固定，从而对壁画本体进行固定，本装置能够对壁画本体进行有效的固定，较好的避免壁画本体容易脱落的问题。

2、该高浮雕立体效果的陶瓷壁画，通过设置的固定杆、移动筒、压板和复位弹簧，在复位弹簧的作用下，压板向墙体移动，对壁画本体进行支撑，使第一L型卡板与第一L型卡槽贴紧，使第二L型卡板与第为L型卡槽贴紧，避免壁画本体晃动，提高壁画本体的稳定性。

该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型能够对壁画本体进行有效的固定，较好的避免壁画本体容易脱落的问题，提高了壁画本体的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画的结构示意图；

图2为图1中A部分的结构示意图；

图3为图1中B部分的结构示意图。

图中：1壁画本体、2墙体、3第一L型卡槽、4第一L型卡板、5第二L型卡槽、6第二L型卡板、7安装槽、8销杆、9限位槽、10压缩弹簧、11移动孔、12伸缩杆、13固定杆、14移动筒、15压板、16复位弹簧、17抓板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、 “外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-3，一种高浮雕立体效果的陶瓷壁画，包括壁画本体1和用于固定壁画本体1的墙体2，壁画本体1靠近墙体2一侧的侧壁固定连接有第一L型卡槽3，墙体2靠近壁画本体1一侧的侧壁固定连接有第一L型卡板4，第一L型卡板4的一端位于第一L型卡槽3内，壁画本体1靠近墙体2二侧的侧壁固定连接有第二L型卡槽5，墙体2靠近壁画本体1一侧的侧壁固定连接有第二L型卡板6，第二L型卡槽5的槽壁开设有安装槽7，安装槽7内滑动连接有销杆8，第二L型卡板6靠近销杆8一侧的侧壁开设有限位槽9，销杆8的一端位于限位槽9内，销杆8与安装槽7的槽底之间固定连接有同一根压缩弹簧10，安装槽7下侧的槽壁开设有移动孔11，销杆8的杆壁固定连接有伸缩杆12，伸缩杆12穿过移动孔11。

壁画本体1靠近墙体2一侧的侧壁固定连接有多个固定杆13，固定杆13的杆壁活动套设有移动筒14，移动筒14靠近墙体2的一端固定连接有压板15，固定杆13与压板15之间固定连接有同一根复位弹簧16。

安装槽7相对一侧的槽壁均固定连接有滑块，销杆8的杆壁开设有与滑块相匹配的滑槽，通过滑块与滑槽相互配合，对销杆8进行限位，防止销杆8脱离安装槽7。

固定杆13的杆壁对称开设有两个限位滑块，移动筒14的内壁开设有与限位滑块相匹配的限位滑槽，通过限位滑块与限位滑槽相互配合，防止移动筒14脱离固定杆13。

壁画本体1上侧的侧壁固定连接有抓板17，便于抓住壁画本体1。

压板15的具体材质为橡胶，橡胶缓冲性能较好，质地柔软，避免对墙体2造成损伤。

本实用新型中，悬挂壁画本体1时，将第一L型卡板4插入第一L型卡槽5，拉动伸缩杆12，使销杆8隐藏在安装槽7中，将第二L型卡板6插入第二L型卡槽5，使限位槽9对准销杆8，松开伸缩杆12，在压缩弹簧10的作用下，销杆8弹入限位槽9，销杆8对第二L型卡板6进行限位固定，从而对壁画本体1进行固定，本装置能够对壁画本体1进行有效的固定，较好的避免壁画本体1容易脱落的问题，在复位弹簧16的作用下，压板15向墙体2移动，对壁画本体1进行支撑，使第一L型卡板4与第一L型卡槽3贴紧，使第二L型卡板6与第为L型卡槽5贴紧，避免壁画本体1晃动，提高壁画本体1的稳定性。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822260099.5

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209521467U

授权时间:20191022

主分类号:B44C 5/04

专利分类号:B44C5/04

范畴分类:15D;

申请人:肇庆市高要区新典工艺品有限公司

第一申请人:肇庆市高要区新典工艺品有限公司

申请人地址:526114 广东省肇庆市高要区蚬岗镇工业园内蚬一村第十号厂房东侧第一卡

发明人:庄盛典

第一发明人:庄盛典

当前权利人:肇庆市高要区新典工艺品有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d930a5bb935fc0d2f1229f57.html