# 煤矸石制备超微分子筛及其离子交换吸附性能的研究

### 论文摘要

采用煤矸石为原料利用两步溶出法得到试验用硅铝,加入一定量的导向剂和柠檬酸在碱性条件下反应制备分子筛。由XRD、扫描电镜和吸附试验确定最佳试验合成条件,即加入3%的导向剂、柠檬酸∶氧化铝为1的柠檬酸、晶化时间为60 min时,合成的分子筛吸附曲线符合Langmuir模型,动力学吸附速率满足二阶吸附速率方程。利用煤矸石制备超微分子筛一方面解决了煤矸石的污染问题,另一方面增加了煤矸石的附加价值,达到变废为宝的效果,实现了环保低碳的要求。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 煤矸石化学成分分析

- 1.2 煤矸石除铁

- 1.3 导向剂制备

- 1.4 预处理煤矸石的一步水溶

- 1.5 晶化反应

- 1.6 钙离子交换吸附试验

- 2 结果和表征

- 2.1 样品的X衍射表征

- 2.2 SEM观察形貌

- 2.3 吸附试验表征

- 2.3.1 吸附等温线

- 2.3.2 分子筛吸附动力学

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨建利,杜美利,杨小刚,李刚,于春侠,朱晨浩,朱超

关键词: 煤矸石,超微分子筛,导向剂,柠檬酸,吸附

来源: 中国煤炭 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 西安科技大学化学与化工学院

基金: 国家自然科学基金项目(41672154),陕西省教育厅项目(6210116036),西安科技大学博士启动基金项目(2018QDJ04023)

分类号: TD849.5

DOI: 10.19880/j.cnki.ccm.2019.12.013

页码: 71-75

总页数: 5

文件大小: 1179K

下载量: 121

### 相关论文文献

- [1].煤矸石制砂的优势[J]. 砖瓦 2020(01)

- [2].煤矸石对熟料烧成的影响分析[J]. 水泥工程 2019(06)

- [3].多孔煤矸石吸附剂的制备及其吸附热力学研究[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [4].煤矸石自燃氧化过程中自由基变化规律研究[J]. 工矿自动化 2020(04)

- [5].核桃岩沟南区煤矸石堆场生态修复实践[J]. 能源与环保 2020(06)

- [6].煤矸石回填层残余沉降计算方法及其应用[J]. 能源与环保 2020(08)

- [7].富硒煤矸石活化技术及煤矸石硒肥高效利用研究[J]. 植物营养与肥料学报 2020(08)

- [8].浅析煅烧煤矸石对混凝土性能的影响[J]. 北华航天工业学院学报 2018(06)

- [9].煤矸石的分级分质技术研究[J]. 煤炭加工与综合利用 2018(12)

- [10].混凝土用煤矸石骨料的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2019(07)

- [11].煤矸石的研究现状与应用[J]. 江西化工 2019(05)

- [12].韩城煤矸石产酸潜能分析[J]. 煤炭转化 2018(01)

- [13].煤矸石结构[J]. 能源与节能 2016(12)

- [14].低硫煤矸石微量元素赋存特征及环境效应研究[J]. 煤 2017(02)

- [15].煤矸石在淮河堤防中的应用[J]. 山东煤炭科技 2017(03)

- [16].不同类型伴随阴离子钙盐对风化煤矸石污染物释放的影响[J]. 环境工程学报 2017(05)

- [17].山西省煤矸石生态处置模式研究[J]. 低碳世界 2017(10)

- [18].煤矸石资源再生利用途径[J]. 山西化工 2017(03)

- [19].新阳煤矿高钙煤矸石热活化特性研究[J]. 煤矿安全 2017(07)

- [20].山西煤矿企业煤矸石场颗粒物排放规律及环保措施分析[J]. 科技创新与生产力 2017(10)

- [21].承压破碎煤矸石力学性能研究[J]. 盐城工学院学报(自然科学版) 2016(01)

- [22].煤矸石利用[J]. 能源与节能 2016(04)

- [23].煅烧工艺对活化煤矸石中残余碳的影响[J]. 中国粉体技术 2016(02)

- [24].高速公路特殊路基煤矸石路段的灭火处理[J]. 山西建筑 2016(12)

- [25].高铝煤矸石复合活化及其火山灰效应分析[J]. 建筑材料学报 2016(02)

- [26].浅析煤矸石利用对于环境的影响以及解决对策[J]. 山东煤炭科技 2016(08)

- [27].煤矸石分类[J]. 能源与节能 2016(09)

- [28].增钙煅烧方式对高铝煤矸石活化效果影响研究[J]. 再生资源与循环经济 2014(10)

- [29].煤矸石水泥复合体系需水性研究[J]. 硅酸盐通报 2015(02)

- [30].高铁钛型煤矸石中脱铁富钛试验研究[J]. 硅酸盐通报 2015(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d933316afd717984d8821f4c.html