# 宣传彩页展示架论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开一种宣传彩页展示架，包括底座，底座底部安装有吸盘，底座上部安装有连接杆，连接管相对于底座能够转动，连接杆上套装有中空结构的球体，球体上开设有插孔，还包括夹棒，夹棒一端活动安装在插孔内；底座内部安装有单片机，以及与单片机相连的电机和电源，底座上部安装有与单片机相连的光敏传感器；电机驱动输出轴与连接杆相连。本实用新型宣传彩页通过夹棒固定在展示架上，并通过电机带动实现了自动旋转，单片机通过接收光敏传感器采集的信号，控制电机工作或不工作，有效地节省了电源。另外，本实用新型底座底部设有吸盘，能够吸附在桌子上，稳固性好。本实用新型能够实现直观、多篇幅，便捷地展示宣传彩页。

### 主设计要求

1.一种宣传彩页展示架，其特征在于，包括底座，底座底部安装有吸盘，底座上部安装有连接杆，连接管相对于底座能够转动，连接杆上套装有中空结构的球体，球体上开设有插孔，还包括夹棒，由左夹棒和右夹棒组成，左右夹棒均为磁性材料，夹棒一端活动安装在插孔内；底座内部安装有电机、单片机和电源，底座上部安装有光敏传感器，单片机分别与电源、光敏传感器和电机相连；电机驱动输出轴与连接杆相连。

### 设计方案

1.一种宣传彩页展示架，其特征在于，包括底座，底座底部安装有吸盘，底座上部安装有连接杆，连接管相对于底座能够转动，连接杆上套装有中空结构的球体，球体上开设有插孔，还包括夹棒，由左夹棒和右夹棒组成，左右夹棒均为磁性材料，夹棒一端活动安装在插孔内；

底座内部安装有电机、单片机和电源，底座上部安装有光敏传感器，单片机分别与电源、光敏传感器和电机相连；电机驱动输出轴与连接杆相连。

2.根据权利要求1所述的一种宣传彩页展示架，其特征在于，连接杆通过轴承与底座相连。

3.根据权利要求1或2所述的一种宣传彩页展示架，其特征在于，球体表面开设有三个插孔，每个插孔上安装一个夹棒，相邻两个夹棒之间呈120°。

4.根据权利要求1所述的一种宣传彩页展示架，其特征在于，包括多个球体，球体中心为中空结构，内壁设有内螺纹，连接杆上设置有与内螺纹相配合的多个外螺纹段。

5.根据权利要求1所述的一种宣传彩页展示架，其特征在于，夹棒与插孔螺纹连接或卡接。

6.根据权利要求5所述的一种宣传彩页展示架，其特征在于，所述夹棒为圆柱体，左夹棒和右夹棒均为半圆体，左右夹棒的圆弧面上对称设有凸起，插孔内设有与凸起相匹配的凹槽，支架与插孔通过凸起和凹槽相配合卡接在一起。

7.根据权利要求1或6所述的一种宣传彩页展示架，其特征在于，在单片机与电源之间设有控制开关，该控制开关安装在底座上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型具体是一种宣传彩页展示架。

背景技术

现在许多企业为了宣传，会大量的印发宣传彩页，但是仍然会有许多宣传彩页没有发放出去，没有发放出去的宣传彩页一般会在企业中的某个地方凌乱的放置，或者是收纳在柜子中，并不向消费者展示，当消费者到企业参观时时，无法看到宣传彩页，起不到宣传引导的展示效果。

发明内容

针对上述现有技术存在的问题，本实用新型提供一种宣传彩页展示架，体积小巧，能够吸附在桌子上，稳固性好，且便于展示给消费者看，提高宣传效果。

本实用新型一种宣传彩页展示架，包括底座，底座底部安装有吸盘，底座上部安装有连接杆，连接管相对于底座能够转动，连接杆上套装有中空结构的球体，球体上开设有插孔，还包括夹棒，由左夹棒和右夹棒组成，左右夹棒均为磁性材料，夹棒一端活动安装在插孔内；底座内部安装有电机、单片机和电源，底座上部安装有光敏传感器，单片机分别与电源、光敏传感器和电机相连；电机驱动输出轴与连接杆相连。

进一步，连接杆通过轴承与底座相连。

优选地，球体表面开设有三个插孔，每个插孔上安装一个夹棒，相邻两个夹棒之间呈120°。

进一步，包括多个球体，内壁设有内螺纹，连接杆上设置有与内螺纹相配合的多个外螺纹段。

进一步，夹棒与插孔螺纹连接或卡接。

优选地，夹棒为圆柱体，左夹棒和右夹棒均为半圆体，左右夹棒的圆弧面上对称设有凸起，插孔内设有与凸起相匹配的凹槽，支架与插孔通过凸起和凹槽相配合卡接在一起。

进一步，在单片机与电源之间设有控制开关，该控制开关安装在底座上。

与现有技术相比，本实用新型宣传彩页通过左右夹棒固定在展示架上，将安装有宣传彩页的展示架放置在桌面上，并通过底座底部的吸盘吸附在桌子上，稳固性好，并通过电机带动实现了自动旋转，消费无需移动即可阅览展架上的所有宣传彩页。另外，本实用新型通过接收光敏传感器采集的信号，控制电机工作或不工作，有效地节省了电源。本实用新型一方面解决了随处乱扔的宣传彩页，另一方面方便了消费者阅览宣传彩页，有利于企业产品的宣传。本实用新型结构简单，体积小巧，不占用空间，且实现了直观、多篇幅，便捷地展示宣传彩页。

附图说明

图1是本实用新型一个实施例结构示意图；

图2是本实用新型另一个实施例结构示意图；

图3是本实用新型电路框图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

如图1和图3所示，本实用新型一种宣传彩页5展示架，包括底座1，底座1底部安装有吸盘，底座1上部安装有连接杆2，连接管相对于底座1能够转动，连接杆2上套装有中空结构的球体3，球体3上开设有插孔，还包括夹棒4，由左夹棒和右夹棒组成，左右夹棒均由磁性材料制作而成，宣传彩页5的四个边夹在左右夹棒之间夹棒通过支架活动安装在插孔内，支架与左右夹棒铰接，底座1内部安装有电机、单片机和电源，底座1上部安装有光敏传感器7，单片机分别与电源、光敏传感器7和电机相连；电机驱动输出轴与连接杆2相连。本实用新型单片机型号为

为减少连接杆2与底座1之间的摩擦，延长本装置的使用寿命，连接杆2通过轴承与底座1相连。

为更多的展示宣传彩页5，本实用新型球体3表面开设有三个插孔，每个插孔上安装一个夹棒，相邻两个夹棒之间呈120°。

如图1和图2所示，本实用新型设有多个球体3，内壁设有内螺纹，连接杆2上设置有与内螺纹相配合的多个外螺纹段6，使用时，将球体3套在连接杆2上，并在连接杆2上滑动，滑动到合适的外螺纹段6时，可与连接杆2螺纹连接固定。若球体3在连接杆2上滑动，遇到外螺纹段6时，旋转球体3，使球体3旋转出外螺纹段6即可。

采用上述技术方案，可在连接杆2上放置更多的宣传彩页5。

为防止夹棒的夹棒4从球体3的插孔中脱落，本实用新型夹棒4与插孔螺纹连接或卡接，作为优选方案，本实用新型所述夹棒4为圆柱体，左夹棒和右夹棒均为半圆体，左右夹棒的圆弧面上对称设有凸起，插孔内设有与凸起相匹配的凹槽，支架与插孔通过凸起和凹槽相配合卡接在一起，需要将宣传彩页5放置在夹棒内，可将支架从插孔中拔出，宣传彩页5放好后，再将支架插入到插孔中，并使支架上的凸起嵌入到插孔的凹槽内。

本实用新型在单片机与电源之间设有控制开关8，该控制开关8安装在底座1上，当白天不需要展示架旋转时，只需通过控制开关8断开电源即可。

由于左右夹棒均为磁性材料制作而成，因此，左右夹棒可以吸附在一起，使用时，先将展示架吸附在需要展示的桌面上，再将夹棒4从展架的球体3上取下，然后将宣传彩页5夹在左右夹棒之间，宣传彩页5夹好后，将夹棒4插入到球体3的插孔中即可。按下控制开关8，单片机通电，当光敏传感器7感应到光线，将光信号转换成电信号，并传送至单片机，单片机接收到信号后，控制电机转动，从而带动连接杆2旋转，宣传彩页5也随之旋转，这样消费者在一个位置上，就可以看到不同的宣传彩页5。当光敏传感器7感应不到光线，单片机接收到信号后，控制电机停止工作，连接杆2不再旋转。本实用新型通过光敏传感器7将信号传送给单片机，由单片机控制电机工作或停止工作，无需人工断开电源，有效地避免了员工忘记断开电源而造成电源浪费的情况，有效地节省了电源。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920301974.1

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209691330U

授权时间:20191126

主分类号:G09F15/00

专利分类号:G09F15/00

范畴分类:15E;

申请人:江苏省烟草公司宿迁市公司

第一申请人:江苏省烟草公司宿迁市公司

申请人地址:223800 江苏省宿迁市人民大道19号

发明人:刘家久

第一发明人:刘家久

当前权利人:江苏省烟草公司宿迁市公司

代理人:华德明

代理机构:32205

代理机构编号:北京淮海知识产权代理事务所(普通合伙) 32205

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d9b95792a68bd168a085f351.html